## Slide 1
ＧＤまとめ用シート 1
ＧＤ－３「ＱＣサークル活動の体験談に学ぼう」
ｸﾞﾙｰﾌﾟ№
リーダー： 書記： 発表者：
手 順
○ よくやられている点 ▲ もっと工夫 × 改善してほしい点
ページ
理 由
改 善 内 容
様式３-1
会社紹介
及び職場紹介
テーマの選定
現状の把握
上位方針との
関連 □
目標の設定
必要性 □
現象の層別 □
現物の観察 □
目標の３要素 □
目標の妥当性 □
目標の挑戦度 □
評価期間の妥当性□
○スタート時にサークル評価をしている
サークル
自己評価
×サークル員構成は具体的に
上位方針
○上位方針を受けている
▲上位方針からの落とし込みがあると良い
・強調したい方針は
大きく示す
選定理由
×テーマの選定理由が説明不足
・重要性、緊急性等を説明
・お客様の迷惑度を説明
・現状把握の追加
この事例では「時系列」「棒グラフでＮＧが飛び離れ」「他の穴とのＮＧの出方比較」「#6穴の形の特徴
×現状把握が不足 →＃６穴不良が多い事と人の差と 「型の差」だけ見ている
×工法・工程の状態が見えない
・設備、治具等の説明
現状把握
の
調査項目
×７月から減少していることに注目していない。
・７月減少の理由を調査することを盛り込む。
目標の
設定
○ゼロ目標は挑戦的
▲目標の妥当性を述べたい
・組全体の目標等からの位置付けがあるとよい
▲業務・製品の紹介は具体的に
・製品のポンチ絵や
写真を入れる
・サークル員の年齢・経験を
入れる

## Slide 2
ｸﾞﾙｰﾌﾟ№
リーダー： 書記： 発表者：
手 順
ページ
理 由
改 善 内 容
様式３-２
要因の解析
活動計画
期間の適切さ □
役割分担の
適切さ、工夫 □
推定要因の整理
□
仮説の設定
(特徴との結び付き）
□
仮説の検証 □
考察の適切さ □
検証の仕方 □
活動計画
▲ｻｰｸﾙ評価の結果が役割等に
反映されているとよい
×重要要因を絞り込んだプロセス・理由がわかりにくい
要因の
絞り込み
・特性要因図に現状把握から得た事実を整理し、マトリックスで要因と現象を説明し、発生ﾒｶﾆｽﾞﾑを仮定する。
×刃具振れ影響の検証方法・数が不適切
（月10台の発生で200台の調査では
判らない）
・検証のやり方例
要因の検証
（切粉）
要因の検証
（たわみ）
○＃６穴の「ランド」別にヒストグラムを作成しているところは良い
×ヒストｸﾞﾗﾑの説明が弱い
工法上、通常は正規分布になる？
・見方は、「径の差の有無」
（たわみなら先の方が小さい）
・また、現象の出方から見てたわみ
なら全数でるので要因ではない
⇒要因から外す事を明記する
要因の検証
（振れ）
▲主軸が振れていないの判断基準が不明（秘匿であれば、ＳＰＥＣに対する割合でも可）
・振れはいくつまで問題ないか、
実際の振れはいくつか
・また、現象の出方から見て振れなら
全数でるので要因ではない⇒外す
・要因のまとめ（真因）を明確に書く
×真因が明確に記載されていない
ＧＤ－３「ＱＣサークル活動の体験談に学ぼう」
ＧＤまとめ用シート 2
○ よくやられている点 ▲ もっと工夫 × 改善してほしい点
切粉の影響を証明と反証
で見る
・検証のやり方例
１）切粉残留物の径大発生率
２）荒加工後の切粉残留率

## Slide 3
ｸﾞﾙｰﾌﾟ№
リーダー： 書記： 発表者：
手 順
ページ
理 由
改 善 内 容
様式３-３
対策の検討
と実施
要因別検討 □
寄与率予測 □
副作用確認 □
抜けのない、
多くの方策 □
○他工場を調査しているのは良い
対策の
検討
▲他工場の調査したことは？
・他工場調査結果 (一覧表）を付ける
・系統図の目的は「切粉の影響除去」に
×系統図の目的は要因に絞ったもの
になっていない
系統図
×アイデアが足りない
・「ﾄﾞﾘﾙ関係」「仕上げ関係」追加
×優先順位が不明
・予想効果、実現性、副作用等ﾏﾄﾘｯｸｽ 評価
対策案
のﾄﾗｲｱﾙ
・他地区で効果があったものとどこが
違うのか
×ニック溝は他地区で効果があった
のにうまくいかない理由がない
×トライアルでのダイヤの切粉残りの 状況がよくわからない
・ダイヤの切粉の変化（物、率）を
明らかにする
・ダイヤは何故良いのか技術的な
見地を入れる
・荒での率→洗浄後の率で切粉が
残らないことの検証
×各対策効果は数字で
・各対策効果は数字で
×副作用として他の品質特性等は
問題ないか不明
・副作用として他の品質特性等に
ついても述べる
・工具のランニングコストは？
ＧＤ－３「ＱＣサークル活動の体験談に学ぼう」
ＧＤまとめ用シート ３
○ よくやられている点 ▲ もっと工夫 × 改善してほしい点

## Slide 4
ｸﾞﾙｰﾌﾟ№
リーダー： 書記： 発表者：
手 順
ページ
理 由
改 善 内 容
様式３-４
標準化と管理
の定着
反省と今後の
進め方
維持できる標準
□
水平展開 □
ノウハウの標準化
□
教育の徹底 □
管理のチェック □
現状把握と同表現
□
対策別効果 □
付帯効果 □
無形効果 □
金額換算 □
効果の確認
有形効果
○対策別には把握されている
○無形効果も見ている
無形効果
○現状把握と同じ見方をしている
○効果金額も見ている
標準化
×レベルアップ（連携、ﾁｰﾑﾜｰｸ）の
内容が発表に表れていない
・レベルアップ（連携、ﾁｰﾑﾜｰｸ）
の内容を発表で表す
×パレート図でも比較したい
・パレート図でも比較
○図面登録したことは水平展開に
つながり良い
○5W1Hで表している
管理の
定着
×発生頻度から見て3回/ｼﾌﾄは不適切
×他地区等への水平展開がない
・検査頻度、方法の見直し
・水平展開について述べる
×標準作業表への反映は？
・標準作業表への反映
・教育
・技術標準へのFB
・維持管理
×他穴への展開は必要か？
×ステップ別に良かった、悪かった
・ステップ別に良かった、悪かった
ことを確認し、今後の課題を明確
にする
ＧＤ－３「ＱＣサークル活動の体験談に学ぼう」
ＧＤまとめ用シート ４
○ よくやられている点 ▲ もっと工夫 × 改善してほしい点

## Slide 5
5
油圧制御部品専門メーカー
会社紹介
車の燃費性能を改善する「要」
トランスミッション用オイルポンプ
FR用AT
FF用AT
東西工業
Notes: 会社紹介では、ポンチ絵や写真を入れる。
ロケーションなどが分かるようなものや、
業務・製品の紹介は、より具体的表現を心掛ける。

## Slide 6
20年
年齢
勤続
30
35
40
45
50歳
５
10
15
平均年齢39.9歳
平均勤続10.9年
リーダー 富士太郎
サブリーダー 掛川 明
以下４名で活動
サークル名：明朗快活
ｻｰｸﾙ紹介
Notes: サークル紹介では、漠然とした情報だけではなく、
サークル員の年齢や経験年数が分かる散布図を入れると、
そのサークルの特徴が分かりやすい。

## Slide 7
改善意欲
チームワーク
他サークルとの連携
計画性
手法活用度
６人の小集団なのに、個人ﾌﾟﾚｰが多い！
ｻｰｸﾙの実力評価
他ｻｰｸﾙや他課を巻き込んだ活動が少ない！
4
5
3
2
1
Notes: 従来のチャートでも実力把握しており、良いが、
欲を言えば、セリフで言っているサークルの特徴を
吹き出しで表現すると良い。

## Slide 8
明朗快活 サークル
吉原工長
構成人数 ６名（男性）
平均年齢 ３９．９歳
平均勤続年数 １０．９年
Notes: こちらは、ある一事例です。
このように表現されると、特徴がひと目で分かります。

## Slide 9
◎･･･3点
○･･･2点
△･･･1点
重
重要性
予
想
予想効果
果
ラ
ン
ク
評価
ランク
◎
△
△
○
○
上
上位方針
△
△
○
△
△
◎
問 題 点
第2ﾄﾗﾝｽﾌｧ-ﾏｼﾝ ST-3
ﾜｰｸ着座異常が多い
＃６穴径大不良が多い
工具交換時間が長い
第2ﾄﾗﾝｽﾌｧ-ﾏｼﾝ ST-2
ﾅｯﾄﾗﾝﾅｰﾁｮｺ停多発
実施日
‘０５．９／１
ﾃｰﾏ選定
△
○
◎
◎
△
△
○
○
◎
７
12
７
６
緊急性
今年度の上司方針の
トップが慢性不具合撲滅
最も点数が高い
＝攻撃対象！
Notes: テーマ選定では、
マトリックス図での評価の結果、
強調したい内容を、目立つようにすること。
（見た目の工夫ではあるが）

## Slide 10
上司(課長)方針
技術・と協力して品質目標を達成する
ｻｰｸﾙ方針
ＱＣ手法を活用して品質課題に取り組む
マトリックス図で評価
品質クレームの問題点選定の マトリックス図
評 価 項 目
重要性
緊急性
拡大性
上司
方針
ｻｰｸﾙ
方針
得点
順位
＃６穴径大不良が多い
◎
◎
◎
◎
◎
１５
１
第2ﾄﾗﾝｽﾌｧ-ﾏｼﾝ ST-3
◎
○
１１
２
４
８
○
○
工具交換時間が長い
○
○
○
１０
３
品質課題
◎３点。○２点。△１点
○
◎
△
△
○
○
05年4月1日 作成 杉山
○
△
１５
１
◎
◎
◎
◎
◎
#6穴径大不良
上位方針との関連
テーマ選定の理由
ﾅｯﾄﾗﾝﾅｰﾁｮｺ停多発
第2ﾄﾗﾝｽﾌｧ-ﾏｼﾝ ST-2
ﾜｰｸ着座異常が多い
Notes: 漠然と、上位方針をマクロ的に見せて、
上位方針を受けた工長の業務計画に基づく
と言われても、良く分からないので、
上位方針から落とし込んだ、具体的内容が分かるような工夫が良い。
例えば、このように「上位方針」→「サークル方針」→「マトリックス評価」 と繋げる

## Slide 11
不良内容説明
#6穴径大とは
この径が大きい不良の事です
バルブ穴の径が 大きくなると・・・
バルブが動く
ＯＫ！
バルブが動かない
制御不能
Ｘ
オイル
Notes: 選定したテーマの詳細について
工程と不良内容に加えて、
この不良の簡単なメカニズムや、
この不良がお客様に掛けてしまう迷惑の内容が分かると
このテーマを選定した理由が、より明確になる。

## Slide 12
振動が大きいな！
不良内容説明

## Slide 13
全体の45%を
占めている！
不良の大半は
＃６穴径大！
どれだけの不良が発生していたか？
テーマ選定の理由（重要性）
Notes: また、マトリックス図で、◎ ○ △ 評価した根拠が分かるとよい。
重要性については、このような当該不良の発生割合。

## Slide 14: 穴径大流出防止のために
１工程
２工程
穴 加工設備
テーマ選定の理由（緊急性）
全数､穴径を測定しており、工数がかかっている
検査
Notes: 緊急性については、
いまいま、余分な全数検査を実施していて、
工数がかかっていること
などが、評価した根拠となるので、明確にすべき。

## Slide 15
現状把握 ①
月別の径大発生数はどうか？
月別内容別不良実績グラフ
作成日
‘０５ ９／１４
（個）
作成者 梅田
月の平均加工数 １００００個
#6穴径大
（個）
・＃６穴径大が慢性化している
・７月から減少している ６月末、荒加工後の洗浄設備入れ替え後→ヒントかも
＃６穴径大
Notes: 月別推移を見た際に
「慢性化している」 ことと 「7月から減少している」
ことに着目すべき。

## Slide 16
① 時系列による分析
② #6穴径のヒストグラム
始業
終業
昼休み
14時
9時
10時
11時
15時
16時
加工時間
径大品は偶発的に
発生している
規格
（－）
規格
（＋）
現状把握 ②
径大品
径大品は極端な
離れ小島型
発生
発生
発生
Notes: さらに、
①毎日の時系列による分析
②ＯＫ・ＮＧ品の分布
などを確認し、発生状況の特徴を掴むと良い。
これができると、要因解析のヒントとなり、
今後の活動につながりやすくなる。

## Slide 17
人（作業者）による発生状況はどうか？
（個）
5
10
15
20
’05/4月
5月
6月
7月
8月
●
25
●
●
●
●
●
●
●
●
●
ﾍﾞﾃﾗﾝ作業者
新人作業者
変わらねぇら～
ﾍﾞﾃﾗﾝ作業者
新人君
17
15
23
24
19
20
4
4
6
3
人（作業者）別加工不良実績グラフ
現状把握 ③
“人”による差はない
Notes: 人による差がない や

## Slide 18
現状把握 ④
粗材（型）による発生状況はどうか？
粗材（型）別加工不良実績グラフ
（個）
15
30
45
60
17
15
25
22
18
3｜4
21
5｜5
４型
５型
46.8％
53.1％
53.1％
46.8％
53.8％
46.1％
42.8％
57.1％
50％
50％
’05/4月
5月
6月
7月
8月
49.3%
50.6%
4型
5型
型別での不良は
４型も５型も一緒だなぁ～
“型”による差はない
Notes: 型による差 がない
ということも確認することは、決して無駄ではない。

## Slide 19
穴別加工不良実績グラフ
’＃１
＃２
＃３
＃４
＃５
＃６
＃７
＃８
150
1２0
９0
６0
３0
0
不良数
穴
現状把握 ⑤
＃６穴と、他のバルブ穴とのＮＧ率の違いは？
（個）
＃６穴が極端に多い。
どこが違うんだろう・・・・
‘ｎ＝300 期間 ’05/4～8月
作成者 梅田
Notes: さらに、穴位置による発生率の差を確認すると、
＃６だけが極端に多いことが分かった。
すると、他の穴と＃６との違いを確認するきっかけになる。

## Slide 20
現状把握 ⑤
バルブ穴（＃６とそれ以外）の違いは？
他の穴
＃６穴
＃６穴は、奥が細くなる。
他の穴は ストレートだな。
違いは、穴の形状
Notes: 穴の形状が、＃６だけが違うことがわかった。

## Slide 21
現状把握
現状把握のまとめ
いろいろと特徴が
判って来たな
・6月末に荒加工後の洗浄設備を入れ替え後、減少した。
・発生は偶発的（連続していない）。
・NG品の内径は極端に大きい。
・＃６穴のみ、奥が細い穴形状をしている。
・作業習熟、型での差はない。
Notes: 最終的に、現状把握をしてきて分かったことをまとめることも大事。
全体が整理できる。

## Slide 22
＃６穴径大不良が発生する
素材が悪い
設備
素材
作業者
要因の解析 ①
特性要因図による解析
方法
ｸｰﾗﾝﾄが
かかっていない
切削条件ﾞが
合っていない
取代が少ない
取代が多い
型が悪い
刃物定期交換が
出来ていない
ﾌﾞｯｼｭ定期交換が
出来ていない
切粉が除去
されていない
荒工程の切粉が
残っている
軸が振れている
主軸が
振れている
加工ｽﾋﾟｰﾄﾞが速い
刃物の形状が悪い
刃物セットの
やり方が悪い
刃物交換条件が
合っていない
回転ｽﾋﾟｰﾄﾞが遅い
ﾌﾞｯｼｭ交換条件が
合っていない
習熟不足
素材の鋳抜き穴
が小さい
素材の硬度が
硬い
型の違い
ｴｱｰﾌﾞﾛｰが弱い
経験不足
仕上げ刃具がたわむ
Notes: 発表事例では、特性要因図で抽出した要因から３つに絞り
すぐに要因の検証に進んでおり、
本当にこの３つでよいのかが分からない。

## Slide 23
荒工程の切粉残り・設備主軸振れ・仕上げ刃具振れ が原因ではないか？
要因解析 ②
要因の推定
現象の特徴から 要因（メカニズム）を仮説
偶発
洗浄
効果
穴奥
細い
作業者
設備
方法
素材
＃６穴径大不良が発生する
切粉残り
主軸振れ
刃具未交換
刃具セット
ｸｰﾗﾝﾄかかり
○
△
×
×
△
×
×
△
×
△
△
要因の
可能性
★1
仕上げ刃具振れ
△
×
★2
★3
○･･･3点
△･･･1点
×･･･0点
○
○
×
○
○
×
×
△
Notes: ここまで出来ているサークルは多くないと思うが、
特性要因図で抽出した要因と
現状把握でつかんだ事実をマトリックスに整理し、
発生メカニズム的に要因の可能性の有無を検討すると、
３つにしぼりこんだプロセスがわかり、納得できる。

## Slide 24
仮説（残った切粉の仕上加工での巻き込み）
よし！
実際に切粉が残っているか
現場に行って観て見よう！
要因解析 ③
要因（仮説）の検証

## Slide 25: 要因の検証 ①
荒加工後の切粉残留率 ５０／２００個（２５％）
洗浄後の切粉残留率 ３／２０００個（１．５％）
荒ドリル工程
仕上リーマ工程
ﾜｰｸの流れ
２工程
螺旋形状の切粉がスプリングのように残っている（厚さ0.03～0.1）
Notes: 切粉の残留率を確認したり

## Slide 26: 要因の検証 ②
エアブローして切粉を 完全に除去
一週間加工(4000個）“径大”はゼロ！
ﾜｰｸの流れ
２工程
Notes: 切粉を完全除去すれば、径大不良が発生しないことを検証

## Slide 27: 要因の検証 ③
ﾜｰｸの流れ
荒加工後の切粉残り品
２工程
Ｎ＝５台加工して
“径大”発生率 ４０％！！
要因の可能性大！
Notes: 切粉残り品を、あえて加工したら、径大不良が４０％発生
と進めてくれば、「切粉残り」が 要因の可能性が高い となる。

## Slide 28: 要因の検証３
工具が本当に振れてるのなら実際にﾃﾞｰﾀを取って ｸﾞﾗﾌ化 すればわかるんじゃないか？
じゃ200台で いってみるか
工場長からのアドバイス
5ヶ月間の不良率は0.27%だから、n=200個測定して、ＮＧが出ない 確率は、・・・ 約 58%だ。 ってことは、200個じゃ足りないな
Notes: つぎに、検証する際のｎ数について。
事例では200台で検証しているが、
元々の不良が付き10台 不良率でいうと 0.27% なので
200個では不良が見つからない、つまり見逃す確率が５８％もあります。
つまり、今回は200個では足りない ということになります。
では、どのように決めれば良いのか。

## Slide 29
不良率0.27%の母集団から nヶ抜取った時、NGが 0ヶ になる確率を二項分布で算出 ・ 400ヶの時は 33.9%
・ 500ヶの時は 25.8%
・ 800ヶの時は 11.5%
（補足）二項分布
不良率がPの母集団から、大きさnだけ抜取った時、 サンプル中の不良品の数が従う分布
個の不良となる確率
P=0.1、n=20
P=0.3、n=20
P=0.3、n=50
【工場長のアドバイスの根拠】
NGが0個の確率＝見逃す確率なので、 この確率をどの程度で許容するかで n数を判断すべき
30%なら、400～500個 10%なら、800個以上・・・
Notes: n数を決める際には、統計的判断が有効です。
こちらの二項分布という考え方に基づきます。
あえて詳細説明はしませんが、
元々の不良率や、要求される判断の精度により、
n数は異なるので、その状況に応じて判断が必要です。
今回の例では、４００～500個程度が妥当と言えるが、
厳しめな判断が必要であれば、800個以上を選択する場合もあり得ます。

## Slide 30: 対策の検討
切粉の影響を無くすには・・・
中間洗浄工程の
能力UP
荒加工後の工程で
切粉を落とす
荒工程で切粉を
残さない
△
△
３
△
ノズル本数を増やす
圧力アップ
狙う位置を変える
加工条件変更
効果
実現性
評価
投資
○
６
５
５
○
△
○
○
○
○
○
△
ノズル本数を増やす
圧力アップ
狙う位置を変える
①サークル員で調整
対策の検討①
△
△
△
△
５
５
○
○
刃先の形状変更
ﾆｯｸ溝の追加
刃先の材質変更
超硬 ⇒ ﾀﾞｲﾔへ
②技術課と協力して対応
仕上工程で切粉を影響させない
加工条件変更
△
△
３
△
○･･･2点
△･･･1点
サークルで実施できる対策を実施
Notes: まず、
系統図の頭は、「＃６穴径大不良をなくす」 ではなく、
「切粉の影響をなくす」 であるべき。

## Slide 31
ﾜｰｸの流れ
対策 中間洗浄能力UP
荒工程
仕上工程
中間洗浄工程
Notes: いろいろ 対策してみるが、効果なし

## Slide 32: 対策 ① エアー圧力アップ
0.35Mpa
0.45Mpa
効果なし

## Slide 33: 対策 ② エアー狙い位置変更
＃６穴
効果なし

## Slide 34: 対策 ③ ノズル追加
ノズル本数
狙う位置
圧力ＵＰ
効果なし 失敗！！

## Slide 35: 対策の検討
切粉の影響を無くすには・・・
中間洗浄工程の
能力UP
荒加工後の工程で
切粉を落とす
荒工程で切粉を
残さない
△
△
３
△
ノズル本数を増やす
圧力アップ
狙う位置を変える
加工条件変更
効果
実現性
評価
投資
○
６
５
５
○
△
○
○
○
○
○
△
ノズル本数を増やす
圧力アップ
狙う位置を変える
①サークル員で調整
対策の検討②
△
△
△
△
５
５
○
○
刃先の形状変更
ﾆｯｸ溝の追加
刃先の材質変更
超硬 ⇒ ﾀﾞｲﾔへ
②技術課と協力して対応
仕上工程で切粉を影響させない
加工条件変更
△
△
３
△
○･･･2点
△･･･1点
効果なし！
技術課と協力する対策を実施

## Slide 36: 対策 ④ 荒ドリルの形状変更
15°
15°
15°
20°
ニック溝の追加
ドリル先端角度
150°⇒140°
京都工場で効果あり
Notes: 京都工場では効果があるのに、
今回は効果がなかった理由を明確にすべき。

## Slide 37: 対策 ④ 荒ドリルの形状変更
ワーク
試加工開始後
すぐに径大連発！！
効果なし 失敗！！
京都工場との違いは・・・切粉の大きさの差
Notes: 京都工場との違いは、切粉の大きさに差があり、
同じ対策をしても、効果が出なかった ということです。

## Slide 38: 対策 ⑤ 荒ドリルの材質変更
浜松工場で効果あり
ダイヤ化
技術的見地：
切れ味がよく、
切粉を細かく粉砕
Notes: ここでは、ダイヤ化の詳細を説明

## Slide 39: 対策 ⑤ 荒ドリルの材質変更
ワーク
切粉が細かく
分断されている！
径大品は発生していない！
大成功！
連続加工開始！！

## Slide 40: 副作用の確認
１）他品質特性に影響なし 真円度 他工程能力値 問題なし
２）加工時間に影響なし
３）工具費は若干あがるが
不良ゼロ化でトータルでは
コストダウン
Ｑ
Ｄ
Ｃ
Notes: 副作用の確認結果を追加

## Slide 41: 無形効果
4
5
3
2
1
改善意欲
計画性
手法活用度
活動前
活動後
自分の役割をしっかりこなし、 チームワークが向上した！
技術課との連携
他工場との情報交換
が出来た！
問題解決に対する
自信
Notes: サークルのレベルアップの内容を追加

## Slide 42
いつ
どこで
誰が
何を
なぜ
どの様に
12/10
12/10
現場
現場
ﾘｰﾀﾞｰ
ﾘｰﾀﾞｰ
標準作業書
作業方法
標準化
周知徹底
改訂する
指導する
標準化
標準作業書（ビジュアル版）
標準作業書
ｼﾌﾄ3回計測に
改訂する
周知徹底
水平展開
次期ラインに活かす為に
技術部のＦＭＥＡ標準 シートに情報を フィードバックした。
標準化と管理の定着
標準化
Notes: 標準化では、シフト中３回確認する という実行だけでなく、
「標準作業書」 の改定が必要
さらに、次期ラインでの活用のための水平展開も重要です。

## Slide 43
荒加工ｶﾞﾝﾄﾞﾘﾙを
３０、０００ｹ加工毎
2T/Mｓｔ3Bで
作業者が
＃６穴径大を
出さない為に
定期交換する
‘０６年 ３月
新作工具の図面登録を完了！
標準作業書を改定
技術標準
水平展開
標準化と管理の定着
さらに他工場へも！
Notes: さらに、他工場への水平展開までできると、
完璧ですね。

## Slide 44
他の穴もダイヤ化！
他の穴もダイヤ化を
試そう！
水平展開

## Slide 45
完
ご静聴ありがとうございました
花火大会

## Slide 46
油圧制御部品 「バルブ穴径大」不良の撲滅
東西工業 静岡工場
第三製造課 佐藤係 山本組
発 表 富士 太郎
PP担当 掛川 明
AS
1
テーマ
明朗快活 サークル

## Slide 47
広島工場
京都工場
富士宮工場
御殿場工場
浜松工場
富士工場
静岡工場
沼津工場
藤枝工場
名古屋工場
会社紹介
国内は、静岡を中心に
１０の生産拠点を持っています。
静岡工場
私たちの工場

## Slide 48
油圧制御部品Ｂ
油圧制御部品Ａ
加工している製品

## Slide 49
加工ラインの構成
油圧制御部品Ａ
油圧制御部品Ｂ
１工程
２工程
１工程
２工程
平面研削
洗浄機
粗材投入
加工ﾗｲﾝ概要
完成品搬出
洗浄
仕上加工
荒加工
検査
穴径大発生（発見）
Notes: まず初めにバルブボディ加工のライン構成を簡単に説明します
素材供給機から投入された素材が１工程・２工程を流れ
平面研削盤でインサイド・アウトサイドの２点部品が共流しになります
そして洗浄も共流しの状態で流れ、完成検査場に出るという
構成になっています

## Slide 50
<ｶｯﾄﾓﾃﾞﾙ>
不良内容説明
#1
#2
#3
#8
#4
#5
#7
ここが
＃６穴
#6

## Slide 51
目標設定
何を
いつまで
どうする
＃６穴の穴径大を
１１月末までに
ゼロにする
Notes: 以上の現状把握を踏まえ、活動目標を05年１１月末までに
Ｇ穴径大不良ゼロを目指すことにしました

## Slide 52
活動手順
主担当
9月
１0月
１1月
12月
現状把握
梅田
安井
梅田
効果確認
伊藤
藤坂
全員
標準化と管理の定着
残された課題
解析
対策
計画立案日
‘０５．９／１
活動計画と役割分担
計画
実績
スピード感のある全員参加の活動で、サークル評価の向上を目指す！
Notes: 次に活動計画はこの様に取り決め、期間が短いことからスピードを上げた全員参加の活動と
サークル評価の向上を意識した活動になるよう取り決め活動をスタートました

## Slide 53: 要因の検証２
主軸の振れを確認
差込みﾌﾞｯｼｭ
ほとんど針が振れない
テストバー
要因の可能性なし！！
Notes: 次に軸振れが出ているのではと考え、主軸の振れを確認することにしました。
この結果主軸にはほとんど振れが無いことが解りました。●

## Slide 54: 要因の検証３
仕上げ刃具の振れ
刃具が縄跳びしてる様に振れてないか？
ランド １ ２ ３ ４ ５、・・・
Notes: 最後に仕上げ加工用の刃具の剛性が低く●、縄跳び状に振れているので径が大きくなるのではないか検証
する事にしました●

## Slide 55: 要因の 検証３
正規分布している
要因の可能性なし！！
仕上げ刃具が振れているなら バラツキは大きくなる
Notes: 入り口側から十二系を測って行きましたが●それぞれの位置のヒストグラムから どれも正規分布
しており、要因ではないと判断しました。●

## Slide 56
対策検討①
広島工場
京都工場
富士宮工場
御殿場工場
浜松工場
富士工場
静岡工場
沼津工場
藤枝工場
切粉除去に対する他工場の加工状況調査
９工場の加工条件調査を技術部に依頼
名古屋工場
対策の検討

## Slide 57: 効果の確認
荒ﾄﾞﾘﾙ交換
交換前（4359台）加工して NG５台
不良率1147ｐｐｍ
交換後２週間（7227台）加工して
径大ゼロ！！
’05/12/1～06/1/14の加工データー
効果の確認

## Slide 58
月別径大不良実績グラフ
作成日
`０６ ４／３
作成者 梅田
期間 ： `０５／８ ～ `０６／３末
120
有形効果（不良件数）
対策①②③
対策⑤
対策④
「ゼロ」目標達成！
ゼロ継続中！！

## Slide 59: 有形効果（効果金額）
30万円／年
加工不良減による損失金額減
300万円／年
合計・3２０万円／年
全数検査廃止による工数減
工具費のアップ
１0万円／年
Notes: 有形効果として、
加工不良損失金額、年間２４３０００円
全数検査廃止による工数低減金額、２７６４８００円の金額効果が得られました。

## Slide 60
・計画どおりできなかった
・他部門との連携の大切さがわかった
その反省を踏まえ現在は
新しい目標に向かって
努力しています。
反省と今後の進め方