## Slide 1
（１／２１）
4 | 2 | 1 | 2 | - | 0 | 1
ＱＣサークル静岡地区
ＱＣマニュアル
新ＱＣ七つ道具編
ＱＣサークル静岡地区

## Slide 2
（２／２１）
4 | 2 | 1 | 2 | - | 0 | 1
ＱＣサークル静岡地区
目 次
１．新ＱＣ七つ道具概論 ・・・・・・・・・・・・・・・ ３，４，５
２．連 関 図 法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６，７
３．親 和 図 法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ８，９
４．系 統 図 法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １０，１１
５．マトリックス図 法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １２
６．Ｐ Ｄ Ｐ Ｃ 法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １３，１４
７．アロー・ダイヤグラム法 ・・・・・・・・・・・・・ １５，１６
８．マトリックス・データ解析法 ・・・・・・・・・・ １７，１８，１９
９．あ と が き ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２０

## Slide 3
・パレート図
・特性要因図
・チェックシート
・ヒストグラム
・管理図、グラフ
・散布図
・層別
（３／２１）
4 | 2 | 1 | 2 | - | 0 | 1
ＱＣサークル静岡地区
新ＱＣ七つ道具 概論
１．新ＱＣ七つ道具とは
ＱＣ七つ道具（Ｑ７と略す）においては、数値データを扱う手法が主で、言語データを扱うものが、特性要因図
のみとなっている。一方、新ＱＣ七つ道具（Ｎ７と略す）においては、言語データを扱う手法が主で、マトリックス・
データ解析法のみが数値データを扱う手法とされている。お互いの道具のくくりに一つずつ違うデータの手法
が入っているのが興味深い。
ＱＣ七つ道具
・連関図法
・親和図法
・系統図法
・マトリックス図法
・ＰＤＰＣ法
・アロー・ダイヤグラム法
・マトリックス・データ解析法
新ＱＣ七つ道具
図１ ＱＣ七つ道具と新ＱＣ七つ道具
ＱＣを事実に基づくデータでの管理と位置づけるならば、図２に表されるように、Ｎ７とＱ７の関係を図式化
することができる。
新ＱＣ七つ道具をＮ７（Ｎｅｗ Ｓｅｖｅｎ Ｔｏｏｌｓ ｆｏｒ ＴＱＣ）と呼ぶが、Ｑ７に対してＮ７が新しい手法のように誤解
されるのを避けるために、Ｓｅｖｅｎ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｔｏｏｌｓ ｆｏｒ ＴＱＣ として外国では紹介している。
【 （財）日本科学技術連盟から発行された英文レポート Ｖｏｌ．３３ №２ 】
ＱＣ＝
事 実
に基づく管理
データ
当面する問題について、一般に人は数値データより言語データをより多く持っている
数値データ
数値データ
Ｑ７の手法
Ｎ７の手法
数値データを取る前の問題を整理する
数値データを取る前の問題を整理する
設計的、計画・アイデア発想の手法
整 理
情 報
＝目的を果たすために必要な知識
解析的、問題把握の手法
数値データが取れた後の問題を整理する
図２ ＱＣ七つ道具と新ＱＣ七つ道具の関係図

## Slide 4
（４／２１）
4 | 2 | 1 | 2 | - | 0 | 1
ＱＣサークル静岡地区
２．新ＱＣ七つ道具が生まれた背景
‘７２年４月、（財）日本科学技術連盟のＱＣ手法開発部会で、部会長の納谷嘉信氏が新しい時代のＴＱＣに
必要なＱＣ手法として、次の７つの条件が満たされる手法の必要性を提唱した。
その後、長年にわたる研究成果を踏まえ、‘７７年に新ＱＣ七つ道具として発表されました。
翌‘７８年６月から、研究と普及を目的に（財）日本科学技術連盟主催で新ＱＣ七つ道具研究会が発足、
‘７９年から毎年１回、新ＱＣ七つ道具シンポジウムが開催されるようになりました。
（１） 言語データが整理できる。
（２） 発想を得ることができる。
（３） 計画を充実することができる。
（４） 抜け、落ちをなくすことができる。
（５） 関係者に分からせることができる。
（６） 関係者の協力を得ることができる。
（７） 泥臭く訴えることができる。
３．新ＱＣ七つ道具の活用のねらい
（１） 解くべき問題が変わってきている
問題解決 課題達成
（２） ＴＱＣ（Ｍ）に参画する部門が広がっている
設計部門
検査部門
製造部門
研究開発部門
営 業 部 門
（３） 変革・予測の時代である
①従来の製品分野を踏まえた、多角的事業分野へ
②ハイテク時代を迎え、攻めのＱＣ、戦略経営のＱＣなどの要請
４．新ＱＣ七つ道具は計画を充実させる道具
ＰＤＣＡのＰｌａｎの３段階を３層別し、図３，４のように新ＱＣ七つ道具の各手法を割付ける考え方があります。
いずれの場合も、各手法の性格づけから計画を充実させる段階で用いられることが圧倒的に多いと言えます。
さらに、図５は問題解決に際して、計画段階の重要性を示します。図の一番下の線は、計画に十分時間を
かけることにより、実施の結果、やり直し、手直し、が少なくなり、結果的に時間や工数が短くて済むということ
を示しています。

## Slide 5
（５／２１）
4 | 2 | 1 | 2 | - | 0 | 1
ＱＣサークル静岡地区
これから使ってほしい手法
これから使うことが
期待される手法
マトリックス・
データ解析法
親 和 図 法
（情念による）
連 関 図 法
（理論による）
マトリックス図法
目的と手段の
関係をしる
系 統 図 法
目的を多段の目的
手段の目的にする
アロー・ダイヤグラム法
主として確定事象系列の
計画初期における効率化
Ｐ Ｄ Ｐ Ｃ 法
不確定要素があり推移過程で随時
その時点までの情報を取り入れ、
その後の最適な計画を作成）
従来のＱＣ手法
特性要因図
ＱＣ七つ道具
Ｐｌａｎ 1 雑然・混沌の整理と問題の設定
Ｐｌａｎ 2 手段への展開
Ｐｌａｎ 3 手段を時系列的に配列し
実行計画を作成
パレート図、チェックシート、ヒストグラム
散布図、管理図、グラフ
図３ Ｎ７とＱ７の位置づけ
Ｄｏ
Ａｃｔｉｏｎ
処 置
Ｃｈｅｃｋ
評 価
Ｄｏ
実 施
Ｐｌａｎ
計 画
Ｐ１
Ｐ２
Ｐ３
図４ 管理のサイクルにおけるＰｌａｎの細分化
Ｐｌａｎ
計 画
Ｄｏ
実 施
Ｃｈｅｃｋ
評 価
Ａｃｔｉｏｎ
処 置
時間もしくは工数 →
良い
悪い
図５ 問題解決における計画の重要性
５．新ＱＣ七つ道具の使用に際して、大切なポイントが２点あります
（１）新ＱＣ七つ道具（ＱＣ七つ道具含む）は、すべて図形である。これにより、文章や数字の羅列に比べ、関係
者が理解しやすく、計画的に参画して知恵・発想を提案できる。
（２）新ＱＣ七つ道具とＱＣ七つ道具・統計的方法等の併用が大切である。
新ＱＣ七つ道具の各図形の作成において、アイデア・発想・着想が必ずある。しかし、その有効性を高める
には、数値データの活用や統計的手法との併用が実効をあげるもとである。

## Slide 6
（６／２１）
4 | 2 | 1 | 2 | - | 0 | 1
ＱＣサークル静岡地区
連 関 図 法
項 目
ポ イ ン ト
連関図法とは
複雑な原因が絡み合う問題について、原因と結果・目的と手段などその関係を論理的につないで
行くことにより適切な解決策を見出すための図法である。
特 徴
この図法は、数人のグループメンバーで数回にわたり書き改めていく過程でメンバーのコンセンサ
スや発想の転換がはかれ、問題の核心をさぐり解決に導いていく手法である
(1) 原因が複雑に絡み合う問題について計画段階から広い視野で全体を見渡すことが出来る。
(2) メンバーのコンセンサスを得ることが容易になる。
(3) 枠にとらわれず自由に書けるので発想の転換や展開に役立つ。
(4) 重要項目が的確にとらえられ、各原因の相互の関係が明確になり関係者に認識してもらえる。
作成手順
手順１
取り上げたテーマを結果がうまくいっていない状態、例えば「なぜ～にならないのか」
と表現し、ラベルに赤字で書く。
手順２
テーマに影響している原因を主語と述語を明確にして、各自５枚程度ラベルに黒字で書く。
手順３
模造紙を広げ、テーマを記したラベルを中央に置く。
手順４
各自のラベルを読み合わせし、内容を吟味し、内容が似かよっているものを寄せ模造紙上
でグループ作りをする。
手順５
グループに従って一次原因、二次原因、三次原因・・・・と「なぜなぜ」を繰り返し、系統的に
因果関係を展開しながら、一度全ラベルを原因 → 結果の仮矢線で結ぶ。
手順６
原因が抽出され、取り上げたテーマの現状が一応把握できるまで全員でディスカッション
し、ラベルを追加し、矢線を書き替える。
手順７
原因の把握が終ると、全体をながめ、グループ間の関連性をチェックし、関連あるものを
矢線で結ぶ。
手順８
ラベルを模造紙に貼り付け、テーマやメンバーなど必要事項を記入する。
手順９
皆で議論して、大きな影響を持つと思われる原因を取り上げ、これらを太枠や色分けで表
す。この際、各自が２点と１点をもち、大きな影響をもつ原因に２点、次を１点としてウエイト
づけを行なってもよい。
手順10
出来上がった連関図は文章でまとめ、第三者にもわかるようにしておく。

## Slide 7
（７／２１）
4 | 2 | 1 | 2 | - | 0 | 1
ＱＣサークル静岡地区
書き方（図の表し方）
使う目的により、中央集中型・一方向集約型・関係表示型・問題点複数型の４つに分類することができるが、
主として使われる中央集中型で事例を示す。
〈テーマ〉 なぜ海で魚が釣れないのか
(1)
エサのつけ
方が悪い
エサがすぐ
外れる
エサの選定を
間違った
エサが大きい
身エサとコマセ
が合っていない
エサが魚に合っ
ていなかった
魚の集め方
を知らない
合せ方を
知らない
合せが
悪い
魚の習性を
知らなかった
コマセを
やりすぎた
魚に食い気
が無かった
時間が間に
合わなかった
人数が
多すぎた
雑音が
大きかった
場所が悪かった
ポイントが少ない
魚を釣るポイント
を外していた
その場所へ行く
回数が少なかった
前提条件 (2)
①魚はいる
②海は荒れていない
経験が浅かった
仕掛けが
間違っていた
なぜ海で魚が
釣れないのか
本を見たことがない
本を持っていない
天候が合わなかった
天候が
良すぎた
晴天が
続いた
波が静か
だった
風向きが
悪かった
海が澄ん
でいた
水温が
低い
仕掛けが
悪かった
仕掛けが
大きすぎた
ハリ素が
太い
(3)
(4)
結論 (5)
①魚の習性を知らなかった
②仕掛けが大きすぎた
③エサが魚に合っていない
（１） 問題点を決める。（結果がうまくいっていない状態） 例：なぜ△△にならないのか
（２） 前提条件を明らかにしておく。
（３） 原因と結果の因果関係を矢線でつなぐ。
（４） 問題点に強い因果関係をもっている経路の矢線は太くする。
（５） 結論をまとめる。
注 意 事 項
(1) 前提条件を決めてからとりかかる。
(2) ラベルには２つ以上の意味を持たせない。
(3) 簡潔な文章や言葉で表現し、できるだけ生の声に近い表現をする。
(4) 名詞と動詞を使い誤解を生じないように原因を表現する。
(5) 結果に関連すると考えられる全ての原因を抽出する。
(6) グループで図を書きメンバー全員の意思が一致していること。

## Slide 8
（８／２１）
4 | 2 | 1 | 2 | - | 0 | 1
ＱＣサークル静岡地区
親 和 図 法
項 目
ポ イ ン ト
親和図法とは
(1) 未知・未経験の問題など、混沌とした問題についての言語データから、それらの親和性によって
統合した図を作ることにより解決すべき問題の所在・形態を明らかにしていく方法である。
(2) 異質の人間を統合し、チームワークを作り出す“参画集団づくり”の技法でもある。
作成手順
特 徴
(1) 混沌とした状態の中から言語データをとらえ、まとめる事によって問題発見ができる。
(2) 現状を打破し、新しい考え方を得ることが出来る。
(3) 問題の本質が的確にとらえられ、関係者に明確に認識してもらえる。
(4) 他人や自分の意見が反映され、全員参画による意識向上と活性化が図れる。
＜手順１＞ テーマを決める
(1) テーマはどうしても解決したいというニーズが強く、簡単には解決できないもので、じっく
り時間をかけて本質をつきとめたい問題を選ぶ。
＜手順２＞ 言語データを収集する
(1) モレなく周囲を見回し、広い視野で事実をみる。
(2) 日頃、自分が使っている言葉で頭の中に浮かんでくるものを素直に出す。
(3) 独立した小文章とし、誰が読んでも意味がわかるようにする。
・直接観察法 ・文献調査法 ・面談調査法 ・個人思考法
・集団思考法＝ブレーンストーミング法，グループディスカッション法等
＜手順３＞ 言語データを見直し確認する
(1) 具体的で意味がよくわかる。
(2) ２通り以上の意味に解釈されることはないか？
(グループで親和図を作る場合、全員が内容を理解する)
＜手順４＞ データ・カードを作る
(1) 言語データをカードに記入する。
＜手順５＞ カードを寄せる
(1) 理屈ではなく、カード同士が自然に寄り集まった感じで寄せる。
(2) カードの言葉や外見でなく心を読む。
(3) キーワードを使っての分類や無理に一緒にするようなことをしてはいけない。
＜手順６＞ 親和カードを作成する
(1) ２枚のデータ・カードの言っていることを過不足なく表現する。
(2) 言葉数は増やしてもよいが、抽象度を上げ過ぎない。
(3) 元のデータ・カードのニュアンスを出来るだけ残す。
(4) 束の数が少なくなるにつれて、少しずつ抽象度を上げるのは差し支えない。
(5) 全体の束の数が５つ以内になるまでこの作業を続ける。
＜手順７＞ カードを手配する
(1) 模造紙の上にカードの束を配置する。
(親和図が完成した時に構造的に解り易くするように相互の位置関係を決 める)
＜手順８＞ 親和図を完成させる
(1) 決定した配置に基づいてカードを模造紙に貼り付け、表札・枠線・必要データ等を線の
太さ、色分けなどで見易くなるよう工夫しながら記入する。

## Slide 9
（９／２１）
4 | 2 | 1 | 2 | - | 0 | 1
ＱＣサークル静岡地区
書き方（図の表し方）と注意事項
見 方
(1) 混沌とした問題（テーマ）に関し、出来るだけ多くの言語データを広く収集し、親和性により
その抽象のレベルを徐々に上げて行き、解決すべき問題の所在、形態を明らかにする。
（事実確認のため。概念形成のため。参画組織づくりのため。）
抽象のレベルダウン＝全体の表札→親和カードレベルの表札→親和カード→データカード
抽象のレベルアップ＝ 〃 ← 〃 ← 〃 ← 〃
(2) 整理されたカードを下方レベルから上方レベルへ、又その逆に吟味しつつ問題（テーマ）を
解決べき方策を思考して行く。
①テーマを決める
・問題の本質を明らかにしたいもの
・考えをまとめたいもの
・発想を得たいもの．．．など
「これからのＱＡ（品質保証）はどうなるか」
⑥親和カードのレベル
を上げ、“表札”を記入する。
記入スペース確保。
ＱＡ展開は内的にも外的に
も必要になってくるだろう
製品に要求される品質は多様化
しさらに拡大していくだろう
⑦全体をまとめた“表札”を
記入する。
製品が製造され
廃棄されるまで
のＱＡが要求さ
れてくる
アフターサービスが
不要な保証期間の
明確な製品が売れ
ていく
ユトリがあり不測事
故防止を考慮した
冗長性のある製品
が要求されてくる
ゆりかごから墓
場までのＱＡが
要求されてくる
だろう
品質保証期間が明
確にされてくるだろう
不測の事故を見込
んだ品質設計が
必要となる
国際的にも国内的にも真
の意味でのＱＡの展開が
迫られてくるだろう
製品が廃棄され
た時の状態が
考慮されねばな
らなくなる
アフターサービスの
少ない製品が好まれ
るだろう
機能にプラスしてユ
トリのある製品が要
求されてくるだろう
④データカードを寄
せて親和カードを
作る。
②データカード記入
言語デ－タを収集
確認後、具体的に
短文形式で。
先進国・発展途上国に対する
優位性はいつまでも続かず他
国にまねの出来ないＱＡ展開
が必要となっている
資源小国の日本
ではますますＱＡ
の必要性が高ま
ってくる
欧米メーカーの追い上げが厳
しく現在の優位性が薄れてくる
だろう
発展途上国にまねできないＱ
Ａ展開が必要になってくる
機能本位の製品が
多くなり人間性を
無視する傾向が出
てきそうである
機能本位の製品が
多くなり人間性に
欠けた製品が増え
てくる
機能を無視した製
品が売られていく
だろう
作成日
場 所
作成者
③親近感の最も近い
ものから親和性の
あるカードを寄せ
集める。
⑤どのグループにも
入らない（親和でき
ない）カードはその
まま（ひとりぼっち）
にしておく。
⑧親和図を完成させる
余白に作成日、場所
作成者等のデータを
記入し完成。

## Slide 10
（１０／２１）
4 | 2 | 1 | 2 | - | 0 | 1
ＱＣサークル静岡地区
系 統 図 法
項 目
ポ イ ン ト
系統図法とは
ＶＥの機能分析に用いる機能系統図の考え方、作り方を応用した手法である。
すなわち、ある目的を達成するための手段や方策を系統的に展開し、実施できる具体的な手法や
方策を漏れなく引き出す方法である。
特 徴
(1) 事象を系統的に論理展開しやすく、ヌケ・モレが少なくなる。
(2) メンバーの意思統一がはかりやすい。
(3) 手段を整理しやすく一目でわかるため、関係者への説得性がある。
作成手順
（方策展開型）
手順１
解決したい問題を「～を～するためには」という表現にして、目的・目標とする。
（基本目的の設定）
手順２
目的・目標を果たしていくにあたっての制約条件を明確にして明記する。
手順３
目的を果たす一次手段を考える。
手段は「○○を××する」という表現にする。
手順４
目的を左端中央に置き、ニ重枠で囲み、一次手段をその右側の上下に配置して仮線で
つなぐ。
手順５
一次手段を目的とし、これを果たす二次手段を考える。
手順６
以下、二次手段を目的として三次手段を、三次手段を目的にして四次手段をというように
対策実行可能なレベルまで展開する。（手段の展開）
手順７
対策実施可能レベルまで展開できたら、再度目的から一次～四次へと手段を見直し、
更に今度は逆に四次手段から目的を確認しながら整理・追加する。（目的の確認）
手順８
テーマやメンバー等の必要事項を記入する。
系統図の完成度合い確認法
Ａ
Ｂ１
Ｂ２
Ｃ１
Ｃ２
Ｃ３
Ｃ４
◆Ａを達成するためには、Ｂ１・Ｂ２を実行する。
◆Ｂ１・Ｂ２を実行すれば、Ａが達成できる。
▲Ｂ１を達成するためには、Ｃ１・Ｃ２を実行する。
▲Ｃ１・Ｃ２を実行すれば、Ｂ１が達成できる。
★Ｂ２を達成するためには、Ｃ３・Ｃ４を実行する。
★Ｃ３・Ｃ４を実行すれば、Ｂ２が達成できる。
・・・いうように、声を出して読んでみて、矛盾がある
場合は、目的と手段の関係が悪いと判断する。

## Slide 11
（１１／２１）
4 | 2 | 1 | 2 | - | 0 | 1
ＱＣサークル静岡地区
書き方（図の表し方）
注 意 事 項
(1) 手段は「○○を××する」の様に、語句または短文で表現し「○○と××をする」の様に、
２つの内容を組み合わせないこと。
(2) 手段を出す時は「○○をするために、××する」というように、目的と手段の関係になって
いること。
(3) 系統図を展開する時は、基本目的を常に年頭に置くこと。
(4) 系統図はブレーン・ストーミングなど、何人かで協議してつくるのが良い。
(5) 基本目的の設定には、「方策展開型」と「原因追究型」がある。
【目 的】
【一次手段】
【二次手段】
【三次手段】
＜手段の展開＞
④三次手段、四次手段というように
目的と手段の関係を持たせながら
対策実施可能レベルまで展開する
適正な体重を
保つためには
生活を変える
食事を変える
運動を増やす
お酒を減らす
早く寝る
食事時間を決める
カロリーを減らす
よく体を動かす
運動する時間をつくる
飲まない日をつくる
小ビンに変える
麻雀は月に一回にする
夜１０時以降はテレビを
消す
朝ご飯を抜かない
間食をとらない
夜１０時過ぎたら食べない
野菜を増やす
昼休に卓球をする
スポーツジムに通う
早起きしてジョギングする
エレベータに乗らない
昼休に屋外を歩く
①基本目的を設定する
●方策展開型
「～を～するには」
コーヒーに砂糖を入れない
②一次手段を考える
③二次手段を考える
・１日のカロリー摂取
量は、1800カロリー
以下とする。
・６大栄養素を毎日
摂る。
制約条件
テーマ
月 日
場 所
メンバー
○○○○
◇◇◇◇
△△△△
□□□□
●●●●
☆☆☆☆
⑤稔のため、下位の手段からみて上位の手段が
妥当なものであるかを確認する。
目的の確認
方策展開型の系統図

## Slide 12
（１２／２１）
4 | 2 | 1 | 2 | - | 0 | 1
ＱＣサークル静岡地区
マ ト リ ッ ク ス 図 法
項 目
ポ イ ン ト
マトリックス
図法とは
マトリックスとは行列の意味である。行に属する要素と、列に属する要素により構成された二元表
の交点に着目する。
(1) 二元的配置の中から問題の所在や問題の形態を探索する。
(2) 二元的関係の中から問題解決への着想を得たりする。
特 徴
(1) 長年の深い経験に裏づけられた着想に関するデータがきわめて短時間に求められ、数値データ
以上の効力を発揮することがある。
(2) 要素間の関係が明確になり、全体の構成を一目で把握できる。
(3) ２～４種の表がうまくまとめられ、問題の所在がより明確になる。
(4) 二元的な関係を表わしたものをＬ型マトリックス、それ以上の多元的関係を表わしたものに、
Ｔ型、Ｙ型、Ｘ型などがある。
作成手順
手順１
系統で展開した具体的対策案を縦軸に配置する。
手順２
横軸に効果、実現性、順位などの評価項目をとる。
手順３
手順１～２の項目が決まると、縦軸および横軸に線を引き、横軸の項目を上覧に記入する。
手順４
評価として、◎「大いにある」、○「ある」、△「ややある」、×「なし」等として縦軸との交点に
記する。
書 き 方
（図の表し方）
手順５
順位づけは◎○△×の組み合わせで配点し、記入する。
注意事項
通常、評価と実施事項は系統図法の作成時に実施する。
評価は単にアンケートではなく、可能な限り経済性を考慮し、技術性を評価した結果に基づいて行う。
№
１
２
３
４
対 策 案
評 価
使いやすさ
分かりやすさ
維持・管理
実現性
効 果
総 合 評 価
スケルトンを描く
内部構造を描く
用語を決める
用語の解説を入れる
５
字体を使い分ける
６
網掛け、罫線を使う
７
納入先別で分ける
－
○
－
○
－
○
－
○
－
○
－
○
△
○
△
○
－
×
－
○
－
○
－
○
△
○
○
○
△
△
○
○
○
○
○
○
○
○
－
○
○
○
凡例
Ｌ型マトリックス（対策の評価）
小 計
技能向上
知識向上
共通性
やりがい
重要度
緊急度
期待効果
小 計
合 計
順 位
８
１４
２０
１０
凡例
Ｔ型マトリックス（テーマ案の評価）
◎＝５点、○＝３点、△＝１点
△
△
○
○
○
◎
○
○
◎
◎
◎
◎
△
○
○
○
帳票入荷時にヒヤリハットがある
共通関係の申請書類がわからない
通勤調査票作成に時間がかかる
ｶﾅﾌﾞﾙｰﾌﾘｽﾄ作成に時間がかかる
○
△
○
△
△
○
◎
○
◎
△
△
○
７
５
１３
５
１５
１９
３３
１５
４
２
１
５
問 題 点
サークルニーズ
職場ニーズ

## Slide 13
（１３／２１）
4 | 2 | 1 | 2 | - | 0 | 1
ＱＣサークル静岡地区
Ｐ Ｄ Ｐ Ｃ 法
項 目
ポ イ ン ト
ＰＤＰＣ法
とは
目標達成のため、事前に考えられる様々な結果を予測しプロセスの進行を出来るだけ望ましい方向
に導く方法をいう。
作成手順
特 徴
(1) 経験を生かして先を読みきり、先手を取ることができる。（予測が容易）
(2) 問題の所在、最重点事項の確認が容易である。
(3) 事態をどのように導いて終結に到達しようとするのかの決定者の意図が表現でき、関係者にその
意図がよくわかる。
(4) 全員の意見を集めて容易に修正することができる。
＜手順１＞
＜手順２＞
＜手順３＞
＜手順４＞
＜手順５＞
＜手順６＞
＜手順７＞
＜手順８＞
系統図法で抽出された手段の中で効果は大であるが、実現性の低いもの、または実現性はあるがレベルを高くすると困難となるものをテーマとして取り上げる。
具体的にテーマを明らかにして、これをラベルに赤字で書き最も好ましい結果として決める。
テーマは困難なもの、進行の過程で試行錯誤の予想されるものを取り上げる。
スタートとして初期の状態、現状レベルを明確にし、ラベルに赤字で書く。
取り上げたテーマについての制約事項を明確にしておく。
模造紙を広げ、スタートのラベルを上端中央に、結果のラベルを下端中央にそれぞれ配置する。
スタート点から結果までを結び付けるために、必要な手段や予想される状態をラベルに数枚黒字
で書き経時的に配置し、とにかく一度結果まで矢線でつなぐ。
全員でディスカッションし、必要な手段や予想される状態をラベルに記入し、これを追加して一番
望ましい結果にいたる過程を完成させる。
ＮＧとなった場合をスタートの方から順に検討しながらラベルに書き、経路を追加していく。
このときフィードバック経路ができることもある。
矛盾はないか、不測事態への対応はこれでよいか、重要なことは抜けていないかなどを吟味し、
ラベルを追加し完成させる。
＜手順９＞
ラベルを模造紙に貼り付け、テーマなどの必要事項を記入する。

## Slide 14
（１４／２１）
4 | 2 | 1 | 2 | - | 0 | 1
ＱＣサークル静岡地区
書き方（図の表し方）
停止時間を短縮する
ペーストの塗布方法・
塗布量の基準を設ける
クランプ時の動作
回数を減らす
作業者がドリル加工中に
エアーで切粉を吹き飛ばす
①出発点とゴールを決める
・問題解決の目的
・問題のきっかけを書く
⑥出発点は太い長円で表示する
⑦実施事項は長方形で示す
危険作業
になる
多台持ち
できない
②着手計画を立てる
穴の中に
切粉が残る
作業が多台
持ちできない
スプリングを追加
する場所がない
吹き飛ばしノズル
を使用する
バキュームで
吸い出す
ノズルで
吹き出す
ペーストガンを
使用する
×
作業が多台
持ちできない
時間がかかる
×
×
吹き出しノズル
を使用する
ペーストから
切削液に変える
対 策 ①
対 策 ②
停止時間が半減した
⑧実施事項を実施した結果
判明する事象は長円で示す
⑤計画の完了を表示する
・計画した経路は矢線でつなぐ
・実施済みの経路は太い線でつなぐ
③事態の動きを予測しながら
着手手順を書き出していく
④事態の進展と共に書き換える
（計画を逐次充実する）
・好ましくない結果になった
ときは、経路を断つ
タンク容量
が小さい
コストが
かかる
「機械停止時間を短縮する」のＰＤＣＡ

## Slide 15
（１５／２１）
4 | 2 | 1 | 2 | - | 0 | 1
ＱＣサークル静岡地区
アロー・ダイヤグラム法
項 目
ポ イ ン ト
アロー・
ダイヤグラム
法とは
アロー・ダイヤグラム（矢線図）は、最適な日程計画を立て、効率よく管理するために用い、パート
（ＰＥＲＴ＝Ｐｒｏｇｒａｍ Ｅｖａｌｕａｔｉｏｎ ａｎｄ Ｒｅｖｉｅｗ Ｔｅｃｈｎｉｑｕｅ の略）で用いる日程計画図である。
特定の計画を進めていくために必要な作業の関連をネットワークで表現したものである。
作成手順
特 徴
(1) 仕事全体が把握でき、仕事の着手前に工程上の問題点が明確になる。
(2) ネットワークを書いてみるだけで、思いもかけない改善の妙手が発見できる。
(3) 作業の進捗状況のチェックが容易で、計画変更に際して問題を見通した速い処置が可能である。
＜手順１＞
＜手順２＞
＜手順３＞
＜手順４＞
＜手順５＞
＜手順６＞
＜手順７＞
＜手順８＞
系統図で抽出された手段の中で、実施事項が明確な手段をテーマとして取り上げ、ラベルに赤字
で書く。
取り上げたテーマについての制約事項があれば、明確にしておく。
全員で討議しテーマを達成するための必要な作業を列挙しメモする。
必要な作業が一通り出つくしたら、全員で手分けしてラベルに黒字で書く。
不必要なラベルや重複したラベルがあれば除去し、とにかく一度始めから終わりまで図示記号で
整理し、仮つなぎをする。
全員でディスカッションし、見直しながら抜けている作業が発見されればラベルに記入し追加して
いく。
直列に並ぶ作業ラベルの最も多い経路を中央に決めて、結合点の直径分だけあけて配置する。
＜手順９＞
並列の関係にある作業ラベルは、それぞれの該当する位置に配置する。
模造紙を広げ、その上に作業ラベルを各作業の先行作業、後続作業の関係で左端から右端へ
順に配置していく。
＜手順10＞
全作業ラベルの配置が決まると、ラベルを貼り、図示記号を黒で記入し、結合点番号を作業の
先行するものから順に記入し、メンバーなどの必要事項を記入する。

## Slide 16
（１６／２１）
4 | 2 | 1 | 2 | - | 0 | 1
ＱＣサークル静岡地区
書き方（図の表し方）
24
70
0
0
7
7
17
17
24
24
34
75
49
90
56
97
太郎プ
ロポー
ズ花子
承諾
1
花子
両親
と相談
式の
日取り
形式決定
5
式場
決定
6
案内
状
作成
印刷
7
宛名
書発送
8
出欠返事の
取りまとめ
36
36
56
90
63
97
11
93
127
12
旅行
手続
手配
旅行
必需
品の
計画
必需
品購
入手
配
新婚
旅行
計画
披露
宴打
ち合
わせ
祝
儀
余
興
分
担
披露
宴必
需品
準備
21
結婚式
新婚
旅行
110
144
100
134
151
151
161
161
22
2
3
太郎両親に
仲人依頼決定
仲人挨拶
打ち合わせ
4
20
100
134
健康診断
散髪
9
10
18
19
7
10
7
10
15
7
30
7
5
7
12
20
7
30
7
10
7
10
①作業の相互の順序関係をつける
●先行
●後続 を考えながら右方向へ書き出していく
●並行
②結合点を書く
③矢線を書き入れる
●計画に必要な作業は実線で示す
●ダミー（類似）作業は破線で示す
④結合番号を入れる
⑤作業名を書く
⑥各作業の所要日数を記入する
⑦クリティカルパス（最長日数の経路）
を太い矢線で表示する
注意事項
アロー・ダイヤグラムには、各作業の所要日数を調査して、矢線の下に記入する場合もある。
また、各結合点について最早結合点日程（早くてもこの日からでなければ開始できない日程）と
最遅結合点日程（遅くともこの日までに終了していなければならない日程）を計算して、結合点の
近くに記入することもある。
8
11
←最早結合点日程
←最遅結合点日程
3
2
5
作業Ａ
（作業所要日数と結合点日数の表示の仕方）
66
66
新居
選択
調査
80
80
14
新居
決定
手続き
92
92
生活
必需品
の検討
16
生活
必需
品購入
17
110
144
137
137
13
15
新婚旅行
必需品準備
携帯
品ま
とめ
新居の
レイアウト整理
30
14
12
45
14
7
5
「太郎のプロポーズから結婚式・新婚旅行」までのアロー・ダイヤグラム
◆アロー・ダイヤグラムの図示記号と名称
・結合点 ： 作業の始点と終点で、他の作業との結合点となる
・作 業 ： 時間を必要とする要素
3
2
1
・結合点番号 ： 結合点の中に記入した数字で、各作業及び各作業の順序関係を表わすのに用いる
・ダミー ： 作業の相互関係を表示するだけで、時間を要しない要素

## Slide 17
（１７／２１）
4 | 2 | 1 | 2 | - | 0 | 1
ＱＣサークル静岡地区
マトリックス・データ解析法
項 目
ポ イ ン ト
マトリックス・
データ解析法
とは
マトリックス・データ解析法は、マトリックス枠内に与えられた多くの数値データを、コンピューター
による解析に基づいて見通しよく整理し、いくつかの２次元平面上に表す手法です。
作成手順
特 徴
(1) 評価尺度を集約することができる。
(2) サンプル間の差をはっきりすることが出来る。
＜手順１＞
＜手順２＞
＜手順３＞
＜手順４＞
＜手順５＞
＜手順６＞
＜手順７＞
＜手順８＞
データをマトリックスに整理する。
＜手順９＞
結果を考察する。
平均値と標準偏差を計算する。
データを基準化する。
相関係数を計算する。
固有値、固有ベクトルを計算する。
固有値：新しい評価尺度それぞれ（主成分）が、全体の情報量（ばらつきの大きさ）
の何パーセントを占めているかを表します。
固有ベクトル：各主成分ごとの評価尺度の重みを表します。
因子負荷量を計算する。
因子負荷量：各主成分と評価尺度との相関係数を表します。
主成分得点の計算をする。
主成分得点の散布状態をグラフにする。
書 き 方
（図の表し方）
１．マトリックス・データ解析法は、計算量の多さ、複雑さからコンピューターで計算する。
（ＪＵＳＥ－ＭＡシリーズの解析用ソフトを使用する）
ある企業の協力企業を７つの評価尺度で分析した事例を参考として掲載する。
表１のようにデータをまとめます。５段階評価で５に近いほど良い評点とする。
企業
財務力
商品
開発力
企業
ｲﾒｰｼﾞ
ﾏｰｹｯﾄ
成長性
人材
販売力
独自の
経営路線
１
２
３
４
５
６
７
８
９
１０
１１
１２
１３
１４
２．各評価項目について、平均値、標準偏差を求めます。
３．大きさや単位の違う生データを比較するために、生データから各評価項目ごとに平均値をひき、
標準偏差で割ります。この操作を基準化といい、結果として各項目の平均値、標準偏差はそれ
ぞれ０．１となります。
４．評価項目はそれぞれについて相関係数を計算します。（表４）１の値を境に対角要素について
は、同じ値になるので省略する。
表１ 企業の評価
３．０
４．０
３．０
３．０
１．０
４．０
２．０
２．０
４．０
３．０
５．０
２．０
３．０
２．０
５．０
４．０
４．０
２．０
３．０
３．０
２．０
２．０
３．０
１．０
２．０
２．０
１．０
１．０
５．０
２．０
１．０
２．０
５．０
４．０
３．０
４．０
４．０
２．０
２．０
３．０
２．０
１．０
２．０
２．０
５．０
１．０
３．０
２．０
２．０
２．０
３．０
１．０
２．０
２．０
５．０
１．０
５．０
３．０
５．０
３．０
４．０
３．０
３．０
２．０
２．０
１．０
２．０
２．０
１．０
１．０
４．０
２．０
４．０
５．０
３．０
２．０
２．０
１．０
２．０
３．０
３．０
１．０
２．０
４．０
３．０
３．０
５．０
４．０
３．０
２．０
２．０
１．０
２．０
１．０
２．０
３．０
３．０
５．０

## Slide 18
（１８／２１）
4 | 2 | 1 | 2 | - | 0 | 1
ＱＣサークル静岡地区
書き方（図の表し方）
評 価 項 目
平均値
標準偏差
財務力
商品開発力
企業イメージ
マーケット成長性
人材
販売力
独自の経営路線
２．９３
２．５０
２．８６
２．３６
２．６４
２．７１
２．７９
１．０７
１．２３
１．３５
１．２８
１．３４
１．２０
１．２５
企業
商品
開発力
１
２
３
４
５
６
２．０４
１．２２
１．２２
－０．４１
０．４１
０．４１
財務力
０．０７
１．００
０．０７
０．０７
－１．０８
１．００
企業
ｲﾒｰｼﾞ
１．５９
－０．６３
－１．３８
－０．６３
１．５９
０．８５
表２ 平均値と標準偏差
表３ 基準化したデータ
評 価 項 目
財務力
商品
開発力
財務力
商品開発力
企業イメージ
マーケット成長性
人材
販売力
独自の経営路線
１．０００
０．２０５
－０．２２０
０．０２０
－０．０７３
０．０４３
－０．１８４
１．０００
０．４１９
０．２２１
０．８７０
０．１５６
０．１７６
表４ 相関係数一覧表
企業
ｲﾒｰｼﾞ
１．０００
－０．０５７
０．３５３
－０．３１１
－０．４７５
ﾏｰｹｯﾄ
成長性
１．０００
０．２６１
－０．１２９
０．２４４
人材
１．０００
０．３６２
０．３１９
販売力
１．０００
０．６２０
独自の
経営路線
１．０００
５．固有値を計算する。（表５）
λ1 ＝ ｒ （Ｚ 1； Ｘ1）
2
＋ ｒ （Ｚ1 ； Ｘ2） ＋ ・ ・ ・ ・ ＋ ｒ （Ｚ1 ； Ｘp）
2
2
λ1 ： 固有値（主成分の変数Ｘに対する相関係数の２乗の和、総合寄与率）
Ｚ1 ： 総合指標（第１主成分）
Ｘ1 ： 変数（基準化した数値を使う）
主成分
％
１
２
３
４
５
３３．６９
２７．１６
１６．４２
１５．１９
４．４１
固有値
２．３５８
１．９０１
１．１４９
１．０６３
０．３０９
累積％
３３．６９
６０．８５
７７．２７
９２．４６
９６．８７
表５ 固有値
表６ 固有ベクトル
６．固有ベクトルを求める。（表６）
評 価 項 目
第２主成分
財務力
商品開発力
企業イメージ
マーケット成長性
０．０１９
－０．３０４
－０．６４２
－０．０１４
第１主成分
－０．００４
０．５４７
０．１０３
０．２３６
第４主成分
－０．１８９
－０．０９８
－０．１３８
０．８５６
第３主成分
０．９０７
０．２０７
－０．２４７
０．１７９
※表枠の破線部分は省略を示す
※表枠の破線部分は省略を示す
※表枠の破線部分は省略を示す

## Slide 19
（１９／２１）
4 | 2 | 1 | 2 | - | 0 | 1
ＱＣサークル静岡地区
書き方（図の表し方）
７．因子負荷量は固有ベクトルに固有値の平方根をかけて求める。（表７）
表７ 因子負荷量
評 価 項 目
第２主成分
財務力
商品開発力
企業イメージ
マーケット成長性
０．０２７
－０．４１９
－０．８８５
－０．０１９
第１主成分
－０．００６
０．８４０
０．１５９
０．３６２
第４主成分
－０．１９４
－０．１０１
－０．１４２
０．８８３
第３主成分
０．９７３
０．２２２
－０．２６５
０．１９２
８．主成分得点の計算をする。基準化したデータと固有ベクトルを各主成分評価尺度ごとに乗じて加算する。（表８）
表８ 主成分得点
企 業
第２主成分
１
２
３
４
－１．４０
－０．１７
１．５３
１．８４
第１主成分
２．２７
０．５５
３．１３９
０．６６
第４主成分
－１．２１
－０．２０
１．５１
－１．４８
第３主成分
－０．１６
１．２６
０．５３
－０．３７
９．主成分得点の散布図を書く。固有値が大きい主成分の組み合わせで因子得点の散布図を書く。
図１は第１、第２主成分の組み合わせの散布図です。
注意事項
（１） サンプルの数は評価項目数より多く、できれば３倍以上ほしい。
（２） 評価項目は解析結果を見ながら、何回か入れ換えることにより良い結果が得られる。
１０．結果を考察する。
評価尺度が次の２つの主成分に集約されることがわかりました。
（１）企業内活力（商品開発力、人材）
（２）外部へのイメージ（企業イメージ、独自の経営路線）
図１より は企業内活力で比較すると圧倒的に高い値を示しています。
外部へのイメージ
第２主成分
第１主成分
企業内活力
1
2
3
-3
-2
-1
1
2
3
-1
-2
-3
図１ 主成分得点の散布図
8
12
7
9
6
2
5
4
11
13
10
14
1
3
1
3
※表枠の破線部分は省略を示す
※表枠の破線部分は省略を示す

## Slide 20
（２０／２１）
4 | 2 | 1 | 2 | - | 0 | 1
ＱＣサークル静岡地区
あ と が き
ＱＣマニュアルは、各社持ち帰れる小冊子として今までにＱＣ七つ道具編、問題解決型、課題達成型ＱＣストーリ
ー編を順次編集してまいりました。このたび新ＱＣ七つ道具編を作成し、ＱＣマニュアル化することができました。
新ＱＣ七つ道具編は手法紹介を目的として作成手順をポイントに基本事項をまとめたマニュアルですが、事例を
加え手法活用に際し出来るだけ理解し易いように心掛けました。
新ＱＣ七つ道具活用にあたっては各小冊子のマニュアルを相互に補完しながら市販の各種出版物も参考にして
問題解決に取り組んでいただくことが一層の効果を得ることにつながると思います。
ＱＣサークル活動の中で小冊子の内容だけでは問題解決として難しい場合が多々あるかと思いますが、知識の
修得や経験の積み重ねを通してご指摘をいただき、さらに使い易い小冊子としていくことを願っています。

## Slide 21
（２１／２１）
4 | 2 | 1 | 2 | - | 0 | 1
ＱＣサークル静岡地区
参 考 文 献
１．「やさしい新ＱＣ七つ道具」 新ＱＣ七つ道具研究会 編 （財）日本科学技術連盟
２．「おはなし新ＱＣ七つ道具」 納谷 嘉信 編 （財）日本規格協会
１．「なるほど・ザ・ＱＣ」 日科技連ＱＣシートシリーズ 新ＱＣ七つ道具編
細谷 克也 著 （財）日本科学技術連盟
発行年月日 平成 ８年１１月２２日
発 刊 ＱＣサークル静岡地区
マニュアル整備委員会