## Slide 1
パレート図
P１
QCサークル静岡地区
標準版

## Slide 2
パレート図とは
（１）パレート図とは、「不良や欠点数などの内容を分類し、それらを大きさ の順に並べるとともに、累積数を示した図」 です。
（２）よって、パレート図は、どの項目に焦点をあてて対策していくか（問題の ありか）を知るためにつかいます。・・・・・・・（重点指向）
☆次ページからの演習では、社員食堂の運営を例に見ていきたいと思います。
社員食堂の運営には、値段や味、混雑等さまざまな課題があります。
食堂運営会社の担当課では、社員の皆さんが食堂に対しどのような不満をもっているのかアンケートで実態を調べました。
どんな種類の苦情がどのくらいあるか、どの課題から対策をすればよいのか（問題点のありか）を知るためにパレート図を使います
P２
Notes: パレート図は、１８９７年明治３０年に当たりますが、イタリアの経済学者のパレートさんが、
国民の所得の大きさと、所得者の数の関係をあらわしたときに使ったのが始まりとされています。
パレート図とは、「不良や欠点数などの内容を分析し、それらを大きさの順に並べるとともに
累積数を示した図です。よって、パレート図は、どの項目に焦点を当てて行くか、
つまり、どの問題に取り組むべきか、を知る為に使います。重点指向に使うわけです。
次からの演習では、社員食堂の運営を例に見て行きます。
運営には、値段や味、混雑度など、課題が有ります
これらをアンケート調査で、どんな苦情が、どのくらいあるかを調べ、どの課題から
対策をとればいいのかを、パレート図を使って把握して行きます。

## Slide 3
P３
０
１２０
１００
８０
４０
２０
６０
１００
８０
６０
４０
２０
０
●
●
●
●
●
●
●
（件）
（％）
平成１８年９月分
＝１１０
作成日：10/3
作成者：山田
苦情数
累積比率
混 雑
メニュー少
値段高い
味
空 調
設 備
その他
図１ 食堂利用ｱﾝｹｰﾄの苦情数
パレート図
◇不良や欠点などの内容を分類し、それらを大きさの順に
並べると共に、累積数を示した図。
◇パレート図は、どの項目に焦点をあてて対策していくのか
を知るために使います。（重点指向）
n
Notes: これが、食堂利用アンケートの苦情数をパレート図にしたものです。
苦情数は、全部で１１０件あります。主な項目は、混雑、メニューが少ない、値段が高い、など６項目あり
少ない物はその他10件にまとめてあります、
左の縦軸に苦情数、模擬の縦軸に累積比率となり
誰がいつ作成したかが記入してあります。

## Slide 4
パレート図の使い方 Ｎｏ１
（１）何を問題として取り組むかを決める。（テーマ選定で使います）
１００
８０
６０
４０
２０
０
（％）
混雑
メニュー少
値段高い
味
空調
設備
その他
苦情数
０
２０
４０
６０
８０
１００
１２０
（件）
図 １０ 商品別売れ残り廃却数
n
=110
●
●
●
●
●
●
●
累積比率
P４
テーマ
「食堂の混雑低減」
Notes: このパレート図の使い方は、テーマ選定に使います。どの苦情が一番多いかが
一目で解ります、この場合、食堂の混雑に対する、苦情か40件、３６％と一番多く、この
項目が一番の重要項目で有ると判断しテーマとしました。

## Slide 5
（２）何に焦点を絞って対策をしたらよいのかを決める。 （対策案検討で使います）
パレート図の使い方 Ｎｏ２
①“食堂が混雑”の特性要因図を書いて
対策すべき原因を２～３項目決める
食堂が混雑
イ
ロ
ハ
図１１
②原因のイ、ロ、ハ それぞれのデータを取って
一番多い要因に絞って取り組む
●
●
●
原因 ロ
原因 イ
原因 ハ
全体の７０％を
占める原因ロの
対策を実施する
この図では
図12
７０
％
P５
Notes: また、対策をするとき、どの対策が一番効果的かを見るのにも
使えます、たとえば、特性要因図を作り、原因がイロハの三つ出てどれを対策したらいいか
考えるとき、このイロハをさらに調べパレート図にして、一番問題の多い、原因を絞込み、この対策を打つ
こうすれば一番効果的ね対策になります。

## Slide 6
パレート図の使い方 Ｎｏ３
（３）どの位効果があったのかを確認する。 （ 効果確認で使います ）
（注）縦軸（個数）の目盛りの高さは同一にすること
１００
８０
６０
４０
２０
０
％
混雑
メニュー少
値段高い
味
空調
設備
その他
苦情数
０
２０
４０
６０
８０
１００
１２０
（件）
図 １３食堂利用ｱﾝｹｰﾄの苦情数
n
=110
●
●
●
●
●
●
●
累積比率
対策前
累積比率
（％）
対策後
１００
８０
６０
４０
２０
０
メニュー少
値段高い
味
空調
設備
その他
苦情数
０
２０
４０
６０
８０
１００
１２０
（件）
図 １４ 食堂利用ｱﾝｹｰﾄの苦情数
n
= 70
●
●
●
●
●
●
混雑の苦情が０になった
３６％低減
P6
Notes: また、効果確認でも使います。
対策前後を横に並べ、比較できるようにします。
混雑に関する、苦情が0件になり、３６％の苦情低減が出来たことが
一目で解ります。
注意する事は、縦軸のスケールで、対策前と後を必ず同じにしてください。

## Slide 7
パレート図の作り方
P7
Notes: 次に実際に作って見ましょう。

## Slide 8
P8
手順１ 目的を決めてﾃﾞｰﾀを取る
この例題の場合は、食堂利用の苦情数を減らすことを目的とします。
従って、どんな種類の苦情がどの位あるのかを調べます。
種類
件 数
メニュー少ない
味が不満
設備が不便
空調が悪い
片付け面倒
判りにくい
混 雑
値段高い
清潔さ不満
２０
６
４０
８
１５
３
４
４
１０
表 １
平成１８年９月の１ヶ月間の苦情数を調べたら表１のようになりました。
Notes: まず、目的をしっかり決め、データーを取ります。
今回は、食堂の苦情数を減らす事を目的とします、
1ヶ月間調査して、表のような結果となりました。
メニュー、味、設備など９項目の苦情が有りました。

## Slide 9
P9
手順２ パレート図のデータ表をつくる
苦情数の多い順に並び替え、苦情数の多い順に足した累積個数と
全苦情数の比率を計算して、表２のようなデータ表を作ります。
表２ データ表
苦情種類
苦情数
累積件数
片付け
３
１１０
累積比率 ％
３６
５５
６８
７７
８５
９０
９４
混 雑
４０
４０
メニュー少
２０
６０
値段高い
１５
７５
味
１０
８５
空 調
８
９３
設 備
６
９９
清潔さ
４
１０３
判りにくい
４
１０７
９７
１００
（注）“その他”の基準は⇒それらの数を足しても１０％以下のもの
この３つの商品は数が少ないので
“その他”とする
Notes: 次にパレートようの、データー表を作ります。
苦情数の多い順に種類を並べ替え、累積件数と累積比率を計算した表を作成します
混雑に関する苦情が40件累積比率は３６％、
メニューが少ないが苦情20件累積件数60件、累積比率55パーセント、
このように、すべての項目について計算します。
その他の項目は、なるべく１０パーセント以下に纏めましょう。

## Slide 10
手順３ タテ軸とヨコ軸を書く
P10
②タテ軸には“結果”という特性値を書きます。 この例の場合には“苦情数”になります。
苦情数
（件）
①方眼用紙にタテ軸とヨコ軸を記入する
基軸を“０”としてタテ軸にデータ数と目盛り線を入れる。
（注）タテ軸の目盛りは、全件数（n=110）より
多い数まで目盛って下さい。
０
２０
４０
６０
８０
１００
１２０
③ヨコ軸には“項目”を書きます。 この例の場合は“苦情種類”です。
混 雑
メニュー少
値段高い
味
空 調
設 備
その他
図２ 食堂利用の苦情数
Notes: 次にパレート図の作成に入ります。
縦軸と横軸を書きます
機軸を０としてタテ軸にデーター数と目盛り線を入れます
メモリは全件数より多い数まで入れてください
縦軸には結果と言う特性値を書きますこの例の場合
は、苦情数となります、データー数が１１０件有りますので
１２０件までのメモリを付けます、
横軸には項目を記入します、この例の場合は苦情の種類になります

## Slide 11
P11
手順４ 棒グラフを書く
苦情数
０
２０
４０
６０
８０
１００
１２０
（件）
図３ 食堂利用の苦情数
n
混 雑
メニュー少
値段高い
味
空 調
設 備
その他
②「その他」の項目の棒グラフは一番右の位置 に書きます。
①数の多い順に棒グラフを書き、間隔を あけないようにして書きます。
③棒グラフの下に項目名を書きます。 ここでは既に項目（種類名）が書かれています。
Notes: 次に棒グラフを書きます。
項目と項目の間に間隔を明けない様にします、
その他は11件有りますが、一番右に書いてください。
下側に、項目名を書きます。
件数の少ない3項目はその他で纏めました。

## Slide 12
手順５ 累積の折れ線を書く
P12
苦情数
０
２０
４０
６０
８０
１００
１２０
（件）
●
●
●
●
●
●
混 雑
メニュー少
値段高い
味
空 調
設 備
その他
図４ 食堂利用の苦情数
●
①右の図４のように、それぞれの棒グラフを
上方に移動したと仮定して、
②それぞれの右肩に打点し、その打点を
線で結びます。
Notes: 次に、累積の折れ線グラフを書きます。
混雑の棒の右肩のところに、点を書きます
次に、混雑件数にメニュー少件数を載せた、所に点を入れます
混雑が40件、メニュー少が20件ですので、
60件のところに点を入れます、このようにすべての項目に点を
付けて行き、その点を線で結びます。
棒を全部積んだところが一番最終の点になります
ここが累積比率の１００％になる訳です。

## Slide 13
手順６ 累積比率の目盛り線を書く
P13
（注）累積比率の刻み方にルールは無いが
２０％位が見やすい。
苦情数
①最後の「その他」の打点位置が累積比率１００％
の位置になりますので、それから真下に線を
書きます。
０
２０
４０
６０
８０
１００
１２０
（件）
混 雑
メニュー少
値段高い
味
空 調
設 備
その他
図５ 食堂利用の苦情数
●
●
●
●
●
●
●
そうすると図５のようになります。
②２０％刻み位に目盛り線と数字を書き 右に「累積比率」と入れます。
１００
８０
６０
４０
２０
０
（％）
累積比率
Notes: 次に累積比率の目盛り線を記入します。
一番右のその他の、項目の点が、１００％の位置になります。
ここから下の０点まで線を引き、２０％きざみに目盛り線と
比率を入れます。特に決まりは有りませんがこのくらいが
一番見やすいと思います。

## Slide 14
手順７ 必要事項を記入する
P14
苦情数
０
２０
４０
６０
８０
１００
１２０
（件）
①データ取りの期間、データ数 、作成日 及び作成者を余白に記入すると完成です。
平成１８年９月
＝１１０
n
作成日：10/3
作成者：山田
図 ６ 食堂利用の苦情数
１００
８０
６０
４０
２０
０
（％）
混 雑
メニュー少
値段高い
味
空 調
設 備
その他
●
●
●
●
●
●
●
累積比率
時間と金額は 「合計＝○○○」 その他は 「 ＝○○○」
n
(注）データ数の書き方
Notes: 最後に、必要事項を記入します。
データー取りの期間、データー数、作成日、作成者を書き入れます
データー数の書き方ですが、時間とか金額は 「合計０００」という書き方で
その他は ｎ＝０００というふうに記入します、
今回は件数ですので、ｎ＝１１０ と記入しました。

## Slide 15
作成にあたっての留意点 Ｎｏ１
P15
平成１８年９月
＝１１０
n
作成日：10/3
作成者：山田
１００
８０
６０
４０
２０
０
（％）
混 雑
メニュー少
値段高い
味
空 調
設 備
その他
苦情数
０
２０
４０
６０
８０
１００
１２０
（件）
図７ 食堂利用の苦情数
●
●
●
●
●
●
●
累積比率
＊数えられるものは→ ｎ と書く
＊金額・時間等は→合計と書く
＊単位は数値の上に書く
＊累積比率の目盛りの間隔は ２０％間隔位が見やすい
＊その他は最後に書く
＊タイトルの位置取り決め 図は下、 表は上
＊データを取った期間、データ数 作成日、作成者等の必要事項を書く
＊０を忘れずに
＊特性を書く
（注）特性とは、結果の ことであり、良く言う “悪さ”のことである
＊目盛り線は内側に書く
１００％の位置はｎ数の高さと同じにする
Notes: 作成時の留意点をもう一度説明します
（アニメーションの順に説明する）

## Slide 16
作成にあたっての留意点 Ｎｏ２
P16
◇作成する前に、このテーマは何が目的なのかを考えて、データを取る。
・数を減らすことが目的
・損失を減らすことが目的
・疲労度を下げることが目的
・率を下げることが目的
・危険度を下げることが目的
色々な角度からデータを
見て、パレート図を作成
する。
“目的が何か？で、廃却個数だけのパレート図だけでは正しい判断はできない例”
売れ残り個数
おにぎり
惣 菜
果 物
お弁当
ケーキ
パ ン
その他
１００
８０
６０
４０
２０
０
（％）
０
２０
４０
６０
８０
１００
１２０
（個）
●
●
●
●
●
●
●
累積比率
n
＝１１０
図８ 商品別売れ残り廃却数
累積比率
ケーキ
おにぎり
その他
１００
８０
６０
４０
２０
０
（％）
売れ残り金額
０
２０
４０
６０
８０
１００
１２０
（千円）
お弁当
果 物
パ ン
惣 菜
１４０
１６０
合計＝１４３千円
●
●
●
●
●
●
●
図９ 商品別売れ残り金額
目盛り線
Notes: また、データー取りの時の留意点を説明します
テーマが何の目的かを、考えてデーター取りをして下さい。
たとえば、数を減らすのが目的か率を下げるのが目的かなど色々な
角度から、データーをとり、パレート図を作ってください。
下の図は、コンビニは賞味期限が切れると商品は廃却されます
この売れ残り状況をまとめた図です、
左は、売れ残り個数をまとめました、おにぎりの個数がトップです。
これだけを見ると、おにぎりが問題となりそうですが、右の図の様に
金額でまとめてみると、一個の金額が高い「お弁当」がトップとなります
このように、個数が問題か、金額が問題かをよく考えないと
おにぎりを攻めるのか、弁当を攻めるのか、活動が変わってきてしまいます。

## Slide 17
皆で 復習しましょう
P17
Notes: みなで復習しましょう。

## Slide 18
◇パレート図 間違い探し
図７ 商品別売れ残り廃却数
合計＝１１０
作成日：10/3
作成者：山田
１００
８０
６０
４０
２０
（％）
おにぎり
お弁当
ケーキ
惣 菜
パ ン
果 物
その他
廃却率
０
２０
４０
６０
８０
１００
１２０
（個）
●
●
●
●
●
●
●
累積件数
正解
廃却数
平成
１８年
９月
n＝１１０
作成日：
10/3
作成者：山田
１００
８０
６０
４０
２０
０
（％）
おにぎり
お弁当
ケーキ
惣 菜
パ ン
果 物
その他
０
２０
４０
６０
８０
１００
１２０
（個）
図７ 商品別売れ残り廃却
数
●
●
●
●
●
●
●
累積比率
P18
Notes: このパレート図には間違いがあります、さてどこでしょうか？
（時間をおき、何人かに指名し答えてもらう）

## Slide 19
正解
P19
平成１８年９月
＝１１０
n
作成日：10/3
作成者：山田
１００
８０
６０
４０
２０
０
（％）
おにぎり
お弁当
ケーキ
惣 菜
パ ン
果 物
その他
廃却数
０
２０
４０
６０
８０
１００
１２０
（個）
図７ 商品別売れ残り廃却数
●
●
●
●
●
●
●
累積比率
＊数えられるものは→ ｎ と書く
＊金額・時間等は→合計と書く
＊単位は数値の上に書く
＊その他は最後に書く
＊タイトルの位置取り決め 図は下、 表は上
＊特性を書く
＊目盛り線は内側に書く
Notes: 正解です。
6箇所有りました
その他は一番右、タイトルの図は下側、件数と比率が逆になっています
サンプル数はN＝としましょう。
他 赤字のところが間違っていましたが、皆さんわかりましたか？

## Slide 20
どうもありがとう
御座いました
P20
Notes: 以上で問題解決の基本手順と、7つ道具の特性要因図とパレート図、ニュー７つ道具の系統図、
勉強をしました。他にも道具は沢山あります。これらをサークルで勉強して、
日常の活動に役立ててください。
いずれも日科技連より、解りやすい参考図書が出ております。サークルで購入などして
勉強して行きましょう。
以上で講義を終わります。