## Slide 1
ヒストグラム
ＱＣサークル東海支部静岡地区
参考図書 日科技連
QCサークル
年標準版

## Slide 2
１０
２０
３０
４０
度 数
内径寸法（ｍｍ）
７７．８７
７８．０３
７８．１９
７８．３５
７７．９５
７８．１１
７８．２７
７８．４３
７８．５９
７８．５１
規格下限
７７．９０
規格上限
７８．５０
０
ヒストグラムとは→ ①ﾃﾞｰﾀの分布の姿（品質の姿・ﾃﾞｰﾀの集団の姿）を目で見易くする
②ﾃﾞｰﾀの中心の位置 、バラツキの大きさ を知ることができる
③規格との関係 を知ることができる
P1

## Slide 3
手順１ ﾃﾞｰﾀを集める
 | ９時 | １０時 | １４時 | １６時
１４ | ７８．００ | ７８．３６ | ７８．１２ | ７８．０２
１５ | ７８．１６ | ７８．０６ | ７８．１８ | ７８．１４
１６ | ７８．１２ | ７８．２２ | ７８．１０ | ７８．０２
１７ | ７８．１４ | ７８．００ | ７７．８６ | ７８．０４
１８ | ７７．９４ | ７７．９６ | ７８．０４ | ７８．１０
１９ | ７８．０６ | ７８．１６ | ７８．０８ | ７８．１４
２０ | ７８．２６ | ７８．２８ | ７８．２２ | ７８．５６
２１ | ７８．０６ | ７８．１８ | ７８．０２ | ７８．０６
２２ | ７８．０２ | ７８．１６ | ７８．１０ | ７８．１２
２３ | ７８．４２ | ７８．３８ | ７８．０４ | ７８．１２
２４ | ７８．２４ | ７８．０８ | ７８．１４ | ７８．１４
２５ | ７８．１０ | ７８．１４ | ７８．１２ | ７８．０８
 | ９時 | １０時 | １４時 | １６時
１ | ７７．８４ | ７８．０４ | ７８．０８ | ７７．９０
２ | ７８．１８ | ７８．１６ | ７８．１２ | ７８．１０
３ | ７８．１０ | ７８．２８ | ７８．１４ | ７８．０４
４ | ７８．１６ | ７８．１２ | ７７．９８ | ７８．１２
５ | ７８．３０ | ７８．２０ | ７８．０８ | ７８．１８
６ | ７８．０８ | ７８．００ | ７７．８８ | ７８．０４
７ | ７８．２６ | ７８．２０ | ７８．１４ | ７８．１６
８ | ７７．９６ | ７８．００ | ７７．９２ | ７８．０６
９ | ７８．２４ | ７８．１４ | ７８．０４ | ７８．１２
１０ | ７８．１０ | ７８．４４ | ７８．１０ | ７８．４６
１１ | ７８．３２ | ７７．９６ | ７８．２０ | ７７．９８
１２ | ７８．０４ | ７７．９８ | ７７．９８ | ７８．１６
１３ | ７８．４４ | ７８．１２ | ７８．２０ | ７８．０６
測定具 ： ○○○○
測定単位 ： ｍｍ
測定日 ： ０４．９月１～２５日
測定者 ： ○○○○
n＝１００
日
日
・ﾃﾞｰﾀは５０～２００個必要
・少ないと集団としての性質が掴みにくい
P２

## Slide 4
 | ９時 | １０時 | １４時 | １６時
１ | ７７．８４ | ７８．０４ | ７８．０８ | ７７．９０
２ | ７８．１８ | ７８．１６ | ７８．１２ | ７８．１０
３ | ７８．１０ | ７８．２８ | ７８．１４ | ７８．０４
４ | ７８．１６ | ７８．１２ | ７７．９８ | ７８．１２
５ | ７８．３０ | ７８．２０ | ７８．０８ | ７８．１８
６ | ７８．０８ | ７８．００ | ７７．８８ | ７８．０４
７ | ７８．２６ | ７８．２０ | ７８．１４ | ７８．１６
８ | ７７．９６ | ７８．００ | ７７．９２ | ７８．０６
９ | ７８．２４ | ７８．１４ | ７８．０４ | ７８．１２
１０ | ７８．１０ | ７８．４４ | ７８．１０ | ７８．４５
１１ | ７８．３２ | ７７．９６ | ７８．２０ | ７７．９８
１２ | ７８．０４ | ７７．９８ | ７７．９８ | ７８．１６
１３ | ７８．４４ | ７８．１２ | ７８．２０ | ７８．０６
 | ９時 | １０時 | １４時 | １６時
１４ | ７８．００ | ７８．３６ | ７８．１２ | ７８．０２
１５ | ７８．１６ | ７８．０６ | ７８．１８ | ７８．１４
１６ | ７８．１２ | ７８．２２ | ７８．１０ | ７８．０２
１７ | ７８．１４ | ７８．００ | ７７．８６ | ７８．０４
１８ | ７７．９４ | ７７．９６ | ７８．０４ | ７８．１０
１９ | ７８．０６ | ７８．１６ | ７８．０８ | ７８．１４
２０ | ７８．２６ | ７８．２８ | ７８．２２ | ７８．５６
２１ | ７８．０６ | ７８．１８ | ７８．０２ | ７８．０６
２２ | ７８．０２ | ７８．１６ | ７８．１０ | ７８．１２
２３ | ７８．４２ | ７８．３８ | ７８．０４ | ７８．１２
２４ | ７８．２４ | ７８．０８ | ７８．１４ | ７８．１４
２５ | ７８．１０ | ７８．１４ | ７８．１２ | ７８．０８
手順２ 最大値・最小値を求める
n＝１００
×
最小値S ＝ ７７．８４
最大値L ＝ ７８．５６
×
○
×
○
○
×
○
×
×
○
○
×
×
○
○
日
日
・全体のﾃﾞｰﾀからいきなり最大値と最小値を
見つけるのは大変なため各列ごとに求めた後
全データから求める
○は列の最大値 ×は列の最小値
○○は全体の最大値 ××は全体の最小値
P３
×
○

## Slide 5
手順３ 区間の数を求める
n＝１００
区間の数 ＝ √データ数
（答は整数値に丸める）
＝ √１００ ＝ １０
 | ９時 | １０時 | １４時 | １６時
１４ | ７８．００ | ７８．３６ | ７８．１２ | ７８．０２
１５ | ７８．１６ | ７８．０６ | ７８．１８ | ７８．１４
１６ | ７８．１２ | ７８．２２ | ７８．１０ | ７８．０２
１７ | ７８．１４ | ７８．００ | ７７．８６ | ７８．０４
１８ | ７７．９４ | ７７．９６ | ７８．０４ | ７８．１０
１９ | ７８．０６ | ７８．１６ | ７８．０８ | ７８．１４
２０ | ７８．２６ | ７８．２８ | ７８．２２ | ７８．５６
２１ | ７８．０６ | ７８．１８ | ７８．０２ | ７８．０６
２２ | ７８．０２ | ７８．１６ | ７８．１０ | ７８．１２
２３ | ７８．４２ | ７８．３８ | ７８．０４ | ７８．１２
２４ | ７８．２４ | ７８．０８ | ７８．１４ | ７８．１４
２５ | ７８．１０ | ７８．１４ | ７８．１２ | ７８．０８
 | ９時 | １０時 | １４時 | １６時
１ | ７７．８４ | ７８．０４ | ７８．０８ | ７７．９０
２ | ７８．１８ | ７８．１６ | ７８．１２ | ７８．１０
３ | ７８．１０ | ７８．２８ | ７８．１４ | ７８．０４
４ | ７８．１６ | ７８．１２ | ７７．９８ | ７８．１２
５ | ７８．３０ | ７８．２０ | ７８．０８ | ７８．１８
６ | ７８．０８ | ７８．００ | ７７．８８ | ７８．０４
７ | ７８．２６ | ７８．２０ | ７８．１４ | ７８．１６
８ | ７７．９６ | ７８．００ | ７７．９２ | ７８．０６
９ | ７８．２４ | ７８．１４ | ７８．０４ | ７８．１２
１０ | ７８．１０ | ７８．４４ | ７８．１０ | ７８．４６
１１ | ７８．３２ | ７７．９６ | ７８．２０ | ７７．９８
１２ | ７８．０４ | ７７．９８ | ７７．９８ | ７８．１６
１３ | ７８．４４ | ７８．１２ | ７８．２０ | ７８．０６
・区間の数（ﾋｽﾄｸﾞﾗﾑの柱の数）は、ﾃﾞｰﾀ数を平方根に開き
それを整数値に丸めて求める
P４

## Slide 6
表 － データ数と適当な区間の数
データ数
適当な区間の数
５０ ～ １００
１００ ～ ２５０
２００以上
約 ６ ～ １０
約 ７ ～ １２
約１０ ～ ２０
（注）区間の数は表から求めてもよい。
しかしデータが１００の場合、区間の数は６～１０になっているため
どれを採用すればよいかわからない
よって平方根で求める方法がよい。
別 紙

## Slide 7
手順４ 区間の幅を決める （柱の幅）
区間の幅 ＝
最大値－最小値
区間の数
＝
７８．５６－７７．８４
１０
＝ ０．０７２ ＝０．０８
測定のｷｻﾞﾐの整数倍
０．０２ × １ ＝ ０．０２
０．０２ × ２ ＝ ０．０４
０．０２ × ３ ＝ ０．０６
 | ９時 | １０時 | １４時 | １６時
１４ | ７８．００ | ７８．３６ | ７８．１２ | ７８．０２
１５ | ７８．１６ | ７８．０６ | ７８．１８ | ７８．１４
１６ | ７８．１２ | ７８．２２ | ７８．１０ | ７８．０２
１７ | ７８．１４ | ７８．００ | ７７．８６ | ７８．０４
１８ | ７７．９４ | ７７．９６ | ７８．０４ | ７８．１０
１９ | ７８．０６ | ７８．１６ | ７８．０８ | ７８．１４
２０ | ７８．２６ | ７８．２８ | ７８．２２ | ７８．５６
２１ | ７８．０６ | ７８．１８ | ７８．０２ | ７８．０６
２２ | ７８．０２ | ７８．１６ | ７８．１０ | ７８．１２
２３ | ７８．４２ | ７８．３８ | ７８．０４ | ７８．１２
２４ | ７８．２４ | ７８．０８ | ７８．１４ | ７８．１４
２５ | ７８．１０ | ７８．１４ | ７８．１２ | ７８．０８
 | ９時 | １０時 | １４時 | １６時
１ | ７７．８４ | ７８．０４ | ７８．０８ | ７７．９０
２ | ７８．１８ | ７８．１６ | ７８．１２ | ７８．１０
３ | ７８．１０ | ７８．２８ | ７８．１４ | ７８．０４
４ | ７８．１６ | ７８．１２ | ７７．９８ | ７８．１２
５ | ７８．３０ | ７８．２０ | ７８．０８ | ７８．１８
６ | ７８．０８ | ７８．００ | ７７．８８ | ７８．０４
７ | ７８．２６ | ７８．２０ | ７８．１４ | ７８．１６
８ | ７７．９６ | ７８．００ | ７７．９２ | ７８．０６
９ | ７８．２４ | ７８．１４ | ７８．０４ | ７８．１２
１０ | ７８．１０ | ７８．４４ | ７８．１０ | ７８．４６
１１ | ７８．３２ | ７７．９６ | ７８．２０ | ７７．９８
１２ | ７８．０４ | ７７．９８ | ７７．９８ | ７８．１６
１３ | ７８．４４ | ７８．１２ | ７８．２０ | ７８．０６
０．０２ × ４ ＝ ０．０８
・区間の幅はﾃﾞｰﾀの最大値から最小値を引いた値を
区間の数で割って求める
・その値を、測定のｷｻﾞﾐの整数倍に丸める
P５

## Slide 8
手順４ 区間の幅を決める （柱の幅）
区間の幅 ＝
最大値－最小値
区間の数
＝
７８．５６－７７．８４
１０
＝ ０．０７２ ＝０．０８
測定のｷｻﾞﾐの整数倍
０．０２ × １ ＝ ０．０２
０．０２ × ２ ＝ ０．０４
０．０２ × ３ ＝ ０．０６
 | ９時 | １０時 | １４時 | １６時
１４ | ７８．００ | ７８．３６ | ７８．１２ | ７８．０２
１５ | ７８．１６ | ７８．０６ | ７８．１８ | ７８．１４
１６ | ７８．１２ | ７８．２２ | ７８．１０ | ７８．０２
１７ | ７８．１４ | ７８．００ | ７７．８６ | ７８．０４
１８ | ７７．９４ | ７７．９６ | ７８．０４ | ７８．１０
１９ | ７８．０６ | ７８．１６ | ７８．０８ | ７８．１４
２０ | ７８．２６ | ７８．２８ | ７８．２２ | ７８．５６
２１ | ７８．０６ | ７８．１８ | ７８．０２ | ７８．０６
２２ | ７８．０２ | ７８．１６ | ７８．１０ | ７８．１２
２３ | ７８．４２ | ７８．３８ | ７８．０４ | ７８．１２
２４ | ７８．２４ | ７８．０８ | ７８．１４ | ７８．１４
２５ | ７８．１０ | ７８．１４ | ７８．１２ | ７８．０８
 | ９時 | １０時 | １４時 | １６時
１ | ７７．８４ | ７８．０４ | ７８．０８ | ７７．９０
２ | ７８．１８ | ７８．１６ | ７８．１２ | ７８．１０
３ | ７８．１０ | ７８．２８ | ７８．１４ | ７８．０４
４ | ７８．１６ | ７８．１２ | ７７．９８ | ７８．１２
５ | ７８．３０ | ７８．２０ | ７８．０８ | ７８．１８
６ | ７８．０８ | ７８．００ | ７７．８８ | ７８．０４
７ | ７８．２６ | ７８．２０ | ７８．１４ | ７８．１６
８ | ７７．９６ | ７８．００ | ７７．９２ | ７８．０６
９ | ７８．２４ | ７８．１４ | ７８．０４ | ７８．１２
１０ | ７８．１０ | ７８．４４ | ７８．１０ | ７８．４６
１１ | ７８．３２ | ７７．９６ | ７８．２０ | ７７．９８
１２ | ７８．０４ | ７７．９８ | ７７．９８ | ７８．１６
１３ | ７８．４４ | ７８．１２ | ７８．２０ | ７８．０６
０．０２ × ４ ＝ ０．０８
・区間の幅はﾃﾞｰﾀの最大値から最小値を引いた値を
区間の数で割って求める
・その値を、測定のｷｻﾞﾐの整数倍に丸める
P５

## Slide 9
手順５ 区間の境界値を決める
＝最小値－
下側境界値
２
測定のキザミ
第１区間の
下側境界値
第１区間の
＝７７．８４－
２
０．０２
＝７７．８３
＝７７．８３＋０．０８
上側境界値
第１区間の
＝７７．９１
区間の幅
第１区間下側境界値
第１区間上側境界値
NO | 区 間 | 中心値 | 度 数
１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ | ７７．８３～７７．９１ ７７．９１～７７．９９ ７７．９９～７８．０７ ７８．０７～７８．１５ ７８．１５～７８・２３ ７８．２３～７８．３１ ７８．３１～７８．３９ ７８．３９～７８．４７ ７８．４７～７８．５５ ７８．５５～７８．６３ |  | 
・区間の境界値は測定のｷｻﾞﾐの２分の１のところに
来るように決める
P６

## Slide 10
手順５ 区間の境界値を決める
＝最小値－
下側境界値
２
測定のキザミ
第１区間の
下側境界値
第１区間の
＝７７．８４－
２
＝７７．８３
＝７７．８３＋０．０８
上側境界値
第１区間の
＝７７．９１
区間の幅
第１区間下側境界値
第１区間上側境界値
NO | 区 間 | 中心値 | 度 数
１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ | ７７．８３～７７．９１ ７７．９１～７７．９９ ７７．９９～７８．０７ ７８．０７～７８．１５ ７８．１５～７８・２３ ７８．２３～７８．３１ ７８．３１～７８．３９ ７８．３９～７８．４７ ７８．４７～７８．５５ ７８．５５～７８．６３ |  | 
・区間の境界値は測定のｷｻﾞﾐの２分の１のところに
来るように決める
P６
０．０２

## Slide 11
NO | 区 間 | 中心値 | 度数ﾏｰ
１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ | ７７．８３～７７．９１ ７７．９１～７７．９９ ７７．９９～７８．０７ ７８．０７～７８．１５ ７８．１５～７８・２３ ７８．２３～７８．３１ ７８．３１～７８．３９ ７８．３９～７８．４７ ７８．４７～７８．５５ ７８．５５～７８．６３ | ７７．８７ ７７．９５ ７８．０３ ７８．１１ ７８．１９ ７８．２７ ７８．３５ ７８．４３ ７８．５１ ７８．５９ | 
手順６ 区間の中心値を求める
＝
中心値
２
区間の
（ ）＋（ ）
区間の
下側境界値
区間の
上側境界値
第１区間の場合
中心値
区間の
７７．８３ ＋ ７７．９１
＝
２
＝ ７７．８７
区間中心値
・区間の中心値はその区間の下側境界値と
上側境界値を足して２で割って求める
P７

## Slide 12
NO | 区 間 | 中心値 | 度数ﾏｰ
１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ | ７７．８３～７７．９１ ７７．９１～７７．９９ ７７．９９～７８．０７ ７８．０７～７８．１５ ７８．１５～７８・２３ ７８．２３～７８．３１ ７８．３１～７８．３９ ７８．３９～７８．４７ ７８．４７～７８．５５ ７８．５５～７８．６３ | ７７．８７ ７７．９５ ７８．０３ ７８．１１ ７８．１９ ７８．２７ ７８．３５ ７８．４３ ７８．５１ ７８．５９ | 
手順６ 区間の中心値を求める
＝
中心値
２
区間の
（ ）＋（ ）
区間の
下側境界値
区間の
上側境界値
第１区間の場合
中心値
区間の
７７．８３ ＋ ７７．９１
＝
２
＝ ７７．８７
区間中心値
・区間の中心値はその区間の下側境界値と
上側境界値を足して２で割って求める
P７

## Slide 13
手順７ 度数マークを記入する
１
２
３
４
５
６
７
８
９
１０
７７．８７
７７．９５
７８．０３
７８．１１
７８．１９
７８．２７
７８．３５
７８．４３
７８．５１
７８．５９
７７．８３～７７．９１
７７．９１～７７．９９
７７．９９～７８．０７
７８．０７～７８．１５
７８．１５～７８・２３
７８．２３～７８．３１
７８．３１～７８．３９
７８．３９～７８．４７
７８．４７～７８．５５
７８．５５～７８．６３
度数マーク
中心値
区 間
NO
・区間番号、区間の境界値、区間の中心地を記入する
・各区間に入るデータの数を数える
・各区間に入るデータの数を数える
・どの区間に入るかを見ながら度数マーク欄にマーク を記入する
･マークは 、 、 、 、 と記入する
P８

## Slide 14
手順８ 度数（ｆ）を記入する
４
９
２０
３４
１８
７
３
３
１
１
１００
７７．８７
７７．９５
７８．０３
７８．１１
７８．１９
７８．２７
７８．３５
７８．４３
７８．５１
７８．５９
７７．８３～７７．９１
７７．９１～７７．９９
７７．９９～７８．０７
７８．０７～７８．１５
７８．１５～７８・２３
７８．２３～７８．３１
７８．３１～７８．３９
７８．３９～７８．４７
７８．４７～７８．５５
７８．５５～７８．６３
１
２
３
４
５
６
７
８
９
１０
度数マーク
中心値
区 間
NO
度数（ｆ）
表８－ 度数表
計
・全データについてマーキングが終わったら度数（ｆ）欄と
各区間の度数を記入し、
・その統計が全データ数と一致することを確かめる
P９

## Slide 15
手順８ 度数（ｆ）を記入する
４
９
２０
３４
１８
７
３
３
１
１
１００
７７．８７
７７．９５
７８．０３
７８．１１
７８．１９
７８．２７
７８．３５
７８．４３
７８．５１
７８．５９
７７．８３～７７．９１
７７．９１～７７．９９
７７．９９～７８．０７
７８．０７～７８．１５
７８．１５～７８・２３
７８．２３～７８．３１
７８．３１～７８．３９
７８．３９～７８．４７
７８．４７～７８．５５
７８．５５～７８．６３
１
２
３
４
５
６
７
８
９
１０
度数マーク
中心値
区 間
NO
度数（ｆ）
表８－ 度数表
計
・全データについてマーキングが終わったら度数（ｆ）欄と
各区間の度数を記入し、
・その統計が全データ数と一致することを確かめる
P９

## Slide 16
７８．１１
７８．５９
７７．８７
手順９ 用紙に横軸を入れる（特性値 ﾍﾞﾙﾄ内径）
内径寸法（ｍｍ）
・ｸﾞﾗﾌ用紙に横軸を書き特性値を目盛る
・目盛りのつけ方は区間の中心値を目盛る
・左縦軸と第1区間の下側境界値との間は、
１区間幅をあける
・９ページを参照し中心値を目盛る
７７．９５
７８．２７
７８．４３
７８．０３
７８．１９
７８．３５
７８．５１
P１０

## Slide 17
７７．９５
７８．１１
７８．２７
７８．４３
７８．５９
７７．８７
７８．０３
７８．１９
７８．３５
７８．５１
手順９ 用紙に横軸を入れる（特性値 ﾍﾞﾙﾄ内径）
内径寸法（ｍｍ）
・ｸﾞﾗﾌ用紙に横軸を書き特性値を目盛る
・目盛りのつけ方は区間の中心値を目盛る
・左縦軸と第1区間の下側境界値との間は、
１区間幅をあける
・９ページを参照し中心値を目盛る
P１０

## Slide 18
手順10 縦軸を決める（度数を入れる）
１０
２０
３０
４０
度 数
７７．８７
７８．０３
７８．１９
７８．３５
７８．５１
７７．９５
７８．１１
７８．２７
７８．４３
７８．５９
・ヒストグラムがほぼ正方形になるように
横軸と縦軸を決めると見やすくなる
・９ページ度数表を参照し度数を目盛る
０
P１１

## Slide 19
手順10 縦軸を決める（度数を入れる）
１０
２０
３０
４０
度 数
７７．８７
７８．０３
７８．１９
７８．３５
７８．５１
７７．９５
７８．１１
７８．２７
７８．４３
７８．５９
・ヒストグラムがほぼ正方形になるように
横軸と縦軸を決めると見やすくなる
・９ページ度数表を参照し度数を目盛る
０
P１１

## Slide 20
手順11 柱をたてる
１０
２０
３０
４０
７７．８７
７８．０３
７８．１９
７８．３５
７７．９５
７８．１１
７８．２７
７８．４３
７８．５９
７８．５１
内径寸法（ｍｍ）
度 数
・横軸に区間の境界値をとり、そこから横軸に
垂線をたて、その区間の度数に応じた高さの
柱を書く
・９ﾍﾟｰｼﾞの度数表参照
０
P１２
度数 → ４
下側境界値→７７．８３
上側境界値→７７．９１

## Slide 21
手順12 規格値を入れる
１０
２０
３０
４０
度 数
内径寸法（ｍｍ）
７７．８７
７８．０３
７８．１９
７８．３５
７７．９５
７８．１１
７８．２７
７８．４３
７８．５９
７８．５１
＋
規格 ： ７８．２０ｍｍ ０．３０ｍｍ
－
・規格の位置に垂線を書く（下限 ・ 上限）
・規格を外れた部分をﾊｯﾁﾝｸﾞか色づけすると見やすい
０
P１３

## Slide 22
手順1３ 必要事項を記入する。
１０
２０
３０
４０
度 数
内径寸法（ｍｍ）
７７．８７
７８．０３
７８．１９
７８．３５
７７．９５
７８．１１
７８．２７
７８．４３
７８．５９
７８．５１
規格下限
７７．９０
規格上限
７８．５０
０
期間 ： ９月１日～９月２５日
工程名 ： Aライン
作成年月日： ９月３０日
作成者 ： 静岡太郎
n＝１００
・図の余白に必要事項を記入する
P１４

## Slide 23
平均値と標準偏差の計算
平均値 → ﾃﾞｰﾀを全部加えそれをﾃﾞｰﾀの個数で割った値 （ 記号は ）
分布の中心を表す尺度
標準偏差 → 個々の測定値の平均値からの差（偏差）の２剰和をﾃﾞｰﾀ数－１で
割り、これを平方根に開いた値（ 記号は Ｓ ）
分布のバラツキを表す尺度
Ｘ
－
P１５

## Slide 24
作 成 手 順
手順１ 度数表を作成する
手順２ Ｘの欄を決める
手順３ fｘを求める
手順７ ヒストグラムに Ｘ と ｓ を記入する
手順４ fｘ を求める
手順５ 平均値 Ｘ を求める
手順６ 標準偏差 ｓ を計算する
－
－
２
P１６

## Slide 25
手順１ 度数表を作成する
７７．８７
７７．９５
７８．０３
７８．１１
７８．１９
７８．２７
７８．３５
７８．４３
７８．５１
７８．５９
７７．８３～７７．９１
７７．９１～７７．９９
７７．９９～７８．０７
７８．０７～７８．１５
７８．１５～７８・２３
７８．２３～７８．３１
７８．３１～７８．３９
７８．３９～７８．４７
７８．４７～７８．５５
７８．５５～７８．６３
１
２
３
４
５
６
７
８
９
１０
中心値
NO
区 間
１００
計
度数 ｆ
４
９
２０
３４
１８
７
３
３
１
１
・９ページの度数表をもとに
・区間ﾅﾝﾊﾞｰ、区間、中心地、度数（ｆ）を表に記入する
P１７

## Slide 26
手順１ 度数表を作成する
７７．８７
７７．９５
７８．０３
７８．１１
７８．１９
７８．２７
７８．３５
７８．４３
７８．５１
７８．５９
７７．８３～７７．９１
７７．９１～７７．９９
７７．９９～７８．０７
７８．０７～７８．１５
７８．１５～７８・２３
７８．２３～７８．３１
７８．３１～７８．３９
７８．３９～７８．４７
７８．４７～７８．５５
７８．５５～７８．６３
１
２
３
４
５
６
７
８
９
１０
中心値
NO
区 間
１００
計
度数 ｆ
４
９
２０
３４
１８
７
３
３
１
１
・９ページの度数表をもとに
・区間ﾅﾝﾊﾞｰ、区間、中心地、度数（ｆ）を表に記入する
P１７

## Slide 27
手順2 Xの欄を決める
－３
－２
－１
０
１
２
３
４
５
６
・分布のほぼ中央で度数の多い区間を ０ とおく
・ ０ を記した区間から中心値の小さいほうに－1、－2、－３
・中心値の大きい方の欄に１、２、３、４・・・・と記入
X
４
９
２０
３４
１８
７
３
３
１
１
７７．８７
７７．９５
７８．０３
７８．１１
７８．１９
７８．２７
７８．３５
７８．４３
７８．５１
７８．５９
７７．８３～７７．９１
７７．９１～７７．９９
７７．９９～７８．０７
７８．０７～７８．１５
７８．１５～７８・２３
７８．２３～７８．３１
７８．３１～７８．３９
７８．３９～７８．４７
７８．４７～７８．５５
７８．５５～７８．６３
１
２
３
４
５
６
７
８
９
１０
中心値
NO
区 間
１００
度数 f
X
f
計
P１８

## Slide 28
手順2 Xの欄を決める
－３
－２
－１
０
１
２
３
４
５
６
・分布のほぼ中央で度数の多い区間を ０ とおく
・ ０ を記した区間から中心値の小さいほうに－1、－2、－３
・中心値の大きい方の欄に１、２、３、４・・・・と記入
X
４
９
２０
３４
１８
７
３
３
１
１
７７．８７
７７．９５
７８．０３
７８．１１
７８．１９
７８．２７
７８．３５
７８．４３
７８．５１
７８．５９
７７．８３～７７．９１
７７．９１～７７．９９
７７．９９～７８．０７
７８．０７～７８．１５
７８．１５～７８・２３
７８．２３～７８．３１
７８．３１～７８．３９
７８．３９～７８．４７
７８．４７～７８．５５
７８．５５～７８．６３
１
２
３
４
５
６
７
８
９
１０
中心値
NO
区 間
１００
度数 f
X
f
計
P１８

## Slide 29
手順3 ｆｘを求める
・各区間ごとに、X に度数（ｆ）を掛けｆｘの欄に記入する
・その合計を合計欄に記入する
７７．８７
７７．９５
７８．０３
７８．１１
７８．１９
７８．２７
７８．３５
７８．４３
７８．５１
７８．５９
７７．８３～７７．９１
７７．９１～７７．９９
７７．９９～７８．０７
７８．０７～７８．１５
７８．１５～７８・２３
７８．２３～７８．３１
７８．３１～７８．３９
７８．３９～７８．４７
７８．４７～７８．５５
７８．５５～７８．６３
１
２
３
４
５
６
７
８
９
１０
４
９
２０
３４
１８
７
３
３
１
１
中心値
NO
区 間
度数 f
－３
－２
－１
０
１
２
３
４
５
６
計
X
f
１００
X
－１２
－１８
－２０
０
１８
１４
９
１２
５
６
１４
P１９

## Slide 30
手順3 ｆｘを求める
・各区間ごとに、X に度数（ｆ）を掛けｆｘの欄に記入する
・その合計を合計欄に記入する
７７．８７
７７．９５
７８．０３
７８．１１
７８．１９
７８．２７
７８．３５
７８．４３
７８．５１
７８．５９
７７．８３～７７．９１
７７．９１～７７．９９
７７．９９～７８．０７
７８．０７～７８．１５
７８．１５～７８・２３
７８．２３～７８．３１
７８．３１～７８．３９
７８．３９～７８．４７
７８．４７～７８．５５
７８．５５～７８．６３
１
２
３
４
５
６
７
８
９
１０
４
９
２０
３４
１８
７
３
３
１
１
中心値
NO
区 間
度数 f
－３
－２
－１
０
１
２
３
４
５
６
計
X
f
１００
X
－１２
－１８
－２０
０
１８
１４
９
１２
５
６
１４
P１９

## Slide 31
手順４ ｆｘ を求める
２
２
中心値
１００
X
NO
区 間
度数 f
X
f
X
f
４
９
２０
３４
１８
７
３
３
１
１
７７．８７
７７．９５
７８．０３
７８．１１
７８．１９
７８．２７
７８．３５
７８．４３
７８．５１
７８．５９
７７．８３～７７．９１
７７．９１～７７．９９
７７．９９～７８．０７
７８．０７～７８．１５
７８．１５～７８・２３
７８．２３～７８．３１
７８．３１～７８．３９
７８．３９～７８．４７
７８．４７～７８．５５
７８．５５～７８．６３
１
２
３
４
５
６
７
８
９
１０
－３
－２
－１
０
１
２
３
４
５
６
－１２
－１８
－２０
０
１８
１４
９
１２
５
６
１４
３６
３６
２０
０
１８
２８
２７
４８
２５
３６
２７４
・各区間ごとに X と fＸ を掛け、fＸ の欄に記入する
２
合計
P２０

## Slide 32
手順４ ｆｘ を求める
２
２
中心値
１００
X
NO
区 間
度数 f
X
f
X
f
４
９
２０
３４
１８
７
３
３
１
１
７７．８７
７７．９５
７８．０３
７８．１１
７８．１９
７８．２７
７８．３５
７８．４３
７８．５１
７８．５９
７７．８３～７７．９１
７７．９１～７７．９９
７７．９９～７８．０７
７８．０７～７８．１５
７８．１５～７８・２３
７８．２３～７８．３１
７８．３１～７８．３９
７８．３９～７８．４７
７８．４７～７８．５５
７８．５５～７８．６３
１
２
３
４
５
６
７
８
９
１０
－３
－２
－１
０
１
２
３
４
５
６
－１２
－１８
－２０
０
１８
１４
９
１２
５
６
１４
３６
３６
２０
０
１８
２８
２７
４８
２５
３６
２７４
・各区間ごとに X と fＸ を掛け、fＸ の欄に記入する
２
合計
P２０

## Slide 33
手順５ 平均値 Ｘ を計算する
－
４
９
２０
３４
１８
７
３
３
１
１
７７．８７
７７．９５
７８．０３
７８．１１
７８．１９
７８．２７
７８．３５
７８．４３
７８．５１
７８．５９
７７．８３～７７．９１
７７．９１～７７．９９
７７．９９～７８．０７
７８．０７～７８．１５
７８．１５～７８・２３
７８．２３～７８．３１
７８．３１～７８．３９
７８．３９～７８．４７
７８．４７～７８．５５
７８．５５～７８．６３
－３
－２
－１
０
１
２
３
４
５
６
－１２
－１８
－２０
０
１８
１４
９
１２
５
６
３６
３６
２０
０
１８
２８
２７
４８
２５
３６
合 計
１００
１４
２７４
区 間
中心値
f
f
Ｘ
f
Ｘ
Ｘ
２
＝ ７８．１２１２
したがって
平均値 Ｘ ＝ ７８．１１ ＋ × ０．０８
＝ ７８．１１ ＋ ０．０１１２
１００
１４
ー
Ｘ ＝ Ｘ ＋ × ｈ
０
f
Ｘ
の合計
n
Ｘ
０
： ｘを０とおいた区間の中心値
n
h
： ﾃﾞｰﾀの数
： 区間の幅
Ｘ
０
： ７８．１１
： １００
： ０．０８
n
h
ここでは
ー
平均値は測定値より２桁下まで求める（国際法で決められている）
P２１

## Slide 34
手順５ 平均値 Ｘ を計算する
－
４
９
２０
３４
１８
７
３
３
１
１
７７．８７
７７．９５
７８．０３
７８．１１
７８．１９
７８．２７
７８．３５
７８．４３
７８．５１
７８．５９
７７．８３～７７．９１
７７．９１～７７．９９
７７．９９～７８．０７
７８．０７～７８．１５
７８．１５～７８・２３
７８．２３～７８．３１
７８．３１～７８．３９
７８．３９～７８．４７
７８．４７～７８．５５
７８．５５～７８．６３
－３
－２
－１
０
１
２
３
４
５
６
－１２
－１８
－２０
０
１８
１４
９
１２
５
６
３６
３６
２０
０
１８
２８
２７
４８
２５
３６
合 計
１００
１４
２７４
区 間
中心値
f
f
Ｘ
f
Ｘ
Ｘ
２
＝ ７８．１２１２
したがって
平均値 Ｘ ＝ ７８．１１ ＋ × ０．０８
＝ ７８．１１ ＋ ０．０１１２
１００
１４
ー
Ｘ ＝ Ｘ ＋ × ｈ
０
f
Ｘ
の合計
n
Ｘ
０
： ｘを０とおいた区間の中心値
n
h
： ﾃﾞｰﾀの数
： 区間の幅
Ｘ
０
： ７８．１１
： １００
： ０．０８
n
h
ここでは
ー
平均値は測定値より２桁下まで求める（国際法で決められている）
P２１

## Slide 35
手順６ 標準偏差 Ｓ を計算する
４
９
２０
３４
１８
７
３
３
１
１
７７．８７
７７．９５
７８．０３
７８．１１
７８．１９
７８．２７
７８．３５
７８．４３
７８．５１
７８．５９
７７．８３～７７．９１
７７．９１～７７．９９
７７．９９～７８．０７
７８．０７～７８．１５
７８．１５～７８・２３
７８．２３～７８．３１
７８．３１～７８．３９
７８．３９～７８．４７
７８．４７～７８．５５
７８．５５～７８．６３
－３
－２
－１
０
１
２
３
４
５
６
－１２
－１８
－２０
０
１８
１４
９
１２
５
６
３６
３６
２０
０
１８
２８
２７
４８
２５
３６
合 計
１００
１４
２７４
区 間
中心値
f
f
Ｘ
f
Ｘ
Ｘ
２
（ fｘ の合計 ）
２
√
Ｓ ＝ ｈ ×
１
f
Ｘ
２
の合計）－
（
n
－ １
n
Ｘ
０
： ｘを０とおいた区間の中心値
n
h
： ﾃﾞｰﾀの数
： 区間の幅
： ７８．１１
Ｘ
ここでは
０
： １００
n
h
f
x
２
f
x
： ０．０８
の合計 ： ２７４
の合計 ： １４
Ｓ ＝ ０．０８ ×
√
２７４ － （ １４ １００ ）
２
１００ － １
＝ ０．０８ × １．６５７７ ＝ ０．１３３
有効数字４桁目を丸める
P２２

## Slide 36
手順６ 標準偏差 Ｓ を計算する
４
９
２０
３４
１８
７
３
３
１
１
７７．８７
７７．９５
７８．０３
７８．１１
７８．１９
７８．２７
７８．３５
７８．４３
７８．５１
７８．５９
７７．８３～７７．９１
７７．９１～７７．９９
７７．９９～７８．０７
７８．０７～７８．１５
７８．１５～７８・２３
７８．２３～７８．３１
７８．３１～７８．３９
７８．３９～７８．４７
７８．４７～７８．５５
７８．５５～７８．６３
－３
－２
－１
０
１
２
３
４
５
６
－１２
－１８
－２０
０
１８
１４
９
１２
５
６
３６
３６
２０
０
１８
２８
２７
４８
２５
３６
合 計
１００
１４
２７４
区 間
中心値
f
f
Ｘ
f
Ｘ
Ｘ
２
（ fｘ の合計 ）
２
√
Ｓ ＝ ｈ ×
１
f
Ｘ
２
の合計）－
（
n
－ １
n
Ｘ
０
： ｘを０とおいた区間の中心値
n
h
： ﾃﾞｰﾀの数
： 区間の幅
： ７８．１１
Ｘ
ここでは
０
： １００
n
h
f
x
２
f
x
： ０．０８
の合計 ： ２７４
の合計 ： １４
Ｓ ＝ ０．０８ ×
√
２７４ － （ １４ １００ ）
２
１００ － １
＝ ０．０８ × １．６５７７ ＝ ０．１３３
有効数字４桁目を丸める
P２２

## Slide 37
手順７ ヒストグラムに Ｘ と Ｓ を記入する
ー
１０
２０
３０
４０
度 数
内径寸法（ｍｍ）
７７．８７
７８．０３
７８．１９
７８．３５
７７．９５
７８．１１
７８．２７
７８．４３
７８．５９
７８．５１
規格下限
７７．９０
規格上限
７８．５０
n＝１００
期間 ： ９月１日～９月２５日
工程名 ： Aライン
作成年月日： ９月３０日
作成者 ： 静岡太郎
X ＝ ７８．１２１２（ｍｍ）
Ｓ ＝ ０．１３３（ｍｍ）
ー
X
ー
０
P２３

## Slide 38
手順７ ヒストグラムに Ｘ と Ｓ を記入する
ー
１０
２０
３０
４０
度 数
内径寸法（ｍｍ）
７７．８７
７８．０３
７８．１９
７８．３５
７７．９５
７８．１１
７８．２７
７８．４３
７８．５９
７８．５１
規格下限
７７．９０
規格上限
７８．５０
n＝１００
期間 ： ９月１日～９月２５日
工程名 ： Aライン
作成年月日： ９月３０日
作成者 ： 静岡太郎
X ＝ ７８．１２１２（ｍｍ）
Ｓ ＝ ０．１３３（ｍｍ）
ー
X
ー
０
P２３

## Slide 39
ヒストグラム完成図
規格下限
７７．９０
規格上限
７８．５０
１０
２０
３０
４０
度 数
７７．８７
７８．０３
７８．１９
７８．３５
７８．３５
７８．５９
７８．４３
７８．２７
７８．１１
７７．９５
内径寸法（ｍｍ）
図６ 自動車Vベルト内径寸法ヒストグラム
期間 ：９月１日～９月２５日
工程名： Aライン
作成年月日： ９月３０日
作成者： 静岡太郎
n＝１００
Ｘ＝７８．１２１２
Ｓ＝０．１３３
Ｃｐ＝
－
必要事項を記入
規格線を入れる
X
ー
平均値を入れる
書き出しは柱１つ分くらい
あける
０を忘れずに
０
度数と書く
タイトルは下
特性値を記入
規格外は色付けかﾊｯﾁﾝｸﾞ
すると見やすい
有効数字を３桁まで出す
個数21個以上は測定値より２桁多く
P２４

## Slide 40
工程能力調査
工程能力とは、「安定した工程が生み出す品質特性値のバラツキの幅」のことで
その品質特性値のヒストグラムの平均値 ±３×標準偏差（３シグマの法則）で
表すことが出来る。
また、規格や公差を工程能力の幅（品質特性値の６×標準偏差）で割った値を
工程能力指数といい、Ｃｐ（ｐｒｏｃｅｓｓ ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ）で表す
＋
－
両側規格値の場合 → 工程能力指数 Ｃｐ ＝
（規格上限－規格下限）
（６×標準偏差）
片側規格（下限値のみ）の場合 → Ｃｐ ＝
（ Ｘ － 規格下限）
（３×標準偏差）
－
片側規格（上限値のみ）の場合 → Ｃｐ ＝
（規格上限 － Ｘ ）
（３×標準偏差）
－
P２５

## Slide 41
手順１ ヒストｸﾞﾗﾑから工程能力指数を求める
Ｃｐ ＝
（規格上限－規格下限）
（６×標準偏差）
＝
（７８．５０－７７．９０）
（６×０．１３３）
＝
０．７５２ → ０．７５
手順２ Ｃｐの値と工程の安定度を考察
表 Ｃｐの値と工程の安定度の目安
Ｃｐ値の範囲
工程能力
分布の状況
１．００以下
１．００を超え１．３３以下
１．３３を超える
不足： 不良品が発生する
適当： 不良品はまれに発生
十分： 不良品は発生しない
下限
上限
規格
ー
X
下限
上限
規格
ー
X
下限
上限
規格
ー
X
P２６

## Slide 42
手順１ ヒストｸﾞﾗﾑから工程能力指数を求める
Ｃｐ ＝
（規格上限－規格下限）
（６×標準偏差）
＝
（７８．５０－７７．９０）
（６×０．１３３）
＝
０．７５２ → ０．７５
手順２ Ｃｐの値と工程の安定度を考察
表 Ｃｐの値と工程の安定度の目安
Ｃｐ値の範囲
工程能力
分布の状況
１．００以下
１．００を超え１．３３以下
１．３３を超える
不足： 不良品が発生する
適当： 不良品はまれに発生
十分： 不良品は発生しない
下限
上限
規格
ー
X
下限
上限
規格
ー
X
下限
上限
規格
ー
X
P２６

## Slide 43
手順３ 中心がずれている場合の工程能力指数Ｃｐｋの求め方
Ｃｐｋ ＝ （１－ｋ）Ｃｐ ＝ （１－０）×１．３９ ＝１．３９
＝
規格幅の1／2
（SU＋SL）／２ － Ｘ
－
ＳＬ
ＳＬ
ＳＵ
ＳＵ
Ｘ
Ｘ
－
－
Ａ
平均値が規格の中心にある場合
Ｂ
平均値が規格の中心よりｽﾞﾚている場合
４９０
５００
５１０
４９０
５０５
５１０
Ｓ＝２．４
Ｓ＝２．４
Ｋ（かたより度） ＝
規格幅の1／2
規格の中心と分布の中心のへだたり
Ｋ（かたより度） ＝
規格幅の1／2
規格の中心と分布の中心のへだたり
＝
規格幅の1／2
（SU＋SL）／２ － Ｘ
＝
（５１０－４９０）／2
（５１０＋４９０）／２ －５００
＝
（５１０－４９０）／2
（５１０＋４９０）／２ －５０５
＝ ０
＝０．５
は絶対値を示す。マイナスでも整数とみなす
Ｃｐｋ ＝ （１－ｋ）Ｃｐ ＝ （１－０．５ ） ×１．３９ ＝０．７０
Ａ
Ｂ
②Ｃｐｋを求める
①Ｃｐを求める
Ａ
Ｂ
ともに Ｃｐ ＝
６×標準偏差
規格の幅
６Ｓ
ＳＵ－ＳＬ
＝
＝
６ × ２．４
５１０－４９０
＝ １．３９
Ｂ も工程能力ありとなり実態とあわない
０．７０＜１．００は工程能力不足で
不良が発生する→実態と合う
P２７
当ﾍﾟｰｼﾞ
説明用の値
ー

## Slide 44
ヒストグラムの見方
◇ヒストグラムの形 → ・型の説明 ・工程の状況
◇分布と規格の関係 → ・分布の中心 ・ばらつき ・不良品発生
P２８

## Slide 45
ヒストグラムの形
名称
例
形の説明
工程の状況
一般形
離れ小島形
ふた山形
歯抜け形
絶壁形
・中心付近の度数が
最も多く、中心から
徐々に少なくなる。
・ほぼ左右対称。
・普通のﾋｽﾄｸﾞﾗﾑの
右端、または左端に
離れ小島がある。
・区間の一つ置きに
度数が少なくなった
り歯抜けでくしの歯
の形になっている。
・ﾋｽﾄｸﾞﾗﾑの平均値が
分布の中心値より
極端に片寄りがあり
度数は片側が急で
反対側はなだらか。
・左右非対象
・分布の中心付近の
度数が少なく
左右に山がある。
・安定した工程
・原料の変化や工程
の変化なぞによって
起こる。
・特に工程に異常が
あったり工程の調節
を間違えたときに
起こる。
・平均値の異なる２台
の違った機械で作ら
れた製品が混ざって いる時などに現れる。
・全数検査を行って
規格外の製品を
取り除いた時など
に現れる。
・測定器にくせがあっ
たり、測定器の読み
方に片寄りがある
とき起こる。
P２９

## Slide 46
製品の分布と規格の関係
分布と規格
分布の中心
ばらつき
不良発生
考 察
要注意
な し
要注意
あ り
あ り
な し
○
×
○
×
×
○
○
○
×
×
×
△
・ﾊﾞﾗﾂｷは規格の
幅より狭く
・中心が規格の
ほぼ中央
・全体の形もよく
理想的である。
・ﾊﾞﾗﾂｷはよいが 中心が右にずれ ている
・不良品が出る可 能性あり
・原因を調査し分 布の中心を規格
中央に持て行く
対策が必要
・ﾊﾞﾗﾂｷｶが規格に
対して大きい
・ﾊﾞﾗﾂｷを小さく
する工夫が必要
・分布中心が規格
の中央よりｽﾞﾚて
おりﾊﾞﾗﾂｷやや 大きく不良が発 生している
・分布の中心と
ﾊﾞﾗﾂｷの両方の
対策が必要
・ﾊﾞﾗﾂｷが大きく
分布中心もやや
左にｽﾞﾚて不良
も発生している
・ﾊﾞﾗﾂｷを小さくし
分布の中心を
中央に持ってく
ることを考える
・ﾊﾞﾗﾂｷ小さく規格
に対し余裕
・ﾊﾞﾗﾂｷを大きく
しても支障がなく
作業がし易いよ
うであれば関係
部門と検討し能 率を考える
下限
上限
規格
下限
上限
規格
下限
上限
規格
下限
上限
規格
下限
上限
規格
下限
上限
規格
ー
X
ー
X
ー
X
ー
X
ー
X
ー
X
P３０

## Slide 47
 | 測定値の個数 | 
 | 20個以下の場合 | 21個以上の場合
平均値の桁数 | 測定値より１桁多く | 測定値より２桁多く
標準偏差の桁数 | 有効数字を最大３桁まで出す | 
表 － 平均値と標準偏差の桁数
◇平均値と標準偏差の桁数
平均値Ｘと標準偏差ｓの桁の出し方は、ＪＩＳ Ｚ 9041 「測定値の処理方法」に準拠すると右表のようになる
◇母集団とサンプル
・われわれが工程またはロットからサンプルを取って測定したﾃﾞｰﾀ
を得るのはサンプルそのものの値を知るためでなく、そのサンプル
がとられた母体である製造工程や検査に提出されたロットに対して
工程が異常でないかどうか判定を下し、それに応じて処置をとる
ためである。
処置をとろうとする製造工程やロットのことを母集団と言う。
・母集団の平均・分散・標準偏差・不良率なぞを母平均・母分散
母標準偏差・母不良率なぞと言い、これらを母数と言う。
・これに対して混同を避けるために、サンプルの平均値や標準偏差
なぞは試料平均・試料標準偏差なぞと言い、これら統計量と言う。
 | 母 数 | 統 計 量
平 均 値 | μ | ｘ
分 散 | σ | ｓ
標 準 偏 差 | σ | ｓ
不 良 率 | Ｐ | ｐ
２
２
表 ー 母数と統計量の記号

## Slide 48
◇正規分布の性質
・正規分布は、母平均（μ）と母標準偏差（σ）が決まるとその分布が決まり、一般に母平均μ・母分散σ の
正規分布をＮ （μ・σ ）で表す。
・正規分布では、μ を中心に ±１σ の中に入る割合は、全体の６８．３％（約３分の２）
±２σの中に９５．４%、 ±３σの中には９９．７%が入るという性質がある。
２
２
９９．７%
９５．４%
６８．３%
σ
μ
μ+3σ
μ+σ
μ‐σ
μ‐3σ
μ‐2σ
μ+2σ
図 － 正規分布