## Slide 1
問題解決の手順
とＱＣ手法
ＱＣサークル静岡地区
P１
P1
標準版

## Slide 2: 職場の５大任務
製造部門
事務・販売・サービス部門
職場の５大任務
誤りのない仕事を
正しく進める
Ｑ：質
品質を維持、向上させる
Ｑ
quality
生産量を確保し、
決められた仕事を
納期を守る
納期までにする
Ｄ：量、納期
Ｄ
delivery
無駄なく、安く
Ｃ：コスト
原価を低減する
Ｃ
cost
安全を確保する
ケガ、病気、事故
物を壊さない
のないようにする
Ｓ：安全
Ｓ
safety
人間関係を良くして
皆がやる気を持ち
良い環境を作る
力を合わせる
Ｍ：モラール
Ｍ
morale
P2
Notes: 我々働くものは表に示す五つの役割を持って仕事を進めています。
Qは品質に維持向上事務サービスでは誤りの無い仕事をすることです
Dはデリバリー量、納期で決められた納期内に決められた量を生産する
Cはコスト原価で少しでも無駄を省き原価を低減する
Sはセフティー安全で怪我をしたりものを破損させない
Mはモラールで人間関係を良くして明るい職場にする事です
こうした職場での自分達の役割の中で問題を見つけ、解決することが重要になっています。

## Slide 3
QC的問題解決の考え方
事実に基づく考え方
３
お客様第1
１
原因と結果を区別して考える
４
重点指向
５
部分に層別・解析する
６
PDCAを正しくまわす
２
P3
Notes: QC的問題解決の基本的考え方ですが、QCサークルで問題を解決する場合
この6つの考え方によって成り立っています
第1はお客様第1です、要求される品質や、サービスの良し悪しは
お客様が決めるという事です、したがって、物を見るときにはお客様の立場で
ものをながめる必要があるということです、わらわれにとって1000分の一でも
お客様にとっては１００パーセントとなります。
直接お客様に接していない方が多いと思いますが、生産現場では後工程がお客様といえます。
第2はPDCAの管理のサイクル、サークルとも言いますが、PDCAは誰でも日常あたりまえに
行っている行動です、このあたりまえの事を確実に行うことです。
第3は、事実に基づく考え方をする事です、物事をデーターで客観的にみて
事実を捕らえ、判断することです、データーには数値データーと言語データーがあります。
第4は原因と結果を区別して考えることです
良い結果を得る為には、原因をしっかり管理する必要が有ります
特性要因図はこのことをよく表しています、特性と要因（原因）の関係を
しっかりつかみ管理するということです
第5は、重点指向です
物事に取り組む場合、一つの問題に対し色々な原因があります、影響度など考え、重み付け
をして絞り込んで行くことです、小さい不良項目はそのままにしておく事になります
第6は、層別・解析です
データーには色々な異質の物が多く混ざっています、これらを質の違いによって
分類することを層別と言います。
また解析ではなぜそうなったかをナゼナゼを5回繰り返すと真因に
たどり着くといわれるように、しっかり繰り返しましょう
以上6つの考え方を基本に問題解決の手順に従って
QCサークル活動を進めて行ってください。

## Slide 4
問題を解決するために踏むべき手順のことです。
この手順に従って問題解決に取組めば
◇困難な問題でも ◇誰がやっても ◇どのグループでも
合理的・効率的・効果的に解決できるという問題解決の定石のこと
『問題解決型の手順』とは
問題解決のプロセス
問題摘出
情報
経験
勘
度胸
対策の実施
◆推奨できないやり方
日本人好み
事実をつかむ
３現主義
◆ＱＣ的問題解決法
データーを科学的に考え判断
対策の実施
P4
Notes: まず最初に問題解決の手順とは何かを勉強します。
この手順は職場の問題を解決する為に踏むべき手順のことで
困難な問題でも、誰がやっても、どのグループでも
合理的、効率的、効果的に解決できると言う、
問題解決の定石のことです。
問題解決の進め方として良く2つのやり方を見かけます。
一つは問題が発生したら、事実を良く観ず今までの経験やカン、度胸で
すぐに対策を行なってしまうやり方で、KKDと言われます。このやり方だと、
対策が早くかっこいいのですが、効果が出なかったり、
最初は効果があったものの、不具合が再発したり失敗が多いことになります。
よく銭形平次のやり方と、刑事コロンボの例にたとえられる様に
日本人はどうもこのやり方を好むようです、このやり方は推奨できません。
もう一つは、問題が出たら、3現主義で事実つかみ、データーを科学的に考え
判断し対策を行うやり方で、このやり方がこれから勉強する
正しいQC的問題解決のステップです。

## Slide 5: 問題とは
あるべき状態や目標と、現状との差（ギャップ）
あるべき姿（期待）や目標
ギャップ
現状のレベル
管理特性
問題解決はそのギャップを埋める作業である
問題
＝ （あるべき姿や目標 ー 現状のレベル）
⇒
P5
Notes: それでは問題とは何かを考えましょう、問題とはあるべき姿や目標と現状の差、
ギャップの事を言います
ギャップは管理特性で把握します、管理特性は品質目標値や生産量や
お客さまの苦情数などを言い、これを定量的に把握する必要が有ります
大事な事は現状のレベルと目標やあるべき姿が具体的なっていないと
問題は解らないという事です。
問題解決とはこのギャップを埋める作業です。

## Slide 6
問題・課題を解決する為の 3つの型
職場の問題・課題を合理的・効率的・効果的に解決する
課題達成型の手順
２
問題解決型の手順
１
施策実行型の手順
３
P6
Notes: 次にQCサークル活動で問題や課題を解決する為には3つのやり方があります
一番基本となるのが問題解決型の手順です、今回の研修ではこのステップを
勉強します。
2番目に課題達成型の手順です、これはまだ実施した事の無い新規業務、今後
起こるであろう問題、要因解析が困難な問題を解決するときに使います
3番目に施策実行型ですが、これは、現状の把握時点で対策が見えている場合に
使います。
あくまでも基本は問題解決型ですので、これを確実にマスターすることをして下さい。

## Slide 7
現状把握が終ってから決めてもOK
問題解決の型の選び方
問題解決型
ＱＣストーリー
出来る
要因解析はで きるか？
出来ない・意味が無い
課題達成型
ＱＣストーリー
今までに経験のない仕事
｢新たなねらい」であり、新たなやり方を創り出すことが必要。
取り組むテーマ
の対象は？
従来から行ってきた仕事
施策実行型 ＱＣストーリー
対策が見えている
あまり実施していない
取り組むテーマに関する改善活 動は
今までかなり改善を実施してきている
既存(現状)のやり方を前提とした検討では、これ以上大きな改善は期待できず、現状打破が必要
９
Notes: 課題達成型ＱＣストーリー選定上の留意点
（１）問題解決型、課題達成型、どちらのストーリーを選定するかを考えて見ます
改善活動を進めるために適用するＱＣストーリーを選択するにあたっては、問題解決と課題達成の特徴と違いをよく理解し、次の手順で検討してみてください。
取り組むテーマの対象が「従来から行ってきた仕事」で取りくむテーマに関する改善活動はあまり実施していなく、データーなどがあり要因会席ができる場合は問題解決ストーリーを選択します。これに対し今までに経験のない仕事についてであれば、新しいやり方を創出する必要があり、課題達成型ＱＣストーリーを適用することが効果的です。 職場として初めて取り組む仕事のＯＡ化。・職場として新規に追加された市場開拓業務などです。
取り組むテーマの対象が「従来から行ってきた仕事」であり、そのテーマに関する改善活動は「今までにかなり改善活動を実施し、これまでのやり方ではこれ以上改善が進まない状況にある」場合、これまでにさほど改善を行っていなかったのですから従来の仕事の仕組みにとどまっていたのでは限度があるわけですから、課題達成型ＱＣストーリーを適用することが効果的でしょう。
あまり改善を実施してきていない場合で、データがあまり無く要因解析が出来ない又はしても意味がない場合、要因の追求が出来なは課題達成型が適しています、要因解析が出来る場合は問題解決ストーリーとなります。
最初から問題に対する原因がハッキリしており対策が見えている場合は施策実行方型というやり方もありますがこれはあまり推奨できません。
またこれらのストーリーの選択は現状把握が終った時点でよく考え、切り替えてもよく、ハッキリしない場合は最初に決め付けない方かいいと思います。

## Slide 8
ＱＣストーリーの選定が適切でないと
問題解決でやるべきテーマを課題達成で進めた場合
対策先行型になりやすく、問題が発生する真の原因が有るのにこれを見逃してしまう事があり、対策を完了し一旦効果が上がっても、新たな問題が発生したり、同じ問題が再発したりしてまた元の状態に戻ってしまう。
課題達成でやるべきテーマを問題解決で進めた場合
現状のやり方の範囲内での改善しかできなく、対策のアイデア出しの範囲が狭くなり、創造的な対策案が出にくく、大きな改善効果が期待できない。
特性要因図を作成しても要因がたくさん摘出できない場合や、要因が最初から解っていて、重要要因の調査が必要無いような場合は注意が必要。
迷ったときは現状把握をしっかりおこなってからストーリーを決めよう！

## Slide 9
問題解決型の手順
手順１． テーマの選定
手順２． 現状把握と目標設定
手順３． 活動計画の作成
手順４． 要因の解析
手順５． 対策案の検討と実施
手順６． 効果の確認
手順７． 標準化と管理の定着
P8
Notes: これから勉強する問題解決型の手順は7つの手順からなっています
１はテーマ選定、テーマーがきまったら、次に現状の把握を行い
目標を決めます、手順3で、活動計画を作成します、
手順4で問題発生の原因を要因解析で追求します
真因が決まったら、手順5で対策案を検討し、効果的な対策を打ちます
対策が完了したら、その効果を確認します
最後に、手順7で良い状態が継続できるよう、標準化と管理の定着を行います。
以上が問題解決型の手順です。
これから各手順をもう少し詳しく勉強して行きます。

## Slide 10
P9
Notes: これから問題解決の手順の細部について説明します
この表はQC発表をするときの基本ストーリーです、皆さんは発表のときこの形で行っていると思います
問題解決は手順１から手順７までをいい、①，②，③、「最後に」は発表のときに付け加えます
これから１から７までの細部を勉強して行きます。細かくはあと説明しますが、簡単に概要を説明します
まず手順１で問題をつかみテーマを決めます、手順２で問題発生の状況を現地現物現実を掴み攻撃対象
を決めますこれは特性要因図の特性になりますそして目標を設定します、
目標を決める時には設定3要素に沿って決定します
次に手順３で活動計画を立てますいつまでに誰が何を担当するかをきめ全員が役割を持つようにします。
手順４で要因解析を行い対策項目を決めます 手順５で対策を実施します。対策が完了したら手順６で対策効果の確認
です、目標に対しどうなったかを確認しさらに無形効果もあげましょう
最後に手順７で標準化と管理の定着をします、標準を変えそれが定着するようにしてください
また他に関連する部署がありましたらそこにも周知徹底しましょう。
以上が概要ですが今からさらに細かく説明します。

## Slide 11
ＱＣツールの活用
■ＱＣツールとは
・事実をデータでつかみ、データを統計的に処理して問題解決や課題達成を効果的、 効率的に進めるための道具がＱＣツールである。 ＱＣはＱｕａｌｉｔｙ Ｃｏｎｔｒｏｌの略号。
・主な企業では、データや情報を活用して仕事を科学的に行うための道具としている。
■ＱＣツールの種類
・ＱＣツールは統計的解析方法であるＳＱＣ（Ｓｔａｔｉｓｔｉｃａｌ Ｑｕａｌｉｔｙ Ｃｏｎｔｒｏｌ）の 最も基本的なもので、ＱＣ７つ道具と新ＱＣ７つ道具の２種類がある。
・ＱＣ７つ道具は数値データの解析方法をまとめたものである。
・新ＱＣ７つ道具は言語情報データの解析方法を中心にまとめたものである。
■ＱＣツールの効用
・問題解決や課題達成に取り組む時、データという事実から必要な情報を得る事が重要 になる。 例 えば、「この苦情、最近増えているのか？」という時、１月から１２月までの 苦情件数を調べて、折れ 線グラフを書いてみると苦情の発生傾向が見えてくる。
・このようにデータをそのまま眺めるのではなく、グラフに書いてみるとデータが視覚的に 見え、その 情報から問題解決の次のステップに進むことができる。
・つまり、目的に見合ったＱＣツールを活用することで、必要な情報を効果的に得る ことができ、問 題解決や課題達成を効率的に進めることができる。
P10
Notes: 「時間が余った場合説明する」

## Slide 12
QCステップとQC手法の一般的な活用例
その他
Ｎ７
Ｑ７
◎
◎
◎
(2)５Ｗ１Ｈ
◎
◎
◎
◎
◎
(1)ブレーンストーミング
◎
◎
◎
(４)管理図
◎
◎
◎
◎
◎
◎
・円グラフその他
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
・折れ線グラフ
今後の進め方
標準化と 管理の定着
効果の確認
対策の検討と実施
要因の解析
目標の設定
現状の把握
テーマの選定
Ａ
Ｃ
Ｄ
Ｐ
サイクル
◎
◎
(4)ガントチャート
◎
(3)レーダーチャート
◎
◎
(7)ﾏﾄﾘｯｸｽﾃﾞｰﾀ解析
◎
(6)ＰＤＰＣ
◎
◎
(5)アローダイヤグラム
◎
◎
◎
(4)マトリックス図
◎
◎
(3)親和図
◎
◎
◎
◎
(2)連関図
◎
(1)系統図
◎
◎
◎
層別
◎
◎
(７)散布図
◎
◎
◎
◎
(６)ヒストグラム
◎
◎
◎
◎
(５)チェックシート
◎
◎
◎
◎
◎
◎
(3)・棒グラフ
◎
◎
(2)特性要因図
◎
◎
◎
◎
◎
◎
(1)パレート図
新しい活動計画
活動の反省
管理の定着
標準化
成果の把握
効果の確認
対策の実施
対策案の作成
対策の検討
要因の評価
要因の解析
活動計画の立案
目標の設定
事実を集める
現状の把握
テーマの決定
問題の発見
基本ステップ
Ｑ７
Ｎ７
その他
P11
Notes: このマトリックス図はステップごとに活用できるQC手法の一覧表です
QC7つ道具、新QC7つ道具、とその他のツールが書いてあります、このように
ステップごとに色々な手法を活用して活動を進めて行ってください。
手法については日科技連より沢山の参考図書が出ています、サークルで購入してみんなで
勉強してください、手法をうまく使いこなすことが良い活動が出来
レベルアップ出来る秘訣です。手法は本で勉強より、活動中に実践で
勉強していくのが一番だと思います。

## Slide 13
No
手法名
イメージ
チェックシート
不良合計
月
ＡＭ
ＡＭ
ＰＭ
ＡＭ
ＰＭ
No１
No２
不良
総計
70
119
189
小計
189
189
26
34
10
27
54
28
11
17
26
17
9
32
19
土
ＰＭ
不良個所
型くずれ
肉 厚
肉 薄
型くずれ
肉 薄
小 計
肉 厚
合 計
28
3
問題や現象の発生などをチェックし記号で表示
することで、データを数えたり、点検確認のた
めに使われる手法。
１
パレート図
多くの問題の中でどの問題が重要か、どこから
手をつけたらよいか、また、どのくらい効果が
期待できるかを把握するための手法。
２
特性要因図
問題としている特性(結果)と、それに影響を及ぼすと考えられる要因との関連を系統的に整理して問題の原因を把握するための手法。
6
ヒストグラム
多数のデータをまとめて発生度数でグラフ化し、
バラツキの大きさ、分布の形、基準や目標値
との関係を調べる手法。
散布図
7
相互に関係を持ったデータを点で表し、２つの
データの相関関係を調べる手法。
用途・目的
グラフ
（棒・円・折線）
4
データの大きさ、変化、割合などをグラフに表わすことでデータの構造、様子を一目で把握するための手法。
■ＱＣ７つ道具
P12
管 理 図
5
工程に異常が発生していないかどうかを特性値の変動から判断するために使われる手法。
ＵＣＬ
ＬＣＬ
平均
Notes: 時間が有ったら簡単に説明
7つ道具に関しては、日科技連で沢山の解りやすい、参考図書が出ています、サークルで購入して
勉強してください。活動をしながら勉強していけばいいと思います。

## Slide 14
計画を実施するうえで、事前にさまざまな状況を予
測し、できるだけ望ましい方向に導いたり、重大事
態に至ることを回避する方案を得るための手法。
連関図法
親和図法
●ーーーーーーー
●ーーーーーーー
●ーーーーーーー
●ーーーーーーー
●ーーーーーーー
●ーーーーーーー
●ーーーーーーー
●ーーーーーーー
●ーーーーーーー
●ーーーーーーー
●ーーーーーーー
●ーーーーーーー
●ーーーーーーー
●ーーーーーーー
●ーーーーーーー
●ーーーーーーー
系統図法
マトリックス図法
項目の重みづけ
評価点×１
評価点×２
共通のテーマ
取組みやすさ
データーとりやすさ
緊
急
度
重
要
度
部門の方針
期待効果
総
合
点
問題点
項目
○
△
○
○
△
△
△
△
△
○
○
○
○
○
○
○
37
33
53
23
43
○
○
△
△
×
×
×
×
×
△
△
×
○
○
△
○
○
×
×
１．○○の△△が出来ない
２．○○の不良が多い
３．××の処理時間が長い
４．××の生産が遅れる
５．△△の苦情が多い
手法名
イメージ
PERT
①→②→⑤→⑧→⑪→⑭→
⑮
⑦←⑥
⑩←⑨
⑫→⑬
③→④
PDPC
１
2
3
4
5
No
7
6
家へ連絡
家人が定期券持参
会社へ電話し
遅刻を連絡する
取りに帰る
取りに帰る
遅刻して出社
遅刻して出社
会社へ電話し
遅刻を連絡する
用途・目的
問題となっている事象の相互の因果関係（原因と結果、手段と方法）を整理し、問題解決の糸口を見つけ出すための手法。
目的を達成するための手段を次々とツリー状に展開し、 最適な施策を追求するための手法。
対になる問題の要素を行と列に配置し、その交点に各要素の 関連の有無や度合いを表示することで問題解決へのヒントを 得るための手法。
ﾏﾄﾘｯｸｽﾃﾞｰﾀ
解析法
マトリックスの各交点に数値データが配列されている場合に、 データのもつ情報を一度になるべく多く表現できるような合成得点（主成分）を求める事で、総合力や特性を調べるための手法。
プロジェクトの作業日程や時間の管理のための ネットワーク図法。決められた日程で終了させるには どの作業を遅らせてはならないかを明確にする手法でもある
アイデアや意見などの言語データを、カードに書き出し、類似する グループにまとめていくことにより、問題の本質をとらえ、問題解決に導くための手法。
Principal Component Analysis
Program Evaluation and
Review Technique
Process Decision Program Chart
ｱﾛｰ・ﾀﾞｲﾔｸﾞﾗﾑ法
計画を実施するうえで、事前にさまざまな状況を予測し、できるだけ望ましい方向に導いたり、重大事態に至ることを回避する方案を得るための手法。
■新ＱＣ７つ道具
P13
Notes: 時間が有ったら説明する。
新7つ道具にはこのような手法があります。

## Slide 15
・ＱＣツールを有効に活用するためには、データを正しくとることが必要である。そのためのデータ
収集のポイントは次の通りである。
①目的を考えてデータを集める
②データの素性を明確にする（どこで、いつ、誰が、どんな方法でを記載）
③データのとり方の基準を決めておく
④データの記録用紙を標準化し、抜け洩れのないようにする
⑤必要な場合、適切な計測機器を使用する
■データを正しくとる
■仕事を科学的に行う
・ＱＣツールを活用することで仕事を科学的に行うことができる。そのためには、 まずＱＣ７つ道具を全員が使えるようになることが必要である。
・ＱＣ７つ道具の各ツールを効率的に作成するためには、エクセルの分析ツールや 市販の専用データ解析ソフト（例：日科技連のＪＵＳＥ-ＱＣＡＳなど）を活用すること も有効である。
・もう一つ重要なことは、データを層別に分けて収集し活用することである。
①データを機械別、原料別、人別、作業方法別など同じ特徴のグループ（層）に分ける。
②グループ間でデータを比較して共通点や違い、くせなどを探すことにも使える。
ＱＣツールの活用
P14
Notes: 時間が有ったら簡単に説明する。
QCツールの活用目的についてはこのようになっています。

## Slide 16
手順１ テーマの選定
１.職場に与えられている
上司の方針・目標を確認する
方針
目標
◇日常の問題
◇日頃からの問題点の蓄積
◇前回の反省、やり残し
◇Ｑ、Ｃ、Ｄ、Ｓ、Ｍ、Ｅ
【ﾌﾞﾚｰﾝｽﾄｰﾐﾝｸﾞ、ﾃｰﾏﾊﾞﾝｸ、ﾁｪｯｸｼｰﾄ】
２．問題を摘出する
問題 問題
問題
３.問題を整理する
◇すぐ対策が取れるもの （改善提案・創意工夫）
◇サークルの手におえないもの （職制に依頼）
P15
Notes: それでは手順1から勉強して行きましょう
最初にテーマの選定です
まず１．職場に与えられた方針、目標を確認します
皆さんの職場には、年度方針 生産目標など方針や目標が
有ると思います、
テーマを選定する場合の指針となるものです。これをまず確認しておいてください
２．次に問題を摘出します
ブレーンストーミングで5大任務から問題となっているものを洗い出します
日ごろ問題意識を持って、メモしたり掲示板に掲示したり
皆が見えるようにしておくと、出しやすくなります
３、問題を整理します
自分ですぐに対策できるものは、すぐに改善して、創意工夫や改善提案を
出しましょう、
問題が大きすぎたり、費用がかかりすぎたり、他部署の問題は
サークルでは解決出来ません、職制に依頼して手を打ってもらってください

## Slide 17
４、問題を評価し絞り込む
評価項目
候補テーマ
必 要 性
サークルの実力
総合評価
実力発揮
活動期間
全員参加
上司方針
将来の見込み
困り具合
緊急性
期待効 果
１
２
３
4
Aさんに仕事が集中する
組み立て不良件数が多い
複写紙の使用量が多い
伝票記入ミスが多い
◎
○
△
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
◎
◎
◎
◎
◎
◎
×
×
×
◎
◎
◎
◎
◎
◎
２２
２３
２８
３８
◎：５点 ○：３点 △：１点 ×：０点
（問題・課題）
◇テーマを優先順位で評価して決める
◇出来るだけ具体的に定量的に判断する。
５、取り組む必要性を明確にする
◇困り具合を明確にする
◇改善の狙いを明確にする
◇全員で確認する
P16
Notes: ４．整理して残った問題を評価し絞り込みます
この図の様に、マトリックス図を作成します
評価は管理者の方針、期待効果、サークルの実力などで評価します
評価点をつけ優先順位を決めどの問題に取り組むかを決定します
評価するとき大切なことは、期待効果の値や困り具合などを具体的
定量的に把握し判断してください。
これが取り組む理由につながってきます
問題が決定したら取り組む必要性、選定理由を明確にします
評価で大きい問題と考えられた点が選定理由になります
複数ある場合は、影響の大きい順に具体的にして整理しておきます

## Slide 18: ６．テーマを決定する
◇テーマ名は
『○○における△△の××』の形とする
「ＡＢラインにおける組立不良件数の削減」
◆手段を限定すると対策の方向を誤る危険がある
どの範囲(対象）の
どうしたい(ﾚﾍﾞﾙ）
何(管理特性）を
○
◇テーマ名に手段は入れない
「ＡＢラインの治具改善による組み立て不良の低減」
×
P17
Notes: ６、テーマを決定します
テーマを決定するときの注意点ですが、テーマ名は 丸丸における三角三角のペケペケの形としてください。
たとえば「ＡＢラインのおける組み立て 不良件数の削減」というようにしてください、
「どの範囲または対象の」何すなわち「管理特性」を 「どうしたいのか」という形にします。
よくテーマに手段を入れてしまうサークルがあります、
たとえば「ＡＢラインの省人化によるコスト低減」とします、
省人化はコスト低減のひとつの手段であり、
テーマにこれを入れてしまうと、この時点で対策を決め付けてしまい、
もっと効果的なコスト低減の対策が有るかもしれないのに、
見落としてしまいますので注意しましょう。

## Slide 19
現状の把握と目標の設定
手順２
１．攻撃対象（管理特性）を決め明確に定義する
異常件数
不良率
精度
攻撃対象
・カウント方法
・管理期間の単位
月あたり？
日あたり？
ロットあたり？
・内容
◇管理特性に関する悪さ加減を正確に把握
◇要因解析の手掛かりをつかむ
よく使われる手法
▼管理図 ▼グラフ ▼パレート図
▼マトリックス図法 ▼層別 など
３現主義 現場 現物 現実 （原理 原則）５ゲン主義
P18
Notes: テーマが決定したら手順２で現状の把握と目標の設定を行います。
現状の把握は管理特性に関する悪さ加減を事実を正確に把握し
要因解析の手がかりをつかむ作業です、つまり
要因解析の魚の頭にあたる、特性を決める作業でもあります
現状把握は３現主義で行うことが重要です、3現とは 現場 現物 現実の事で
事実を把握するには必ずこの考えで行動してください。
３現に原理原則を加え5現主義と言う考えもありますので知っておいてください。
3現主義で事実を把握しないで対策を行い大失敗をした例がいっぱいあります。
皆さんも経験が有ると思います。
手順２の1番目として
まず攻撃対象、管理特性を決め定義します
異常件数や不良率など決まったら、内容、カウントの
方法、管理期間などを決めておきます
これを明確にしておかないと
現状把握や、要因解析のデーターに一貫性が無くなったり
目標があいまいになったりして、何をどうするのだったか
解らなくなる恐れがあります。しっかり決めて下さい。

## Slide 20
２．現状のレベルを明確にする
管理特性
・現状を調査しグラフ化
◇時系列
◇ばらつき、周期性を把握
P19
Notes: 管理特性の定義付けが出来たら、現状を調査しデーターをグラフ化し時間経過を
チェックします。
グラフ化することにより、ばらつきや 周期性が解るようになります
層別しやすいように色々なデーター取りすることが必要です。

## Slide 21
現場の現状調査（例）
人
人別。新人とベテラン。正社員と非正社員。
現物の調査
大きさ。重さ。種類。不具合部位。形。色。
工程・設備
工程別。機械別。部位別。
層別
現象
現象の出方
時系列。勤務別。分布。目標と実績差。
ベンチマーキング。件数と率。
不具合現象別。
その他
製品別。方式別。メーカー別
P20
３．悪さ加減の特徴を調べる

## Slide 22: ４．目標を設定する
・何を（管理特性）
・いつまでに（期限）
・どれだけ（目標値）
１）目標の３要素をハッキリさせる
◇サブ目標も考えよう
・組み立て不良を
・１１月末までに
・０個にする
例
２）挑戦意欲の湧く目標にする
５．管理者とすり合わせる
◇テーマの大きさ・問題解決の型・管理特性・目標値・期限
P21
３）何故その目標値かハッキリさせる
Notes: 次に目標の設定ですが、目標の3要素である、何を、いつまでに、
どれだけをはっきりさせます。
たとえばキズ不良を、11月末までに、0個にするという具合です。
目標はサークルの実力より少し高めで、みんなで勉強し努力しないと
出来ないようなメンバーの挑戦意欲わ沸く目標にしましょう
またチームワーク向上とかメンバーの育成や技能伝承などのサブ目標も
決めておくといいでしょう、
テーマが決まったら、テーマについて上司に報告をして
確認してもらいます。
テーマの大きさ、問題解決の型、目標値などを確認してもらいます
会社によっては、テーマ登録用紙を作成し、これにテーマ、目標値、期間など
記入し、上司や事務局に提出して確認してもらうようにして、
管理しているところが有多く有ります。
管理者にもしっかり理解してもらい支援をしてもらいます。

## Slide 23: 活動計画の作成
１．活動スケジュールを決める
２．役割分担を決める
計画
実績
ステップ
‘０６年
リーダー
８月
９月
10月
11月
現状の把握
東山 春雄
要因調査・解析
西川 夏子
対策の検討と
実施
南野 秋雄
効果の確認
北原 冬子
標準化と
管理の定着
赤石 松男
反省と
今後の進め方
青木 竹子
活動ステップ
（ガントチャート）
手順３
P22
Notes: 目標が決まったら手順６で活動計画をです。ガントチャートを使います。
活動スケジュールと役割分担を決めます。
問題解決のステップを、目標で決めた期日までに活動が完了するよう
スケジュールを立てます。
前回の活動で反省事項があればそれを考慮し計画に組み込みます、
この表の様に縦軸に活動ステップとステップリーダーを記入します、
横軸には実施時期を記入します。
ステップリーダーを決め皆で責任を持って進めるよう、計画してください
活動中は実績をその都度記入し、スケジュール管理をします、
メンバーが見えるように掲示しておいてください。

## Slide 24
決めた目標値を
達成する為には、
どれだけの期間が
必要かを検討し、
計画書を作成する。
いつまでに完了しなければならないかが
ハッキリしているテーマは、
そこを完了として計画書を作成する。
どういう作成方法があるか
Ａ方法
Ｂ方法
P23
今回の場合は、どちらか？

## Slide 25
要因の解析
手順４
◇ナゼナゼをくり返し掘り下げる
１．４Mなどで要因を洗い出す
◇ブレーンストーミングで沢山出す
◇現地現物の観察を基に大勢で洗い出す
◇特性と要因の関係を整理する
２．出された要因を整理する
よく使われる手法
▼層 別
▼特性要因図
▼系統図法
▼連関図法 ▼グラフ など
特性要因図
連関図
特性
系統図
特性
P24
・機械（machine)
・作業方法（method)
・作業者（man)
・材料（material)
Notes: 手順４で要因の調査と解析を行います。
問題解決のステップの中で一番重要なのがこの要因解析です
まず４Mなどで要因を洗い出し整理します。
ここで重要なのは要因と思われる物をブレーンストーミングで沢山あげる事です。
皆で現地現物で現場観察をして、その結果ををもとに沢山出してください
必要ならメンバーのほかにスタッフや専門家などの参加も得て
洗い出し、重要な要因を見逃さないようにして下さい。
次に出された要因を整理します
整理には、特性要因図、原因追求型の系統図、連関図などが使われます
いずれもナゼナゼをくり返し、掘り下げて行きます。
今回は特性要因図について勉強して行きます。

## Slide 26
P25
プレート寸法がばらつく
溶接不良が多い
溶接方法
材料
ロボット設備
溶接条件
速度が合っていない
電圧不適切
ビード乱れ
姿勢に無理
手順が悪い
仮組品
リブ寸法不良
クランプ緩み
テーチング方法が悪い
角度がばらつく
ソケット位置ずれ
曲げのたれ
補正していない
力不足
トーチ角が取れない
セット位置に制限
電流
ガスシール不良
仮組寸法バラツキ
治具精度不良
長さが短い
偏り
治具ガタ
「溶接不良が多い」の 特性要因図
◇見やすい場所に掲示しメンテナンスしよう
Notes: これは溶接不良が多い特性にした特性要因図です、
特性要因図はQCサークルの生みの親である、石川薫賞で知っていると思いますが、
その石川薫博士が考え出したもので、世界中で使われています。
特性要因図は問題とする特性、仕事の結果（ここでは溶接不良が多い）と
、それに及ぼすと思われる要因、原因が
問題に対し影響を与えていると思われる原因との関係を整理して
魚の骨のような図に体系的にまとめたものです。
「溶接不良が多い」という、特性に対して、方法、材料、設備、仮組品
について解析しています。
自動溶接ラインのため「人」に関する項目はありません。
基本的には４Mで解析しますが
特性の内容によってサークルで工夫して作成して見ましょう。
この図は紙面の関係で３０項目くらいしか要因がありませんが、
実際には１００以上が記入されています。
この特性要因図は一度作成したら終わりでなく、活動期間中は現場に掲示し
メンテナンスするようにしてください。
特性要因図の作り方はこの後の講義で詳しく勉強して行きます

## Slide 27: ３．要因を追究し絞り込む
◇重要と思われる要因を絞り込む
※事実、データ、実績、メンバーの意見を集約して絞り込む、スタッフの専門知識を参考にする
４．重要要因を検証する
（取り上げた要因は、容疑者）
◇真の原因であるか事実・データで確かめる
データを採ると意外な
事実が見えてくる！！
真犯人は君だ！
容疑者
容疑者
容疑者
？
◇仮説を立てて検証する
仮説
データ検証
結論
P26
Notes: 次に要因を追求し絞り込みます。
重要と思われる要因を絞り込みますが
このときはデーターをもとにメンバーの経験や技術力を結集し絞り込みます
難しかったらスタッフや専門家に入ってもらい絞り込むといいでしょう。
次に４重要要因の検証です。
この時点での要因はまだ容疑者・仮説である訳ですから、
次にこの重要要因を事実で確かめます、検証です
必要なデーターを取って評価したり現場見物で確認などして、検証をします。
データーを取って解析すると意外な事実が浮き彫りになって来る事があります。
しっかり検証をしてください。
検証したら問題なかったと言うこともあります。
検証の方法として仮説検証という手もあります
これは要因が特性に対してどのように影響を及ぼしているか、
仮説を立て、それを確認する為の実験やデータ解析を行い
結論を出すやり方です。
このようにしっかり調査解析を行い重要要因を導き出してください。

## Slide 28
犯人捜しのプロセス
現状把握
特
性
要
因
図
仮説
仮説の検証
考察
＝事実から離れてはならない！
P27
※捉えた特徴と結び付かないものはシロ！
特徴から成立しそうな要因（発生メカニズム）を疑う！
Notes: 今までの説明をまとめたものがこのフロー図です。
これは、ブランニューワールドの具体的な手順を示したものですが、それぞれ黄色がＰ１、ベージュ色がＰ２、緑がＰ３の活動の手順を示しております。
問題点の明確化をスタートとして、
仕事の手順が不明確であればそれを標準化し、維持・向上していくというＰ１の活動の展開となり、
手順が明確であれば、問題解決のＰ２の活動の展開をし、
更に、会社方針、部門方針と照らし、より高い目標設定の必要性がでてきたならば、チーム編成の見直しなどＰ３の活動にチャレンジしていこうというものです。

## Slide 29: 対策の検討と実施
１．対策案の検討
手順５
対策には恒久対策と応急対策があります
よく使われる手法
▼系統図法
▼特性要因図 ▼PDPC法 など
◇実現の可否は考えず、
幅広く多くのアイデアを出す
◇要因別に対策を立案する
◇主要因をもとに展開する
P28
Notes: 対策すべき真因が決まったら次に、手順５で対策の検討と実施です。
最初に対策案を検討します
ここでのポイントは１、原因別に対策を立案します。また案を出すときには、
実現の可否を考えず
幅広く沢山のアイデアを出すのがポイントです。これについても
サークルだけで困ったら、スタッフや専門家に相談しましょう。
また主要因を基にアイデア出しの展開をして行ってください。
時々主要因とかけ離れたものや、管理特性への関係が確認できていない
対策案を出してしまうケースを多く見受けます、注意しましょう。
すぐに恒久対策できないものは問題が拡大しないよう、
応急対策いわゆる「火消し」、を考えましょう。
応急対策をしておいて、しっかりした対策を実施して行くことが必要です。
。

## Slide 30: 方策案効果評価表（系統マトリックス図）
◇実行案を決定する
作業効率向上を図るには
基本目的
経験者のノウハウを活用
最適ツールを適用する
作業手順書を整備する
1次手段
修正を依頼する
知識を吸収する
ツールを探す
機能の使い方を調査する
今回の作業に適したものを作る
２次手段
◇効果、費用、難度、副作用などを評価
P29
◎５点 ○３点 ×1点
３次手段
７
◎
○
FD管理の手引書を作る
◎
◎
帳票一覧表を作る
◎
◎
端末操作の手順書を作る
◎
◎
エディターの検索機能を使う
４
×
○
センタでコンパイルを行う
◎
◎
ツールの購入
５
○
◎
トラブル時連絡を取れるようにする
６
○
○
経験者による勉強会を実施
◎
◎
経験者に修正を依頼
方策案
評価
効果
点数
採用採否
実現性
10
10
10
10
10
採
採
採
採
採
系統図
マトリックス図
Notes: これは対策案検討のときに使う「方策効果評価表」です、系統図とマトリックス図をあわせたもので
系統マトリックス図とも言います。この作り方は、後の講義で勉強します。
一番左に基本目的を入れます、これは要因調査解析で解った問題を目的にして記入します。
問題が、いくつか有る時は目的ごとに作成します。
次に目的を達成する為の手段を考えます、作業性効率を図る為の1次手段となります
さらに実施可能な具体的対策が決まるまで2次対策案３次対策案へと進めて行きます
最終方策案が決まったら、どの案を採用するか、効果、実現性、費用などで評価します
このとき評価点をつけると、どの対策が有効か解りやすくなります。
これで、どの案を採用するか決定です。
この表では基本目的から３次手段までが系統図です、３次手段から右がマトリックス図となっています
このように系統図とマトリックス図を組み合わせて使うことが一般的です。
系統図を作る時のポイントは、異質の経験や、知識を持った人たちが集まるとアイデアが出易くなります。
ブレーンストーミングでアイデアを沢山出すことがポイントです。

## Slide 31
２．対策の実施
３） 要因ごとに対策効果が
分かる様にする
２）上司、関係部署に承認・連絡を取っておく
１）対策実施計画を作成する
◇ 「何を」「誰が」「いつまで」「どれくらい」を決める
◇ 役割分担し、全員主役とする
P30
４） 副作用（ＱＣＤＳ等）がないか確認する。
Notes: 次は対策の実施です
１、対策実施計画を作成します、５W1Hで対策計画を立てます
役割分担をして全員で進めて行きます。
２、対策内容について上司に必ず承認を貰います
工程を変えたり、設備をいじったりするわけですから必ず必要です。
また対策が他部署へ影響しそうな場合、連絡をとり了解をしてもらいます。
予測できない影響があるかも知れません。
３．対策ごとに効果の度合いがわかるようにやり方の工夫も必要で、計画に組み入れましょう。
要は、どの対策でどのくらいの効果があったかが解るようにする事が重要です

## Slide 32: 効果の確認
１．有形効果を確認する
１）特性の実績値がどのように変わったか確認する
◇ 現状把握時と同じ尺度で比較する
手順６
《改善前》
（件）
（％）
8月度
100
ｎ＝ 100
80
不
良
60
件
50
数
40
20
0
0
イ
ウ
エ
100
その他
ア
効果
《改善後》
（件）
１１月度
ｎ＝ 60
（％）
60
100
40
累
50
積
20
比
率
0
0
ウ
エ
その他
イ
80
100
P31
Notes: 対策が完了したら、手順６で対策の効果を確認します。
まず有形効果を確認します。目標に対してどの程度の
レベルになったかを確認します
そのためには、このパレート図のように、対策前のパレート図と
対策後のパレート図を並べて
その差が一目瞭然で解るようにします、
この場合はアの不良を０件にすることにより
不良件数が６０件となります、見ただけで効果の度合いが良く解ると思います。
必ず目標値に対しての比較をしてください。

## Slide 33
２）効果は可能な限り対策内容ごとに把握する
３）付帯効果と他部署への影響を確認する
◇良い効果 プラスの影響
対策２
対策 １
効果
対策実施後
対策前
50
40
不
良
30
件
数
20
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
（月）
0
（件）
2003年
目標
◇ データーはできるだけ時系列で示す
◇懸念される点 マイナスの影響
品質 コスト
納期 能率
P32
Notes: ２．効果は可能な限り内容ごとに把握します。
この表は不良件数を月ごとに調査したグラフです、
ここに対策時期や目標値などを入れます
こうすると対策ごとの効果と目標に対しての達成度や
活動の状況などが一目で解るようになります。
対策1と２は同じくらいの効果があり、目標を十分上回った成果が
得られていることがよく見えます。
３．また対策が完了したら、前後工程や関係署への影響を調べてください、
他部署へも大きなプラス面が出ていることも有るし、
またマイナス面もあるかも知れません、
対策時前に確認したかも知れませんがもう一度確認しましょう。
マイナス面が出ていたら追加対策を打つ必要が出てきます。
その他、品質面を狙った活動でも、安全や納期、コストなども効果が出ていると思います
活動の成果としてしっかり把握し、まとめてください。

## Slide 34
２．無形効果を確認する
◇グループや個人に対しての貢献・成長
改善前
改善後
0
2
4
6
8
10
会合での発言
手法の活用
問題解決能力向上
得られた 知識見識
モラール
改善意識
品質意識
協調性
グループの成長のレーダーチャート
P33
Notes: 無形効果も確認します。
QCC活動の大事なところである 人材育成面でも評価します、
このレーダーチャートはサークルの状態を評価しています、
青が活動前赤が活動後になります、今回の活動では発言が多くなりメンバーの
参加意識が上がったり、手法の活用が出来るようになり
サークル全体の能力向上にもつながったことが成果として上げられます。
また活動前に個人の能力向上を狙った場合は、
個人毎に能力のデータをいれ、確認します。
誰がいつどのように評価したかを明確にしておいてください、山勘でなく
根拠のある評価基準を持ってください。

## Slide 35: 標準化と管理の定着
SDCA：Standard(標準) D(実行) C(チェック) A(アクション)
PDCA：P (計画) D(実行) C(チェック) A(アクショ ン)
レベル
アップ
レベル
アップ
維持
維持
改善
改善
維持
手順７
◇勘どころを押さえ、要点が明確
◇無理なく遵守できる
◇職場に根付かせ形骸化させない
P34
Notes: 手順７は標準化と管理の定着です。
標準化で大事な事はなことは、勘所が押さえてあり、要点が
明確になっている事、また無理なく遵守出来ること
職場に根ずく様にする事です。
この図のように、PDCAのサークルを回しで改善を行い
レベルが上がったら、SDCAのサークルを回し定着させる、
このように、PDCAで改善したら完了でなくSDCAをしっかりまわして
おかないと、せっかく改善しても、基の状態に転がり落ちてしまいます。
SDCAが大切である事が良く解ると思います。

## Slide 36
１．標準化（ルール化）する
◇実施時期、切り替え時期を明確にする
２．教育・訓練・周知徹底する
◇関係部署にＰＲする
◇古い標準書を廃止する
◇新しい標準を制定、改定、
標準書
◇新しい標準が確実に守れるように、教育・訓練する
◇無理なく・間違いなく 守れる標準にする
P35
ノウハウを標準化し、他の部位、工場等に水平展開できたかも重要
Notes: 手順としてはまず
１．標準化します、ここで大事な事は
．無理なく間違いなく守れる標準にして下さい。
．実施時期や切り替え時期などタイミングを明確にします。
．新しい標準を作ります、または小変更くらいなら改定します。
．古い標準書を廃止します
古いものが残っていて、それで作業し不良が出たケースを
良く見かけます。
２．教育訓練や関係者に周知徹底させます。
教育訓練計画を立てて推進してください。
また関係部署に連絡メモなどで伝える事も必要です。

## Slide 37
３．新しい標準の定着を確認する
◇効果が維持している事を定期的に確認する
◇日常業務に移して実施する
◇ 標準化の実施状況をチェックする
P36
Notes: ３．新しい標準の定着を確認します
新しい標準が守られ定着しているかをチェックフォローをしてください。
また効果が維持しているかも、引き続き確認してください。
確認を日常業務にして職場に定着させてください。
この図は５W１Hで、分担を決めメンバーが責任を持って
実施するようにした実施項目です。
維持管理について、、焼き付け炉の温度を、北原さんが、
始業時に記録して行くという具合です。
このように責任者を明確にして計画的に推進する事が非常に重要です。