## Slide 1
未然防止
の手順
ＱＣサークル静岡地区
P１
P１
標準版
Notes: ・未然防止型・・・・・？初めて耳にする方もいるのではないかと思いますが単純に考えればまだ起こっていない問題に対してその問題が発生する前に、あらかじめ対策することです。
・ここ数年、事例として取り上げられるケースが増えてきてはいますが、みなさんご存知の「問題解決型」、「課題達成型」のようにすぐにＱＣストーリーがイメージできる型と違って、まだまだ市民権を得たとまでは言えないのが現状です。
・トラブルや事故を未然に防止するのだから、それを課題ととらえて、活動する考え方があっても間違いではないと思います。
・型のこだわる理由はこの「未然防止型」に沿ったストーリーを使うことにより、もっとも効率的な的を得た活動をすることが出来るからです。
・「未然防止型ＱＣストーリー」を使うためのステップとポイントについて一緒に勉強していきましょう。

## Slide 2: 職場の６大任務
Ｑ
quality
Ｄ
delivery
Ｃ
cost
Ｓ
safety
Ｍ
morale
P２
職場の６大任務 |  | 
 | 製造部門 | 事務・販売・サービス部門
Ｑ ： 品質 | 品質を維持、 向上させる | 誤りのない仕事を 正しく進める
Ｄ ： 量、納期 | 生産量を確保し、 納期を守る | 決められた仕事を 納期までにする
Ｃ ： コスト | 原価を低減する | 無駄なく、安く
Ｓ ： 安全 | 安全を確保する 物を壊さない | ケガ、病気、事故 のないようにする
Ｍ ： モラール | 人間関係を良くして 良い環境を作る | 皆がやる気を持ち 力を合わせる
Ｅ ： 環境 | 自然生態系を守る | 自然生態系を守る
Ｅ
Environment
Notes: 我々働くものは表に示す六つの役割を持って仕事を進めています。
Qは品質に維持向上事務サービスでは誤りの無い仕事をすることです
Dはデリバリー量、納期で決められた納期内に決められた量を生産する
Cはコスト原価で少しでも無駄を省き原価を低減する
Sはセフティー安全で怪我をしたりものを破損させない
Mはモラールで人間関係を良くして明るい職場にする
Ｅは環境で自然生態系を守ることです
こうした職場での自分達の役割の中で問題を見つけ、解決することが重要になっています。

## Slide 3
【復習】ＱＣサークル活動の位置付け
ＱＣサークル活動 『を』 やる。
Ｑ Ｃ サ ー ク ル 活 動
ＱＣサークル活動 『で』 やる。
職場の６大使命（Ｑ，Ｃ、Ｄ、Ｓ、Ｍ，Ｅ）の達成
生産性向上活動
原価低減活動
士気向上
品質向上活動
安全活動
環境保全活動
P３
Notes: ・最初に復習としてQCサークル活動の位置付けです。職場には品質向上活動の他 多くの仕事がありますがこれらの受け手がQCサークルであって、 QCサークル『で』これらをやるといった考え方が必要です。
・ QCサークル活動『を』やると言うとらえ方では余分な仕事が増えたと言う間違った考えにおちいります。
・決して 仕事とは別にQCサークル活動が存在するものではなく仕事に結び付いた活動でなければなりません。
これは既に皆さんがご承知の通りです。

## Slide 4
スタートは
・発生している問題の要因を掴んで対策
１９５０～60年代の日本 （「悪かろう安かろうの時代」）
問題解決型
・テーマによっては要因や対策が明確なもの
→ 要因解析のステップを省略
施策実行型
解決の蓄積
手順の歴史
・今後起こるかも知れない問題を事前に摘み取る
事後
から予防
未然防止型
・将来の「ありたい姿」を実現
将来
課題達成型
P４
Notes: ・それでは、今まで学んでいる問題解決・施策実行・課題達成型にこれから学ぶ未然防止型を加えて、４つの型別に活用できるテーマ、特徴、留意点を紹介します。
【適当に表を見ながら説明】

## Slide 5
なぜ未然防止が必要か
◎ あらゆるプロセス（作業、設備等）
で起こる可能性がある。
◎ 個々の発生率が非常に低い。
未然防止が必要
発生したものをいくら対策しても
もぐらたたきにしかならない
職場で発生した問題を解決する。
P５
Notes: それでは、未然防止の必要性について説明します。
問題解決では、職場で発生した問題を解決していきます。（上のパレート図）
大きな問題が解決されていくと、下のパレート図のように、
個々の発生率が非常に低く、あらゆるプロセスで起こる不良が
多くなってきます。
このような状態になると、発生したものにいくら対策しても
モグラたたきにしかなりません。
そこで、必要になってくるのが未然防止型です。

## Slide 6
「自分だけは大丈夫だろう」 と思っていませんか
「だろう」
・悪い事態は起こらないだろう
・ここまでやったら防止策は十分だろう
病気、事故、・・・・・
「だろう」から「かもしれない」への変革
なぜ未然防止が必要か
「かもしれない」
・悪い事態は起こるかもしれない
・ここまでやっても防止策は十分ではないかもしれない
明日は我が身
P６
Notes: それでは、未然防止の必要性について説明します。
問題解決では、職場で発生した問題を解決していきます。（上のパレート図）
大きな問題が解決されていくと、下のパレート図のように、
個々の発生率が非常に低く、あらゆるプロセスで起こる不良が
多くなってきます。
このような状態になると、発生したものにいくら対策しても
モグラたたきにしかなりません。
そこで、必要になってくるのが未然防止型です。

## Slide 7
「ハインリッヒの法則」
・1件の重大な事故の背景には29件の軽微な事故があり、その背後には300件のヒヤリハットがある
なぜ未然防止が必要か
・日常のヒヤリハットを集めると
重大な事故の種を発見できる可能性がある
P７
Notes: それでは、未然防止の必要性について説明します。
問題解決では、職場で発生した問題を解決していきます。（上のパレート図）
大きな問題が解決されていくと、下のパレート図のように、
個々の発生率が非常に低く、あらゆるプロセスで起こる不良が
多くなってきます。
このような状態になると、発生したものにいくら対策しても
モグラたたきにしかなりません。
そこで、必要になってくるのが未然防止型です。

## Slide 8
型 | テーマ例 | 特徴 | 留意点
問題解決型 | ○ムダの低減 ○製品のバラツキ低減 ○チョコ停の低減 ○不良品発生件数の低減 ○処理遅延件数の低減 ○作業ミスの低減 ○調剤ミスの撲滅 ○ファイル保存料の低減 | ○職場で発生している問題の原因 を追究して対策を導く取り組み。 ○ほとんどの問題は問題解決型で 解決できる。 | ○真の要因を突き止めて検証 することが大切。 ○テーマが対策そのものになって いると、新たな視点での対策は 望めない。
施策実行型 |  | ○要因・対策が見えているとすぐに 対策を実施することができるので、 改善のスピードアップ化がはから れる。 | ○要因と対策が分かったつもりに なって、的外れな対策になること もあるので、現状把握でしっかり 確認しておく。 ○「活動時間がとれないので、施策 実行型で早く終わりたいな」 は ご法度。
課題達成型 | ○お客様満足度の向上 ○お客様ニーズの実現 ○製造ラインの合理化 ○販売力の向上 ○生産性の大幅な向上 ○業務改革 | ○上位方針や会社の経営方針を 受けての取り組み。 ○現状お大きく打破するテーマに 活用できる。 | ○目標を達成できる対策を見出せ ないこともある。 ○問題解決型と比較すると解決に 時間がかかることが多い。
未然防止型 | ○ヒューマンエラー防止 ○火災発生の未然防止 ○自然災害発生時の 障害発生防止 ○ＰＬ問題事象の防止 ○トラブル未然防止 | ○起こしてはならない 「事故、災害、 安全など」 への取り組み。 ○これまでの想定範囲を広げて、 事故、トラブルを未然防止できる。 | ○専門的で難しく感じるかもしれな いが、チャンスがあれば挑戦して ほしい。 ○活動の所要時間が長くなること が多い。
テーマ例および４つの型の特徴・留意点
P８
Notes: ・それでは、今まで学んでいる問題解決・施策実行・課題達成型にこれから学ぶ未然防止型を加えて、４つの型別に活用できるテーマ、特徴、留意点を紹介します。
【適当に表を見ながら説明】

## Slide 9
誰でも使えるＱＣストーリー・ナビ
問題解決型
ＱＣストーリー
１．テーマの選定
課題達成・リスク低減に取り組むのか
課題達成型
ＱＣストーリー
課題達成
発生している問題に取り組むのか
はい
施策実行型
ＱＣストーリー
要因や対策が
見えているのか
９
未然防止型
ＱＣストーリー
はい
いいえ
いいえ
リスク低減
新たな価値の創造
失敗の防止
２．現状把握と
目標設定
３．活動計画策定
４．要因解析
５．対策検討と実施
６．効果確認
７．標準化と
管理の定着
１．テーマの選定
２．現状把握と
対策のねらい所
３．目標の策定
４．対策検討と実施
５．効果確認
６．標準化と
管理の定着
１．テーマの選定
２．攻め所と
目標設定
３．方策の立案
４．成功ｼﾅﾘｵの追及
５．成功ｼﾅﾘｵの実施
６．効果確認
７．標準化と
管理の定着
１．テーマの選定
２．現状把握と
目標設定
３．活動計画策定
４．改善機会の発見
５．対策の共有と
水平展開
６．効果確認
７．標準化と
管理の定着
＊QCサークル誌601（’11/8)
P９
Notes: ・テーマ選定が終わったら、４つある 「ＱＣストーリー」 を最適に選択していただくために、「ＱＣストーリー・ナビ」 を使って最適ストーリーを決めていきます。
・最適に選択するにはポイントがありますので、しっかりと覚えてください。
最適なＱＣストーリーを見つけるには、
◎発生している問題に取り組むのか？
◎要因や対策が見えているのか？
◎課題達成・リスク低減に取り組むのか？
という視点で判断していくとよいでしょう。
・本日勉強する未然防止型では
「ステップ４ 改善機会の発見」 と 「ステップ５ 対策の共有と水平展開」 に他にはない特徴があります。
一緒に勉強していきましょう。

## Slide 10
未然防止型の手順
手順１． テーマの選定
手順２． 現状把握と目標設定
手順３． 活動計画の作成
手順４． 改善機会の発見
・過去の失敗の収集と類型化
・起こりそうな失敗の洗い出し
手順５． 対策の共有と水平展開
・対策案の作成
・対策案の評価・選定・実施
手順６． 効果の確認
手順７． 標準化と管理の定着
P１０
Notes: これから勉強する未然防止型の手順は7つの手順からなっています
１はテーマ選定、テーマーがきまったら、次に現状の把握を行い
目標を決めます、手順3で、活動計画を作成します。
手順４は、問題解決型では問題発生の原因を要因解析で追求しましたが
未然防止型では改善機会の発見となります。過去の失敗の収集と類型化や起りそうな失敗の洗い出しを行います。
手順５は、問題解決では対策の検討と実施でした。
未残防止型では対策の共有と水平展開になり、対策案の作成・評価・選定・実施を行っていきます。
手順６で高簡保確認を行い、手順7で良い状態が継続できるよう、標準化と管理の定着を行います。
以上が未然防止型の手順です。
これから各手順をもう少し詳しく勉強していきます。

## Slide 11
未然防止の手順
◎ 同じ失敗を別の場所で繰り返し起こしている
実施に伴って発生すると考えられる問題を予め計画段階で洗い出し、それに対する修正や対策を講じておく。
失敗を防ぐためには・・・
過去に経験した
失敗の収集と類型化
計画の事前の
体系的な見直しと改善
＋
１．失敗の事例を整理し、
共通性を見つける。
２．見つけた共通性を活用し、
起こりそうな失敗を洗い出す。
３．起こりそうな失敗に対する
対策を考案し、実施する。
４．１～３を見直しレベルアップを図る。
未然防止型
ＱＣストーリー
１．テーマの選定
２．現状把握と
目標設定
３．活動計画策定
４．改善機会の発見
・過去の失敗の収集と類型化
・起こりそうな失敗の洗い出し
５．対策の共有と
水平展開
６．効果確認
７．標準化と
管理の定着
P１１
Notes: それでは、未然防止の必要性について説明します。
問題解決では、職場で発生した問題を解決していきます。（上のパレート図）
大きな問題が解決されていくと、下のパレート図のように、
個々の発生率が非常に低く、あらゆるプロセスで起こる不良が
多くなってきます。
このような状態になると、発生したものにいくら対策しても
モグラたたきにしかなりません。
そこで、必要になってくるのが未然防止型です。

## Slide 12
P１２
Notes: これから未然防止型の手順・実施事項について説明します
問題解決型と大きく異なるのは手順４と５です。
細かくはあと説明しますが、簡単に概要を説明します
まず手順１で今後想定される問題、課題を取り上げ、テーマを決めます、
手順２は現状の把握と目標設定です。
過去に発生した事故・トラブルに関して出来るだけ事実を集めます。
集めた事実に基づいて現状を定量的に把握します。どのような原因によって事故・トラブルが発生しているのか
「横断的に見て」共通する特徴を明らかにします。
目標を決める時には「目標設定の3要素」に沿って決定します。また設定の根拠も明らかにしておきます。
次に手順３で活動計画を立てますいつまでに誰が何を担当するかをきめ全員が役割を持つようにします。
手順４は問題解決では要因解析で特性要因図から要因検証を行い真因を探し出しましたが
未然防止型では改善機会の発見となります。
過去の失敗の収集と類型化として、過去のトラブル・事故の原因となった失敗を整理し、失敗モード一覧表を作成します。
そして選んだテーマの作業手順または設備を、業務フロー/昨日ブロック図を使って書き出し、検討しやすい大きさ（要素）に分解します。
起りそうな失敗の洗い出しとしてＦＭＥＡを活用し起りそうなものをすべて列挙し、それぞれの発生の可能性や影響の致命度を点数付し、
対策すべきものを決めます。
手順５では、対策が必要と判断した失敗の一つひとつについて、多くの対策案を考えたうえで、効果やコストなどを評価し、実施する対策を決めます。
この際、過去に実施して効果のあった対策をうまく活用することが大切で、自職場だけでなく、他職場の対策や他社の対策なども積極的に参考にしてください。
手順６では、目標としたトラブル・事故が実際に少なくなったかどうかを確認します。ただし、発生頻度が少ないトラブル・事故の場合、効果を把握できるまでに
時間がかかることも少なくありません。このような場合には、手順４を再度行って点数付をやり直し、どれだけリスクの大きさが下がったかをヒストグラムや円グラフ
で確認します。
目標に対しどうなったかを確認できたら無形効果もあげましょう
最後に手順７で標準化と管理の定着をします、標準を変えそれが定着するようにしてください
また他に関連する部署がありましたらそこにも周知徹底しましょう。
以上が概要ですが今からさらに細かく説明します。

## Slide 13
手順１ テーマの選定
１.職場に与えられている
上司の方針・目標を確認する
方針
目標
◇前回の反省、やり残し
◇Ｑ、Ｃ、Ｄ、Ｓ、Ｍ、Ｅ
【ﾌﾞﾚｰﾝｽﾄｰﾐﾝｸﾞ、ﾃｰﾏﾊﾞﾝｸ、ﾁｪｯｸｼｰﾄ】
２．将来を予測し課題を抽出
問題 問題
問題
３.問題を整理する
◇すぐ対策が取れるもの （改善提案・創意工夫）
◇サークルの手におえないもの （職制に依頼）
P１３
◇日頃からの問題点の蓄積
・過去に発生した
トラブル・事故の蓄積
・安全パトロールでの指摘事項
リスクアセスメントを行う
◇未然防止型の場合、特定の問題・課題ではなく製品・サービス
または業務が対象
Notes: それでは手順1から勉強して行きましょう
最初にテーマの選定です
まず１．職場に与えられた方針、目標を確認します
皆さんの職場には、年度方針 生産目標など方針や目標が
有ると思います、
テーマを選定する場合の指針となるものです。これをまず確認しておいてください
２．将来を予測し課題を抽出します
ブレーンストーミングで６大任務から問題となっているものを洗い出します
未然防止型で有効なテーマは、過去に発生したトラブル・事故の蓄積や、安全パトロールでの指摘事項になります。
３．問題を整理します
自分ですぐに対策できるものは、すぐに改善して、創意工夫や改善提案を出しましょう、
問題が大きすぎたり、費用がかかりすぎたり、他部署の問題は
サークルでは解決出来ません、職制に依頼して手を打ってもらってください

## Slide 14
４、問題を評価し絞り込む
評価項目
候補テーマ
必 要 性
サークルの実力
総合評価
実力発揮
活動期間
全員参加
上司方針
将来の見込み
困り具合
緊急性
期待効 果
１
２
３
4
Aさんに仕事が集中する
新○△工程のチョコ停防止
複写紙の使用量が多い
伝票記入ミスが多い
◎
○
△
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
◎
◎
◎
◎
◎
◎
×
×
×
◎
◎
◎
◎
◎
◎
２２
２３
２８
３８
◎：５点 ○：３点 △：１点 ×：０点
（問題・課題）
◇テーマを優先順位で評価して決める
◇出来るだけ具体的に定量的に判断する。
５、取り組む必要性を明確にする
◇困り具合を明確にする
◇改善の狙いを明確にする
◇全員で確認する
P１４
Notes: ４．整理して残った問題を評価し絞り込みます
この図の様に、マトリックス図を作成します
評価は管理者の方針、期待効果、サークルの実力などで評価します
評価点をつけ優先順位を決めどの問題に取り組むかを決定します
評価するとき大切なことは、期待効果の値や困り具合などを具体的
定量的に把握し判断してください。
これが取り組む理由につながってきます
問題が決定したら取り組む必要性、選定理由を明確にします
評価で大きい問題と考えられた点が選定理由になります
複数ある場合は、影響の大きい順に具体的にして整理しておきます

## Slide 15: ６．テーマを決定する
◇テーマ名は
『○○における△△の××』の形とする
「新○△行程におけるチョコ停件数の撲滅」
◆手段を限定すると対策の方向を誤る危険がある
どの範囲(対象）の
どうしたい(ﾚﾍﾞﾙ）
何(管理特性）を
○
◇テーマ名に手段は入れない
「Ａ行程の治具改善によるチョコ停件数の低減」
×
P１５
Notes: ６、テーマを決定します
テーマを決定するときの注意点ですが、テーマ名は 丸丸における三角三角のペケペケの形としてください。
たとえば「Ａ行程におけるチョコ停件数の撲滅」というようにしてください、
「どの範囲または対象の」何すなわち「管理特性」を 「どうしたいのか」という形にします。
よくテーマに手段を入れてしまうサークルがあります、
たとえば「Ａ行程の治具改善によるチョコ停件数の低減」とします、
治具改善はチョコ停低減のひとつの手段であり、
テーマにこれを入れてしまうと、この時点で対策を決め付けてしまい、
もっと効果的なチョコ停低減の対策が有るかもしれないのに、
見落としてしまいますので注意しましょう。

## Slide 16
現状の把握と目標の設定
手順２
P１６
１．現状を定量的に把握し、対象とする失敗の種類を絞り込む
・どの様な原因によって事故・トラブルが発生しているのか。
異なった種類の失敗を同時に全て取り上げてもよいが、大掛かりになる、焦点がぼけるので、ＱＣサークルでは絞ることを推奨する。
・人起因、設備起因、環境起因、・・・
・管理不足か技術不足か
・不具合内容・要因別
Notes: テーマが決定したら手順２で現状の把握と目標の設定を行います。
問題解決では、悪さ加減の事実を正確に把握し
要因解析の魚の頭にあたる特性を決める作業でした。
未然防止型では、選定テーマに関する事実を５W1Hで集めます。
手順２の1番目として
まず攻撃対象、管理特性を決め定義します
異常件数や不良率など決まったら、内容、カウントの
方法、管理期間などを決めておきます
これを明確にしておかないと
現状把握や、要因解析のデーターに一貫性が無くなったり
目標があいまいになったりして、何をどうするのだったか
解らなくなる恐れがあります。しっかり決めて下さい。

## Slide 17
P１７
層別
・標準を知らなかったものに
よるもの。
・技能不足。
・意図的な標準の不遵守。
・意図しないエラー。
標準と異なる作業をした
標準を
知っていたか
標準どおりに
出来るか
標準を守る
つもりだったか
標準を知らなかった
（教育が有効）
標準どおりできなかった
（訓練が有効）
標準を守る気がなかった（動機付けが有効）
教育・訓練・動機づけが役に立たない
問題の切り分けフロー
ＹＥＳ
ＮＯ
ＮＯ
ＮＯ
ＹＥＳ
ＹＥＳ
４Ｍで層別（設備に起因、人に起因、方法に起因、材料に起因）
例えば、
Notes: テーマが決定したら手順２で現状の把握と目標の設定を行います。
問題解決では、悪さ加減の事実を正確に把握し
要因解析の魚の頭にあたる特性を決める作業でした。
未然防止型では、選定テーマに関する事実を５W1Hで集めます。
手順２の1番目として
まず攻撃対象、管理特性を決め定義します
異常件数や不良率など決まったら、内容、カウントの
方法、管理期間などを決めておきます
これを明確にしておかないと
現状把握や、要因解析のデーターに一貫性が無くなったり
目標があいまいになったりして、何をどうするのだったか
解らなくなる恐れがあります。しっかり決めて下さい。

## Slide 18: ２．目標を設定する
・何を（管理特性）
・いつまでに（期限）
・どれだけ（目標値）
１）目標の３要素をハッキリさせる
・意図しないエラーを
・１１月末までに
・８０％低減にする
例
４．管理者（上司）とすり合わせる
◇テーマの大きさ・未然防止型・管理特性・目標値・期限
P１８
２）目標を達成する意義をハッキリさせる
３）達成手段の大枠を明らかにする
Notes: 次に目標の設定ですが、目標の3要素である、何を、いつまでに、
どれだけをはっきりさせます。
たとえばキズ不良を、11月末までに、0個にするという具合です。
目標はサークルの実力より少し高めで、みんなで勉強し努力しないと
出来ないようなメンバーの挑戦意欲わ沸く目標にしましょう
またチームワーク向上とかメンバーの育成や技能伝承などのサブ目標も
決めておくといいでしょう、
テーマが決まったら、テーマについて上司に報告をして
確認してもらいます。
テーマの大きさ、問題解決の型、目標値などを確認してもらいます
会社によっては、テーマ登録用紙を作成し、これにテーマ、目標値、期間など
記入し、上司や事務局に提出して確認してもらうようにして、
管理しているところが有多く有ります。
管理者にもしっかり理解してもらい支援をしてもらいます。

## Slide 19: 活動計画の作成
１．活動スケジュールを決める
２．役割分担を決める
計画
実績
ステップ
‘１６年
リーダー
８月
９月
10月
11月
現状把握と
静岡 春雄
活動計画の作成
山梨 夏子
改善機会の発見
岐阜 秋雄
効果の確認
対策の共有と
水平展開
富山 松男
標準化と
管理の定着
石川 竹子
活動ステップ
（ガントチャート）
手順３
P１９
目標設定
茨城 冬子
Notes: 目標が決まったら手順６で活動計画をです。ガントチャートを使います。
活動スケジュールと役割分担を決めます。
問題解決のステップを、目標で決めた期日までに活動が完了するよう
スケジュールを立てます。
前回の活動で反省事項があればそれを考慮し計画に組み込みます、
この表の様に縦軸に活動ステップとステップリーダーを記入します、
横軸には実施時期を記入します。
ステップリーダーを決め皆で責任を持って進めるよう、計画してください
活動中は実績をその都度記入し、スケジュール管理をします、
メンバーが見えるように掲示しておいてください。

## Slide 20
改善機会の発見
手順４
１．過去の失敗の収集と類型化
よく使われる手法
▼失敗ﾓｰﾄﾞ一覧
▼業務フロー図
▼ＦＭＥＡ
▼ＲＰＮ など
P２０
過去のトラブル・事故の原因となった失敗を収集・整理し、失敗モード一覧表を作成する。
失敗事例集のポイント
・どのように失敗したか？
・失敗の要因は何か？
・失敗はどのような業務で起きそうか？
・同じ失敗を防ぐにはどのような対策が必要か？
１）過去の失敗を収集する。
過去の失敗
失敗モード一覧
◎別の場所でも起こしそうな失敗
２）失敗の事例を整理し、共通性を見つける。
Notes: 手順４で要因の調査と解析を行います。
問題解決のステップの中で一番重要なのがこの要因解析です
まず４Mなどで要因を洗い出し整理します。
ここで重要なのは要因と思われる物をブレーンストーミングで沢山あげる事です。
皆で現地現物で現場観察をして、その結果ををもとに沢山出してください
必要ならメンバーのほかにスタッフや専門家などの参加も得て
洗い出し、重要な要因を見逃さないようにして下さい。
次に出された要因を整理します
整理には、特性要因図、原因追求型の系統図、連関図などが使われます
いずれもナゼナゼをくり返し、掘り下げて行きます。
今回は特性要因図について勉強して行きます。

## Slide 21
・Ａ部品を欠品
・Ｄ部品を誤組み付け
・Ｃ部品を異品（仕様違い）
・Ｂ部品を誤組み付け
・Ｅ部品を誤組み付け
・Ａ部品を異品
・Ａ部品に打痕
・Ａ部品に削りカス
作業 ：「部品を組み付ける」
失敗モード：
・欠品する
・誤組み付けする
・仕様違いをする
・打痕を発生する
・削りカスを発生する
・・・・・・・・・・・・・・・・
◇「部品を組み付ける作業」での失敗
過去の失敗
◇失敗モード
失敗モード一覧
◇知識や経験があればあるほど役立つ → 英知を結集
P２１
Notes: 手順４で要因の調査と解析を行います。
問題解決のステップの中で一番重要なのがこの要因解析です
まず４Mなどで要因を洗い出し整理します。
ここで重要なのは要因と思われる物をブレーンストーミングで沢山あげる事です。
皆で現地現物で現場観察をして、その結果ををもとに沢山出してください
必要ならメンバーのほかにスタッフや専門家などの参加も得て
洗い出し、重要な要因を見逃さないようにして下さい。
次に出された要因を整理します
整理には、特性要因図、原因追求型の系統図、連関図などが使われます
いずれもナゼナゼをくり返し、掘り下げて行きます。
今回は特性要因図について勉強して行きます。

## Slide 22
２．起こりそうな失敗の洗い出し
P２２
１）テーマとして選んだ製品・サービス／業務に関する作業手順または設備を業務フロー図／機能ブロック図を使って書き出し、検討のしやすい大きさ（要素）に分解する。
Notes: 手順４で要因の調査と解析を行います。
問題解決のステップの中で一番重要なのがこの要因解析です
まず４Mなどで要因を洗い出し整理します。
ここで重要なのは要因と思われる物をブレーンストーミングで沢山あげる事です。
皆で現地現物で現場観察をして、その結果ををもとに沢山出してください
必要ならメンバーのほかにスタッフや専門家などの参加も得て
洗い出し、重要な要因を見逃さないようにして下さい。
次に出された要因を整理します
整理には、特性要因図、原因追求型の系統図、連関図などが使われます
いずれもナゼナゼをくり返し、掘り下げて行きます。
今回は特性要因図について勉強して行きます。

## Slide 23
P２３
２）失敗モード一覧表を用いて、それぞれの要素ごとに起こしそうな失敗を全て列挙する。 （ＦＭＥＡ（失敗モード影響分析）を活用する）
①どんな作業を行うのか ・・・・・スプリングを油圧回路に組み付ける
②どんなエラーが発生しそうか（失敗モード） ・・・・・スプリング仕様違い
③エラーは工程・製品にどんな影響を与えるか ・・・・・規格外の圧力発生
＊影響 ・・・機能の喪失、低下
＊失敗モード・・・影響を発生させる事象
アイテム | サブプロセス | 失敗モード | 影響 | 発生原因 | 
油圧部品組み立て | スプリングを油圧回路に組み付ける | スプリング仕様違い | 規格外の圧力発生 | 仕様の見間違い | 
 |  | スプリング欠品 | 規格外の圧力発生 | 作業者の確認不足 | 
 |  | 削りカス発生 | バルブの摺動不良 | 材質差 | 
FMEA （Failure Mode and Effect Analysis)
◇起こったものではなく、起こりそうなもの全て
Notes: 手順４で要因の調査と解析を行います。
問題解決のステップの中で一番重要なのがこの要因解析です
まず４Mなどで要因を洗い出し整理します。
ここで重要なのは要因と思われる物をブレーンストーミングで沢山あげる事です。
皆で現地現物で現場観察をして、その結果ををもとに沢山出してください
必要ならメンバーのほかにスタッフや専門家などの参加も得て
洗い出し、重要な要因を見逃さないようにして下さい。
次に出された要因を整理します
整理には、特性要因図、原因追求型の系統図、連関図などが使われます
いずれもナゼナゼをくり返し、掘り下げて行きます。
今回は特性要因図について勉強して行きます。

## Slide 24
評価点 | 発生度 | 影響度 | 検出度
５ | 週に１回程度発生する | 工程・製品に重大な影響がある | 検出の機会がほとんどない
４ | 月に１回程度発生する | 製品に影響がある | 人による確認はあるが見逃しあり
３ | １～２年に数回程度発生する | 製品に軽微な影響がある | 人による確認がある（全数）
２ | 数年に１回程度発生する | 工程には影響あるが、製品は影響なし | 自動的にかなりの確率で検出できる
１ | ほとんど発生しない | 工程・製品にほとんど影響なし | 自動的にほほ１００％検出できる
RPN(危険優先度）
＝ 発生度 × 影響度 × 検出度
３）それぞれの失敗について ＰＲＮ（危険優先指数）を求め、対策の必要な失敗を明確にする。
アイテム | サブプロセス | 失敗モード | 影響 | 発生原因 | 重要度 |  |  | 
 |  |  |  |  | 発生度 | 致命度 | 検出度 | RPN
油圧部品組み立て | スプリングを油圧回路に組み付ける | スプリング仕様違い | 規格外の圧力発生 | 仕様の見間違い | ２ | ３ | ２ | １２
 |  | スプリング欠品 | 規格外の圧力発生 | 作業者の確認不足 | １ | ４ | １ | ４
 |  | 削りカス発生 | バルブの摺動不良 | 材質差 | １ | ３ | ４ | １２
（評価基準例）
◇出来るだけ具体的に定量的に判断する

## Slide 25
（ＦＭＥＡ例２）
P２４

## Slide 26: 対策の共有と水平展開
１．対策案の作成
手順５
よく使われる手法
▼対策発想チェックリスト
▼系統図法
▼特性要因図 ▼PDPC法 など
P２５
１）過去に成功した失敗防止対策を整理し、まとめる。 （対策発想チェックリストや対策事例集）
対策事例集
Notes: 対策すべき真因が決まったら次に、手順５で対策の検討と実施です。
最初に対策案を検討します
ここでのポイントは１、原因別に対策を立案します。また案を出すときには、
実現の可否を考えず
幅広く沢山のアイデアを出すのがポイントです。これについても
サークルだけで困ったら、スタッフや専門家に相談しましょう。
また主要因を基にアイデア出しの展開をして行ってください。
時々主要因とかけ離れたものや、管理特性への関係が確認できていない
対策案を出してしまうケースを多く見受けます、注意しましょう。
すぐに恒久対策できないものは問題が拡大しないよう、
応急対策いわゆる「火消し」、を考えましょう。
応急対策をしておいて、しっかりした対策を実施して行くことが必要です。
。

## Slide 27
エラープルーフ（ポカヨケ）化の５つの原理
２）対策の必要な失敗に対して対策発想チェックリストや対策事例集を適用し、対策案をできるだけ多く作成する。
◇実現の可否は考えず、幅広く多くのアイデアを出す
◇失敗別に対策を立案する
◇系統マトリックス図的に考える
P２６

## Slide 28
P２７

## Slide 29
２．対策案の評価・選定・実施
P２８
１）対策分析表などを作成し、対策案を有効そうなものとそうでないものに振り分ける。
２）有効そうな対策案を組み合わせて最終的な案にまとめ、実施する。
Notes: 対策すべき真因が決まったら次に、手順５で対策の検討と実施です。
最初に対策案を検討します
ここでのポイントは１、原因別に対策を立案します。また案を出すときには、
実現の可否を考えず
幅広く沢山のアイデアを出すのがポイントです。これについても
サークルだけで困ったら、スタッフや専門家に相談しましょう。
また主要因を基にアイデア出しの展開をして行ってください。
時々主要因とかけ離れたものや、管理特性への関係が確認できていない
対策案を出してしまうケースを多く見受けます、注意しましょう。
すぐに恒久対策できないものは問題が拡大しないよう、
応急対策いわゆる「火消し」、を考えましょう。
応急対策をしておいて、しっかりした対策を実施して行くことが必要です。
。

## Slide 30
対策の実施
３） 要因ごとに対策効果が
分かる様にする
２）上司、関係部署に承認・連絡を取っておく
１）対策実施計画を作成する
◇ 「何を」「誰が」「いつまで」「どれくらい」を決める
◇ 役割分担し、全員主役とする
P２９
４） 副作用（ＱＣＤＳ等）がないか確認する。
Notes: 次は対策の実施です
１、対策実施計画を作成します、５W1Hで対策計画を立てます
役割分担をして全員で進めて行きます。
２、対策内容について上司に必ず承認を貰います
工程を変えたり、設備をいじったりするわけですから必ず必要です。
また対策が他部署へ影響しそうな場合、連絡をとり了解をしてもらいます。
予測できない影響があるかも知れません。
３．対策ごとに効果の度合いがわかるようにやり方の工夫も必要で、計画に組み入れましょう。
要は、どの対策でどのくらいの効果があったかが解るようにする事が重要です

## Slide 31: 効果の確認
１．有形効果を確認する
１）特性の実績値がどのように変わったか確認する
◇ 現状把握時と同じ尺度で比較する
手順６
《改善前》
（件）
（％）
8月度
100
ｎ＝ 100
80
不
良
60
件
50
数
40
20
0
0
イ
ウ
エ
100
その他
ア
効果
《改善後》
（件）
１１月度
ｎ＝ 60
（％）
60
100
40
累
50
積
20
比
率
0
0
ウ
エ
その他
イ
80
100
P３０
Notes: 対策が完了したら、手順６で対策の効果を確認します。
まず有形効果を確認します。目標に対してどの程度の
レベルになったかを確認します
そのためには、このパレート図のように、対策前のパレート図と
対策後のパレート図を並べて
その差が一目瞭然で解るようにします、
この場合はアの不良を０件にすることにより
不良件数が６０件となります、見ただけで効果の度合いが良く解ると思います。
必ず目標値に対しての比較をしてください。

## Slide 32
２）効果は可能な限り対策内容ごとに把握する
４）付帯効果と他部署への影響を確認する
◇良い効果 プラスの影響
対策２
対策 １
効果
対策実施後
対策前
50
40
不
良
30
件
数
20
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
（月）
0
（件）
2003年
目標
◇ データーはできるだけ時系列で示す
◇懸念される点 マイナスの影響
品質 コスト
納期 能率
P３１
３）対策後のＲＰＮを評価し、効果を確認する
Notes: ２．効果は可能な限り内容ごとに把握します。
この表は不良件数を月ごとに調査したグラフです、
ここに対策時期や目標値などを入れます
こうすると対策ごとの効果と目標に対しての達成度や
活動の状況などが一目で解るようになります。
対策1と２は同じくらいの効果があり、目標を十分上回った成果が
得られていることがよく見えます。
３．また対策が完了したら、前後工程や関係署への影響を調べてください、
他部署へも大きなプラス面が出ていることも有るし、
またマイナス面もあるかも知れません、
対策時前に確認したかも知れませんがもう一度確認しましょう。
マイナス面が出ていたら追加対策を打つ必要が出てきます。
その他、品質面を狙った活動でも、安全や納期、コストなども効果が出ていると思います
活動の成果としてしっかり把握し、まとめてください。

## Slide 33
２．無形効果を確認する
◇グループや個人に対しての貢献・成長
改善前
改善後
0
2
4
6
8
10
会合での発言
手法の活用
問題解決能力向上
得られた 知識見識
モラール
改善意識
品質意識
協調性
グループの成長のレーダーチャート
P３２
Notes: 無形効果も確認します。
QCC活動の大事なところである 人材育成面でも評価します、
このレーダーチャートはサークルの状態を評価しています、
青が活動前赤が活動後になります、今回の活動では発言が多くなりメンバーの
参加意識が上がったり、手法の活用が出来るようになり
サークル全体の能力向上にもつながったことが成果として上げられます。
また活動前に個人の能力向上を狙った場合は、
個人毎に能力のデータをいれ、確認します。
誰がいつどのように評価したかを明確にしておいてください、山勘でなく
根拠のある評価基準を持ってください。

## Slide 34: 標準化と管理の定着
SDCA：Standard(標準) D(実行) C(チェック) A(アクション)
PDCA：P (計画) D(実行) C(チェック) A(アクショ ン)
レベル
アップ
レベル
アップ
維持
維持
改善
改善
維持
手順７
◇勘どころを押さえ、要点が明確
◇無理なく遵守できる
◇職場に根付かせ形骸化させない
P３３
Notes: 手順７は標準化と管理の定着です。
標準化で大事な事はなことは、勘所が押さえてあり、要点が
明確になっている事、また無理なく遵守出来ること
職場に根ずく様にする事です。
この図のように、PDCAのサークルを回しで改善を行い
レベルが上がったら、SDCAのサークルを回し定着させる、
このように、PDCAで改善したら完了でなくSDCAをしっかりまわして
おかないと、せっかく改善しても、基の状態に転がり落ちてしまいます。
SDCAが大切である事が良く解ると思います。

## Slide 35
１．標準化（ルール化）する
◇実施時期、切り替え時期を明確にする
２．教育・訓練・周知徹底する
◇関係部署にＰＲする
◇古い標準書を廃止する
◇新しい標準を制定、改定、
標準書
◇新しい標準が確実に守れるように、教育・訓練する
◇無理なく・間違いなく 守れる標準にする
P３４
ノウハウを標準化し、他の部位、工場等に水平展開できたかも重要
◇対策事例集、失敗モード一覧表、ＦＭＥＡなどに反映する
Notes: 手順としてはまず
１．標準化します、ここで大事な事は
．無理なく間違いなく守れる標準にして下さい。
．実施時期や切り替え時期などタイミングを明確にします。
．新しい標準を作ります、または小変更くらいなら改定します。
．古い標準書を廃止します
古いものが残っていて、それで作業し不良が出たケースを
良く見かけます。
２．教育訓練や関係者に周知徹底させます。
教育訓練計画を立てて推進してください。
また関係部署に連絡メモなどで伝える事も必要です。

## Slide 36
３．新しい標準の定着を確認する
◇効果が維持している事を定期的に確認する
◇日常業務に移して実施する
◇ 標準化の実施状況をチェックする
P３５
Notes: ３．新しい標準の定着を確認します
新しい標準が守られ定着しているかをチェックフォローをしてください。
また効果が維持しているかも、引き続き確認してください。
確認を日常業務にして職場に定着させてください。
この図は５W１Hで、分担を決めメンバーが責任を持って
実施するようにした実施項目です。
維持管理について、、焼き付け炉の温度を、北原さんが、
始業時に記録して行くという具合です。
このように責任者を明確にして計画的に推進する事が非常に重要です。

## Slide 37
◎
◎
起りそうな
失敗の洗い出し
QCステップとQC手法の一般的な活用例
今後の進め方
標準化と 管理の定着
効果の確認
対策の共有と水平展開
改善機会の
発見
目標の設定
活動計画
現状の把握
テーマの選定
Ａ
Ｃ
Ｄ
Ｐ
サイクル
新しい活動計画
活動の反省
管理の定着
標準化
成果の把握
効果の確認
対策案の
評価･選定･実施
対策案の作成
対策の検討
過去の失敗の
収集と類型化
活動計画の立案
目標の設定
事実を集める
現状の把握
テーマの決定
問題の発見
基本ステップ
Ｑ７
Ｎ７
その他
Ｑ７
◎
◎
◎
(４)管理図
◎
◎
◎
◎
◎
◎
・円グラフその他
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
・折れ線グラフ
◎
◎
◎
層別
◎
◎
(７)散布図
◎
◎
◎
◎
(６)ヒストグラム
◎
◎
◎
◎
(５)チェックシート
◎
◎
◎
◎
◎
◎
(3)・棒グラフ
◎
◎
(2)特性要因図
◎
◎
◎
◎
◎
◎
(1)パレート図
Ｎ７
◎
◎
(7)ﾏﾄﾘｯｸｽﾃﾞｰﾀ解析
◎
(6)ＰＤＰＣ
◎
◎
(5)アローダイヤグラム
◎
◎
◎
(4)マトリックス図
◎
◎
(3)親和図
◎
◎
◎
◎
(2)連関図
◎
(1)系統図
◎
◎
◎
◎
(2)５Ｗ１Ｈ
◎
◎
◎
◎
◎
(1)ブレーンストーミング
◎
◎
◎
◎
(2)ＦＭＥＡ
◎
◎
◎
◎
◎
(1)失敗モード一覧表
◎
(4)業務ﾌﾛｰ･機能ﾌﾞﾛｯｸ図
◎
◎
◎
(3)ＲＰＮ(危険優先指数)
その他
(5)対策発想ﾁｪｯｸﾘｽﾄ
◎
◎
(6)対策事例集
◎
◎
◎
◎
(7)対策分析表
未然防止 ７
P３６
Notes: このマトリックス図はステップごとに活用できるQC手法の一覧表です
QC7つ道具、新QC7つ道具、と未然防止型のツールが書いてあります、このように
ステップごとに色々な手法を活用して活動を進めて行ってください。
未然防止型では、失敗モード一覧表やＦＭＥＡなどがあります。
職場で日常使用されている方もいらっしゃるかと思いますが、多くの皆さんは初耳かと思います。
さほど難しくありません。
手法については日科技連より沢山の参考図書が出ています、サークルで購入してみんなで
勉強してください、手法をうまく使いこなすことが良い活動が出来
レベルアップ出来る秘訣です。手法は本で勉強より、活動中に実践で
勉強していくのが一番だと思います。

## Slide 38
計画を実施するうえで、事前にさまざまな状況を予
測し、できるだけ望ましい方向に導いたり、重大事
態に至ることを回避する方案を得るための手法。
失敗モード一覧表
業務フロー図／
機能ブロック図
ＦＭＥＡ
（失敗モード影響分析）
ＲＰＮ
（危険優先指数）
手法名
イメージ
対策発想
チェックリスト
１
2
3
4
5
No
7
6
用途・目的
過去に発生した多数のトラブル・事故を集めて横断的に眺め、
それらに共通するものを「失敗の型」として整理したもの。
エラーモード一覧表、故障モード一覧表などがある。
対象を要素に分解したうえで、各要素に失敗モード一覧表を当てはめて起りそうな失敗を洗い出し、失敗ごとにリスクの大きさを見積もって対策すべき失敗を明確にする手法。
リスクの大きさを見積もるために、発生度、致命度、検出度（事前に検出できない度合い）をそれぞれ ３～１０ 段階で点数づけし、その積を求めたもの。
対策事例集
対策について、対象となる作業／設備や失敗、対策の着眼点、改善前・改善後、効果・費用などを１件１葉でまとめ、容易に検索できるようにしたもの。
対策案の内容と評価項目（有効性、コスト、継続容易性など）を明確にしたうえで、複数の対策案を多元的に評価し、その結果に基づいてどの対策案を選ぶかを決めるための表。
業務を構成する「活動」の関係をインプット／アウトプットのつながりに着目して書き表したもの。設備などを構成する「物」の関係を機能（働き）に着目して書き表したもの。
対策分析表
過去に実施し、有効だった対策の事例を集めて整理し、対策案を作成する場合にアイデアを発想するためのきっかけを与える項目または質問のリストにまとめたもの。
■未然防止型の７つ道具
P３７
Notes: 未然防止型では、こちらに示す7つの道具が新しく出てきます。
日常活動で使用されている方も多いと思います。
Ｑ７、Ｎ７も合わせて使用しします。
日科技連から、参考書も出ていますので、各自で購入し
勉強してください。
＊時間があれば説明

## Slide 39
No
手法名
イメージ
チェックシート
不良合計
月
ＡＭ
ＡＭ
ＰＭ
ＡＭ
ＰＭ
No１
No２
不良
総計
70
119
189
小計
189
189
26
34
10
27
54
28
11
17
26
17
9
32
19
土
ＰＭ
不良個所
型くずれ
肉 厚
肉 薄
型くずれ
肉 薄
小 計
肉 厚
合 計
28
3
問題や現象の発生などをチェックし記号で表示
することで、データを数えたり、点検確認のた
めに使われる手法。
１
パレート図
多くの問題の中でどの問題が重要か、どこから
手をつけたらよいか、また、どのくらい効果が
期待できるかを把握するための手法。
２
特性要因図
問題としている特性(結果)と、それに影響を及ぼすと考えられる要因との関連を系統的に整理して問題の原因を把握するための手法。
6
ヒストグラム
多数のデータをまとめて発生度数でグラフ化し、
バラツキの大きさ、分布の形、基準や目標値
との関係を調べる手法。
散布図
7
相互に関係を持ったデータを点で表し、２つの
データの相関関係を調べる手法。
用途・目的
グラフ
（棒・円・折線）
4
データの大きさ、変化、割合などをグラフに表わすことでデータの構造、様子を一目で把握するための手法。
■ＱＣ７つ道具
P３８
管 理 図
5
工程に異常が発生していないかどうかを特性値の変動から判断するために使われる手法。
ＵＣＬ
ＬＣＬ
平均
Notes: 時間が有ったら簡単に説明（今までの復習）
7つ道具に関しては、日科技連で沢山の解りやすい、参考図書が出ています、サークルで購入して
勉強してください。活動をしながら勉強していけばいいと思います。

## Slide 40
計画を実施するうえで、事前にさまざまな状況を予
測し、できるだけ望ましい方向に導いたり、重大事
態に至ることを回避する方案を得るための手法。
連関図法
親和図法
●ーーーーーーー
●ーーーーーーー
●ーーーーーーー
●ーーーーーーー
●ーーーーーーー
●ーーーーーーー
●ーーーーーーー
●ーーーーーーー
●ーーーーーーー
●ーーーーーーー
●ーーーーーーー
●ーーーーーーー
●ーーーーーーー
●ーーーーーーー
●ーーーーーーー
●ーーーーーーー
系統図法
マトリックス図法
項目の重みづけ
評価点×１
評価点×２
共通のテーマ
取組みやすさ
データーとりやすさ
緊
急
度
重
要
度
部門の方針
期待効果
総
合
点
問題点
項目
○
△
○
○
△
△
△
△
△
○
○
○
○
○
○
○
37
33
53
23
43
○
○
△
△
×
×
×
×
×
△
△
×
○
○
△
○
○
×
×
１．○○の△△が出来ない
２．○○の不良が多い
３．××の処理時間が長い
４．××の生産が遅れる
５．△△の苦情が多い
手法名
イメージ
PERT
①→②→⑤→⑧→⑪→⑭→
⑮
⑦←⑥
⑩←⑨
⑫→⑬
③→④
PDPC
１
2
3
4
5
No
7
6
家へ連絡
家人が定期券持参
会社へ電話し
遅刻を連絡する
取りに帰る
取りに帰る
遅刻して出社
遅刻して出社
会社へ電話し
遅刻を連絡する
用途・目的
問題となっている事象の相互の因果関係（原因と結果、手段と方法）を整理し、問題解決の糸口を見つけ出すための手法。
目的を達成するための手段を次々とツリー状に展開し、 最適な施策を追求するための手法。
対になる問題の要素を行と列に配置し、その交点に各要素の 関連の有無や度合いを表示することで問題解決へのヒントを 得るための手法。
ﾏﾄﾘｯｸｽﾃﾞｰﾀ
解析法
マトリックスの各交点に数値データが配列されている場合に、 データのもつ情報を一度になるべく多く表現できるような合成得点（主成分）を求める事で、総合力や特性を調べるための手法。
プロジェクトの作業日程や時間の管理のための ネットワーク図法。決められた日程で終了させるには どの作業を遅らせてはならないかを明確にする手法でもある
アイデアや意見などの言語データを、カードに書き出し、類似する グループにまとめていくことにより、問題の本質をとらえ、問題解決に導くための手法。
Principal Component Analysis
Program Evaluation and
Review Technique
Process Decision Program Chart
ｱﾛｰ・ﾀﾞｲﾔｸﾞﾗﾑ法
計画を実施するうえで、事前にさまざまな状況を予測し、できるだけ望ましい方向に導いたり、重大事態に至ることを回避する方案を得るための手法。
■新ＱＣ７つ道具
P３９
Notes: 時間が有ったら説明する。（今までの復習）
新7つ道具にはこのような手法があります。

## Slide 41
P４０

## Slide 42
P４１

## Slide 43
P４２
◇補足
◇未然防止の意義の強調
・未然防止は成果が明確に認知されない
・問題を明らかにしたら褒める
・後工程への迷惑度は明らかにしたくない
３人の石工の逸話
・私はレンガを積み重ねるつまらない仕事
・私はこれで稼いでいる
・私は礼拝堂という素晴らしいものを立てている
目的・意義を持たせることが大切！

## Slide 44
終わり
68
ＱＣサークル静岡地区
ありがとうございました
P４３
Notes: 以上で問題解決の基本手順と、7つ道具の特性要因図・パレート図・系統図
の勉強を行いました。
他にも道具は沢山あります。これらをサークルで勉強して、
日常の活動に役立ててください。
いずれも日科技連より、解りやすい参考図書が出ております。サークルで購入などして
勉強して行きましょう。
以上で講義を終わります。

## Slide 45
ＡＰＰＥＮＤＩＸ

## Slide 46
これでは
施策実行型と
切り分けできない
＊QCサークル誌6４７（’1５/６)