## Slide 1
特性要因図
P１
QCサークル静岡地区
標準版
QCサークル
Notes: それでは特性要因図から勉強して行きましょう。

## Slide 2
QC７つ道具
P２
チェックシート
グラフ
●
●
●
●
●
●
パレート図
●
●
●
●
ヒストグラム
管理図
X
ー
R
●
●
●
●
●
●
散布図
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
特性要因図
特性要因図は、石川 馨先生が考案されたもので、別名「イシカワダイヤグラム」
または、その形から「魚の骨」とも呼ばれています。
層別
＋
Ａ
Ｂ
Ｃ
月
火
水
木
Notes: 特性要因図はQC7つ道具のひとつです、QC手法のほとんどは欧米で使われているものを日本で
使いやすいように、工夫したものですが、これは故石川薫先生が昭和27年ころ、東京大学の講義で使っていたもので
日本生まれの手法です。その形から「魚の骨」とも呼ばれています。
7つ道具は他に、チェックシート、グラフ、パレート図、ヒストグラム、管理図、散布図があります。

## Slide 3
P３
図１ 「食堂が混雑する」の特性要因図
食堂が混雑する
食堂施設
利用者
調理・配膳者
ｽﾍﾟｰｽ容量が不足
返却口で混む
処理に時間がかかる
入り口付近が混む
並びや通行者がｸﾛｽ
順路設定がまずい
並びがはみ出る
すぐに出てこない
全体ﾚｲｱｳﾄが悪い
全部洗っている
ｸﾞﾙｰﾌﾟで座りたい
仲間と話したい
全体ｽﾍﾟｰｽが不足
利用者のﾆｰｽﾞに合っていない
最短距離でない
外段取りがない
手順が悪い
一度に人が来る
集中する休憩時間設定
流れが止まる
空いても座らない
休憩時間が短い
休憩直後に行く
早く済ませたい
箸等がなくなる
返却が一人づつ
返却口が狭い
返却手順が悪い
運営方法
机・椅子のｻｲｽﾞ形状が不適切
一人用、2人用なし
手際が悪い
教育不足
工数不足
ﾒﾆｭｰにより並びの長さに偏り
ﾒﾆｭｰ別にに長さを想定していない
１．特性要因図とは
特性要因図とは、「問題とする特性とそれに影響を及ぼしていると思われる
要因との関係を整理して、魚の骨のような図に体系的にまとめたもの」である。
Notes: 皆さんが仕事をすると ①同じように作ったのに良いものと、悪いものが出来た。とか
②予定した数の商品が売れなかった。 と言う結果が出ます。
良い結果が出ればよいのですが、悪い結果が出た場合、これは「問題」です。
なぜそのような結果（特性と言う）になったのか、原因（要因と言う）が色々と考えられます。
特性要因図は、このような結果と原因との関係（つながり）を系統的に整理した図のことです。
この図は「食堂が混雑する」という問題にたいして作成した特性要因図です
関連する要因を魚のほねのように、整理し
大骨から中骨、小骨、孫骨という具合になぜなぜでつなぎ、追求していきます。
魚の骨でも カレイの骨ではなく 孫、ひ孫骨の入った ゴジラの骨であることが必要です。
作り方は後で詳しく勉強します。

## Slide 4
わかり易く言うと！
③一般に職場の問題や品質不良の原因を探す時に用いる。
ねらい
重要要因を探すことである
（真因がわかったと言うことではない）
＜成功例＞ 不良の原因を整理するとわかり
やすいし、説明しやすい
＜失敗例＞ 一つの原因でたくさんの結果を
出そうとすること
どのような時に役立つか
（１）漠然とした問題をはっきりさせたい時
（２） 原因と考えられる要素を整理して
（３） 本質的な原因、真の原因を深く追求
考えをとめる時
したい時
①ＱＣ７つ道具の中でも一番良く使われている手法である。
②仕事の結果（特性）と、その原因（要因）の関係を表した図で、特性に対してどの要因が
どのように関係しているかが体系的にわかる。
◇特性要因図は
要因
要因
要因
要因
要因
要因
（原因）
特性
（結果）
一つの結果には
多くの原因が
あるヨ！
P４
Notes: 解りやすく言うと
①これは7つ道具では一番良く使われる手法で、②仕事の結果、つまり問題となる特性とその原因、
要因とも言いますが、この関係を体系的に解るようにしたもので、
③一般的には、問題や不良の原因を探すときに使います。
この狙いは、重要要因を探す事であり、真の原因はこのあとさらに調査をして究明する必要が有ります。
この時点ではまだ容疑者であるということを忘れないようにして下さい。

## Slide 5
P５
２．特性要因図の使い方
１．不適合の原因を整理する
原因追求型特性要因図
２．改善の手段を整理する
対策追求型特性要因図
・その作成にかかわるメンバーの固有技術の向上。
・問題発生のメカニズムを明らかにする。
・ベテランの人がもつノウハウを経験の浅い人に伝承する。
見やすい所に掲示しメンテナンスしよう
関係する人たちが集まって作成するので全員の知識の
集積と整理、思想の統一に効果的。
Notes: 次に特性要因図の使い方について説明します
特性要因図は問題発生のメカニズムを明らかにするために使いますが
他に、作る過程でベテランの持つノウハウを
経験の浅い人に伝承できます、
また、作成に関わるメンバーの能力向上にもつながります。
また、関係する人たちが集まって、作成する為メンバーの
知識の集積と整理、そして考え方の統一にも役立ちます。
使い方の大きい区分として
不適合いわゆる、問題のの原因を整理する「原因追求型陶製要因図」と
改善の手段を整理する、対策追求型陶製要因図の2種類があります。

## Slide 6
１）原因追求型特性要因図
改善の手段を整理する
◇問題を、品質向上、能率向上、原価低減などの目的で取り上げたとき
その改善の手段をを出し合い、特性要因図に整理し対策を検討する。
◇対策案は沢山のアイデアだしが重要、ブレーンストーミングを活用するとよい。
◇この場合「○○を△△にするには」と言う特性に対し
「特性を満足する為にはどうするかを系統だてて追求して行く。
原因とその結果との関係を調べ重要要因をつかむ
◇ある問題（困った事）を解決する場合、「原因は何か」
「何でこうなるのか」と言ったことを考え
不適合の原因を整理する
２）対策追求型特性要因図
P６
Notes: 原因追求型特性要因図は
不適合（問題）の原因を整理するもので、
問題を解決する場合、「原因は何か」「何でこうなるか」
と言った事を考え、原因とその結果との関係を調べ重要要因を
つかむときに使います。
対策追求型特性要因図は改善の手段を整理する時の使うもので
問題を品質上、能率上、原価低減などの目的で取り上げたとき
その改善の手段を出し合い、整理し対策を検討するものです。
対策案だしはアイデアだしが重要で、ブレーンストーミングを
活用すると効果的です。
この場合、○○を△△するにはと言う特性に対して
特性を満足するためにはどうするかを系統だてて追求して行きます。

## Slide 7: ３．特性要因図の作り方１（原因追求型）
手順１ 問題とする特性を決める
手順２ 特性と背骨を書く
手順３ 大骨を作る
手順４ 特性要因図の形に組み立てる
手順５ 要因に漏れがないかチェックする
手順６ 重要と思われる要因に印をつける
手順７ 関連事項を記入する
P７
Notes: 原因追求型の特性要因図作り方手順について勉強して行きましょう
7つの手順があります
手順１は問題とする特性を決める 手順２ 特性と背骨を書く
手順３ 大骨を作る 手順４ 特性要因図の形に組み立てる
手順５ 要因に漏れがないかチェックする 手順６ 重要と思われる要因に印をつける
手順７ 関連事項を記入する

## Slide 8
特性の例
品 質
原 価
能率
安全等
寸法、重量、純度、不良数、ｸﾚｰﾑ件数、不良率
材料費、加工費、残業時間、材加不金額、外注部品費、ｴﾈﾙｷﾞｰ費
工数、稼働率､停止時間、生産台数､ｶﾝﾊﾞﾝ枚数
災害発生率、事故件数、ﾋﾔﾘ･ﾊｯﾄ件数、無事故時間、提案件数
モラール
出勤率率、改善提案数、参加率、欠勤者数 、苦情件数 など
手順１ 問題とする特性を決める
P８
仕事をした結果
ﾓﾗﾙ
安全
品質
能率
原価
お客様満足度
問題
特性
Notes: まず手順１で問題となる陶製を決めます
仕事をした結果、品質、原価、安全、モラル など、職場で問題となっていることを特性とします。
特性としての例ですが、この表のように、品質では、寸法、精度が悪い、原価では、
材料費が高いなどを、問題点として挙げます。
品質では 寸法 重量 不良数など
原価では 材料費 加工費 残業時間などです
能率では 工数 稼働率
安全 災害発生率 ヒヤリ件数などです
モラールでは 出勤率 改善提案数 参加率等があります

## Slide 9
１）特性に“なぜ”とか“のか”の言葉は不要です。
２）特性ごとに幾つもの要因図をつくる
「A製品の不良が多い」と書くと形状不良や材料不良や加工不良の内容が一緒に入ってしまう。 ｢ｷｽﾞ不良が多い」 「寸法誤差が発生」というように不良内容を層別して特性要因図を作ってください。
特性を書くときの注意事項
特性要因図は仕事の結果から、 なぜ、なぜ、なぜを繰り返して要因を追求するものですので特性に「なぜ」 「のか」は不要です。
P９
手順２ 特性と背骨を書く
図２ 「食堂が混雑する」の特性要因図
特性
（なぜ）食堂が混雑する（のか）
図２のように ①右端に特性を書く
背骨
③左から右へ太い背骨を書く
②四角の枠で囲む
Notes: 特性が決まったら、右端に書いて四角で囲います。必ず右端に書いてください。
「食堂が混雑する」という問題を記入しました、次に背骨を入れてください
特性を書くときの注意点として、「なぜ、～のか」は不要です。
また特性（問題）ごとに作成してください、問題が3つ有る場合は、3つの特性要因図を作ります。

## Slide 10
P１０
手順３ 大骨を作る
食堂が混雑する
図３ 「食堂が混雑する」の特性要因図
図３のように要因＊を４つ～８つくらいに分類し四角の枠で囲い 背骨・特性に向い流れるように斜めに大骨を書きます。
調理・配膳者
利用者
大骨
食堂施設
運営方法
ここで要因というのは、特性（仕事の結果）に影響を与えると考えられる大きな要因のことで要因の大分類項目と 考えればよいでしょう。
要因の大分類項目
Man ・・・・・・・・・・・人
Machine ・・・・・・・・機械
Material ・・・・・・・・・材料
Method ・・・・・・・・・・方法
②その他にEｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔ（ 環境 ）
も使われています。
③ただ、４M＋E はよく使われていますが、必 ずこの言葉を使わないといけないと言うこと はありません。 工程別・場面別 等も あります。
①要因の大分類項目には４Mがよく使われます
Notes: 次に大骨と大分類となる赤字で書いてある要因を記入し四角で囲います。
この大分類の要因は、一般的に、４Mが使われます、４Mは Man は人
machineは機械、materiaはl材料 methodは方法 の頭文字です、またE環境も
使われます、この４Ｍが基本ですが状況に応じてサークルで工夫し決めて
いただいても結構です。

## Slide 11
P１１
手順４ 特性要因図の形に組み立てる
図４ 食堂の入口が混雑するの特性要因図
大骨
食堂が混雑する
運営方法
背骨
①大骨を書いたら、次にその要因に関する“事実”を 書きます。これが中骨になります。
入り口付近が混む
中骨
②中骨を書いたら、次に「なぜそうなるのか」と要因を 追求します。これが小骨になります。
並びがはみ出る
小骨
③同様に孫骨、ひ孫骨へと掘り下げて行きます。
ﾒﾆｭｰにより偏り
孫骨
人気を想定した順路設定がない
曾孫骨
留意点
◇中骨 →小骨 →孫骨と “なぜなぜ”を繰り返す。 中骨には“事実”を書く。
◇要因摘出には出来る限り多くの人から、多くの意見
を出してもらう。
◇中骨、小骨、孫骨、ひ孫骨を書く
Notes: 次に中骨、小骨、孫骨をを書きます。
大骨を掻いたら次にその要因に関する事実を書きます、大分類の運営方法に関して
「入り口付近が混む」、となりこれが中骨になります。
中骨を書いたら、次になぜそうなるのか、と要因を追求します、「並びからはみ出る」
これが小骨になります。「なぜ並びからはみ出るか」を追求するかとなると
「メニューに偏り」となります
このようになぜそうなるかをどんどん追求して行きます。
「最終的には人気を想定した通路設定がない」となります。
ここでの留意点は、
中骨には事実を入れナゼナゼと追求して行きます
あとの細かい部分は、想定、予想でもOKです。
次に、要因はなるべく多くの人の意見を出してもらう、要因に漏れがないかよく確認します
抽象的な表現になっていないか、水準の羅列になっていないか確認します。
良い悪いとか高い低いなど水準の羅列になっていないかです、よくこうしたものが
見受けられますが、これは一見要因が
多くあげられているような錯覚になりますので注意しましょう。
また孫骨から大骨へと系統的に繋がっているか確認します。
真因から逆におって行くと解りやすいと思います。
また要因は「メニューにより偏る」
と言うように、名詞＋動詞で書いてください、これらに留意して作成しましょう。

## Slide 12: 手順５ 要因が正しく整理されているかチェックする
テーブル
食堂施設
レイアウト
スペース
◇抽象的になっていないか？
水準の羅列になっていないか？ 良い―悪い 高い―低い
良い
悪い
狭い
広い
高い
低い
食堂が混雑する
◇要因は、「名詞＋動詞」で書く。
名詞だけだと見やすいが上司・他部署の人に伝わりにくいので、多少見づらくても「名詞＋動詞」で書いてください
並びが はみ出る
運営方法
④入り口付近が混む
③並びがはみ出る
②ﾒﾆｭｰにより偏り
①人気を想定した順路設定がない
◇書いた要因の“道筋”は通っているか？ 系統的になっているか？
孫骨から小骨へ、小骨から中骨へと話をつなげると “道筋”の正しさが分かる。
P１２

## Slide 13
手順６ 重要と思われる要因に印を付ける
P１３
要因を全て書き出したら、特性に与えている影響の大きさと、対策が打てるかどうかと言う
２つの側面から、要因の重み付けをします、それを“主要因”と呼び で囲む等します。
図６ 食堂が混雑するの特性要因図
運営方法
入り口付近が混む
メニューより偏り
並びがはみ出る
ﾒﾆｭｰ別に長さを設定していない
食堂の入口が混雑する
①
重要度の順に番号を付けてください
選び方
・データー解析
・パレート図
・自由討論
・チェックシート
・挙手の数
Notes: 次に要因の重み付けをします。
要因をすべて書き出したら、主要因を探します。これは「影響の大きさ」と「対策が打てるか」を
検討して決めてください、決まったら、○で囲み 一目で解るようにします。
ここでは、「メニュー別に長さを設定していない」を主要因として、まるで囲いました。

## Slide 14
主要因の決め方
◇主要因は、特性に与える影響の大きいもので、「対策を打ったことが目やデータで 確認できるもの」です。
◇影響の大きさを確認する方法は２通りあります。
書き方
形
ワーク
刃具図が見にくい
種類が多い
方法
２枚ある
裏表を見る
空欄がある
統一されていない
色々ある
主要因を特性にして特性要因図を作り有効対策が打てる要因をみつける
２）データを取って決める
機械
環境
刃具
種類が多い
大きすぎる
特殊品がある
刃具図が見にくい
スペアがない
研磨していない
台車を探す
置き場が一定していない
刃具が２種類ある
刃具取替えは疲れる
つけにくい
マガジンが下向き
書き方がまちまち
刃具取替えに時間がかかる
問題が発生した都度、その要因のところにチェックマークを記入し多くついた要因を主要因とする方法です
1)全員の意見（経験・知識）で決める
機械
環境
刃具
刃具取替えに時間がかかる
刃具図が見にくい
書き方がまちまち
大きすぎる
P１４
Notes: 主要因の決め方で知っておいてほしい事を説明します。
主要因は特性に与える影響の大きいもので、対策結果が、目や、データーで確認
出来るものです。
次に影響の大きさを確認する方法として2つの方法があります。
ひとつは全員の意見を聞き決める方法です
経験者の意見が重要になります、ここで絞り切れない場合は、
さらにもうひとつ突っ込んだ特性要因図を作成します。左下図の様に
「歯具図が見にくい」主要因となりましたがこれでは
まだ対策が見えて来ませんそこでもう一度特性要因図を作成する事により
対策内容が見えてきます。
もうひとつは、データーを取って絞り込む方法です。
右の図の様に、問題が発生した都度チェックし多いものを主要因とします。
こうすれば一目で主要因が解ってきます。
このように色々な方法があります、サークルで工夫するのもいいと思います。

## Slide 15
手順７ 関連事項を記入する
P１５
図７ 「食堂の入口が混雑する」の特性要因図
北原冬子
作成者： ○○○サークル
作成日： 平成１８年１０月２１日
余白の部分に特性要因図の名称、作成年月日、作成者など関連事項を記入し完成です。
食堂が混雑する
食堂施設
利用者
調理・配膳者
ｽﾍﾟｰｽ容量が不足
返却口で混む
処理に時間がかかる
入り口付近が混む
並びや通行者がｸﾛｽ
順路設定がまずい
並びがはみ出る
すぐに出てこない
全体ﾚｲｱｳﾄが悪い
全部洗っている
ｸﾞﾙｰﾌﾟで座りたい
仲間と話したい
全体ｽﾍﾟｰｽが不足
利用者のﾆｰｽﾞに合っていない
最短距離でない
外段取りがない
手順が悪い
一度に人が来る
集中する休憩時間設定
流れが止まる
空いても座らない
休憩時間が短い
休憩直後に行く
早く済ませたい
箸等がなくなる
返却が一人づつ
返却口が狭い
返却手順が悪い
運営方法
机・椅子のｻｲｽﾞ形状が不適切
一人用、2人用なし
手際が悪い
教育不足
工数不足
ﾒﾆｭｰにより並びの長さに偏り
ﾒﾆｭｰ別に長さを想定していない
Notes: 最後に関連事項を記入します。
余白の部分に 名称、作成月日、作成者などを記入します。
これで完成です。しかしこれで終わりでなく
活動期間中には状況の変化や新しい事実など判明してくる事があります
いつもメンバーが見えるようにして、必要に応じてメンテナンスしていってください。

## Slide 16: ４．特性要因図の作り方２（対策追求型）
手順１ 目的とする特性を決める
手順２ 特性と背骨を書く
手順３ 大骨を作る
手順４ 特性要因図の形に組み立てる
手順５ 要因に漏れがないかチェックする
手順６ 重要と思われる要因に印をつける
手順７ 関連事項を記入する
P１６

## Slide 17: 手順１ 目的とする特性を決める
対策案検討
特性の例
品 質
原 価
能率
安全等
寸法、重量、純度、不良数、ｸﾚｰﾑ件数、不良率
材料費、加工費、残業時間、材加不金額、外注部品費、ｴﾈﾙｷﾞｰ費
工数、稼働率､停止時間、生産台数､ｶﾝﾊﾞﾝ枚数
災害発生率、事故件数、ﾋﾔﾘ･ﾊｯﾄ件数、無事故時間、提案件数
モラール
出勤率、改善提案数、参加率、欠勤者数 、苦情件数 など
ﾓﾗﾙ
安全
品質
能率
原価
お客様満足度
目的
特性
○○を△△するためには
P１７

## Slide 18
手順３ 大骨を作る
食堂の混雑を無くすには
◇ 特性に対しての方策の大分類を入れる
運営方法
レイアウト
時間
調理・配膳者
手順４ 特性要因図の形に組み立てる
食堂の混雑を無くすには
運営方法
レイアウト
◇ブレーンストーミングで沢山の
アイデアを出す
◇出来る出来ないは後で考える
◇ 1次2次3次と方策を
掘り下げて行く
トレイを早く出す
盛り付けを事前にする
入り口を広く
メニューを見やすく
P１８

## Slide 19: ５．よい特性要因図のチェックポイント
《特性要因図のチェックポイント １０》
（６）要因の重み付けと解析や対策の優先順位が決まっているか？
（５）特性に関係のない要因が並んでいないか？
（４）要因の大きさが逆になっていないか？
（３）大骨,中骨,小骨が系統だてられて整理されているか？
（２）末端の要因について、具体的な行動（データを取ったり、条件を変え たり出来る）の取れるところまで細かく 抽出されているか ？
（１）要因の摘出に漏れや抜けがないか？
P１９
OK
NO

## Slide 20
（10）関係する多くの人達の意見がもりこまれているか？
（９）特性は、データの取れる具体的な、
誰が見てもわかる表現になっているか？
（８）水準ばかり並べた特性水準図（例えば、“年齢の要因”
として２０代、３０代、４０代、５０代、“寸法の要因”として
長い、普通、短い、“温度の要因”として７００度、８００度、
９００度、１０００度というように水準を羅列したもの）とな
っていないか？
（７）抽象的な表現の要因はないか？
P２０

## Slide 21
(1) 出来るだけ多くの人の意見を集める
６．特性要因図作成上の注意事項
(7) 職場の事実を集める
① データをとって決める
② 話し合いで決める
③ 投票で決める
(6) 重要な要因には印をつけておく
(5) 必要により特性ごとに何枚も作成する
(4) 常に検討を加えて改善する
(3) 特性は出来るだけ数値で表せるものを選ぶ
(2) 全ての要因を洗い出す
P２１

## Slide 22
７． ブレーン・ストーミングによる
特性要因図の作り方
手順 １ 問題とする特性をきめる
手順 ６ 大骨を作る
手順 ７ 特性要因図の形にくみたてる
手順 ８ 要因に漏れがないかチェックする
手順 ９ 重要と思われる要因に印をつける
手順10 関連事項を記入する
手順 ５ カードの分類を行う
手順 ４ ブレーン・ストーミングによって特性に影響を与えて
いると思われる要因を抽出する
手順 ３ カードを用意する
手順 ２ 関係者に集まってもらい、リーダーと書記を決める
P２２

## Slide 23
手順 ２ 関係者に集まってもらい、リーダーと書記を決める
手順 ３ カードを用意する
◇名刺大の紙を１００～２００枚準備
◇このテーマに関係する人に8名～１０名程度集まってもらう
◇サークルメンバーのほかにスタッフ専門家に来てもらう
P２３

## Slide 24
手順 ４ ブレーン・ストーミングによって特性に影響を与えている
と思われる要因を抽出する
例
ある超高層ビルの工事現場では、協力業者１０数社が集まって、朝８時から朝会を行って
いる。最近、遅刻者が増えてきて困っている。
そこで、あなたの職場でも遅刻をしないようにする為の原因を追及する必要に迫られて
きた・・との仮定で「遅刻」を特性にして職場のﾝﾊﾞｰに集まってもらい、ブレーン・ストーミング
を行って特性要因図を作成せよ
二日酔
飲み過ぎ
悩み
不眠
麻雀
夜遊び
食事
ゆっくり
のろい
やる気
自覚
信号
カーブ
踏切
せまい
坂
未舗装道路
事故
片側通行
スピード制限
工事
規制
雨
回り道
凍結
冬
寒い
起きにくい
夏
雪
ノロノロ
霧
台風
騒音
自動車
暑い
のんびり
ルーズ
疲労
病気
参画意識
仕事に行くのがいや
品質意識
同僚
仕事
肉体労働
きつい
無関心
放任
残業
消極的
むずかしい
五月病
協調性
起こし忘れ
雨
事故
追突
エンジントラブル
ガス欠
オイル
点検
自転車置場
パンク
チェーン切れ
転倒
交通違反
置場所
駐車場
相乗り
自家用車
待ち合わせ
距離
歩道
バイク
バス
本数
満員
スト
乗り遅れ
渋滞
道路
車
故障
混雑
ベルのかけ忘れ
故障
電池切れ
速度
寝苦しい
スリップ
飛行機
指導力
並行車線
乗り換え
要因の摘出
P２４

## Slide 25
職 場
環 境
道 路
人
通勤方法
手順 ５ カードの分類を行う
信号
カーブ
踏切
せまい
坂
未舗装道路
事故
片側通行
スピード制限
規制
回り道
凍結
雨
渋 滞
道路状況
工 事
路 面
二日酔
飲み過ぎ
悩み
不眠
麻雀
夜遊び
食事
ゆっくり
のろい
やる気
自覚
のんびり
ルーズ
疲労
病気
参画意識
品質意識
起こし忘れ
速度
性 格
心構え
家 族
体 調
動 作
意 識
雨
冬
寒い
起きにくい
夏
雪
ノロノロ
霧
台風
騒音
自動車
暑い
ベルのかけ忘れ
故障
電池切れ
寝苦しい
スリップ
飛行機
天 候
住 居
季 節
時 計
仕事に行くのがいや
同僚
仕事
肉体労働
きつい
無関心
放任
残業
消極的
むずかしい
五月病
協調性
指導力
人間関係
モラール
上 司
仕事
事故
追突
エンジントラブル
ガス欠
オイル
点検
交通違反
置場所
駐車場
相乗り
待ち合わせ
自家用車
パンク
チェーン切れ
転倒
置場
自転車
徒 歩
パンク
ガス欠
距離
歩道
本数
満員
スト
乗り遅れ
渋滞
道路
車
故障
混雑
並行車線
乗り換え
バ ス
電 車
バイク
P２５

## Slide 26
人
通勤方法
距離
事故
追突
エンジントラブル
ガス欠
オイル
点検
交通
違反
置場所
駐車場
相乗り
待ち
合わせ
自家用車
歩道
徒歩
バイク
パンク
ガス欠
本数
満員
スト
乗り
遅れ
渋滞
道路
車
故障
バス
混雑
並行車線
乗り換え
電車
故障
パンク
チェーン切れ
転倒
置場
自転車
職場
環境
ベルの
かけ忘れ
故障
電池切れ
時計
きつい
残業
むずかしい
仕事
仕事
肉体労働
モラール
低い
仕事に行くのがいや
同僚
五月病
協調性
人間関係
無関心
放任
消極的
指導力
上司
騒音
自動車
暑い
飛行機
住居
狭い
雨
雪
ノロノロ
霧
台風
スリップ
天候
冬
寒い
起きにくい
夏
寝苦しい
季節
食事
のんびり
ルーズ
性格
参画意識
品質意識
意識
疲労
病気
起こし忘れ
家族
やる気
自覚
心構え
ゆっくり
のろい
速度
動作
二日酔
飲み過ぎ
悩み
不眠
麻雀
夜遊び
体調
遅 刻
道路
完成した 特性要因図
P２６

## Slide 27
①１人より多人数の方がアイデアが数多く出る
②アイデアの数は多くなれば、質の高いアイデアが出る可能性が高い
③アイデアは批判されなければ多く出る
８．ブレーン・ストーミングとは
P２７
①批判厳禁 ②自由奔放 ③量を求む ④結合改善
《ブレーン・ストーミングの４つの規則》
ｂｒａｉｎ（頭脳） ｓｔｏｒｍｉｎｇ（嵐を起こす）

## Slide 28
（１） ブレーンストーミングの進め方など説明し、皆の気持ちを和らげておく。
（２） どしどし発言が出るようメンバーを誘導する。
（３） 発言のない人には指名して出してもらう、沢山手が上がったら端から指名する。
（４） 批判をする人が出たら、うまくまとめる。
（５） 同じ要因（又はアイデア）がでても、知らん顔で受け入れる。
（６） 他人のアイデアからの借用、連想、結合を奨励する。
（７） 発言があまり出なくなったら、リーダーは新しい観点を示したりする。
（８） 「なぜでしょう？」「どうしてでしょう？」と疑問を投げかけて、真の要因まで掘り下げる。
（９） 「いま、要因（又はアイデア）が４６まででていますが、５０を突破できるか挑戦してみま
しょう」というように声を掛けて促す。
ブレーン・ストーミングの進め方
１． リーダーがリードしながら、次の様な手順で進めていく。
P２８

## Slide 29
①黒板や壁に大きな模造紙を張り付ける。
②記録用紙の左上にテーマを書く。
③太いフェルトペンを使って、書いた次が良く見えるように出された要因を書き取っていく。
この時、要因は連続番号をつけておくと良い。
④発言どおりでなく、要約する。要因はあまり抽象すぎても良くない。
⑤発言が活発に出る場合は、書記を２名だし、２枚の記録用紙に奇数と偶数に分けて書き
取る。
ブレーン・ストーミングの所要時間は、ふつう２０～４０分位が適当である。これで終わりと
思ったら、リーダーは参加者に終了を告げて、要因（又はアイデア）の整理に移る。
２．書記（記録係）の役割も重要である。書記は、次のようにして記録をとる
P２９

## Slide 30
特性要因図は、武蔵工業大学学長の石川 馨先生（東京
大学名誉教授）が、１９５２年に川崎製鉄㈱葺合工場で品質
管理の指導中に、技術者からでた「問題に対しての原因が
多すぎて、整理できない」という声にこたえて使い始めたの
が、その始まりである。
その後、日本はもちろん外国でも “原因と結果の図”、
“イシカワ・ダイヤグラム”などとよばれ、広く使われている。
９．特性要因図の起源
P３０

## Slide 31
どうもありがとう
御座いました
P３１
Notes: 以上で問題解決の基本手順と、7つ道具の特性要因図とパレート図、ニュー７つ道具の系統図、
勉強をしました。他にも道具は沢山あります。これらをサークルで勉強して、
日常の活動に役立ててください。
いずれも日科技連より、解りやすい参考図書が出ております。サークルで購入などして
勉強して行きましょう。
以上で講義を終わります。