## Slide 1: ＱＣ手法の基礎 ─ ＱＣ七つ道具 ─
ＱＣサークル東海支部静岡地区
QCサークル
標準版
２０１６年３月改訂
Notes: 第２章では，QC的に業務を管理・改善する際やQCサークル活動において不可欠な道具であるQC手法について，その基本をわかりやすく解説します。
QC手法には様々なものがあります。ここでは，QCサークル活動をはじめ，日常の管理・改善に多く用いられ，しかも作成が容易なQC七つ道具の使い方を中心に紹介します。
QC七つ道具は，統計ソフトや表計算ソフトなどを用い，パソコンで容易に作図が可能ですが，それぞれの手法が持つ意味をよく理解し，目的に合った手法を選択し，効率的・効果的な活用を行ってください。

## Slide 2: ＱＣ手法とは？ －問題解決などに不可欠な道具
博士，ＱＣ的センスの大切さはよくわかりました。実際の業務や改善で活用するＱＣの道具類があるって聞きましたが？
そうなんだ。今までのＱＣの実践から生まれた便利な道具があるから，ＱＣ的センスとともに身につけるといいね。その一つに ＱＣ手法があるよ。
便利な道具
○ ＱＣ手法 ･･･ ＱＣ七つ道具，新ＱＣ七つ道具，統計解析各種
手法など
○ 問題解決の手順 ･･･ ＱＣストーリー（問題解決・課題達成型）
○ その他 ･･･ 信頼性手法，ＩＥ手法，ＶＥ手法など
１
１／６０
Notes: ○大工さんからのこぎりやかんなを取り上げたらお手上げです。大工道具は大工さんにとって欠かせない道具です。同様に，私たちの仕事を管理・改善するうえでQC手法も欠かせない道具といえます。
○道具にも様々なものがあります。大工道具も，磨いたり穴をあける道具など，目的に応じた道具があります。QC手法も同じように，使用する目的に応じた手法があり，新たなニーズによって開発された手法も誕生しています。
○道具は単に使えばいいというものではありません。使い方によっては，その効果は本来の効果を発揮しないこともあります。その道具の使い方，つまり目的に合った道具を正しく使うことで本来の効果が期待できます。
まずは，道具を知り，使ってみて，その効果を確認してください。

## Slide 3: 品質管理（ＱＣ）活動を確実・効率よく進めるために
○ カンや経験だけに頼らず
○ 事実を客観的に示すデータを合理的にとり
○ 統計的手法（ＱＣ手法）を活用して処理し
○ 結果を適切にまとめ
○ その情報にもとづいて判断し，処置していく
３現主義の実際のプロセスは次のようになる。事実・データを加工して情報にすることが大切で，このときにＱＣ手法が役立つんだ。
事実に基づいてデータで管理すること
２／６０
Notes: ○品質管理の諸活動を進める際に，時間やコスト，そして労力をかけて行うには制限があります。そこで，いかに確実に，そして効率よく進めるかが求められるのは当然なことです。
○そのためには，QC的なセンスを発揮することが望ましい方法として，各企業や組織で取り組んできました。中でも，「事実にもとづいて考え，行動する」こと，言い換えると三現主義は，管理・改善における具体的な取り組みにおいて，中心に従えることが必要です。
○事実を直視し，そこから情報を得るには，事実を示すデータが得られても，生のデータのままでは情報として活用することは困難です。
そこで，統計的手法といわれるQC手法が不可欠な道具となります。品質管理では，これら統計的手法の活用を積極的に行ってきたことから，QC手法として様々な目的に使用できるよう体系づけられてきました。

## Slide 4: 統計的な考え方とは？ 全体を通してものを見る
小さなサンプルから，そのグループ 全体（母集団）を推定すること。
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
データ
正しい情報
アクション（再発防止）
統計的な考え方・手法が有効
PDCAサイクル
計画
実行
評価
改善
ばらつき
作り込む時の
正しい判断
統計的な考え方
＝
管理されたﾊﾞﾗﾂｷ
異常によるﾊﾞﾗﾂｷ
許されない
許される
母集団
サンプル
３／６０
Notes: ○QC手法は，統計手法を現実的にうまく活用できるようにしたものといえます。その基本的な考え方は「全体を通してものを見る」ことにありますが，全体を掌握することは困難なことから，「小さなサンプルから，そのグループ全体（母集団という）を推定すること」という現実的な方法を使います。
○私たちが仕事を行う，つまりPDCAを回す際に問題が生じるのは，品質をつくり込む段階でばらつきが生じているということです。PDCAのＤで生じるばらつきが，許される範囲なのかどうかを常に把握することが必要です。その判断をするために，その仕事すべての事実・情報を知ることは不可能なため，サンプルから情報を得て，仕事全体を推定するという方法をとっています。
○このサンプルから正しい情報を得るプロセスにおいて，統計的な考え方とQC手法が有効活用できることをぜひ理解してください。

## Slide 5: データを取り扱うときの常識
事実を示すデータを収集し，そこから情報を得ることが重要なんですね。
ここでデータをとるときの常識を整理しておこう。
①データをとる目的を
はっきりとさせる。
②目的に適したデータ
の層別を行う。
［層別］似たもの同士を
グループに分ける
･･･分ければ見える，
わかる。
③数値データにも種類が
ある計量値と計数値
４／６０
Notes: ○事実を示すものとして，多くの場合はデータを取り扱います。このデータの取り扱いがいい加減だと，その後に活用できる情報もいい加減なものとなってしまいます。
○データをとる際の常識として，次のようなことがいえます。
①データをとる目的をはっきりさせる
・現状を把握するため ・問題を解決するため
・仕事を管理するため ・作業を調節するため
・良否（合格・不合格）を判定するため
②目的に適したデータの層別を行う
「層別」とは，似たもの同士をグループに分けることです。逆の言葉に「どんぶり勘定」がありますが，分けることによって，得られる情報に大きな差ができます。
「層別」は，データを取り扱う際の基本であることから，QC七つ道具の一つとして扱われてきたほどで，データをとる際には不可欠な行為となります。

## Slide 6
◇ 悪さを症状的につかみ絞りこむ
現象
材料
方法
供給者
ロット
成分
測定器
時系列
勤務別
検査具
層別はデータ解析の第一歩
しっかりと層別を行うことにより，問題点（ばらつき）をしっかりと把握できる。
場所
工程
装置部位
部品位置
機種
１号機
製品B
製品A
２号機
時間
時間
曜日
月 日
週
人
新人
ベテラン
正社員
派遣社員
経験年数
５／６０
Notes: 次に不具合現象を色々な角度から層別します。
悪さ加減を症状的につかみます。
時間では、 これは月 日 時間 週などで層別します。
場所では、工程 装置の部位 などを見ましょう。
機種では、機械ごと 製品別 など、ほかに材料、方法、現象などで層別し
色々な角度から見て、症状の情報を整理してください。
先に言いましたが、目標の設定や要因解析の特性のもとになりますので、
しっかり確実に整理しましょう。

## Slide 7
現場の現状調査（例）
人
人別、新人とベテラン、正社員と非正社員
現物の調査
大きさ、重さ、種類、不具合部位、形色
工程・設備
工程別、機械別、部位別
層別
現象
現象の出方
時系列、勤務別、分布、目標と実績差
ベンチマーキング、件数と率
不具合現象別
その他
製品別、方式別、メーカー別
６／６０
Notes: 現場の現状調査の例について、層別は、現象別、人別など、減少の出方に
ついては、時系列や勤務別など、現物の調査については、大きさや種類な
どについてそれぞれ調査し整理していくと、どこに問題点があるかが浮き彫り
になってきます。

## Slide 8: グラフ化（見える化）してみよう
ＱＣ手法は，最終的にグラフ化することが多いが，グラフ化で見えなかったものが見えてくる，優れものだ。
ｸﾞﾗﾌ
化
ある部品寸法の生データ ＝ 得られる情報は少ない
ひと目で工程の様子が
誰が見てもわかる
（個）
（mm）
７／６０
Notes: ○私たちがデータをとる際の大きな目的は，そのサンプルから仕事全体（母集団）を推定し，問題があれば仕事全体にアクションをとることです。
したがって，単にデータの羅列から得られる情報はわずかとはいえ，何らかの処置が必要です。そのためにはグラフ化（図式化）が有効で，QC手法は効果的に情報を提供してくれます。
変更：左の数値を見て、最大は、いくつですか？最少は、いくつですか？数値は、どの範囲が多いか？
○上記の例では，生データを眺めていても，せいぜい規格の中に入っているかいないか程度しかわかりませんが，ヒストグラムとしてグラフ化することによって，その工程の様子がひと目で把握できます。
○データが得られたら，まずはグラフ化をすることを心がけてください。知りたい情報に適したグラフにすることが大切ですので，後述のQC七つ道具の紹介を参考にしてください。

## Slide 9: グラフ化（見える化）の利点
１．見える化 読む労力からの解放，時間の節約
２．データの対比が簡単
３．データ全体の姿がひと目でつかめる
４．興味を持たせられる 共通語
５．わかりやすい 共通語
６．手軽に作れる
数字の羅列 グラフ化
見ただけで
解る！
８／６０
Notes: ○一枚の絵を言葉で説明するのはなかなか困難であるように，数字の羅列から，数字の意味を知ることも困難といえます。
このように，グラフ化（図式化）によるメリットはたくさんあります。その一番のポイントは視覚化にあります。視覚化により多くのメリットが生まれることになります。
○上司からあるデータをとるように指示されたら，あなたならどのような報告をしますか？
① 生データを示す
② グラフ化して示す
③ グラフ化し，そこから得られた情報をコメントして示す
明らかに，上司は③を期待していますし，その後のアクションも効率的・効果的です。

## Slide 10: ＱＣ七つ道具
グラフ化の大切さがよくわかりました。今度は具体的なＱＣ手法を教えてください。
そうじゃなあ！ＱＣ手法のうちでもっともポピュラーな「ＱＣ七つ道具」をまず知って使ってみることじゃなあ。
① グラフ
② チェックシート
③ パレート図
④ 特性要因図
⑤ ヒストグラム
⑥ 散布図
⑦ 管理図
２
層別
＋
９／６０
Notes: ○まずは，数あるQC手法のうち，もっとも多く用いられ，作成方法も容易なQC七つ道具から身につけて活用してください。
実際にこれらQC七つ道具は多くの問題解決に適用され，効果をあげています。
○今回紹介する7つの手法の一つに，管理図があります。
管理図は，その活用にやや専門的な知識が必要ですので，本書では概要のみの紹介ですが，工程管理に効果的な手法です。詳細は別途専門書で学習されるようお薦めします。
○また，紹介する7つの手法のうち，特性要因図のみ言語データを扱いますが，チェックシートを除く5手法は数値データを取り扱います。

## Slide 11
③ パレート図
＋
④ 特性要因図
① グラフ
② チェックシート
⑤ ヒストグラム
⑥ 散 布 図
⑦ 管 理 図
層 別
QC七つ道具
ＱＣ手法：データを「絵」にすることである
誰にでも簡単にみえる化
データ採取の記録用紙
状況と問題点を把握
特性と要因の関係整理
データの分布を見る
２つの項目の関係把握
異常発見
共通点のグループ分け
ＱＣ七つ道具とは
１０／６０
Notes: ＱＣ7道具は、
以上の７つですが、プラス層別とありますのは、全ての7つ道具のベースになる
ＱＣ的ものの見方として重要であり、この層別なく、手法を捕らえると目的が達成できません。
重要なポイントに成ります。

## Slide 12
① グラフ
グラフとは
「データを目でながめられるようにしたもの」
使い方： 数量の大きさを比較したり、数量の変化する
状態を把握する
【特徴】
① データ全体の姿を一目でつかむことができる
② それぞれのデータを対比して理解することができる
③ 見る人にわかりやすく、具体的に判断することができる
④ データの推移の状況や、データの相互関係なども
素早くつかむことができる
⑤ 誰でも簡単に書くことができる
見える化
すると
良く解る
１１／６０
Notes: ○ グラフは、「データーを図形に表して、数量の大きさを比較したり、
数量 の変化する状態をわかりやすくしたもの」です。
グラフの大きな特徴は、「見ただけで内容がわかる」ことです。
特徴として①データー全体の姿を一目でつかむことができる。
②それぞれのデーターを比較して理解する事ができる。
（個と全体の把握ができる）
③見る人にわかりやすく、具体的に判断することができる
④データーの推移の状況や、データーの相互の関係なども素早く
つかむことができる。
⑤誰にでも手軽に、簡単に書くことができる
・品質管理で一番大切なことは、
「事実に基づくデーターによって物事の判断をする」ことで、グラフは
事実の基づくデーターを整理し、正しい判断に導いてくれる基本的な
QC手法の道具です。

## Slide 13
棒グラフ
折れ線グラフ
円グラフ
レーダーチャート
100％積上横棒グラフ
数量の大きさを比較
数量の変化を時系列で見る
内訳の割合を比較
内訳の割合を見る
複数の項目を比較
グラフの種類
目的・用途で
適切に使おう！
１２／６０
Notes: ○よく用いられる４種類のグラフを示しますが，このほかにもいくつかのグラフがよく用いられています。
たとえば，帯グラフ，ガントチャート（活動計画・実績を表わすのによく用いる），アイソグラフ（グラフの単位を絵で表現）などがありますが，作成が容易で，誰もが目にしていることから，気楽に用いることができます。
○おもな用途は，変化，大きさ，比較，順序，またはこれらの組み合わせで視覚化をはかっています。
○カラーリング（色づけ）により，その違いや変化を際立たせることができます。

## Slide 14: 棒グラフの書き方
１３／６０
Notes: ○多くの人が作成し見るグラフです。したがって，作成する人によって，作り方がバラバラでは見るほうも戸惑ってしまいます。そうならないための「グラフの書き方の基本」です。
○「グラフの書き方の基本」の目的は，見る人がそのグラフで訴えたいことをひと目で理解してもらうことにあります。そのために，わかりやすさ，見やすさを最優先すべきです。
たとえば，線の太さやプロットする点の大きさも大事な要素です。細い線や小さな点では貧弱にとられてしまいます。太い線や大きい点のほうがインパクトがでます。細かなことですが，一度試してみてください。
○棒グラフの棒と棒の間隔にも同様なことがいえます。

## Slide 15
配布資料の説明
１４／６０

## Slide 16
配布資料の説明
１５／６０

## Slide 17
配布資料の説明
１６／６０

## Slide 18
チェックシートの種類
① 記録用チェックシート
記録用はデーターを簡単な記号でマーキングして
まとめることによって現状を正しくつかむためのもの。
② 点検確認用チェックシート
点検したり確認したりする項目をあらかじめ
書き出しておき、それをチェックすることによって、
点検漏れや確認の間違いを予防するためのもの。
② チェックシート
チェックシートとは
簡単にデーターをとったり、点検漏れを防ぐために
チェックするだけで結果がわかるように作られた表や図のこと
チェックで
洩れ防止！
１７／６０
Notes: ★チェックシートとは、種類別に簡単にデーターをとったり、確認の
抜けや落ちをなくすために、チェックするだけで簡単に感単に結果が
わかるようにつくられた表や図のことをいいます。
★チェックシートをするにも目的があります。 その目的をできるだけ具体的に
はっきり定めることによって、うまいチェックのやり方が決まってきます。
仕事、職場の問題・課題によって、それぞれの目的は違ってきますが、
普通われわれの仕事・職場の中では、チェックする目的は大きくわけて記録
用と点検確認用があります。
・記録用チェックシートは、データーをいくつかの項目に分類して、簡単な
記号でマーキングして、まとめることによって現状を正しくつかむものです。
・点検確認用チェックシートは、点検したり確認したりする項目をあらかじめ
書き出しておき、それをチェックすることによって点検もれや確認の違いを
予防するためのものです。

## Slide 19: チェックシートの書き方
チェックシートの作成例
Ａ，Ｂ欄は
必要な層
別を入れ
る。
種類別や
人別など，
目的に応じ
て織り込む。
チェック項
目は，チェ
ックしやす
い順序に
する。
工程順や作
業順，時間
別など
チェックするときの記号は，
， 正 ， ○ ， × ，
など，データ採取後に数えやすく，間違えにくい 記号を用いる。
表○ プリンターの印刷ミス調査チェックシート
チェックシートの例
不適合項目調査表、度数分布調査表、点検・確認表（日常点検表）など
１８／６０
Notes: ○「チェックシート」は，データを採取する際に用いるデータの記入用紙です。自動的にデータを記録する場合を除き，データを採取する目的をよく検討し，チェックシートを作成します。
○「チェックシート」の種類は，大きく２種類あり，上図のように個数や回数を数える場合，そして測定値を記入する場合に分かれます。
○いずれにしろ，データを採取する目的に合った「チェックシート」を作成することが大切で，データ採取の目的をしっかりと検討しておくことが必要です。
その際に層別が決め手となります。どのように層別したデータを得るか，言い換えると，いかに層別を考慮した「チェックシート」を作成するかといえます。

## Slide 20: ③ パレート図
パレート図とは，現象や原因を層別し，比率の大きい順に並べるとともに，累積和を加えた図
① どの項目がもっとも重要か
② 問題の重要さの順位
③ 全体に対してどの程度の割合を占めているか
④ どの項目を取り上げれば，その効果はどれ位か
⑤ 対策前後の比較で，どれ位，どう変わったか
重点指向
累積和で
効果も解る！
１９／６０
Notes: ○パレート図の「パレート」は，1900年前後に活躍したイタリアの経済学者の名前（V. パレート）です。パレート氏は，富とその人口を累積比率でグラフ化し，富の大部分はごくわずかの人に占められていることを示しました。
○私たちが用いるパレート図は，ある事象を大きい順番に棒グラフで並べ，それぞれの累積和と累積比率を示す折れ線グラフを組み合わせたグラフです。このパレート図から，問題（重要性）の順序と全体に対する比率が，単独の項目と累積した項目の両方をひと目で把握することができます。言い換えると，上位の何と何を取り上げて改善すると，その効果はどれ位かが簡単にわかることから，必然的にテーマ選定の方向性を示してくれます。
このように，パレート図は現状の状況と今後の取り組む方向性を示してくれることから，「重点指向」を示唆してくれる優れものです。

## Slide 21
「パレート図」の書き方
不
累
良
積
件
比
数
率
寸
面
偏
平
キ
そ
粗
面
の
法
さ
芯
度
ズ
他
図○○ Ｘ部品加工不良件数
０
５
１０
１５
２０
２５
３０
３５
０
１００
２０
４０
６０
８０
（件）
（％）
作成日：○年７月４日
作成者：森山
ｎ＝３５
○年5月12日～6月11日
②データの記録
①単位
③特性値
④第１項目の
累積線を引く
⑤０も忘れずに
⑩１００％以上の線は
伸ばさない
⑨総数(n)を１００
とした時の比率
⑥図名
⑪累積線
⑦数値が大きく
なっても右端
⑧寄与度の値を
入れると解り易い
５７％
⑫重要項目は
カラーリング
２０／６０
Notes: ・パレート図の書き方について説明します。
①作成日を記入する
②作成者氏名を記入する
③データーを取った期間を記入する
④データー総数を記入する
⑤データーの単位を忘れずに記入する
⑥左縦軸は（不良）個数や損失金額等を記入する
⑦第１項目の累積線も引く
⑧０も忘れずに記入する
⑨１００％以上の線は伸ばさない
⑩右縦軸は累積比率と書く
⑪図名を記入する
⑫項目名を記入する
⑬プロット
⑭累積線で結ぶ
⑮その他は数値が大きくなっても右端に記入する
・パレート図は職場の問題となっている不良品や欠点、クレーム、事故等の
「悪さ」を現象や原因別に分類してデーターを収集し、不良個数や損失金額などの
大きさ順に並べ、その大きさを棒グラフと累積比率を折れ線グラフで表した図の
ことで、パレート図はQC手法の中でももっとも重要です。

## Slide 22: 「パレート図」の演習
次の釣り竿の不良をパレート図に表わしてください。
配布資料の説明
宿題
２１／６０
Notes: ○演習として，表の左側に示す釣り竿の不良データをパレート図に表わしてください。
○左表の不良項目と件数のデータは，既に不良の多い項目順に，そしてその他が最後の項目として並べてあります。実際には，この例のような並びに整理する必要があります。
○右表は，多い順番に足した本数（累積本数），項目ごとの比率，そして累積本数の比率である累積比率を計算したデータを示しています。
○これらのデータをパレート図に表わします。右表の各項目比率と累積比率は，必ずしも算出する必要はありません。累積比率の折れ線グラフは，累積本数をプロットし，線で結ぶことで書くことができます。

## Slide 23: 「パレート図」演習 作成例
作成日：○年７月４日
○年5月12日～6月11日
作成者：森山
２２／６０
Notes: ○演習で作成したパレート図から，どのような情報が得られるかを検討してください。
○情報の読み取り例
①不良は，塗装不良がもっとも多く約50件で，全体の37％程を占め，次に多いのは曲り不良で30件，22％程……。
②塗装不良と曲り不良を合わせると，約80件で全体の60％近くを占めている。
③早急に改善をしなくてはいけないが，まずは上位２項目の不良を解消すれば，約60％の不良を削減できる。
といった情報がひと目でわかり，しかもアクションの方向（重点指向）を教えてくれます。
○不良はお客様の満足度や製造コストの両方に影響を及ぼします。実際のアクションは，件数だけで決めるのではなく，お客様の迷惑度やコスト面から検討した判断が必要といえます。

## Slide 24: パレート図の活用例 － パレート展開
ある自動車の不具合の現象を
項目のもっとも多いものを次々と
調査し，展開したパレート図
(出典：角田克彦，他 『問題解決に使う基礎シリーズ QC手法Ⅰ』， 日科技連出版社)
２３／６０
Notes: ○パレート図作成においても，似たもの同士に分けるという行為，つまり層別は当然ながら必要です。その層別をきめ細かく行うことにより，さらに重点指向され，対象を絞り込むことが容易となります。
○上図は，ある自動車の不具合を示すパレート図を層別したものです。不良項目の中でもっとも多い「電装不良」を分けたパレート図から，「ラジオ」の不具合が一番目を占めていることがわかり，そのラジオの不具合は「仕上不良」が大半を占めていることがわかります。
○このように，不具合のもっとも多いものを次々と調査し，パレート図に表わすと，具体的に取り組むべき問題点が浮き彫りになり，アクションの対象を絞り込むことができます。
このようなパレート図の活用方法を「パレート展開」と呼び，簡単に問題点を絞り込むやり方として活用できます。

## Slide 25: ④ 特性要因図
特性要因図とは，特性と，それに影響を及ぼすと 思われるもの，すなわち，要因との関係を整理し，魚の骨のように体系的にまとめたもの
① 特性と要因が体系的に整理できる
② 要因追究が手順を追ってできる
③ 完成された特性要因図は，仕事のノウハウ
④ 対策を検討する場合にも効果的
(注）要因：特性に影響を及ぼすと思われるもの
２４／６０

## Slide 26: 「特性要因図」作成の基本
特 性
Ｂ
Ｃ
特性 － 結果
Ａ Ｂ Ｃ
要因－なぜ
要因－なぜ
要因－なぜ
・・
真の原因
（なぜなぜ５回）
Ａ
背骨
大骨
中骨
小骨
２５／６０

## Slide 27: 「特性要因図」の書き方
２６／６０

## Slide 28: 「特性要因図」の演習
次の問題点に対して，要因を洗い出し，特性要因図の形にまとめてください。
おいしいご飯が炊けない！・・・なぜ？
《問題点》
特性に対し
要因を
なぜ
なぜで！
配布資料の説明
２７／６０
Notes: ○5名前後のグループで，3つの問題点から一つを選び演習を行ってください。模造紙とペンを準備し，時間は100分程度。
○意見（要因）が出にくいときは，付せんのようなメモ用紙に書いてもらうと効果的な場合もあります。後で，要因を整理する際にも便利です。
○演習に際して，ある程度の役割分担をしておくとよいでしょう。
・リーダー ・書記 ・結果発表する場合には発表者，など
○問題点に対して，メンバー全員がまったく経験がないという場合は，話が空転するだけで意味がありません。経験の深い人が必ずメンバーに含まれていることが重要な要件となります。
※今回の演習ではこのことは無視します。

## Slide 29: 「特性要因図」演習・作成例
おいしいご飯が炊けない
材 料
釜
炊き方
米の質が悪い
水が適量でない
おいしい米でない
鮮度が悪い
購入量が多い
古米である
おいしい米が見つからない
水が多い
購入後日がたっている
水が少ない
炊飯器の性能が
発揮されていない
炊飯量が合っていない
炊飯器の
性能が低い
種類が
多い
高価で買えない
故障している
選定を誤った
米の前処理が悪い
研ぎ方が悪い
研ぐ回数が
適切でない
炊飯器が正しく
セットされない
操作が複雑である
水浸時間が悪い
高機能品は
高価で買えない
主語、述語
で書くこと
おいしい米が使えない
図○おいしいご飯が炊けないの特性要因図
ここで炊
くご飯と
は、普通
の白米を
指す
人
消費量が少ない
水質が良くない
カルキ臭がする
硬水である
米の品種が多い
設定が間違っている
マニュアルが
解りにくい
使用目的を
誤った
水浸時間
が少ない
水浸時間
が多い
研ぐ道具が
適切でない
水位の目盛が
読み取りにくい
炊飯器の
設定を誤る
ご飯の硬さが
解らない
食べる人の好み
が解らない
設定方法が
解らない
マニュアルを
見ていない
マニュアルの見方
が解らない
蒸らし時間
が悪い
適正な蒸らし時間
が解らない
２８／６０
Notes: ○「おいしいご飯が炊けない」の作成例を示します。
おいしいご飯とはどのようなご飯を指すのか，何か条件がある場合には明確にしておきます。ここでは「普通の白米」としました。
○特性要因図作成後には，重要な要因として何が考えられるかを意見交換し，その要因にマーキングします。ここでは，
①米と水の材料比率
②使用する釜の熱源
③釜別炊き方マニュアル遵守度
を重要要因として取り上げました。いかがでしょう…。
○特性要因図作成後の実際のアクションは，重要要因ごとに，本当にそう言えるのか，いわゆる検証を行います。事実で確認したうえで，真の原因として取り扱うことになります。検証を行わないと，「そう思う」との意見（仮説）に過ぎず，先に進めませんので注意が必要です。

## Slide 30: 「特性要因図」作成・活用のポイント
１．特性は，絞り込んで具体的に表現しよう
○ 現状の把握をしっかりやり，問題点を明確にする
○ 特性は悪さ加減を，できるだけ具体的に表わそう
食堂の食べ残しが多い
ご飯の食べ残しが多い
ご飯がおいしくない
おいしいご飯が炊けない
２９／６０
Notes: ○しっかりとした特性要因図は，問題解決やノウハウの蓄積として大いに役立ちます。そのためのポイントをまとめました。
１．特性は，絞り込んで具体的に表現しよう
特性要因図作成において，「特性」に何を持ってくるかは大変重要です。この特性によって，中身が大きく変わりますので，注意が必要です。
○絞り込むとは，たとえば，改善活動のテーマ「顧客対応が悪い」を特性にするのではなく，問題解決の手順の「現状の把握」での結論「問い合せ応答に20分かかる」を特性にする，ということです。
○特性要因図作成において，テーマに対して，何が問題なのか，対象を絞り込んで特性にすることで，取り上げる要因も絞り込まれ，効率的・効果的となります。

## Slide 31
２．衆知を集めよう
多くの関係者で，多面的な検討をしよう
○ 真の原因を洗い出すチャンスが増える
《ブレーンストーミングの４原則》
・批判しない
・何でも取り上げる
・発言は多いほど良い
・他人のアイデアに便乗
《 そ の 他 》
・生の発言を記録する
・言い出した人はしつこく
・発言は簡単明瞭に
・漢字 → ひらがなで
ブレーンストーミング
３０／６０
Notes: ２．衆知を集めよう
特性要因図作成において，役割分担である特定の人に任せる，というやり方はお薦めできません。なぜならば，特性要因図は，その職場や組織におけるノウハウそのものだからです。
○多くの関係者で多面的に検討しよう
特性要因図の要因に真の原因が含まれていないと，特性要因図そのものの意味をなさなくなります。そのために，その特性に関して熟知した専門家や関係者に加わってもらうことが不可欠になります。
○多面的な，多くの意見を出してもらうための工夫
オズボーンの４原則などを活用するとともに，今，何について討議・検討しているのかが，全員がわかるよう，模造紙やボードに書き示すなどの工夫も大切です。

## Slide 32
３．事実を集めよう
事実にもとづいて要因を掘り下げる
○ 現場に出て事実を集める（三現主義）
４．徹底して要因を追究しよう
現象の羅列に終わらず，要因を追究する
○ なぜなぜ５回で
５．常に検討を加え，改良していこう
○ 思いついたら書き込む
○ 新しい発見をしたら書き直す
３１／６０
Notes: ３．事実を集めよう
出された要因を，結果と原因の関係で特性要因図の形で整理しますが，このときに，経験上からも「？」と思ったら，現場に出て事実を確認する，あるいは手持ちの文献などの資料で確かめることにより，しっかりとした特性要因図に仕上がります。
４．徹底して要因を追究しよう
要因の追究が中途半端だと，手がうてる要因まで届いていないことになります。なぜ？なぜ？を繰り返し，なぜ？がこれ以上追究できない段階まで，要因を追究する粘り強さが必要です。
５．常に検討を加え，改良していこう
ある目的で作成した特性要因図が，そのときのみの活用で終わるのはもったいないといえます。ノウハウの集積である特性要因図を最新の状況にし，日々の管理・改善や新人の育成手段など，大いに活用してください。

## Slide 33
中骨以降の２つの進め方
大骨展開法
＊呼び名は細谷克也先生命名
大骨（大分類）→中骨（事実）→小骨
と順を追って要因を掘り起こしていく
メンバー全員で要因と考えられるものを各自出し、類似のものにグルーピングし、個々のグループで結果ー要因の関係を整理し、中骨、小骨を作っていく。＊中骨には事実を入れる
小骨集約法
釜の選定を誤った
購入後日が経っている
マニュアルが解りにくい
米の水浸
時間が
少ない
適正な蒸らし時間が解らない
おいしいご飯が炊けない
材料
釜の問題かな？
この辺におく
素材の問題かな？
水が硬水である
炊き方
炊き方の問題かな？
（設備面）
（材料面）
（方法面）
大骨
釜
宿題
３２／６０
Notes: 中骨以降の進め方ですが、２つあります。
１つ目は、大骨展開法です。
大骨→中骨→小骨と順を追って要因を掘り起こしていく方法です。
２つ目は、小骨集約法です。
メンバー全員で要因と考えられるものを各自出し、類似のものをグルーピングし、
個々のグループで結果～要因の関係を整理し、中骨、小骨を作っていく方法です。
但し、中骨には事実を入れなくてはいけませんので、注意してください。

## Slide 34: ⑤ ヒストグラム
ヒストグラムとは，データの分布する範囲をいくつかの区間に分け，各区間に入るデータの出現度数を図形化したもの
① データの分布の姿
② データのばらつきの大きさ
③ データの中心の位置
④ データの分布と規格との関係
３３／６０
Notes: ○私たちの身の回りの事象の多くは，ある範囲の中でばらつきを持って存在しています。たとえば，毎朝，職場に着く時間，体重や血圧，そして物の重量や寸法などです。これらのまとまった数のデータを図で表わすと，分布という形で，その事象の様子（ばらつき具合や出現する頻度の多少など）をひと目で把握することができます。
○これらの分布を表現する方法としてヒストグラムを用います。ヒストグラムから，
①データの分布の姿
②データのばらつきの大きさ
③データの中心の位置
④データの分布と規格との関係
などがひと目でわかり，工程の異常や能力，ねらい位置のずれ，そして規格外品の状況などを把握することができます。

## Slide 35: 「ヒストグラム」の書き方
３４／６０
Notes: ○書き方の基本は，データの範囲を一定の小範囲に分け，それぞれの小範囲に含まれるデータ数を棒グラフで表わすものです。ヨコ軸は，そのデータの特性値である寸法など，タテ軸は度数と称した棒が現れる頻度（個数など）を示します。また，棒と棒の間隔はあけません。
○タテ軸とヨコ軸の比率はおよそ１：１が見やすい比率です。
作成したヒストグラム上には，データ採取日や機械名，作成者と日付など，データと作成履歴を明記し，今後の活用で困らないようにします。規格の範囲があれば，それぞれを実線で示します。
○データから計算で求められる統計量の平均値（エックスバー：一点鎖線で図上にも示す），標準偏差（s），そしてデータ数（n）を記入します。
○規格からはみ出した部分（棒）を色分けなどで区別します。

## Slide 36: 「ヒストグラム」の作成手順
手順１．素性のわかるデータを少なくとも３０以上集める。
このデータの数を ｎ とする。
手順２．データから最大値（ｍａｘ）と最小値（ｍｉｎ）を探す。
手順３．級（棒）の数（ｋ）と 幅（ｈ）を求める。
① 級（棒）の数（ｋ）を決める。
データ数（ｎ）が３０～５０は，ｋ＝５～７
５０～１００は，ｋ＝６～１０
② 級の幅（ｈ）を計算し，測定単位と同じ単位に丸める。
ｈ＝（最大値 －最小値） ／ ｋ
３５／６０
Notes: ○ヒストグラムの一般的な作成手順を次に示します。
手順１．データは最低でも30，できれば50以上収集する。
※データ数は多いほど分布の信頼性が増すが，50～100程度が現実といえる。
手順２．データから最大値と最小値を見つけておく。
手順３．①立てる棒の数（k）を決めるため，データ数（n）から求めるが，データ数が50以上なら，簡易的に10としてもよい。
②棒の幅（h）を，手順２で求めたデータの最大値と最小値の差を求め，立てる棒の数（k）で割ると求められる。
※棒の幅（h）は，測定単位と同じ単位に丸めます。
たとえば，測定単位が0.1で，求めたhが2.55なら，hは2.5とします。

## Slide 37: 「ヒストグラム」の作成手順
手順４．級（棒）のスタート位置をデータの小さいほうから決める。
最小値（ｍｉｎ）ー 測定単位の１／２（測定単位の半分ず
らす）
この位置（スタート点）
級の境界値はスタート点に級の幅（ｈ）を順次加える。
手順５．度数表を作成する。
度数分布表を用い，各級の中に入るデータをチェック
し，必要により，平均値や標準偏差などを求める。
３６／６０
Notes: 手順４．各棒（級）の範囲を決めるため，まず最初の棒であるデータの一番小さい値から，測定単位の１/２を引きます。
※棒と棒の境界線を測定単位と同じにすると，両方の棒のどちらにも含まれるため，測定単位の１/２をずらし，トラブルを防止します。
各棒のデータ範囲は，求めた最初の棒のスタート点に，棒の幅（h）をそれぞれ加えていきます。
※例として，スタート点が5.25，hが2.5の場合
一番目：5.25～7.75，二番目：7.75～10.25…
手順５．各棒に入るデータを数えるため，各棒の範囲と，それぞれの棒に入る数をチェックできる欄のある表（次ページの度数表を参考に）を作り，各データがどの棒に入るかをチェックします。

## Slide 38: ヒストグラムの作成例
次のあるプレート肉厚データをヒストグラムに表わしてください。
プレート肉厚の規格範囲 ６．５～８．０
３７／６０
Notes: ○演習として，あるプレートの肉厚データをヒストグラムに表わしてください。
○一般的には，度数表によりチェックする方法が確実ですが，慣れれば，データ表から最大値と最小値を求め，メモ用紙に各棒の範囲をチェックするなど，とくに度数表を用いなくてもヒストグラムを作成することができます。
参考：付録のCD-ROM内に，演習2.「度数表」の見本シートを入れてあります。関数電卓が簡単に手に入らないときは，この度数表を用いて，平均値・標準偏差そして工程能力指数を求めていました。ただし，√付きの電卓は不可欠ですし，求めた統計量は簡易的な値となります。
精密な値を求める場合は，関数電卓や統計ソフトを用いてください。

## Slide 39: 度 数 表 の 作 成 例
f
ｘ
fｘ
fｘ
2
３８／６０
Notes: ○図は，度数表で各棒に入るデータをチェックしたものです。
※チェックの際は，各棒の範囲に入るデータをデータ表から数えるのではなく，データの一つずつをどの棒に入るかをチェックするやり方が，ミスなく確実です。
○図の度数表は，チェック欄を塗りつぶして，ヒストグラムが示されるようになっているので，ここに規格線や平均値を入れると，ヒストグラムそのものとして活用できます。
○図中にはありませんが，この度数表は，標準偏差や工程能力指数を一般の電卓で求められるように工夫されています。
○パソコンを活用すると，データ類のインプットのみで，ヒストグラムの作成や各種の統計量を求めることができます。

## Slide 40: 「ヒストグラム」演習・作成例
度
数
プレート肉厚
0
5
10
15
6.55
6.75
6.95
7.15
7.35
7.55
7.75
7.95
8.15
8.35
ｎ ＝ 50
x ＝ 7.38
ｓ ＝ 0.330
ｘ
上限規格（Ｓ
U
）
下限規格（Ｓ
L
）
（mm）
図○ △部品のプレート肉厚
３９／６０

## Slide 41: ヒストグラムの見方－山の形
ほぼ左右対称で，
正規分布に近い
状況 → 正常
離れ小島があり，不良品
混入や計算ミス・記入
ミスの恐れあり →原因
調査とアクションが必要
２つ山は，異なる状況の
データが混在している。
→ データの層別が必要
正常型
離れ小島型
ふた山型
４０／６０
Notes: ○ヒストグラムを作成したら，まず分布（山の形）の状態をチェックします。大きく分けて３種類に分類できます。
○正常な場合は，富士山のように，中央部分がそびえており，ほぼ左右対称で，両端はなだらかに裾を引いています。この状態を正規分布に近いと称し，正常な分布状態を示しています。
○大きな山と少し離れたところに小山（離れ小島という）ができているケース。このケースは，不良品の混入などデータそのもの，あるいはヒストグラム作成時（級の数や範囲のとり方）に何らかの問題がある場合が多く，原因を取り除いて再度作成し直すことをお薦めします。
○2つの山ができる場合には，異なる状況のデータが混在していることが多く，データを層別して再度作成し直すか，最初から層別してデータを取り直すことになります。

## Slide 42: ヒストグラムの見方－規格との対比
分布の中心がほぼ規格の
中心にあり，ばらつきも規
格に対し余裕がある。
→ 現状を維持する
ばらつきは規格に対し余裕
があるが，分布が上限側に
偏っていて不良がでている
→偏りを調査し処置する
ばらつきが規格幅より大きく
両側で不良が出ている。
→ばらつきを大きくしている
原因を調べ改善する。
４１／６０
Notes: ○ヒストグラムの特性に規格が設けられている場合には，分布と規格との関係をチェックします。
○分布の山が規格の範囲のほぼ中心にあり，規格の両端（上限規格と下限規格）をはみ出さずにばらつきも余裕がある場合は，望ましい状態といえ，現状を維持します。
○ばらつきは，規格に対して余裕があるものの，規格の片方に寄っている場合，言い換えると，平均値が規格の中心から隔たっていると，規格をはずれがちになります。この状況を偏っているといい，偏りを調整する処置が必要になります。
○規格の範囲を山が大きくはみ出している，つまりばらつきが大きいと規格外品が両端で発生し，偏り調整では処置できず，ばらつきを大きくしている原因を調査し，小さくする処置が必要です。

## Slide 43: ヒストグラム演習問題（宿題）
配布資料の説明
４２／６０

## Slide 44: ⑥ 散布図
散布図とは，２つの対応したデータ（特性）を，Ｘ軸とＹ軸に分けて，プロットし，その２つのデーターの相互関係を見る図
① お互いの関係の傾向を見る
ある・なし，正の相関・負の相関
② お互いの関係の度合いを見る
強弱
Y
X
ｎ＝３０
４３／６０
Notes: ○問題解決などの際に，ある特性に対して重要要因が浮かんだ場合，その特性と要因の関係がどうなのかを把握する必要があります。このように，２つの対応したデータ，多くは結果と要因の関係を見ますが，散布図が有効な手法として用います。
○２つのデータを，結果系のものをＹ軸に，要因系のものをＸ軸に分けてプロットし，プロットの状況で傾向と強さを見ます。
※２つのデータは対応していないと無意味ですので，注意が必要です。たとえば，人の身長と体重の関係を見る場合，身長はＡグループの人，体重はＢグループの人のデータを持ってきてもナンセンスということになります。
○散布図には，２つのデータを扱う場合と，３つ以上のデータを扱う方法（重相関という）とがありますが，ここでは２つのデータの関係を見る（単相関という）方法を紹介します。

## Slide 45: 散布図の書き方
４４／６０
Notes: ○書き方の基本は，結果系の特性をＹ軸に，要因系の特性をＸ軸におき，それぞれの長さはおよそ１：１にします。各軸の目盛り範囲は，データの範囲内で構いません。また，タテ軸は上方，ヨコ軸は右方へ行くほど数値が増加するようにします。
○対になったデータが位置する点をプロットしていきます。データが重なるときは，プロットの右側に重なる数を入れるか，２個の場合には二重丸，３個の場合には三重丸で表示します。また，散布図上には，データ採取日や工程名，作成者と作成日付など，データと作成履歴を明記します。
○でき上がった散布図から，２つのデータの間でどのような関係が読み取れるかを検討します。事例では，焼入れ温度が高くなれば，表面硬度も上がるといえますが，強い関係とはいえず，ばらつきが大きいといえます。

## Slide 46: 「散布図」の演習
次のＡ職場における男子の身長と体重を散布図にしてください。
配布資料の説明
４５／６０
Notes: ○演習として，Ａ職場における男子30名の身長と体重のデータを散布図に表わしてください。
○データの数は，多いほうが信頼性が高まりますが，一般的には30程度は準備します。
○データが層別できるものなら，プロットは色分けしたり，印を変え，見分けられるようにします。
たとえば，男子と女子のデータがあれば層別し，その違いを見ることができます。

## Slide 47: 「散布図」演習・作成例
体
重
身 長
Ａ
職場男子
の
身長
と
体重
の
散布図
40
50
60
70
80
140
150
160
170
180
90
(
cm
）
(
kg
）
ｎ ＝
３０
４６／６０
Notes: ○作成した散布図から，2つのデータにどのような関係が読み取れるかを検討してください。
○作成例から読み取れる関係
①身長が増えると体重も増える関係がある。
X（ヨコ軸）の変化に応じてY（タテ軸）が変化する場合，両社の間には「相関」があるという。
また，X軸が増加するとY軸も増加する場合は，「正の相関」があるといい，逆の場合には「負の相関」があるという。相関がない場合には「無相関」という。
②関係の強さは，やや弱いといえ，身長が平均的で人数も多い165 170cm前後では体重の変化の幅（ばらつき）が大きくなっている。

## Slide 48: 「散布図」の見方
散布図の状態
状態の見方
散布図の状態
状態の見方
Y
Y
X
X
Y
Y
X
X
Y
Y
X
X
強い正の相関が
ある
Xが増加すればY
も増加する
強い負の相関が
ある
Xが増加すればY
は減少する
弱い正の相関が
ある
Xが増加すればY
も増加するが，X
に対するYのばら
つきが大きい
弱い負の相関が
ある
Xが増加すればY
は減少するが，X
に対するYのばら
つきが大きい
無相関
XとYの間には関
係がない
直線的でない関
係がある
XとYが２次曲線
か３次曲線の関
係を示す
４７／６０
Notes: ○散布図から得る情報は，大きく次の４つになります。
相関があるかどうか
相関があれば，その方向性（正または負）
相関があれば，その強弱
その他，特徴的な傾向はないか
○散布図から，相関があることが確認できた後のアクション
散布図では，Ｘ軸の値がどれくらいのときに，Ｙ軸の値がどれくらいになるかを示しています。したがって，今，問題のＹ軸の値を望ましい値にする場合には，対応するＸ軸の値に変更する対策を講じればよいことになります。
○散布図から，相関がないことを確認した後のアクション
2つのデータ間に相関がないということは，言い換えると因果関係がないので，他の要因を調査することになります。

## Slide 49: ⑦ 管理図
管理図の作成例
管理図とは工程が管理されて状態か否かを、管理限界線
によって診断するツール
異常が
すぐ解る！
４８／６０
Notes: ○「管理図」は，工程に異常が生じていないかどうかチェックする手法です。したがって，一度作成したらそれまでではなく，「管理図」を用いて日々の工程の維持・管理に継続して活用します。
○「管理図」を作成する際には，現状の工程が標準通り実施されているかどうかをチェックするため，解析用の「管理図」を作成し，異常など問題がなければ，維持・管理用の「管理図」に移行します。
○上図の「管理図」は，定期的に５個のサンプルを採取・計測し，平均値と５個のデータの範囲をプロットし，平均値とばらつきの２種類の項目をチェックするものです。その他，不良数や不良率など様々な管理図が用いられます。
○詳細は省きますが，工程の異常を知らせてくれる優れものです。巻末の参考図書をご覧いただき，活用してみてください。

## Slide 50
工程や設備が安定した状態にあるかを調べたり、安定状態を維持する為に使用されるグラフです。
管理図は折れ線グラフとチェッシートを合わせたグラフの一種ですが、管理限界線が記入してあるところが、通常のグラフと異なります。
４９／６０

## Slide 51: 管理図の使い方
使用目的によって多少用途は異なりますが、工程や設備の結果を示すデータが、管理限界線にはさまれた領域内にあるか、ないかによって、工程や設備が管理状態（安定）にあるかどうかを、判断するのに使います。
作り方は、使用目的別に指定の管理図フォームがあるので、そちらを使用して下さい。
管理図には沢山の種類がありますが、一般的に使用されるのは、ｘ-R管理図、ｘ-R管理図、ｘ-Rｓ管理図、ｐ管理図、などです。
５０／６０

## Slide 52: 管理図の種類と用途
寸法、重量、トルク、温度など、測定器を使い計ってとらえるデータ（計量値）を管理するには。
不良品、キズ、欠品など、件数をとるデータ
（計数値）を管理するには。
X-R管理図。X-R管理図。
X-Rs管理図。
等が使われます。
p管理図。pn管理図。 c管理図。u管理図。等が使われます。
一回の測定で数個のﾃﾞｰﾀが取れ
るものは、X-RかX-Rの管理図を
使い、一回の測定で一個のﾃﾞｰﾀ
しか取れないものは、X-Rs管理
図を使います。
個々の製品を良品、不良品などに分けて管理できるものは、pかpn管理図を使い,一個の製品にいくつものキズや欠品などが発生するものには、cかu管理図を使います。
～
～
５１／６０

## Slide 53: 管理図の見方・１
ＵＣＬは上部管理限界線 ・ ＬＣＬは下部管理限界線
ＵＣＬ
LCL
ＣＬ
Ｒ
測定値
ＣＬは中心線 ・ ｘ は平均値 ・ Ｒ は範囲
UCL
CL
中心より上又は下に点が
並んだ時、これを連と呼ぶ。
（この場合は５連と呼ぶ）
５２／６０

## Slide 54: 管理図の見方・２
安定したライン
５３／６０

## Slide 55: 管理図が教える工程異常の形
中心より上下どちらか一方の側に、７連以上が並んだら、その工程・設備は異常ありと判断し、なんらかの手段をこうじる。
点が連続して７連以上上昇、又は下降している場合、いずれ限界線を外れる事が予想され、異常の傾向があると判断し、原因を追求する。
５４／６０

## Slide 56: 管理図が教える工程異常の形
３等分した一番外の範囲の中に、連続した３点の内、２点以上がはいっていたら工程・設備を調べる。
一定の間隔で同じような波を繰り返す時は、その工程・設備にクセがある場合があるので、原因を調べる。
管理限界線を外れたら、異常原因があると判断し、直ちに原因を調べ処置をする。
５５／６０

## Slide 57: 管理図が教える工程異常の形
殆どの点が３等分した中央の２つの範囲に入っている時は、正しく測定されているか、管理図そのもののＵＣＬ、ＬＣＬが正しいかなど、工程や管理図そのものを調べ直す。
これらの異常から、なんらかの処置を実施したら、
その内容や測定した値を、フーセンマークを付けて、
処置した点の近くに記入する。
３台再測定実施。結果○○○で異常なし。
５６／６０

## Slide 58: 正しくＱＣ手法を活用するために
１．問題が存在するから，その解決の道具としてＱＣ手法を使う
○ 手法中心 問題解決中心
○ どうやって使えば良いかを心がける
２．ＱＣ手法は問題解決のやり方は教えてくれない
○ 問題解決のアプローチ 専門知識（固有技術）
３．固有技術は原因に対して手をうつ
○ 問題解決のキーは，「要因解析」
４．特性と要因の関係が整理できなければ，問題は解決できない
○ 特性要因図の活用
５．知恵も出さず，容易に得られるデータは役立たないものが多い
○ データをとるとき，使うときの目的を明確に
３
５７／６０
Notes: ○正しく，効果的にQC手法を活用するためのポイント。
１．何のためにQC手法を用いるのか，あくまでも問題解決のために活用するのであり，その手法をどうやって使うかを考える。
２．QC手法は便利な道具ですが，QC手法が問題解決の方法を教えてはくれず，専門知識（固有技術）が不可欠であること。
３．原因が特定できてこそ，固有技術が原因に対して手をうてる。したがって，原因をみつける要因解析がキーとなる。
４．特性（結果）と要因の関係を整理できなければ，問題解決も不可能。特性要因図活用と活用段階で固有技術を発揮する。
５．使用目的がいい加減なデータからは，必要な情報は得られず，本当に必要なデータを検討し，採取する。

## Slide 59: その他の道具
いろいろなＱＣ手法とその活用の仕方があるのですね。簡単なものから使ってみます。
それがいいね。
新ＱＣ七つ道具やＱＣストーリーについても知ると更に役立つよ…。
○新ＱＣ七つ道具
･･･おもに言語情報を取
り扱う手法
○ＱＣストーリー
･･･ＱＣ的に問題解決
を行う手順
４
５８／６０
Notes: ○QC手法はなぜ必要で，どんな役割をするのか，そして基礎的なQC手法としてQC七つ道具を紹介しました。QC手法はあくまでも道具です。道具は，うまく使ってこそ効力を発揮します。目的に合った手法を選択し，効率的・効果的な管理・改善に活用ください。
○QC七つ道具の大半は，数値データを取り扱う手法ですが，言語情報をおもに取り扱う手法として，「新QC七つ道具」があります。中でも，
・親和図法（KJ法） ・連関図法
・系統図法 ・マトリックス図法
は，QCサークル活動においてもよく使われますので，機会をみつけて学習し，活用ください。
○第３章では，問題解決の定石として広く用いられている「QCストーリー」を取り上げます。

## Slide 60: 新ＱＣ七つ道具
①親和図法（KJ法）
②連関図法
③系統図法
④マトリックス図法
⑤マトリックス･データ解析法
⑥アローダイヤグラム法
⑦PDPC法
新ＱＣ七つ道具は
おもに言語データの
整理・活用を目的
とし，
・問題点の明確化
・計画段階の整理
・方策展開
などに用いられる
５９／６０
Notes: ○新QC七つ道具は，おもに言語データの整理・活用を目的に，問題点の明確化，計画段階の整理，方策展開などに用います。
①親和図法…KJ法ともいい，言語データを互いの親和性で整理し，問題点を明確にする方法
②連関図法…複雑に絡み合う問題の因果関係を明らかにする方法
③系統図法…目的を果たす手段を系統的に追究する方法
④マトリックス図法…多元的思考で問題点を明らかにする方法
⑤マトリックス・データ解析法…マトリックス図に配列された多くのデータを見通しよく整理する方法（数値データを取り扱う）
⑥アローダイヤグラム法…最適な日程計画を立てて進捗を管理する方法
⑦PDPC法…事態の進展とともに，望ましい結果に至るプロセスを定める方法

## Slide 61
ＱＣストーリー（問題解決の手順）
手順３． 活動計画の作成
手順４． 要因の解析
手順５． 対策の検討と実施
手順６． 効果の確認
手順７． 標準化と管理の定着
手順１． テーマの選定
手順２． 現状の把握と目標の設定
問題解決型７つの手順（QCｽﾄｰﾘｰ）
６０／６０