## Slide 1
１. 系統図の種類
１）方策展開型系統図
３）機能展開型系統図
目的を達成するための手段を系統的に展開する。
製品や業務の持つべき機能を果たすために基本機能～部分機能を展開する。
ＱＣサークル活動を活性化するには
ＱＣサークル活動の意義を管理者が正しく理解する
標準化のうれしさを実感させる
２）原因追求型系統図
系統図における目的を問題に、手段を原因に置き換え要因を追求する。
ＱＣサークル活動が停滞
ＱＣサークル活動の意義を管理者が知らない
標準化のうれしさを実感していない
1
４）構成要素展開型系統図
ＶＥ活動における機能分析に用いる事が多い。
発火部
ガス噴出部
カバー部
ノズルアセンブリ
発火アセンブリ
バネ
発火石
支柱
ノズル
ライター
新商品を開発する
商品を企画する
商品を設計する
マークティング戦略を設定
商品コンセプトを設計
目標市場を調査
Notes: 系統図４種類を説明、資料内容はよく使われる１）２）のみで３）４）の詳細はありません。
まず１）の方策展開型系統図について詳細説明します。

## Slide 2
２．系統図の利点（方策展開型）
2
（１） 多くの対策を立案することができます。
（２） 系統的に展開するため、ヌケ・モレをなくすことができます。
図
-
2.
「混雑しない食堂にする」の系統図
３次手段
案内表示の変更
待ち時間の表示を行う
アンケート調査を行う
返却口の流れ
をｽﾑｰｽﾞにす
る
調理・配膳を
スピードアップ
する
レイアウトの変更をする
月間の献立をHP公開
箸等の備品配置変更
返却が複数客出来るようにする
返却に時間をかけない
返却口の改造
返却方式の改善（客は洗わない）
返却手順等の見直し
隣の倉庫を移転する
机・椅子のｻｲｽﾞ見直し
ｶｳﾝﾀｰ、二人用の導入
最短距離化
外段取りの導入
作業要領の標準化と教育
工数の平準化
ｽﾍﾟｰｽを増やす
机・椅子を増やす
ﾆｰｽﾞに合せた備品の採用
最短の手順・経路に見直しする
基本目的
１次手段
２次手段
制約条件
△△△△
△△△△
ｽﾍﾟｰｽの活用
を見直しする
誰でも最適な作業方法でできる
配膳口の変更
ニーズに合わせたルート設定にする
人気メニューにﾙｰﾄを合わせる
混雑しない食堂にする
Notes: 次に、方策展開型系統図の利点について説明します。
１つ目は、多くの対策を立案することができるという事。
２つ目は、系統的に展開するため、ヌケ・モレをなくすことができる点です。

## Slide 3
②そのために何をする（第１次手段）
手段→目的
手段→目的
（第１次手段）
①ある事をしたい（基本目的）
基本目的
③１次手段を達成するために何をする（第２次手段）
手段→目的
手段→目的
手段→目的
手段→目的
（第２次手段）
系統図法は目的を達成するための手段を次々とツリー状に展開し、
最適な対策を追求するための手法です。
３．系統図法（方策展開型） とは
④２次手段を達成するために何をする（第３次手段）
手段
手段
手段
手段
手段
手段
手段
手段
（第３次手段）
対策案
対策案
対策案
対策案・・・・
図-1. 系統図（方策展開型）の概念図
3
Notes: 系統図は問題解決手順に沿ってテーマを解決するときに、対策立案でよく使います。
目的に対してそれを達成する為の手段を1次2次3次と系統的に導き出すのに使います。
基本目的に対して、1次手段が2次手段の目的に、2次手段が3次手段の目的になります。
こうして系統だって対策案を検討して行きます。

## Slide 4
４．系統図の見方（方策展開型）
4
図-2. 「混雑しない食堂にする」の系統図
３次手段
ニーズに合わせたルート設定にする
案内表示の変更
待ち時間を表示する
アンケート調査を行う
返却口の流れをｽﾑｰｽﾞにする
調理・配膳をスピードアップする
混雑しない食堂にする
人気メニューにﾙｰﾄを合わせる
レイアウトの変更をする
月間の献立をHPに公開
箸等の備品必要数量の把握・設置
返却が複数客出来るようにする
返却に時間をかけない
返却口の改造
返却方式の改善（客は洗わない）
返却手順等の見直し
基本目的
１次手段
２次手段
制約条件
△△△△
△△△△
ｽﾍﾟｰｽの活用を見直しする
うまく流れる食堂レイアウト見直し
目的＝問題の解消
ニーズに合わせたルート設定
混雑しない
そのために
そのために
人気メニューにﾙｰﾄを合わせる
そのために
アンケート調査
制約条件： ルール、予算など考慮する点
1次手段（大まかな考え方）→2次手段→3次手段とだんだん具体的になる。
Notes: 次に、系統図の見方を勉強して行きます。
左側の基本目的には問題を解消する言葉を入れ、
1次手段には大まかな考え方、それから2次手段、3次手段とだんだん具体的に掘り下げていきます。
例えば、混雑しないために、ニーズに合わせたルート設定にする、そのために人気メニューにルートを合わせる、そのためにアンケート調査を行う
と言った様に行います。
また、制約条件がある場合、ルールや予算など考慮する点を書くようにしましょう。

## Slide 5
５．系統図の作り方（方策展開型）
5
図-2.のような一般的な系統図を
作成する手順について説明します
図
-
2.
「混雑しない食堂にする」の系統図
３次手段
案内表示の変更
待ち時間を表示する
アンケート調査を行う
返却口の流れ
をｽﾑｰｽﾞにす
る
調理・配膳を
スピードアップ
する
レイアウトの変更をする
月間の献立をHP公開
箸等の備品配置変更
返却が複数客出来るようにする
返却に時間をかけない
返却口の改造
返却方式の改善（客は洗わない）
返却手順等の見直し
隣の倉庫を移転する
机・椅子のｻｲｽﾞ見直し
ｶｳﾝﾀｰ、二人用の導入
最短距離化
外段取りの導入
作業要領の標準化と教育
工数の平準化
ｽﾍﾟｰｽを増やす
机・椅子を増やす
ﾆｰｽﾞに合せた備品の採用
最短の手順・経路に見直しする
基本目的
１次手段
２次手段
制約条件
△△△△
△△△△
ｽﾍﾟｰｽの活用
を見直しする
誰でも最適な作業方法でできる
配膳口の変更
ニーズに合わせたルート設定にする
人気メニューにﾙｰﾄを合わせる
混雑しない食堂にする
Notes: この図のような系統図をどう作成するか勉強して行きます。
「混雑しない食堂にする」を基本目的に1次2次3次と対策を検討していきます。
1次で4つの手段が上がり2次で10個の手段となり、3次では１５種の対策案が求められています。

## Slide 6
6
◇メンバーで話し合う前に全員が何のために系統図を作成するのかを理解しておくと
その目的に合った意見が出され “よい系統図“がつくれます。
★現実的に実行できる対策案をみつける
★理想的な対策案を皆で考える
具体的には
作り方手順１．系統図を作成する目的を明確にする
系統図の 基本目的は、 ２重枠で囲んで下さいね！
混雑しない食堂にする
図-3. 基本目的
1)基本目的
◇今回取り上げようとしている問題点のことです。
真の要因の解消を目的として、要因ごとに作るのもＯＫ。
◎最終目的である「問題点の解消」を目的とし、
「真の要因の 解消」を手段とする場合が多いです。
◇系統図の要ですので簡単・明瞭な語句にして下さい。
「○○を△△にする」又は「○○の××を△△する」
・手段は「名詞＋動詞」で書く
作り方手順２．基本目的と制約条件を明確にする
2)制約条件
◇最適手段を選定するときに必要な、費用や納期等を
明らかにしておきましょう。
Notes: 実際に作成する手順ですが、手順①ではまずメンバーが話し合い、何の目的で作成するのか理解しあってください。
「現実的に実行できる案」、「理想的な対策を皆で考える」為という意識をもってください。
次に基本目的を明確にします、基本目的とは、今回取り上げようとしている問題の事です。
系統図の要です、なるべく解りやすい明瞭簡潔な語句にしましょう。
あいまいな語句はさけ
「○○を△△にする」又は「○○の××を△△するという風に具体的に設定してください
書き方は縦書きでも横でも構いません。
今回は「混雑しない食堂にする」という目的を設定しました。
制約条件：ＱＣＤＳなどの条件を確認しておきますが、アイデア出し
具体的な手順が明確に成った後で、制約条件との擦り合わせを行います。
基本目標は左側で２重枠で囲む事もルールです。

## Slide 7
◇ブレーンストーミングを行い、各人の考えたことを
小さな紙に書いて皆で討議して決めるとよい。
・・・（ﾎﾟｽﾄｲｯﾄ・ﾒﾓｯｺの利用）
◇ １次手段は大分類項目的に考えて書くとよい。
・５M（人・設備・方法・材料・測定）を１次手段
に考えるのも１つの方法です
・項目別、工程別、立場別、画面別などの分類
もあります。
・１次手段がでにくい場合は、出た手段を
「手段を行うとどうなる」と考えると出やすい。
◇１次手段が決まったら、
基本目的と１次手段のつながり
は、正しいかどうかチェックする。
★１次手段→目的・・・筋が通っているか
「それを達成する
ためにどんな事を
したらよいのか？」
・・・という１次手段を考えます
図-4. １次展開
混雑しない食堂にする
目的
1次手段
ニーズに合わせたルート設定にする
返却口の流れを
ｽﾑｰｽﾞにする
調理・配膳を
ｽﾋﾟｰﾄﾞｱｯﾌﾟする
ｽﾍﾟｰｽの活用を
見直しする
目的
1次手段
7
作り方手順３．１次手段の抽出
そのために
するとどうなる
Notes: 次に基本目的が決まったら、第一手段「それを達成するためにどんな事をしたらよいのか」
を考えます。
皆でブレーンストーミングを行い、各人の考えたことを小さな紙に書いて皆で討議して決める方法が多い。
こうした方が、幅広い対策案が出てきます。
1次手段は、大分類項目的に、挙げてください。５Mで考えるのもいいでしょう。
1次手段が決まったら、目的と手段があっているかチェックしましょう。
手段から目的へと１次手段をすると目的達成できるか？の確認が必要。

## Slide 8
◇１次手段を「目的」として
２次手段を皆で考えます。
混雑しない食堂にする
ニーズに合わせたルート設定にする
図-5. ２ 次 展 開
人気メニューにﾙｰﾄを合わせる
レイアウトの変更をする
案内表示の変更
目的
手段
◇１次手段に対し、
２次手段をできるだけ多く検討します。
（その目的なら、こんな手段もあるのでは？） ・・・新たに思いついた手段を
追加するのが大切
＊実現性は考えずアイデアを多く出すこと。（選択はマトリックス図で行う）
◇この場合も 「人気メニューにﾙｰﾄを
合わせる」ようにすれば 「ニーズに
合わせたルート設定にする」 ことは
出来るのかというチェックをして
下さい。
（チェック）
8
作り方手順４．２次手段の抽出
Notes: 次に1次手段を目的におき、2次手段を考えます。
図５の様に1次目的の「ニーズに合わせたルート設定にする」を目的にし、2次手段を考えます。
「人気メニューにルートを合わせる」「レイアウトの変更をする」「案内表示の変更」が2次手段となります。
そして、 １次手段に対し、２次手段をできるだけ多く検討するようにしてください。
ここでは、新たに思いついた手段を追加するのが大切です。
また、実現性は考えずアイデアを多く出すことが大切で、どれを選択するかは、マトリックス図で行い、絞り込んでいきます。

## Slide 9
◇２次手段を目的として、それを達成するための手段（３次手段）を考えます。
◇３次手段を目的として、それを達成するための手段（４次手段）を考えます。
一体どこまで展開すればよいのか？
具体的な対策がとれる案まで展開
図-6. ３次 ･４次 展 開
アンケート調査を行う
月間の献立をHPに公開する
３次手段
ニーズに合わせたルート設定にする
１次手段
混雑しない食堂にする
基本目的
人気メニューにﾙｰﾄを合わせる
案内表示の変更
２次手段
４次手段
ﾒﾆｭｰ
別の・・
・・・・ ・・・
・・・・
9
作り方手順５．３次・４次手段の抽出
Notes: 次に3次４次と展開して行きます。これも同じように
二次手段の「人気メニューにルートを合わせる」を目的として、それを達成するための手段
「アンケート調査を行う」を三次手段と考えます
これを続け、具体的な対策が取れる案になるまで展開して行ってください。

## Slide 10
◇手順５で系統図を作成することが出来たら、下位の手段を実施することで、上位の 目的が本当に達成できるかすべての手段で設問し抜け落ちが無いか確認する。
３次手段
ニーズに合わせたルート設定にする
案内表示の変更
待ち時間を表示する
アンケート調査を行う
返却口の流れをｽﾑｰｽﾞにする
混雑しない食堂にする
人気メニューにﾙｰﾄを合わせる
レイアウトの変更を行う
月間の献立をHPに公開
箸等の備品配置変更
返却が複数客出来るようにする
返却に時間をかけない
返却口の改造
返却方式の改善（客は洗わない）
返却手順等の見直し
隣の倉庫を移転する
机・椅子のｻｲｽﾞ見直し
ｶｳﾝﾀｰ、二人用の導入
ｽﾍﾟｰｽを増やす
机・椅子を増やす
ﾆｰｽﾞに合せた備品の採用
基本目的
１次手段
２次手段
ｽﾍﾟｰｽの活用を見直しする
配膳口の変更
設問
設問
図-7 「混雑しない食堂にする」の系統図①
10
作り方手順６．目的達成の可能性確認
Notes: ここで、目的達成の可能性を確認していきましょう。
前のステップで系統図を作成出来たら、下位の手段を実施することで、
上位の目的が実際に達成できるか、全ての手段で設問し抜け落ちが無いか確認するようにしましょう。

## Slide 11
作成者： ○○○サークル
作成日：２０××年 ６月 １日
◇ 最後に①名称 ②作成者 ③作成年月日 ④制約条件など関連事項を記入し完成です。
作り方手順６－１．関連事項を記入する
図-8 「混雑しない食堂にする」の系統図②
３次手段
案内表示の変更
待ち時間を表示する
アンケート調査を行う
返却口の流れ
をｽﾑｰｽﾞにす
る
調理・配膳を
スピードアップ
する
レイアウトの変更をする
月間の献立をHP公開
箸等の備品配置変更
返却が複数客出来るようにする
返却に時間をかけない
返却口の改造
返却方式の改善（客は洗わない）
返却手順等の見直し
隣の倉庫を移転する
机・椅子のｻｲｽﾞ見直し
ｶｳﾝﾀｰ、二人用の導入
最短距離化
外段取りの導入
作業要領の標準化と教育
工数の平準化
ｽﾍﾟｰｽを増やす
机・椅子を増やす
ﾆｰｽﾞに合せた備品の採用
最短の手順・経路に見直しする
基本目的
１次手段
２次手段
制約条件
△△△△
△△△△
ｽﾍﾟｰｽの活用
を見直しする
誰でも最適な作業方法でできる
配膳口の変更
ニーズに合わせたルート設定にする
人気メニューを調査する
混雑しない食堂にする
11
Notes: 最後に、関連事項を記入して完成です。
関連事項とは、名称・作成者・作成日時・制約条件などの事です。
忘れないで記入するようにしましょう。

## Slide 12
一度に人が来る
流れが止まる
食堂が混雑する
食堂施設
ｽﾍﾟｰｽ容量が不足
返却口で混む
処理に時間がかかる
入り口付近が混む
並びや通行者がｸﾛｽ
順路設定がまずい
並びがはみ出る
全体ﾚｲｱｳﾄが悪い
全部洗っている
全体ｽﾍﾟｰｽが不足
利用者のﾆｰｽﾞに合っていない
集中する休憩時間設定
箸等がなくなる
返却が一人づつ
返却口が狭い
返却手順が悪い
運営方法
机・椅子のｻｲｽﾞ形状が不適切
一人用、2人用なし
ﾒﾆｭｰにより並びの長さに偏り
ﾒﾆｭｰ別に長さを想定していない
利用者
調理・配膳員
◇特性要因図で、色々な要因の中から重要要因（攻撃対象）を絞り込んだら 次に具体的な対策案を系統図で決める方法があります。
（特性）
（目的）
（重要要因②）
２次手段
３次手段
１次手段
（重要要因①）
作り方手順６－２．特性要因図の重要要因の系統図を作る場合
12
混雑しない食堂にする
目的を表現
手段的表現
ニーズに合わせたルート設定にする
手段的表現
スペースの活用を見直しする
1次手段には重要要因（孫骨・小骨）を入れ方策を考える
方策は実現可能なアイデアを出す（アイデア勝負）
Notes: 12
この図は特性要因図と系統図をリンクさせ活用するやり方です、
特性要因図の、特性を系統図の基本目的に入れます、
「混雑しない食堂にする」です、そして
特性要因図の重要要因の「メニュー別に長さを想定していない」と
「全体スペースが不足」を１次方策にいれます、そして
２次手段３次手段と対策案を検討して行きます。こうして効率の良い対策案の検討が
出来るようになります。
注意する事は、特性要因図の重要要因はこの時点ではまだ容疑者です
しっかり調査して真因であることを確認した上で1次手段とすることを
忘れないようにして下さい。
このような使い方も覚えておくと便利です。

## Slide 13
(1) マトリックス図とセットにして最適手段の選定を行う。
図-9. 系統図とマトリックス図の組み合わせ
マトリックス図
混雑しない食堂にする
ニーズに合わせたルート設定にする
人気メニューにﾙｰﾄを合わせる
スペースの活用を見直しする
レイアウトの変更
ｽﾍﾟｰｽを増やす
机・椅子を増やす
案内表示の変更
ﾆｰｽﾞに合せた備品の採用
評価点＝①×②×③×④
月間の献立をHPに公開
アンケート調査を行う
配膳口の変更
箸等の備品配置変更
待ち時間の表示をする
隣の倉庫を移転
机・椅子のｻｲｽﾞ見直し
ｶｳﾝﾀｰ、二人用の導入
評 価 項 目
対策優先順番
評 価 点
④管理容易さ
③経済性
①予想効果
②実現性
45
45
135
45
75
15
45
27
３
３
２
３
５
３
４
系 統 図
13
作り方手順７．最適手段の選定と結論の要約
1
3
3
5
1
3
3
5
3
3
3
5
1
5
3
3
5
1
5
3
3
1
1
5
3
3
1
5
3
3
1
3
【制約条件】 １．投資額を最小限にする
２．食事時間を変えない
(2) 複数の実施レベルの手段を予想効果、実現性など
から評価し、実施事項を決定する。
＊いくつ実施するかは、目標達成できるまで
１
Notes: こうして作成した、系統図は、マトリックス図と合わせて使うのが一般的です。
系統図で、多くの案を出し、その中から、一番効果的な対策を決定するやり方です。
この図の様に、評価項目を決め、点数で評価し、総合点でどの対策を実施するか
を決めています。

## Slide 14
１）基本目的である目標値を明確にする
・基本目的である目標値により結果が異なってくる。
２）制約条件を明確にする
４）真の要因から離れない。
３）目的に対し必ず複数の手段を考える。
５）効果に対する評価の高い手段を大切にする
・最適な解決手段を摘出するとき必要。
・真の要因を解消する手段は必ず択ぶこと。（優先度付けで注意）
・効果が高いが、実現性・経済性が低いと判断した対策こそ重要。
・多くのアイデアを抽出することが大切。
系統図（方策展開型）作り方の注意点
14
Notes: 方策展開型系統図の作り方、注意点のまとめ5項目です。

## Slide 15
系統図作り方手順のまとめ
１．系統図を作成する目的の明確化
２．基本目的と制約条件の明確化
４． ２次手段の抽出
３．１次手段の抽出
15
完 成
５． ３次・４次手段の抽出
６． 目的達成の可能性確認
７． 最適手段の選定と結論の要約
Notes: 系統図作り方手順のまとめです。

## Slide 16
６. 系統図の種類
１）方策展開型系統図
３）機能展開型系統図
目的を達成するための手段を系統的に展開する。
製品や業務の持つべき機能を果たすために基本機能～部分機能を展開する。
ＱＣサークル活動を活性化するには
ＱＣサークル活動の意義を管理者が正しく理解する
標準化のうれしさを実感させる
２）原因追求型系統図
系統図における目的を問題に、手段を原因に置き換え要因を追求する。
ＱＣサークル活動が停滞
ＱＣサークル活動の意義を管理者が知らない
標準化のうれしさを実感していない
16
４）構成要素展開型系統図
ＶＥ活動における機能分析に用いる事が多い。
発火部
ガス噴出部
カバー部
ノズルアセンブリ
発火アセンブリ
バネ
発火石
支柱
ノズル
ライター
新商品を開発する
商品を企画する
商品を設計する
マークティング戦略を設定
商品コンセプトを設計
目標市場を調査
Notes: 次に２）の原因追究型系統図について詳細説明します。

## Slide 17
７．系統図の利点（原因追求型）
17
（１） 問題の原因を深堀することにより「真の原因」が分かります。
（２） 規則的に順序良く展開するため、ヌケ・モレをなくすことができます。
テーマ ： 機械の異常停止
オーバーロードが掛かった
軸受けの潤滑不良
潤滑ポンプの供給圧が低い
ポンプの軸が磨耗してガタガタになっている
吸い込み口にストレーナーが無く切紛が入った
潤滑油の油量が不足していた
点検が不十分で補給していなかった
潤滑油が漏れていた
パイプが他の設備に接触し曲げられた
職制が教育をしていなかった
図１０．機械の異常停止の系統図（原因追求型）
Notes: 原因追求型系統図の利点について説明します。

## Slide 18
８. 系統図（原因追求型）
「なぜ」を繰り返しながら、発生している事象の原因を論理的に事実に基づいて追究していき、ねらいとするもの（再発防止策）を導く分析のことをいう。
事 象
なぜ
なぜ
なぜ
なぜ
なぜ
なぜ
なぜ
なぜ
なぜ
なぜ
なぜ
なぜ
なぜ
なぜ
NG
OK
NG
NG
OK
OK
再発
防止策
再発
防止策
再発
防止策
図１１．系統図（原因追求型）の概念図
18
Notes: ここからは原因追求型系統図の説明です。
なぜを繰り返しながら、事象の原因を追究し狙いとする再発防止策を導くなぜなぜ分析です。

## Slide 19
手順１．課題（テーマ）の抽出と事象の絞込み
手順２．分析対象の理解、絞込み
８-１. 原因追求型、なぜなぜ分析の進め方
19
１）原因追求と対策を要する課題（テーマ）をしっかり抽出する
・使命を念頭において発生した出来事から、原因追及と再発防止を 必要とする課題をより具体的に抽出する。 ・一つの大きな出来事に対して課題は一つとは限らない
２）モノゴトを見極めて絞り込む
小集団活動が活発でない
どういう事象を示して言っているのか をはっきりさせてからスタートする
１）分析する事象の表現に気をつける
ねじ不良
どんな不良かはっきりさせる
設計ミス
どんなミスなのかはっきりさせる
２）原因追求すべき対象をしっかり把握する
①発生時点の状況を把握する
（レイアウト・発生時間・発生時の条件・人数 など。）
Notes: 原因追究型系統図、なぜなぜ分析の進め方手順を説明します。
まず課題（テーマ）を抽出し、どういう事象かをはっきりさせます。
次に分析対象をしっかりと把握します。

## Slide 20
手順３．前提条件の確認
手順４．分析と検証の実施
・ねらいから外れないように分析をする。 ・再発防止策が見い出せるところまで「なぜ」を繰り返す。
20
②プロセスやいきさつを確認する
③作業のやり方や構造（部品や設備など）まで確認する
④それぞれの役割を確認する
（対象となる作業や部品などを改めて現場現物で確認する。）
（つながりや順序に沿いながら細かく「なぜ」を進める。）
（作業や部品、人などの役割をはっきりさせ「なぜ」を引き出しやすくする。）
・要因から除外できるものをリストアップすることで効率的な分析ができる。
(例) ・ 図面は間違っていなかった ・作業標準書は有った ・部品納入時にキズは無かった
Notes: 次に前提条件を確認し、再発防止策が見い出せるまでなぜを繰り返します。

## Slide 21
１）「事象」や「なぜ」はワンカット表現にする
２）出だしの「なぜ」は発生部位・形態に着目し発生原則（条件）をもとに表現する
３）逆に読み返しても、順序良く論理がつながるように「なぜ」を展開する
４）並列に挙げた「なぜ」がすべて発生しなかったら、前の「なぜ」は発生しないか をチェックする
８-2. なぜなぜ分析を進める１０のポイント
Hさんは両手に道具を抱えていたので
段差に引かかって、よろけて転んだ
事象
Hさんは転んだ
・発生部位を焦点に絞って最初のなぜを切り出す。
・安易に４Mなどに区分しない。
・「なぜ」を繰り返すときは手前の「なぜ」に繋がるかチェックしながら進める。
・逆から読んでもつじつまが合うようにする。
・分析途中でも人間の動作に係る「なぜ」が出てきたら考えるのを中断し 対象となる手順を書き出すと良い。
なぜ
なぜ
チェック
21
Notes: なぜなぜ分析を進めるポイント10項目です。

## Slide 22
５）分析のねらいを踏まえた「なぜ」を展開する
６）誰もが同じイメージできる「なぜ」を展開する
７）形容詞を使う場合は、比較の対象を明確にする
・言い訳のような「なぜ」を 出さない。
棚から部品を取り出すときに間違って取りだした
新人だった
なぜ
・なるべく抽象的な表現は使わない ・～が悪いという表現は使わない
配管を固定していなかった
作業者Ａが配管を固定していなかった
修正
積荷の荷重が大きかった
クレーンの最大吊り上げ荷重に対して積荷の荷重が大きかった
修正
作業者が類似の部品と見間違えた
なぜ
なぜ
なぜ
なぜ
なぜ
なぜ
22
Notes: なぜなぜ分析を進めるポイント10項目です。

## Slide 23
８）個人的な話（臨床心理面）には「なぜ」で踏み込まない
９）再発防止策を見い出せるところまで「なぜ」を繰り返す
１０）現場、現物で、「なぜ」を検証する
・個人的な要因に入り込まず、同じ作業 をしている人全員に役立つ再発防止策 を導き出す方向に向ける。 ・個人的要因以外について「なぜ」を列記 していく。
間違った数字が入力されていた
作業者が間違った数字キーを押してしまった
作業者がボーとしていた
作業者が間違った数字を入力した事に気づかなかった
なぜ
なぜ
消火器が無かった
消火器を設置する
再発防止策
安全設備の担当者が決まっていなかった
期限切れで廃棄後購入しなかった
安全設備に関する責任者を決め定期的にチェックする
なぜ
なぜ
なぜ
検証方法 ： 観察 ・聞き取り調査 ・分解点検 ・計測 ・再現実験
23
Notes: なぜなぜ分析を進めるポイント10項目です。

## Slide 24
８-３. 原因追求型、なぜなぜ分析実施例
テーマ ： 機械の異常停止
オーバーロードが掛かった
軸受けの潤滑不良
潤滑ポンプの供給圧が低い
ポンプの軸が磨耗してガタガタになっている
吸い込み口にストレーナーが無く切紛が入った
なぜ停止したか？
なぜ？
なぜ？
なぜ？
なぜ？
潤滑油の油量が不足していた
点検が不十分で補給していなかった
潤滑油が漏れていた
パイプが他の設備に接触し曲げられた
職制が教育をしていなかった
なぜ？
なぜ？
なぜ？
（人への責任転嫁は良くない）
なぜ？
なぜ？
異常停止の機械的な問題を追及していく
再発防止へ
再発防止へ
24
図１２．機械の異常停止のなぜなぜ分析図
Notes: 最後になぜなぜ分析の実施例です。

## Slide 25
25
マトリックス図法 とは
マトリックス図法は、対になる問題の要素を行と列に配置し、その交点に
各要素の関連の有無や度合を表示することで問題解決へのヒントを得る
ための手法です。
テーマ選定、対策立案（系統図と組合せて）などによく使われます。
列 行 | １ | ２ | ・・・ | Ｊ | ・・・ | Ｎ
課題１ |  | ○ |  |  |  | 
課題２ |  | ○ |  |  |  | 
・・・・・ |  | ○ |  |  |  | 
・・・・・ |  |  | ○ |  |  | 
課題・・ |  |  |  |  |  | 
問題解決の着想
行と列の組合せから
①問題のある箇所や、集中する行または列がわかります
②行と列の交点から問題解決への着想をつかむ事ができます
問題の集中する列
Notes: マトリックス図法は問題の要素を行と列に配置し、その交点に各要素の関連の有無や度合を表示することで
問題解決へのヒントを得るための手法です。
テーマ選定や対策立案でよく使われます。

## Slide 26
26
１．マトリックス図 の種類
① Ｌ型・・・組合せて考える事柄が１対の場合に用いられ、マトリックス図の
基本形である
② Ｔ型・・・Ａの事柄に対するＢの事象を共通に持つＬ型を組合せたもので、
考える事柄が２対である
③ Ｙ型・・・ＡとＢ、ＡとＣ、ＢとＣの事柄のそれぞれのＬ型組合せたもので、
３対の事柄についての関連を示す
④ Ｘ型・・・Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄの４つの事柄のそれぞれのＬ型を組合せたもの
⑤ Ｃ型・・・ＡとＢとＣの事柄の３次元の組合せを考えるときに用いる
考える事柄が何対あるかで、どの種類のマトリックスを選ぶかが決まる
Notes: マトリックス図５種類の説明です。考える事柄が何対あるかで選ぶ種類が決まります。
各種類の概念図が別紙にあります。

## Slide 27
２．マトリックス図（L型） の作り方
27
《手順 １》 テーマを決める
マトリックス図によって何を知りたいのか、得たい着眼点は何かなどを明らかにして決める
《手順 ２》 検討すべき事柄を決めて行列に配置する要素を決める
組み合わせて考える事柄にはどんなものがあるか、その要素はいくつあるかをあらかじめ明らかにする
たとえば、系統図で展開した最終手段とその手段の評価要素 etc.
誰にでも、同じ概念で理解できるよう 「簡潔明瞭」 に表現する
前シートの例では、組合わせる事柄は２項目なのでＬ型を選択
《手順 ３》 マトリックスの型を選ぶ
Notes: よく使われるＬ型マトリックス図の作り方手順です。

## Slide 28
28
《手順 ４》 各軸に配置する事柄をきめ、要素を記入する
《手順 ６》 要素と要素の交点から着眼点を得る
① 集計結果から評価点の高い、Ａランクの最終手段項目を着眼点とする
② 評価欄の記号（◎、○）の所に着目し問題解決の着眼点とする
《手順 ５》 要素間の関連の有無と度合いを交点に記入する
該当する項目に関連度合いを交点に表示 → ◎、○、△など
系統図で行の欄に最終手段に挙げられた項目をとる列の欄には評価要素を記入
《手順 ７》 得られた着眼点から結論をまとめる
マトリックスから得られた情報を読み取り結論をまとめる
Notes: よく使われるＬ型マトリックス図の作り方手順です。

## Slide 29
29
評価要素と重み付けの例
評価要素 | 評 価 内 容 | 評価点 | 
①上司方針 | 重要課題である | ◎ | ５点
 | 課題にあげられている | ○ | ３点
 | 課題にあがっていない | △ | １点
②重要性 | 最も重要な課題である | ◎ | ５点
 | 重要課題である | ○ | ３点
 | 重要な課題ではない | △ | １点
③緊急性 | 最優先な課題である | ◎ | ５点
 | 優先される課題である | ○ | ３点
 | 緊急性はない | △ | １点
④実現性 | 自分たちの力でできる | ◎ | ５点
 | 上司の援助を受ければできる | ○ | ３点
 | 自分たちの力でできるが実現するには難点がある | △ | １点
テーマ選定時に使用される主な項目
Notes: 評価要素と重み付けの例ですが、まずテーマ選定時に使用される項目です。

## Slide 30
30
評価要素と重み付けの例
評価要素 | 評 価 内 容 | 評価点 | 
①実現性 | 自分たちの力でできる | ◎ | ５点
 | 上司の援助を受ければできる | ○ | ３点
 | 自分たちの力でできるが実現するには難点がある | △ | １点
②予想効果 | 非常に大きな効果が期待できる | ◎ | ５点
 | まあまあの効果は期待できる | ○ | ３点
 | 効果はあまり期待できない | △ | １点
③投資額 | 投資の必要はない | ◎ | ５点
 | 少額の投資でできる | ○ | ３点
 | 多額な投資が必要である | △ | １点
④管理容易さ | 簡単に管理ができる | ◎ | ５点
 | 簡単ではないが普通にやれば管理できる | ○ | ３点
 | 管理するには難点がある | △ | １点
対策検討時に使用される主な項目
Notes: 次に対策検討時に使用される主な項目です。

## Slide 31
31
テーマ選定用マトリックス図 例
 | 上 司 方 針 | 重 要 性 | 緊 急 性 | 実 現 性 | 効 果 | 技 能 向 上 |  | 
係数 | １ | ２ | １ | １ | ２ | １ | 評 価 点 | 順 位
５点 ◎ ３点 ○１点 △ | 重要課題 課題 課題無し | 最重要 あり なし | 最優先 優先 なし | 容易に可 上司許可 役員承認 | 方針ｸﾘｱ可 方針効果少 方針ｸﾘｱ無 | 大 中 少 |  | 
 | ◎ | ○ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | １２ | ３
 | ○ | ◎ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | １０ | ４
 | △ | ○ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | １７ | １
 | ◎ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | １３ | ２
 | △ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ７ | ５
Ａ課題
Ｂ課題
Ｃ課題
Ｄ課題
Ｅ課題
点数の評価は挙手でなく明確な表現にして評価する事も重要
項目の重要度に合わせ、重み付けの係数をかける場合もある
テーマ選定で絞り込まれた
Notes: テーマ選定用マトリックス図の例です。
評価項目の重要度に合わせて重み付けの係数をかける場合もあります。
点数評価は単に挙手だけで決めるのではなく、明確な表現にすることも重要です。

## Slide 32
32
対策検討用系統マトリックス図 例
混雑しない食堂にする
入り口側の流れをｽﾑｰｽﾞにする
並びが通路にはみ出ないようにする
ｽﾍﾟｰｽの活用を見直しする
流れを止める要因を排除する
スペースを増やす
机・椅子を増やす
一度に人がこないようにする
ニーズに合せた備品の採用
◎は、５点、 ○は、３点
△は、１点
クロスしない順路設定
人気を想定した順路設定
うまく流れるﾚｲｱｳﾄ見直し
箸等の部品必要量設置
休憩時間の時間差設定
隣の倉庫を移転
机・椅子のｻｲｽﾞ見直し
二人用のカウンターを導入
評 価 項 目
総合評価
評 価 点
管理容易さ
投 資 額
予想効果
実 現 性
8
12
10
10
14
10
12
10
×
○
△
◎
△
△
○
△
○
○
△
△
◎
△
○
○
△
△
○
◎
△
○
○
○
○
○
△
◎
○
△
△
△
△
◎
◎
○
△
◎
◎
○
系 統 図
（案出し）
マトリックス図 （評価し実施項目を決める）
評価点は足し算することが多いが掛け算の場合もある
Notes: 対策検討用に使われる系統マトリックス図の例です。
系統図で出された対策案で何を実施するかを決定するためにマトリックス図と合わせて使用します。
評価点は各評価項目の足し算とすることが多いですが、掛け算とすることもあります。

## Slide 33
１．テーマを決める
２．検討すべき事柄を決めて行列に配置する要素を決める
４．各軸に配置する事柄を決め、要素を記入する
３．マトリックスの型を選ぶ
33
完 成
５．要素間の関連の有無と度合いを交点に記入する
６． 要素と要素の交点から着眼点を得る
７． 得られた着眼点から結論をまとめる
マトリックス図作り方手順のまとめ
データ・・・
・・・？
Notes: マトリックス図作り方手順のまとめです。

## Slide 34
① Ｌ型マトリックス
34
マトリックス図の最も基本的なパターンです。
ＡとＢの要素をＬ型に配置した二元マトリックスで他の型の基本となっています。
Notes: 基本的パターンです。二元マトリックスで他の型の基本となっています。

## Slide 35
② Ｔ型マトリックス
35
ＡとＢ、ＡとＣの２つのＬ型マトリックスを、Ａを共通にしてＴ字型に組み合せたマトリックス図です。ＡとＢ，Ｃの組み合せを表しています。
Notes: Ａを共通にしてＢ，Ｃの組み合せを表しています。

## Slide 36
③ Ｙ型マトリックス
36
ＡとＢ、ＢとＣ、ＣとＡの３つのＬ型マトリックスを用いて、Ａ，Ｂ，ＣをＹ字型に組み合せたマトリックス図です。ＡとＢ・Ｃ、ＢとＣ・Ａ、ＣとＡ・Ｂの組み合せを表したものです。
Notes: Ａ、Ｂ、Ｃ ３対の事柄について関連を表しています。

## Slide 37
④ Ｘ型マトリックス
37
ＡとＢ、ＢとＣ、ＣとＤ、ＤとＡの４つのＬ型マトリックスを用いて、Ａ，Ｂ，Ｃ，ＤをＸ字型に組み合せたマトリックス図です。ＡとＢ・Ｄ、ＢとＡ・Ｃ、ＣとＢ・Ｄ、ＤとＡ・Ｃの組み合せを表しています。
Notes: Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄの４つの事柄のそれぞれのＬ型を組合せたものです。

## Slide 38
⑤ Ｃ型マトリックス
38
Ａ，Ｂ，Ｃをそれぞれ辺とするマトリックス図で、Ａ、Ｂ、Ｃの各要素の組合せは三次元空間上の点となります。
Notes: ＡとＢとＣの事柄の三次元の組合せを考える時に用います。

## Slide 39: 演習問題
「ＱＣサークル活動を活性化するには」の目的で、系統図・マトリックス図を作成し、有効手段を２～３項目挙げて下さい。
前提条件
１・３ｹ月以内で対策ができるもの。
２・全員がサークルメンバーの立場で考える。
39
Notes: 系統図、マトリックス図を合わせた演習問題です。

## Slide 40
「ＱＣサークル活動を活性化するには」に対する系統図
３次手段
ＱＣサークル活動の意義を管理者が理解する
ＱＣサークル活動を活性化するには
ＱＣサークル活動に対する教育を実施する
年度計画にＱＣサークル活動推進を義務付ける
他社をベンチマークする
有るべき姿を明確にする
標準化の貢献度を明確にする
ＱＣサークル活動における標準への取り組みを定量化する
品質マネージメントシステムに標準化を組み込む
ＳＤＣＡサイクルによる未然防止活動を推進する
ＱＣサークル活動の目的を明確にする
管理者の管理項目にＱＣサークル活動の成果を加える
標準化の成果を可視化する
標準化を積極的に推進する
基本目的
１次手段
２次手段
標準化のうれしさを実感させる
４次手段
管理者教育にＱＣサークル活動を追加
職長にＱＣサークル活動推進を義務付ける
課長の業務報告にＱＣサークル推進状況を入れる
管理者向けのＱＣサークル活動推進の教材を作成する
トップ企業にヒアリング調査
役員会議で議論してもらう
サークルリーダーや管理者にヒアリング調査する
ＱＣサークル本部に相談する
再発防止件数を管理する
課長の年度計画に標準化の取り組みを入れる
標準化の重要性をＱＣサークルメンバーに教育する
ＱＣサークル活動による標準化件数を管理する
効果金額を可視化
標準化推進委員会を設置
内部監査における監査項目に標準化を組み込む
職場の標準に起因するムリに対する改善を奨励する
40
Notes: 系統図の回答例です。

## Slide 41
４５
５
３
３
１５
３
１
５
２５
５
１
５
４５
５
３
３
２７
３
３
３
７５
５
５
３
４５
３
３
５
７５
５
３
５
１２５
５
５
５
２５
５
１
５
４５
５
３
３
７５
５
５
３
４５
３
３
４５
５
３
３
１２５
５
５
５
２７
３
３
３
管理者教育にＱＣサークル活動を追加
職長にＱＣサークル活動推進を義務付ける
課長の業務報告にＱＣサークル推進状況を入れる
管理者向けのＱＣサークル活動推進の教材を作成する
トップ企業にヒアリング調査
役員会議で議論してもらう
サークルリーダーや管理者にヒアリング調査する
ＱＣサークル本部に相談する
再発防止件数を管理する
課長の年度計画に標準化の取り組みを入れる
標準化の重要性をＱＣサークルメンバーに教育する
ＱＣサークル活動による標準化件数を管理する
効果金額を可視化
標準化推進委員会を設置
内部監査における監査項目に標準化を組み込む
職場の標準に起因するムリに対する改善を奨励する
４次手段
効果①
実現性②
経済性③
総合評価
５
総合評価点＝①×②×③
41
Notes: マトリックス図の回答例です。評価点は掛け算としています。

## Slide 42
３次手段
ＱＣサークル活動を活性化するには
基本目的
１次手段
２次手段
４次手段
演習問題 記入用紙A
42
Notes: 方策展開型系統図記入用紙です。

## Slide 43
３次手段
ＱＣサークル活動を活性化するには
基本目的
１次手段
２次手段
演習問題 記入用紙B
効果 | 実現性 | 経済性 | 総合評価
43
Notes: 系統マトリックス図の記入用紙です。

## Slide 44
「ＱＣサークル活動が活性化していない」に対する原因追求型系統図
テーマ終了件数が少ない
ＱＣサークル活動が活性化していない
同じようなテーマばかり選定する
サークル会合回数が少ない
演習問題 記入用紙A
なぜ
なぜ
なぜ
なぜ
44
Notes: 原因追求型系統図の記入用紙です。