## Slide 1
系統図法
否
５
△
△
○
採
１３
◎
○
◎
採否
得点
実現性
経済性
効果
ＱＣサークル東海支部静岡地区
QCサークル
方策展開型系統図 原因追求型系統図
標準版
Notes: 次に系統図の勉強をしましょう

## Slide 2
１．新ＱＣ七つ道具
P２
連関図法
親和図法
●ーーーーーーー
●ーーーーーーー
●ーーーーーーー
●ーーーーーーー
●ーーーーーーー
●ーーーーーーー
●ーーーーーーー
●ーーーーーーー
●ーーーーーーー
●ーーーーーーー
●ーーーーーーー
●ーーーーーーー
●ーーーーーーー
●ーーーーーーー
●ーーーーーーー
●ーーーーーーー
系統図法
マトリックス図法
項目の重みづけ
評価点×１
評価点×２
共通のテーマ
取組みやすさ
データーとりやすさ
緊
急
度
重
要
度
部門の方針
期待効果
総
合
点
問題点
項目
○
△
○
○
△
△
△
△
△
○
○
○
○
○
○
○
37
33
53
23
43
○
○
△
△
×
×
×
×
×
△
△
×
○
○
△
○
○
×
×
１．○○の△△が出来ない
２．○○の不良が多い
３．××の処理時間が長い
４．××の生産が遅れる
５．△△の苦情が多い
手法名
イメージ
①→②→⑤→⑧→⑪→⑭→
⑮
⑦←⑥
⑩←⑨
⑫→⑬
③→④
PDPC法
１
2
3
4
5
No
7
6
家へ連絡
家人が定期券持参
会社へ電話し
遅刻を連絡する
取りに帰る
取りに帰る
遅刻して出社
遅刻して出社
会社へ電話し
遅刻を連絡する
用途・目的
問題となっている事象の相互の因果関係（原因と結果、手段と方法）を整理し、問題解決の糸口を見つけ出すための手法。
目的、目標、結果などのゴールを設定し、このゴールに到達
するための手段や方策となるべき事柄をツリー状に展開していく。
対策案の検討や、要因解析などに使われる。
対になる問題の要素を行と列に配置し、その交点に各要素の 関連の有無や度合いを表示することで問題解決へのヒントを 得るための手法。
ﾏﾄﾘｯｸｽﾃﾞｰﾀ
解析法
マトリックスの各交点に数値データが配列されている場合に、 データのもつ情報を一度になるべく多く表現できるような合成得点（主成分）を求める事で、総合力や特性を調べるための手法。
プロジェクトの作業日程や時間の管理のための ネットワーク図法。決められた日程で終了させるには どの作業を遅らせてはならないかを明確にする手法でもある
アイデアや意見などの言語データを、カードに書き出し、類似する グループにまとめていくことにより、問題の本質をとらえ、問題解決に導くための手法。
Process Decision Program Chart
ｱﾛｰﾀﾞｲﾔｸﾞﾗﾑ法
計画を実施するうえで、事前にさまざまな状況を予測し、できるだけ望ましい方向に導いたり、重大事態に至ることを回避する方案を得るための手法。
Notes: 時間が有ったら説明する。
新7つ道具にはこのような手法があります。

## Slide 3
２. 系統図の種類
１）方策展開型系統図
３）機能展開型系統図
目的を達成するための手段を系統的に展開する。
製品や業務の持つべき機能を果たすために基本機能～部分機能を展開する。
ＱＣサークル活動を活性化するには
ＱＣサークル活動の意義を管理者が正しく理解する
標準化のうれしさを実感させる
２）原因追求型系統図
系統図における目的を問題に、手段を原因に置き換え要因を追求する。
ＱＣサークル活動が停滞
ＱＣサークル活動の意義を管理者が知らない
標準化のうれしさを実感していない
P3
４）構成要素展開型系統図
ＶＥ活動における機能分析に用いる事が多い。
発火部
ガス噴出部
カバー部
ノズルアセンブリ
発火アセンブリ
バネ
発火石
支柱
ノズル
ライター
新商品を開発する
商品を企画する
商品を設計する
マークティング戦略を設定
商品コンセプトを設計
目標市場を調査

## Slide 4
３．系統図法（方策展開型）
（１）系統図法（方策展開型）は「目的－手段＝目的－手段」と系統的に
図解展開することにより、問題の全容を明らかにするとともに重点
事項を明確にして、目的を達成するための最適手段・方策を追求して
いく方法です。
図１．系統図（方策展開型）の概念図
そのために何をする（第１次手段）
手段→目的
手段→目的
（第１次手段）
ある事をしたい（基本目的）
基本目的
１次手段を達成するために何をする（第２次手段）
手段→目的
手段→目的
手段→目的
手段→目的
（第２次手段）
２次手段を達成するために何をする（第３次手段）
（第３次手段）
対策案
手段
手段
手段
手段
手段
手段
手段
手段
P4
Notes: 系統図は問題解決手順に沿ってテーマを解決するときに、対策立案でよく使います。
目的に対してそれを達成する為の手段を1次2次3次と系統的に導き出すのに
使います基本目的に対して、1次手段が2次手段の目的に、
2次手段が3次手段の目的になります。こうして系統だって対策案を検討して行きます。

## Slide 5
P5
（２）なぜ、良く使われるのか
1)対策はひとつだけでなく、数多くあるということを理解できる、確認できる。
［例えば］ 静岡から東京に行く場合、その手段は
新幹線・ＪＲ在来線・高速バス・自家用車・ヘリコプター・ヒッチハイク等色々と考えられます。
“○○部品の誤組付けをなくす”という場合
①部品の表示方法を変える。
②置き場所の変更。
③作業順序の変更。
④組付け指示票の変更。
ゴール
3)上司や関係者に対し、説得力がある。
上記の①、②により理論的に正しい「系統図」が出来るので、よりよい対策案であることの証明になる。
2)メンバー全員で話し合うことにより、ヌケやモレがなくなる。
①色々な角度
②立場
③知識
ヌケ・モレが少なくなる。
Notes: なぜよく使われるかですが。
問題に対する対策は一つだけでなく、数多くあり、それを確認できるからです。
たとえば静岡から東京へ行く場合、移動手段は、新幹線やバスなど色々考えられます
職場の問題でも、「部品の誤組み付けをなくす」とした場合には、
表示方法の変更や置き場の変更など、色々対策しないと問題は解決しません。
またメンバーで話し合い作成することで、対策もれを無くすことが出来ます。
また、対策を打つときには上司の承認が必要ですが、このときの説明資料として使えば
理論的に実証しているので、説得しやすくなります。

## Slide 6
手順１． テーマの選定（作成する目的を明確にする）
手順２． 基本目的と制約条件の明確化
手順４． ２次手段の抽出
手順３． １次手段の抽出
手順５． ３次・４次手段の抽出
手順６． 目的達成の可能性確認
４－1. 系統図（方策展開型）の作成手順
手順７． 最適手段の選定と結論の要約
P6

## Slide 7
４－2. 系統図（方策展開型）の作り方
図２． 「混雑しない食堂にする」の系統図
図２のような一般的な系統図を作成する手順について説明します
P７
3次手段
作成者： ○○○サークル
作成日：２０××年 ６月 １日
2次手段
入り口側の流れをｽﾑｰｽﾞにする
一度に人が来ないようにする
休憩時間の時間差設定
人気を想定した順路設定（ｽﾍﾟｰｽ）
返却口の流れをｽﾑｰｽﾞにする
調理・配膳をスピードアップする
混雑しない食堂にする
並びが通路にはみ出ないようにする
流れを止める要因を排除する
クロスしない順路設定
箸等の備品必要数量の把握・設置
返却が複数客出来るようにする
返却に時間をかけない
返却口の改造
返却方式の改善（客は洗わない）
返却手順等の見直し
隣の倉庫を移転する
机・椅子のｻｲｽﾞ見直し
ｶｳﾝﾀｰ、二人用の導入
最短距離化
外段取りの導入
作業要領の標準化と教育
工数の平準化
ｽﾍﾟｰｽを増やす
机・椅子を増やす
ﾆｰｽﾞに合せた備品の採用
最短の手順・経路に見直しする
基本目的
1次手段
制約条件
△△△△
△△△△
ｽﾍﾟｰｽの活用を見直しする
誰でも最適な作業方法でできる
うまく流れる食堂レイアウト見直し
Notes: この図のような系統図をどう作成するか勉強して行きます。
「混雑しない食堂にする」を基本目的に1次2次3次と対策を検討していきます。
1次で4つの手段が上がり2次で10個の手段となり、3次では１５種の対策案が求められています。

## Slide 8
P8
◇メンバーで話し合う前に全員が何のために系統図を作成するのかを理解して おくとその目的に合った意見が出され”よい系統図“がつくれます。
手順１. テーマの選定
★混雑しない食堂にするには
具体的には
２）制約条件
（例） １．投資額を最小限にする
２．食事時間を変えない
◇最適手段を選定するとき末端手段の実現性を評価 するのに必要。
混雑しない食堂にする
図３．基本目的
２重枠で囲むと他と区別出来るよ
手順２. 基本目的と制約条件を明確にする
①今回取り上げようとしている問題点のことです。
③曖昧な語句や色々な解釈が出来るような表現は
さけてください。
②系統図の要ですので 簡単に明瞭な語句にしてください。
１）基本目的
（例）「○○を△△にする」又は「○○の××を△△する」
Notes: 実際に作成する手順ですが、手順①ではまずメンバーが話し合い、何の目的で作成するのか理解しあってください。
「現実的に実行できる案」、「理想的にな対策を皆で考える」ためという意識をもってください。
次に基本目的を明確にします、基本目的とは、今回取り上げようとしている問題の事です。
系統図の要です、なるべく解りやすい明瞭簡潔な語句にしましょう。
あいまいな語句はさけ
「○○を△△にする」又は「○○の××を△△するという風に具体的に設定してください
書き方は縦書きでも横でも構いません。
今回は「混雑しない食堂にする」という目的を設定しました。

## Slide 9
３）各人で書くと大きなこと、小さなこと色々と書きます、 そうすると整理に多くの時間が必要となってきます。
１次手段は大分類項目的に考えて書くとよい。
★特性要因図で使う５M（人・設備・方法・材料・測定）別に 一次手段を考えるのも１つの方法です。
★費目別、工程別、立場別、場面別等分け方はいろいろあり ます。抜けがでないようにするのがポイントですので、 「○○を改善する。」⇔ 「○○以外を改善する」 でもOKです。
P9
手順３. １次手段の抽出
図３．一次展開
混雑しない食堂にする
入り口側の流れをｽﾑｰｽﾞにする
返却口の流れをｽﾑｰｽﾞにする
調理・配膳をｽﾋﾟｰﾄﾞｱｯﾌﾟする。
ｽﾍﾟｰｽの活用を見直しする
目的
1次手段
４）１次手段が決まったら、基本目的と1次手段のつながりは、
正しいかどうかチェックして下さい。 「入り口側の流れをスムーズ にする」 ことが出来れば「食堂の混雑がなくなる」のかどうかとい うことです。
１）基本目的が決まったら、次に「それを達成するために どんな事をしたらよいのか」という一次手段を考えます。
２）皆でブレーンストーミングを行い、各人の考えたことを 小さな紙に書いて皆で討議して決める方法が多い。
Notes: 次に基本目的が決まったら、次に「それを達成するためにどんな事をしたらよいのか」
という一次手段を考えます。
皆でブレーンストーミングを行い、各人の考えたことを小さな紙に書いて皆で討議して決める方法が多い
こうした方が、幅広い対策案が出てきます。
1次手段は、大分類項目的に、挙げてください。５Mで考えるのもいいでしょう。
1次手段が決まったら、目的と手段があっているかチェックしましょう。
手段から目的へと逆に流れを確認しましょう、

## Slide 10
P10
手順４. ２次手段の抽出
１）１次手段を「目的」として２次手段を皆で考えます。
混雑しない食堂にする
入り口側の流れを ｽﾑｰｽﾞにする
図４． 二 次 展 開
並びがはみ出ないようにする
流れを止める要因を排除する
一度に人がこないようにする
目的
手段
（チェック）
２）この場合も「並びがはみ出ない」 ようになれば 「入り口側の流れをスムーズにする」 ことは出 来るのかというチェックをして下さい
図５．系統図の展開の考え方
Ａ
Ｂ１
Ｂ２
Ｃ１
Ｃ２
Ｃ３
Ｃ４
・A を達成するには、B1 ＯＲ B2 を実行する
・B1 ＯＲ B2 を実行すれば、A は達成できる
・B1 を達成するには、C1 ＯＲ C2 を実行する
・C1 ＯＲ C2 を実行すれば、B1 が達成できる
・B2 を達成するには、C3 ＯＲ C4 を実行する
・C3 ＯＲ C4 を実行すれば、B2 が達成できる
系統図における手段系列は、原則として“ＯＲ”回路で二つの手段が有った場合は少なくともどちらかを実施する必要が有る。
Notes: 次に1次手段を目的におき、2次手段を考えます。
図５の様に1次目的の「入り口の流れをスムースにする」を目的にし、2次手段を考えます。
「並びがはみ出さないようにする」「流れを止める要因を排除する」「一度に
人が来ないようにする」が2次手段となります。
図６の様に、 Aを達成するには、B1 、 B2 を実行する。
次に B1とB2を実行すればAは達成できる、B1を達成するにはC１C2を実行する
同様にC1C2を実行すればB1が達成すると言う具合にして確認しながら
作成して行きます。

## Slide 11
P11
手順５. 3次、4次手段の抽出
１）２次手段を目的として、それを達成するための手段（３次手段）を考えます。
２）３次手段を目的として、それを達成するための手段（４次手段）を考えます。
一体どこまで展開すればよいのか？
具体的な対策がとれる案まで展開
図６． ３ ･４次 展 開
並びがはみ出ないようにする
流れを止める要因を排除する
２次手段
人気を想定した順路（ｽﾍﾟｰｽ）を設定する
各並びと通行人がｸﾛｽしない順路を設定
３次手段
入り口側の流れを ｽﾑｰｽﾞにする
１次手段
混雑しない食堂にする
目 的
４次次手段
ﾒﾆｭｰ別の・・
Notes: 次に3次４次と展開して行きます。これも同じように
二次手段の「並びがはみ出ないようにする」を目的として、それを達成するための手段人気を
「想定した順路を設定する」を三次手段と考えます
これを続け、具体的な対策が取れる案になるまで展開して行ってください。

## Slide 12
手順６. 目的達成の可能性確認
◇手順５で系統図を作成することが出来たら、下位の手段を実施することで、上位の 目的が本当に達成できるかすべての手段で設問し抜け落ちが無いか確認する。
３次手段
入り口側の流れをｽﾑｰｽﾞにする
一度に人がこないようにする
休憩時間の時間差設定
人気を想定した順路設定（ｽﾍﾟｰｽ）
返却口の流れをｽﾑｰｽﾞにする
混雑しない食堂にする
並びが通路にはみ出ないようにする
流れを止める要因を排除する
クロスしない順路設定
箸等の備品必要数量の把握・設置
返却が複数客出来るようにする
返却に時間をかけない
返却口の改造
返却方式の改善（客は洗わない）
返却手順等の見直し
隣の倉庫を移転する
机・椅子のｻｲｽﾞ見直し
ｶｳﾝﾀｰ、二人用の導入
ｽﾍﾟｰｽを増やす
机・椅子を増やす
ﾆｰｽﾞに合せた備品の採用
基本目的
１次手段
２次手段
ｽﾍﾟｰｽの活用を見直しする
うまく流れる食堂レイアウト見直し
設問
設問
図７． 「混雑しない食堂にする」の系統図①
P12

## Slide 13
作成者： ○○○サークル
作成日：２０××年 ６月 １日
◇ 最後に①名称 ②作成者 ③作成年月日 ④制約条件など関連事項を記入し完成です。
関連事項を記入する
P13
図８． 「混雑しない食堂にする」の系統図②
２次手段
入り口側の流れをｽﾑｰｽﾞにする
返却口の流れをｽﾑｰｽﾞにする
調理・配膳をスピードアップする
混雑しない食堂にする
基本目的
１次手段
制約条件
△△△△
△△△△
ｽﾍﾟｰｽの活用を見直しする
一度に人がこないようにする
並びが通路にはみ出ないようにする
流れを止める要因を排除する
返却が複数客出来るようにする
返却に時間をかけない
ｽﾍﾟｰｽを増やす
机・椅子を増やす
ﾆｰｽﾞに合せた備品の採用
最短の手順・経路に見直しする
誰でも最適な作業方法でできる
３次手段
休憩時間の時間差設定
人気を想定した順路設定（ｽﾍﾟｰｽ）
クロスしない順路設定
箸等の備品必要数量の把握・設置
返却口の改造
返却方式の改善（客は洗わない）
返却手順等の見直し
隣の倉庫を移転する
机・椅子のｻｲｽﾞ見直し
ｶｳﾝﾀｰ、二人用の導入
最短距離化
外段取りの導入
作業要領の標準化と教育
工数の平準化
うまく流れる食堂レイアウト見直し

## Slide 14
P14
一度に人が来る
流れが止まる
食堂が混雑する
食堂施設
ｽﾍﾟｰｽ容量が不足
返却口で混む
処理に時間がかかる
入り口付近が混む
並びや通行者がｸﾛｽ
順路設定がまずい
並びがはみ出る
全体ﾚｲｱｳﾄが悪い
全部洗っている
全体ｽﾍﾟｰｽが不足
利用者のﾆｰｽﾞに合っていない
集中する休憩時間設定
箸等がなくなる
返却が一人づつ
返却口が狭い
返却手順が悪い
運営方法
机・椅子のｻｲｽﾞ形状が不適切
一人用、2人用なし
ﾒﾆｭｰにより並びの長さに偏り
ﾒﾆｭｰ別に長さを想定していない
利用者
調理・配膳員
特性要因図の重要要因の系統図を作る場合
図９．特性要因図から系統図へ展開
◇特性要因図で、色々な要因の中から重要要因（攻撃対象）を絞り込んだら 次に具体的な対策案を系統図で決める方法があります。
目的を表現
手段的表現にする
手段的表現にする
（特性）
（目的）
（重要要因②）
混雑しない食堂にする
ﾒﾆｭｰ別に順路設定する
全体ｽﾍﾟｰｽを増やす
２次手段
３次手段
１次手段
（重要要因①）
Notes: この図は特性要因図と系統図をリンクさせ活用するやり方です、
特性要因図の、特性を系統図の基本目的に入れます、
「混雑しない食堂にする」です、そして
特性要因図の主要因の「メニュー別に長さを想定していない」と
「全体スペースが不足」を１次方策にいれます、そして
２次手段３次手段と対策案を検討して行きます。こうして効率の良い対策案の検討が
出来るようになります。
注意する事は、特性要因図の主要因はこの時点ではまだ容疑者です
しっかり調査して真因であること確認した上で1次手段とすることを
忘れないようにして下さい。
このような使い方も覚えておくと便利です。
以上で系統図の説明は終了です。

## Slide 15
P15
図10．系統図とマトリックス図の組み合わせ
２）複数の実施ﾚﾍﾞﾙの手段を予想効果、実現性などから 評価し、実施事項を決定する。
１）マトリックス図とセットにして最適手段の選定を行う。
手順７. 最適手段の選定と結論の要約
制約条件 １．投資額を最小限にする
２．食事時間を変えない
得点＝①×②×③×④
マトリックス図
評 価 項 目
総合評価
得 点
管理容易さ④
経済性③
予想効果①
実現性②
９
４５
１３５
４５
７５
１５
４５
２７
×
○
◎
○
△
△
◎
△
３
１
３
５
１
３
３
３
１
３
３
１
５
１
３
３
３
３
３
５
３
１
１
１
１
５
５
３
３
５
５
３
混雑しない食堂にする
入り口側の流れをｽﾑｰｽﾞにする
並びが通路にはみ出ないようにする
ｸﾛｽしない順路設定
人気を想定した順路設定
ｽﾍﾟｰｽの活用を見直しする
流れを止める要因を排除する
うまく流れるﾚｲｱｳﾄ見直し
箸等の部品必要量設置
休憩時間の時間差設定
ｽﾍﾟｰｽを増やす
机・椅子を増やす
隣の倉庫を移転
机・椅子のｻｲｽﾞ見直し
ｶｳﾝﾀｰ、二人用の導入
一度に人がこないようにする
ﾆｰｽﾞに合せた備品の採用
Notes: こうして作成した、系統図は、マトリックス図と合わせて使うのが一般的です。
系統図で、多くの案を出し、その中から、一番効果的な対策を決定するやり方です。
この図の様に、評価項目を決め、点数で評価し、総合点でどの対策を実施するか
を決めています。

## Slide 16: ４－3．系統図（方策展開型）作成上の注意点
１）基本目的である目標値を明確にする
・基本目的である目標値により結果が異なってくる。
２）制約条件を明確にする
３）１次手段を慎重に抽出する
４）系統図における手段はＯＲ回路である
５）最適手段には３要素が必要
６）効果に対する評価の高い手段を大切にする
・最適な解決手段を摘出するとき必要。
・特性要因図や連関図などで根本原因を追究する事が重要。
・二つの二次手段が発想された場合は少なくともどちらかを実施する必要が有る。
・技術・システム・人の三要素に関する改善又は改革を取り上げる必要が有る。
・効果が高いが、実現性・経済性が低いと判断した対策こそ重要。
P16

## Slide 17
５. 系統図（原因追求型、なぜなぜ分析）
「なぜ」を繰り返しながら、発生している事象の原因を論理的に追究していき、ねらいとするもの（再発防止策）を導く分析のことをいう。
事 象
なぜ
なぜ
なぜ
なぜ
なぜ
なぜ
なぜ
なぜ
なぜ
なぜ
なぜ
なぜ
なぜ
なぜ
NG
OK
NG
NG
OK
OK
再発
防止策
再発
防止策
再発
防止策
図１１．系統図（原因追求型）の概念図
P１7

## Slide 18
５-1. なぜなぜ分析を進める前に確認すべき５項目
１）原因追求と対策を要する課題（テーマ）をしっかり抽出する
２）モノゴトを見極めて絞り込む
３）分析する事象の表現に気をつける
・使命を念頭において発生した出来事から、原因追及と再発防止を 必要とする課題をより具体的に抽出する。 ・一つの大きな出来事に対して課題は一つとは限らない
小集団活動が活発でない
どういう事象を示して言っているのか をはっきりさせてからスタートする
ねじ不良
設計ミス
どんな不良かはっきりさせる
どんなミスなのかはっきりさせる
P18

## Slide 19
４）原因追求すべき対象をしっかり把握する
５）前提条件を確認する（要因から排除できるものを主にリストアップする）
①発生時点の状況を把握する
②プロセスやいきさつを確認する
③作業のやり方や構造（部品や設備など）まで確認する
④それぞれの役割を確認する
（レイアウト・発生時間・発生時の条件・人数 など。）
（対象となる作業や部品などを改めて現場現物で確認する。）
（つながりや順序に沿いながら細かく「なぜ」を進める。）
（作業や部品、人などの役割をはっきりさせ「なぜ」を引き出しやすくする。）
・要因から除外できるものをリストアップすることで効率的な分析ができる。
(例) ・ 図面は間違っていなかった ・作業標準書は有った ・部品納入時にキズは無かった
P19

## Slide 20
１）「事象」や「なぜ」はワンカット表現にする
２）出だしの「なぜ」は発生部位・形態に着目し発生原則（条件）をもとに表現する
３）逆に読み返しても、順序良く論理がつながるように「なぜ」を展開する
４）並列に挙げた「なぜ」がすべて発生しなかったら、前の「なぜ」は発生しないか をチェックする
５-2. なぜなぜ分析を進める１０のポイント
Hさんは両手に道具を抱えていたので
段差に引かかって、よろけて転んだ
事象
Hさんは転んだ
・発生部位を焦点に絞って最初のなぜを切り出す。
・安易に４Mなどに区分しない。
・「なぜ」を繰り返すときは手前の「なぜ」に繋がるかチェックしながら進める。
・逆から読んでもつじつまが合うようにする。
・分析途中でも人間の動作に係る「なぜ」が出てきたら考えるのを中断し 対象となる手順を書き出すと良い。
なぜ
なぜ
チェック
P20

## Slide 21
５）分析のねらいを踏まえた「なぜ」を展開する
６）誰もが同じイメージできる「なぜ」を展開する
７）形容詞を使う場合は、比較の対象を明確にする
・言い訳のような「なぜ」を 出さない。
棚から部品を取り出すときに間違って取りだした
新人だった
なぜ
・なるべく抽象的な表現は使わない ・～が悪いという表現は使わない
配管を固定していなかった
作業者Ａが配管を固定していなかった
修正
積荷の荷重が大きかった
クレーンの最大吊り上げ荷重に対して積荷の荷重が大きかった
修正
作業者が類似の部品と見間違えた
なぜ
なぜ
なぜ
なぜ
なぜ
なぜ
P21

## Slide 22
８）個人的な話（臨床心理面）には「なぜ」で踏み込まない
９）再発防止策を見い出せるところまで「なぜ」を繰り返す
１０）現場、現物で、「なぜ」を検証する
・個人的な要因に入り込まず、同じ作業 をしている人全員に役立つ再発防止策 を導き出す方向に向ける。 ・個人的要因以外について「なぜ」を列記 していく。
間違った数字が入力されていた
作業者が間違った数字キーを押してしまった
作業者がボーとしていた
作業者が間違った数字を入力した事に気づかなかった
なぜ
なぜ
消火器が無かった
消火器を設置する
再発防止策
安全設備の担当者が決まっていなかった
期限切れで廃棄後購入しなかった
安全設備に関する責任者を決め定期的にチェックする
なぜ
なぜ
なぜ
検証方法 ： 観察 ・聞き取り調査 ・分解点検 ・計測 ・再現実験
P22

## Slide 23
手順１．課題（テーマ）の抽出と事象の絞込み
手順２．分析対象の理解、絞込み
手順３．前提条件の確認
手順４．分析と検証の実施
５-3. 原因追求型、なぜなぜ分析の進め方
・発生したトラブルの中から課題を抽出する
・分析対象の作業、業務、設備などの仕組みや、発生のいきさつを 把握する
・限定した範囲の中での「なぜ」を繰り返すためで、より効果的効率的 に進めるのに必要。
・分析を進める１０のポイントをもとにねらいから外れないように分析をする。 ・再発防止策が見い出せるところまで「なぜ」を繰り返す。
P23

## Slide 24
テーマ ： 機械の異常停止
オーバーロードが掛かった
軸受けの潤滑不良
潤滑ポンプの供給圧が低い
ポンプの軸が磨耗してガタガタになっている
吸い込み口にストレーナーが無く切紛が入った
なぜ停止したか？
なぜ？
なぜ？
なぜ？
なぜ？
潤滑油の油量が不足していた
点検が不十分で補給していなかった
潤滑油が漏れていた
パイプが他の設備に接触し曲げられた
職制が教育をしていなかった
なぜ？
なぜ？
なぜ？
（人への責任転嫁は良くない）
５-4. なぜなぜ分析実施例
なぜ？
なぜ？
異常停止の機械的な問題を追及していく
図１２．機械の異常停止のなぜなぜ分析図
再発防止へ
再発防止へ
P24

## Slide 25
どうもありがとう
御座いました
P25
（参考図書）
日科技連出版社
・新ＱＣ七つ道具（入門） ・ＱＣ手法の活かし方 ・なぜなぜ分析１０則 真の倫理力を鍛える
QCサークル静岡地区
Notes: 以上で問題解決の基本手順と、7つ道具の特性要因図とパレート図、ニュー７つ道具の系統図、
勉強をしました。他にも道具は沢山あります。これらをサークルで勉強して、
日常の活動に役立ててください。
いずれも日科技連より、解りやすい参考図書が出ております。サークルで購入などして
勉強して行きましょう。
以上で講義を終わります。

## Slide 26
「ＱＣサークル活動を活性化するには」に対する系統図
３次手段
ＱＣサークル活動の意義を管理者が理解する
ＱＣサークル活動を活性化するには
ＱＣサークル活動に対する教育を実施する
年度計画にＱＣサークル活動推進を義務付ける
他社をベンチマークする
有るべき姿を明確にする
標準化の貢献度を明確にする
ＱＣサークル活動における標準への取り組みを定量化する
品質マネージメントシステムに標準化を組み込む
ＳＤＣＡサイクルによる未然防止活動を推進する
ＱＣサークル活動の目的を明確にする
管理者の管理項目にＱＣサークル活動の成果を加える
標準化の成果を可視化する
標準化を積極的に推進する
基本目的
１次手段
２次手段
標準化のうれしさを実感させる
４次手段
管理者教育にＱＣサークル活動を追加
職長にＱＣサークル活動推進を義務付ける
課長の業務報告にＱＣサークル推進状況を入れる
管理者向けのＱＣサークル活動推進の教材を作成する
トップ企業にヒアリング調査
役員会議で議論してもらう
サークルリーダーや管理者にヒアリング調査する
ＱＣサークル本部に相談する
再発防止件数を管理する
課長の年度計画に標準化の取り組みを入れる
標準化の重要性をＱＣサークルメンバーに教育する
ＱＣサークル活動による標準化件数を管理する
効果金額を可視化
標準化推進委員会を設置
内部監査における監査項目に標準化を組み込む
職場の標準に起因するムリに対する改善を奨励する

## Slide 27
４５
５
３
３
１５
３
１
５
２５
５
１
５
４５
５
３
３
２７
３
３
３
７５
５
５
３
４５
３
３
５
７５
５
３
５
１２５
５
５
５
２５
５
１
５
４５
５
３
３
７５
５
５
３
４５
３
３
４５
５
３
３
１２５
５
５
５
２７
３
３
３
管理者教育にＱＣサークル活動を追加
職長にＱＣサークル活動推進を義務付ける
課長の業務報告にＱＣサークル推進状況を入れる
管理者向けのＱＣサークル活動推進の教材を作成する
トップ企業にヒアリング調査
役員会議で議論してもらう
サークルリーダーや管理者にヒアリング調査する
ＱＣサークル本部に相談する
再発防止件数を管理する
課長の年度計画に標準化の取り組みを入れる
標準化の重要性をＱＣサークルメンバーに教育する
ＱＣサークル活動による標準化件数を管理する
効果金額を可視化
標準化推進委員会を設置
内部監査における監査項目に標準化を組み込む
職場の標準に起因するムリに対する改善を奨励する
４次手段
効果①
実現性②
経済性③
総合評価
５
総合評価点＝①×②×③

## Slide 28
３次手段
ＱＣサークル活動を活性化するには
基本目的
１次手段
２次手段
４次手段
演習問題① 記入用紙A

## Slide 29
３次手段
ＱＣサークル活動を活性化するには
基本目的
１次手段
２次手段
演習問題① 記入用紙B
効果 | 実現性 | 経済性 | 総合評価

## Slide 30
「ＱＣサークル活動が活性化していない」に対する原因追求型系統図
テーマ終了件数が少ない
ＱＣサークル活動が活性化していない
同じようなテーマばかり選定する
サークル会合回数が少ない
演習問題② 記入用紙A
なぜ
なぜ
なぜ
なぜ

## Slide 31
３次手段
基本目的
１次手段
２次手段
演習問題② 記入用紙B
効果 | 実現性 | 経済性 | 総合評価