## Slide 1
（参考） N7教育資料作成：連関図法
資料作成の基本案（Q7教育資料より）
１．・・・とは、 目的・種類・利点
２．・・・の書き方、手順、演習
３．作成例、活用例、作成・活用のポイント

## Slide 2: ＱＣ手法の基礎 ─ 新ＱＣ七つ道具 ─
ＱＣサークル東海支部静岡地区
QCサークル
標準版
17年 月改訂
（連関図法）

## Slide 3
１．連関図法とは
連関図法とは、『あるべき姿』や『ありたい姿』と
現状の間にあるギャップの 発生原因を「事実データ」
に基づいて、『なぜなぜ分析』を用いて、複雑な原因が
絡み合う問題について「原因と結果」や「目的と手段」
などその関係を論理的につないでいくことにより適切
な解決策を見出すための図法である
この図法は、数人のグループメンバーで数回にわたり書き改めていく過程でメンバーのコンセンサスや発想の転換がはかれ、問題の核心をさぐり解決に導いていく手法である。
Notes: １．連関図法とは、あるべき姿やありたい姿と現状の間にあるギャップの発生原因を
事実データに基づいて、なぜなぜ分析を用いて原因と結果の関係を論理的に示すことで
明らかになる手法です。
特徴はＱ７手法の特性要因図と同じように、なぜなぜで真の要因まで探しだしていく手法です。
要因図と異なるのは、要因間の関係まで検討できる、すなわち複雑な要因まで探し出せる点です。

## Slide 4
２．連関図法の利点
（１）QCサークルの活動が不活発である原因を究明したい
・QCサークル活動が不活発になっていると思われる事象が多く散見され
その根本原因を究明したい。
（２）工程内不良の発生原因を究明したい
・日々の生産工程で人の変化点に起因すると思われる多数のトラブルが
発生している。表面的にはヒューマンエラーで処理されるが、その根本
原因を究明したい。
（３）不安全業務を撲滅したい
・業務安全が明るい職場作りの第一歩であるが、赤チン災害がなくなら
ない。そこで、様々な災害に潜む不安全業務の発生原因を究明したい。
（４）３Ｓの徹底を図りたい
・３Ｓ（整理・整頓・清掃）活動を行っているが、「必要な書類が必要な時に
有るべき場所に無い」といった問題が後を絶たない。そこで、このような
状況に共通する根本原因を究明したい。
Notes: ２．連関図法の利点について説明します。
（１）～赤字を読み黒ポチの具体例を説明していく。
この他にも色々な問題を解決する場合にも用いることも出来ます。

## Slide 5
３．連関図法の見方
図：１ 原因探索の連関図
問題点
（結果）
原因
結果
＝
原因
結果
＝
原因
結果
＝
原因
結果
＝
原因
結果
＝
原因
結果
＝
原因
結果
＝
原因
結果
＝
原因
原因
原因
要因
原因
要因
原因
結果
＝
原因
結果
＝
一次
原因
二次
原因
三次
原因
矢線
静岡太郎
作成者： ○○○サークル
作成日：２０××年 ６月 １日
Notes: ３．連関図法の見方です。
基本は中心に問題点を配置して一次原因、二次原因、
三次原因と配置してそれぞれ関連があるものを、矢線で結合してきます。

## Slide 6
４．連関図法の種類①
問題点
図：２ 問題点を中心に置いた連関図
１） 問題点を中心に置いた連関図
・最もよく使われている、問題点を
中心にして原因が複雑に絡み合っ
ている状態を表すのに用いられる。
２） 問題点を端に置いた連関図
・問題点に対して片側に原因を表した
方がわかりやすい場合に用いられる。
問題点
図：３ 問題点を端に置いた連関図
Notes: ４．次に連関図法の種類について説明します。
連関図法には大きく分けて４つの種類があります。
まず１つ目は、連関図法で良く使われるものとして、問題点を中心としたものとして
複雑に絡み合っている状態を表すもの
２つ目は、問題点を端に置いたもの、これは片側に原因を表した方がわかりやすいものです

## Slide 7
５．連関図法の種類②
３） 問題点を図示しない連関図
・問題点に対する原因の関係は図に必要ない
・問題点を図に表すとかえってわかりにくく
なる場合で、原因相互の間にどのような
関係があるかを知りたい時に用いられる。
・いくつかの問題点があって、それらの問題点
間の関係が複雑な場合に用いられる。
４） 複数の問題点をもつ連関図
・それぞれに共通の原因が多くある２つ
以上の問題点について、１つづつ別々に
連関図を作成して後でまとめるよりは、
最初から２つ以上の問題点について同
時に原因を探索する方がよい場合に用
いられる。
図：４ 問題点を図示しない連関図
問題点Ａ
図：５ 複数の問題点をもつ連関図
問題点Ｂ
問題点Ｃ
Notes: ３つ目に、問題点を図示しないものとして、原因相互の間にどのような関係があるかを知りたい時など
４つ目は、複数の問題点をもつもの。問題点を一つづつ解析するよりも、２つ以上の問題点に対して
同時に原因追及する場合などに用います。

## Slide 8
６．連関図の作り方
手順１．テーマを選定する
（今回の事例は「満足していただける食堂を提供できていない」
というテーマを選定しています）
・・問題点を中心に置いた連関図で進めます。
特性要因図では解決できない、多くの相互に関連した原因を
包んだテーマを取り上げる。
模造紙やテーブルの中心へ置く
表現は、
主語＋述語
なぜ満足していただける食堂を提供できていないのか？
Notes: ６、ここからは連関図法の作り方について、手順を追って説明していきます。
まず最初に手順１．テーマを選定します。特性要因図では解決できない問題を取り上げるといいでしょう。
今回の事例は「満足していただける食堂を提供できていない」というテーマを取り上げています。
問題点は模造紙などの中心として置きます。言語は主語＋述語で表現しましょう。

## Slide 9
手順２．一次要因を抽出する
対象とする問題に関連する情報（観察、調査、固有技術等）
を収集し、それの中から問題となる事象・現象を見つけ、
それらを一次要因とする。
手順１で出たテーマの近くに一次要因を配置していき、
矢線は要因から結果へ向けて引いていきます。
なぜ満足していただける食堂を提供できていないのか
食事しやすい食堂になっていない
料金が高い
要因
結果
矢線を引く
良い料理を美味しく提供する工夫がされていない
Notes: 手順２、一次原因を抽出します。
対象とする問題に関連する情報を収集し。それらの中から問題となる事実・現象をみつけて
それらを一次原因としてテーマの近くに配置し、テーマに向けて矢線を引きます。
今回の事例では、食事しやすい食堂になっていない。などを配置しました。

## Slide 10
手順３．二次以降の原因を追究する
1)一次要因以降、「なぜなぜ」を繰り返し、原因の深堀りを行う。
2)原因の深堀りと並行し、これらの要因だけでこのような事象
が起きるのか、道筋は通っているか、を常に考える。
（要因から結果を見直す。）
3)矢線で因果関係や要因間の関連を示す。
一次要因
なぜこのような事がおきるのか？
二次要因
なぜこのような事がおきるのか？
三次要因
なぜなぜを繰り返す
道筋は通っているか確認
だからこうなった
だからこうなった
Notes: 手順３、二次要因以降の原因を追究していきます。
１、なぜなぜを繰り返して原因の深堀を行っていきます。
２、事象が起こる道筋は通っているか確認していきます。
３、矢線で因果関係や要因間の関連を示します。
（□枠内を説明する）

## Slide 11
手順４．連関図を確認し、必要に応じて修正する。
作成された連関図における要因の抜け、モレがないか、「要因⇒結果」の
関係を見直して、必要な矢線 を追加します。
手順５．必要事項を入力する。
連関図の作成が終わったら、作成日・参加メンバー名などの
必要事項を記入。
要因の抜け
要因のモレ
要因⇒結果
作成日
ﾒﾝﾊﾞｰ
の記入
Notes: 手順４、連関図を確認し、必要に応じて修正します。
項目の抜け、モレはないですか？必要な矢線を追加して下さい。
手順５、必要事項を入力します。
連関図を作成した日付けや参加メンバーなども記入しておきましょう。

## Slide 12
手順６．重要要因を選定する。
1)連関図全体を眺めて重要と思われる要因を見つける。
2)重要要因はメンバー全員が納得をもって受け入れられる
ものとする。
【重要要因を見つけるポイント】
1)矢線の出入りが多い要因に注目する。
2)重要要因は矢線が出ている末端の要因から選ぶ。
3)重要要因をメンバーの投票で決めない。
ＯＫ
完成だ！！
Notes: 手順６、重要要因を選定します。
１）連関図全体を眺めて重要と思われる要因を見つけます
２）重要要因はﾒﾝﾊﾞｰ全員が納得をもって受入られるものとして下さい。
重要要因を見つけるポイントは
１、矢線の出入りが多い要因に注目する
２、重要要因は矢線が出ている末端かの要因を選定する
３、重要要因をﾒﾝﾊﾞｰの投票で決めない
ことがポイントとなります
そして重要要因を選定したら、必ず検証をして下さい。

## Slide 13
手順７．連関図の見直しを行う。
・「連関図による重要要因の選定が終われば、これで終わり」
というほど問題が単純ではない場合もあります。
そのような場合には、作成した連関図をメンバーや関係者
に見える場所へ掲示し、 誰でも・いつでも・気軽に連関図
の見直しを行うことができる状況を作ります。
＜重要要因を検証する＞
・真の原因であるか事実・データで確かめる。
・仮説を立てて検証する。
データ検証
結論
仮説
注意
Notes: 手順７、最後に連関図を確認します。
誰でも、いつでも見直しが出来るように状況にして気軽に見直しを
出来る様にしておきます。
以上が連関図法の作成手順となります。

## Slide 14
「なぜ、満足していただける食堂を提供できていないのか？」の連関図
良い料理を美味しく提供する工夫がされていない
食事しやすい食堂になっていない
保温、保冷設備が充実していない
食堂の管理費用がかかる
料理の温度管理がされていない
調味料の種類が少ない
調理スタッフが不足している
調理が遅い
長い時間並ぶ
メニューが分かりにくい
食器の返却が分かりにくい
パーテーションで区切られていない
空いている席がない
フロアースタッフが教育されていない
フロアースタッフが不足している
清掃用具が不足している
食事のスペースが狭い
職場から離れてる
ゆったりと食事ができない
食器洗いのスタッフが教育されていない
床が汚れている
食堂が衛生的でない
テーブルが汚れている
清掃がしっかり行われていない
食器洗いスタッフが不足している
食器が汚い
なぜ満足していただける食堂を提供できていないのか？
メンテナンスが多い
料金が高い
維持費がかかる
参考例
Notes: 参考例

## Slide 15
連関図作り方手順のまとめ
１．テーマの選定
２．一次要因の抽出
４．連関図絵を確認し、必要に応じて修正する
３．二次以降の要因を追究する
完 成
５． 必要事項を入力する
６． 重要要因を選定する
７． 連関図の見直しを行う
Notes: 連関図法、作り方手順のまとめです。

## Slide 16: 演習問題
テーマ：
「おいしいご飯が炊けない」
について、次の言語データより、連関図を
作成し、結論を出して下さい。
参考図書 ： 日科技連出版社
・パソコン新ＱＣ七つ道具
Notes: 連関図法の演習問題です。

## Slide 17
おいしい米でない
安売りの品
である
水質が良くない
米の品種が多い
炊飯器が正しく
セットされない
炊飯器の性能が
発揮されていない
マニュアルの見方が解らない
炊飯器の性能
が低い
蒸らし時間が
適切でない
古米を使って
いる
蒸らし時間
が解らない
米の質が悪い
硬水である
購入後日が
経っている
水道水を
使っている
マニュアルが
解りにくい
米の鮮度
が悪い
炊飯器の設定
を誤る
購入量が多く
残っている
カルキ臭がする
設定方法
を間違っている
蒸らし時間
が悪い
Notes: テーマを「おいしいご飯が炊けない」について１６個の言語でデータを基に
連関図法を作成して下さい。

## Slide 18
解答例
おいしいご飯が炊けない
米の質が悪い
おいしい米でない
炊飯器が正しく
セットされない
炊飯器の性能が
発揮されていない
古米を使って
いる
米の鮮度
が悪い
購入量が多く
残っている
購入後日が
経っている
水質が良くない
水道水を
使っている
カルキ臭がする
硬水である
安売りの品
である
米の品種
が多い
炊飯器の性能
が低い
炊飯器の設定
を誤る
蒸らし時間
が解らない
蒸らし時間
が悪い
蒸らし時間が
適切でない
マニュアルの見方が解らない
設定方法
を間違っている
図：おいしいご飯が炊けない連関図
マニュアルが
解りにくい