## Slide 1
ＱＣサークル基本研修会資料
問題解決の手順 とＱＣ手法
1. 簡単な問題解決手順の説明
2. 特性要因図の演習
3. 系統図の演習
4. パレート図の演習
P１
QCサークル静岡地区
２０１１年標準版
Notes: これから皆さんとQCサークル活動で活用する問題解決の手順とQC手法について勉強して行きます。
今日勉強するのは、最初に問題を解決して行くためのステップについて、次に、一番よく使う特性要因図
対策検討て使う、系統図、問題を重点指向するときの、パレート図、この4項目について勉強して行きます。
このあとの体験学習で、実際に使っていただきますので、しっかり覚えてください。

## Slide 2
問題を解決するために踏むべき手順のことです。
この手順に従って問題解決に取組めば
◇困難な問題でも ◇誰がやっても ◇どのグループでも
合理的・効率的・効果的に解決できるという問題解決の定石のこと
『問題解決型の手順』とは
事実をつかむ
３現主義
◆ＱＣ的問題解決法
データーを科学的に考え判断
問題解決のプロセス
問題摘出
情報
経験
勘
度胸
◆推奨できないやり方
日本人好み
対策の実施
P２
Notes: まず最初に問題解決の手順とは何かを勉強します。
この手順は職場の問題を解決する為に踏むべき手順のことで
困難な問題でも、誰がやっても、どのグループでも
合理的、効率的、効果的に解決できると言う、
問題解決の定石のことです。
問題解決の進め方として良く2つのやり方を見かけます。
一つは問題が発生したら、事実を良く観ず今までの経験やカン、度胸で
すぐに対策を行なってしまうやり方で、KKDと言われます。このやり方だと、
対策が早くかっこいいのですが、効果が出なかったり、
最初は効果があったものの、不具合が再発したり失敗が多いことになります。
よく銭形平次のやり方と、刑事コロンボの例にたとえられる様に
日本人はどうもこのやり方を好むようです、このやり方は推奨できません。
もう一つは、問題が出たら、3現主義で事実つかみ、データーを科学的に考え
判断し対策を行うやり方で、このやり方がこれから勉強する
正しいQC的問題解決のステップです。

## Slide 3
問題解決の勉強をしよう！
手順１． テーマの選定
手順２． 現状把握と目標設定
手順３． 活動計画の作成
手順４． 要因解析
手順５． 対策案の検討と実施
手順６． 効果の確認
手順７． 標準化と管理の定着
P３
Notes: 手順は７つ有ります
手順１で テーマを決めます、
手順2で 謙譲を把握し、問題を明確化し、目標を決めます。
手順3で 活動計画を立てます。
手順4で 問題の原因を要因解析により追求します。
手順５で 対策案を検討し、対策を実施します。
手順6で 対策後の効果を把握します
手順７で 効果が継続できるよう標準化し職場展開をします。
以上が問題解決のステップとなります。
次に各ステップをもう少し詳しく説明します。

## Slide 4
テーマは原則として、次の表現で設定する。
○○における
△△ の
××
何を （管理特性）
どうしたい （レベル）
対象 （製品名、工程名、作業名）
よく使われる手法
▼層 別 ▼グラフ
▼パレート図
▼チェックシート
▼マトリックス図法など
評価項目
候補テーマ
必 要 性
サークルの実力
総合評価
実力発揮
活動期間
全員参加
上司方針
将来の見込み
困り具合
緊急性
効 果
１
２
３
4
Aさんに仕事が集中する
食堂利用に関する苦情が多い
複写紙の使用量が多い
伝票記入ミスが多い
◎
○
△
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
◎
◎
◎
◎
◎
◎
×
×
×
◎
◎
◎
◎
◎
◎
２２
２３
２８
３８
テーマを優先順位で評価して決める
◎：５点 ○：３点 △：１点 ×：０点
（問題・課題）
手順１．テーマの選定
■ 上司方針、サークル方針に基づき職場の問題（課題）を洗い出す。
■ 洗い出した問題を評価し優先順位をつけて絞り込む。
■ 取り上げたテーマは出来るだけ具体的に、定量的に判断する。
食堂利用 における
苦情件数 の
低減
P４
Notes: 手順１のテーマの選定です
職場の問題点を５大使命から挙げ、必要性や、サークルの実力などで、評価し、どのテーマにするか決定します。
この表のように、「Aさんに仕事が集中する」という問題に対して、必要性、サークルの実力で評価し、総合点を付け
一番、点の高いものを選びます、この場合、「食堂利用に関する苦情が多い」という問題をを選定しました。
このように一般的にはマトリックス図などを使いますが、他にパレート図グラフなども使われます。
テーマの書き方としては、
丸丸における、三角三角の、バツバツと明記します
丸丸は「どの範囲の」で製品名や工程名、作業名をあらわします
三角三角は「何を」で管理特性を入れます。
バツバツは、「どうしたいで特性値のレベルをどうしたいかを入れます。
ここでは「食堂利用」における「苦情件数」の「低減」と言う具合にします。

## Slide 5
手順２．現状把握と目標設定
■ 取り上げたテーマにについて 事実を定量的に正確に把握する。
■ その事実をあらゆる角度から チェックする。
（層別する）
図１ 食堂利用アンケートの苦情パレート図
累積比率
n
=110
１００
８０
６０
４０
２０
０
％
混雑
メニュー少
値段高い
味
空調
設備
その他
苦情数
０
２０
４０
６０
８０
１００
１２０
（件）
●
●
●
●
●
●
●
作成日：○年○月○日
作成者：山田 太郎
よく使われる手法
▼管理図 ▼グラフ ▼パレート図
▼マトリックス図法など
■ 目標は、「何を」 「いつまでに」
「どれだけ」で表現する。
P５
■ 何を攻撃するか、対象となる管理 特性を決める
Notes: 手順2で現状の把握と目標の設定をします。
テーマに関する事実をデーターで集めます。次にその事実を層別します、
このパレート図は、食堂の苦情に関するデーターを7つの項目に層別して有ります。
これを見ると、混雑という項目が４０件で一番多く、これを対策する必要が有ることが一目で解ります。
この「食堂が混雑する」が要因解析の特性となります。
目標は、「混雑に関する苦情を００月までに0件にする」言う具合に表現してください。

## Slide 6
手順３．活動計画の作成
よく使われる手法
▼ガントチャート（バーチャート）など
表１ 活動計画
実績
計画
ステップリーダー
１２月
１月
２月
３月
活動ステップ
現状把握と目標設定
要因解析
対策案の検討と実施
効果確認
標準化と管理の定着
反省と今後の進め方
北原冬彦
東山春雄
西川夏子
南野秋子
赤石松男
青木竹子
■ 活動ステップを記入する
■ メンバーの全員が何らかの役割を担う。
■ ステップリーダーを決める
■ 期日までに終わるようスケジュールを立てる
P６
Notes: 手順３で 活動計画を作成します。この表をガントチャートと呼びます。
ステップごとにリーダーを決めいつまでに完了するかを明記します。
全員で役割を分担するよう計画を立ててください。

## Slide 7
手順４．要因解析
よく使われる手法
▼層 別 ▼グラフ ▼パレート図
▼特性要因図 ▼チェックシート
▼散布図 ▼ヒストグラム ▼連関図法
▼系統図法 その他
■ 見つけ出した重要要因を
データに基づき検証する。
■ なぜなぜを繰り返し、
重要要因を見つけ出す。
食堂が混雑する
図２ 「食堂が混雑する」の特性要因図
食堂施設
運営方法
調理・配膳者
利用者
大骨
背骨
ｽﾍﾟｰｽ容量が不足
事実
・事実からスタートする
・名詞＋動詞で！
■ 関連する事実を全て集める。
・良い，悪いの判断はしない
・ブレーンストーミングでたくさん出す
P７
Notes: 手順4で要因解析をして問題の真の原因を突き止めます。
この図のような特性要因図が一般的に使われます。
あとで作り方については詳しくく勉強しますが。
まず関連する事実をすべて集めます
このとき重要なのは
事実をを出すときには、ブレーンストーミングで沢山出した下さい
また出された特性の良し悪しの判断はしない様にして下さい
次に、現状把握で問題として現れた「食堂が混雑する」を特性に、
なぜなぜで追求し重要真因を見つけ出します。
特性に進む背骨から、大骨、中骨、小骨、孫骨へとナゼナゼで追求して行きます
重要要因が決まったら、さらに事実に基づき本当の原因かどうかを検証します。
色々なデーターをとり検証して真の原因かどうかを追求してください。
この真の原因を究明するところがQCサークル活動で非常に重要なところです。

## Slide 8
手順５．対策案の検討と実施
よく使われる手法
▼系統図法 ▼ 特性要因図 ▼PDPC法 など
■ 原因別に対策のアイデアを出す。
■ 内容によっては上司・スタッフの
承認を得る。
■ 実際にやれる対策か検討する。
（コスト、期間など）
◇一次・二次・三次と手段を展開する
一次手段を一つひとつの目的として、それを実施
するための手段を考え二次手段とする。
二次手段が全て出揃い漏れがないことが確認
されたら、今度は二次手段を目的として、三次
手段へ、さらに四次手段へと展開し、実施可能な
レベルになるまで展開を繰り返す。
Ａ
基本目的
Ｂ１
Ｂ２
Ｃ１
Ｃ２
Ｃ３
Ｃ４
一次手段＝目的
二次手段＝目的
Ａを達成するためにはＢ１・Ｂ２を実行する。
Ｂ１・Ｂ２を実行すればＡが達成できる。
Ｂ１を達成するためにはＣ１・Ｃ２を実行する。
Ｃ１・Ｃ２を実行すればＢ１が達成できる。
Ｂ２を達成するためにはＣ３・Ｃ４を実行する。
Ｃ３・Ｃ４を実行すればＢ２が達成できる。
系統図法
系統図における手段系列は、原則として“ＯＲ”回路で二つの手段が有った場合は少なくともどちらかを実施する必要が有る。
P８
Notes: 真の原因が追求できたら、次は手順5で対策です
原因ごとに対策案を考えます、
ここで大切なことは
・原因別に色々なアイデアを出す事、
・実際にやれるか、効果が出るかなどをを評価し、対策内容を決定します。
・対策内容が決まったら、上司やスタッフに報告して承認を得ましょう。
対策案を考える手法として、この図のような、系統図が良く使われます、
作り方は後で細かく説明します。
目的を、Aのところにあげ、それを実施する為の手段をBに書きます、
次にBの1次手段を目的にして2次手段を考えます、
こうして、実施可能なレベルになるまで、展開していきます。
ここではアイデア出しがが勝負です、

## Slide 9
手順６．効果の確認
よく使われる手法
▼グラフ ▼パレート図 ▼管理図
▼チェックシート ▼ヒストグラム ▼レーダーチャート など
■ 改善効果を目標値と比較する。
■ マイナス効果はないか検証する。
活動前
活動後
０件
４０件
０
２０
４０
６０
（件）
図３ 効果確認
苦情数
目標達成
■ 無形効果や、波及効果も出来る限り
把握する。
・チームワークの向上
・改善提案件数 など
・能力向上
レーダーチャート
P９
Notes: 対策が完了したら、効果の確認を実施します。
最初の目標と同じ、評価基準で評価してください。
このグラフの様に、苦情件数が対策前40件が
対策後0件になったという具合です。
ここで注意する事は
・必ず効果は目標値と比較するようにして下さい。
また、背反事項が無いか、確認します、他の苦情が増えていないか、
安全面はどうかなど後工程の影響は問題ないかなど確認してください。
・無形効果や波及効果も確認しましょう、
品質の改善で、効率や、原価面でも効果が出てきます、
色々な角度から見てください。
チームワーの向上、技能向上なども把握し
レーダーチャートなどで確認しておきましょう。

## Slide 10
手順７．標準化と管理の定着
よく使われる手法
▼管理図
■ 標準書、マニュアル、管理方法
などを見直し改定する。
■ 定期的に維持されているか
確認する。
■ 関係者に周知徹底をする。
管理図
Ｘ
ー
Ｒ
×
×
×
×
×
×
×
×
●
●
●
●
●
●
●
●
ＵＣＬ
ＬＣＬ
ＵＣＬ
ＣＬ
ＣＬ
管理のアクションをとること
日々のデータは期待値ではなく事実を記入する
東山
南野
７月
７月
１
２
誰が
いつ
どうする
何 を
ﾒﾆｭｰ別基本客数と列ｽﾍﾟｰｽの関係
明確な基準値データ
としてファイル化
ﾒﾆｭｰ別列長さ
管理図管理
マニュアル化する
標準化と管理の定着
（例）
どこで
現場
現場
P１０
Notes: 対策がすべて完了したら、標準書、マニュアル、管理方法
などを、改定して、職場に展開します。
次に関係部署にも周知徹底します、前後の工程などにも改善内容を
連絡しておきます。
また改善後の状態をが維持されているか、定期的に
確認します。
表の様に５W1Hで担当を決め、確実に実施できるようにしてください。
データーがある場合は、管理図を作って監視すると良く解ります。

## Slide 11
手順１． テーマの選定
手順２． 現状把握と目標設定
手順３． 活動計画の作成
手順４． 要因解析
手順５． 対策案の検討と実施
手順６． 効果の確認
手順７． 標準化と管理の定着
最後に． 反省と今後の取り組み
P１１
Notes: もう一度振りかえって見ます。
手順1でテーマの選定をします、色々な問題の中から会社方針などを考慮し選びます。
手順２で現状の把握と目標の設定をします、３現主義で事実をつかみ、攻撃対象を決め
どこまで持って行くか目標を立てます。
手順３で活動計画を立てます。
手順４で要因解析を行い、問題の真の原因をつかみます
手順５で対策を実施します
手順６で問題の再発防止のため、標準化と管理の定着を図ります。
最後に活動を振り返り、良かった点、悪かった点をまとめ、次回の活動へ活かすようにします。
以上が 問題解決の基本的ステップです。このステップを守り、活動を進めるよう頑張ってください。

## Slide 12
本日習う ＱＣ手法
手法
基 本 型
特 徴 ・ 利 点
活用のポイント
系統図
パレート図
%
個
０
２０
４０
６０
８０
０
５０
１００
A
B
D
E
F
G
H
目的
手段
・目的を達成させるために必要な 手段・方策を、目的ー手段の関 係で、枝分けしながら系統的に 追求し具体化していく。
・多くの人から沢山のアイデア を出して作成する。
・マトリックス図と合わせて活用。
特性要因図
小骨
特性
大骨
中骨
孫骨
・問題とする特性と、それに影響を 及ぼしていると思われる要因との 関係を整理して、魚の骨のように 体系的にまとめたもの
・特性に対する各々の要因の影響 度がはっきりし、真の原因が見え てくる
・様々な角度から常に全員で 意見を出し合い検討を加え 改善していく
・特性は出来るだけ具体的に しておく
・骨の数は多い方がよい
・データを幾つかの分類項目に分 け、それを大きさの順に並べた 棒グラフで表した図
・何が最も重要な問題かが一目で 分かる
・分類項目をしっかり決める
・重点項目がはっきりつかめな いときは、分類項目を考え直 して（層別し）作り直す
P１２
Notes: これから、QC手法の勉強をして行きます。
勉強する手法は、特性要因図と系統図、パレート図の３っです。
細部はあとで説明しますが、簡単に概要を説明します。
特性要因図魚の骨とも言い、この図のように、特性（問題）について、影響する要因を、大骨、中骨、小骨、孫骨というように
体系的にまとめたもので、真の原因を追求するのに使います。
系統図は、目的を達成させる為に必要な手段を、系統的にまとめたもので、対策案の検討で使います。
パレート図はデーターをいくつかの分類に分け、大きさの順に並べたグラフで、問題の重点指向をするときに
使います。

## Slide 13
１．ＱＣ七つ道具
No
手法名
イメージ
１
パレート図
２
特性要因図
チェックシート
グラフ
（棒・円・折線）
管 理 図
6
散布図
7
ヒストグラム
不良合計
月
ＡＭ
ＡＭ
ＰＭ
ＡＭ
ＰＭ
No１
No２
不良
総計
70
119
189
小計
189
189
26
34
10
27
54
28
11
17
26
17
9
32
19
土
ＰＭ
不良個所
型くずれ
肉 厚
肉 薄
型くずれ
肉 薄
小 計
肉 厚
合 計
28
3
4
5
問題や現象の発生などをチェックし記号で表示
することで、データを数えたり、点検確認のた
めに使われる手法。
多くの問題の中でどの問題が重要か、どこから
手をつけたらよいか、また、どのくらい効果が
期待できるかを把握するための手法。
問題としている特性(結果)と、それに影響を及ぼすと考えられる要因との関連を系統的に整理して問題の原因を把握するための手法。石川 馨先生が考案されたもので、その形から「魚の骨」とも呼ばれています。
多数のデータをまとめて発生度数でグラフ化し、
バラツキの大きさ、分布の形、基準や目標値
との関係を調べる手法。
データの大きさ、変化、割合などをグラフに表わすことでデータの構造、様子を一目で把握するための手法。
相互に関係を持ったデータを点で表し、２つの
データの相関関係を調べる手法。
工程に異常が発生していないかどうかを特性値の変動から判断するために使われる手法。
用途・目的
ＵＣＬ
ＬＣＬ
平均
P１３
Notes: 時間が有ったら簡単に説明
7つ道具に関しては、日科技連で沢山の解りやすい、参考図書が出ています、サークルで購入して
勉強してください。活動をしながら勉強していけばいいと思います。

## Slide 14
２．新ＱＣ七つ道具
連関図法
親和図法
●ーーーーーーー
●ーーーーーーー
●ーーーーーーー
●ーーーーーーー
●ーーーーーーー
●ーーーーーーー
●ーーーーーーー
●ーーーーーーー
●ーーーーーーー
●ーーーーーーー
●ーーーーーーー
●ーーーーーーー
●ーーーーーーー
●ーーーーーーー
●ーーーーーーー
●ーーーーーーー
系統図法
マトリックス図法
項目の重みづけ
評価点×１
評価点×２
共通のテーマ
取組みやすさ
データーとりやすさ
緊
急
度
重
要
度
部門の方針
期待効果
総
合
点
問題点
項目
○
△
○
○
△
△
△
△
△
○
○
○
○
○
○
○
37
33
53
23
43
○
○
△
△
×
×
×
×
×
△
△
×
○
○
△
○
○
×
×
１．○○の△△が出来ない
２．○○の不良が多い
３．××の処理時間が長い
４．××の生産が遅れる
５．△△の苦情が多い
手法名
イメージ
①→②→⑤→⑧→⑪→⑭→
⑮
⑦←⑥
⑩←⑨
⑫→⑬
③→④
PDPC法
１
2
3
4
5
No
7
6
家へ連絡
家人が定期券持参
会社へ電話し
遅刻を連絡する
取りに帰る
取りに帰る
遅刻して出社
遅刻して出社
会社へ電話し
遅刻を連絡する
用途・目的
問題となっている事象の相互の因果関係（原因と結果、手段と方法）を整理し、問題解決の糸口を見つけ出すための手法。
目的を達成するための手段を次々とツリー状に展開し、 最適な施策を追求するための手法。 対策案の検討や要因解析などに使われる。
対になる問題の要素を行と列に配置し、その交点に各要素の 関連の有無や度合いを表示することで問題解決へのヒントを 得るための手法。
ﾏﾄﾘｯｸｽﾃﾞｰﾀ
解析法
マトリックスの各交点に数値データが配列されている場合に、 データのもつ情報を一度になるべく多く表現できるような合成得点（主成分）を求める事で、総合力や特性を調べるための手法。
プロジェクトの作業日程や時間の管理のための ネットワーク図法。決められた日程で終了させるには どの作業を遅らせてはならないかを明確にする手法でもある
アイデアや意見などの言語データを、カードに書き出し、類似する グループにまとめていくことにより、問題の本質をとらえ、問題解決に導くための手法。
Process Decision Program Chart
ｱﾛｰﾀﾞｲﾔｸﾞﾗﾑ法
計画を実施するうえで、事前にさまざまな状況を予測し、できるだけ望ましい方向に導いたり、重大事態に至ることを回避する方案を得るための手法。
P１４
Notes: 時間が有ったら説明する。
新7つ道具にはこのような手法があります。

## Slide 15
パレート図
P１５

## Slide 16
パレート図とは
（１）パレート図とは、「不良や欠点数などの内容を分類し、それらを大きさ の順に並べるとともに、累積数を示した図」 です。
（２）よって、パレート図は、どの項目に焦点をあてて対策していくか（問題の ありか）を知るためにつかいます。・・・・・・・（重点指向）
☆次ページからの演習では、社員食堂の運営を例に見ていきたいと思います。
社員食堂の運営には、値段や味、混雑等さまざまな課題があります。
食堂運営会社の担当課では、社員の皆さんが食堂に対しどのような不満をもっているのかアンケートで実態を調べました。
どんな種類の苦情がどのくらいあるか、どの課題から対策をすればよいのか（問題点のありか）を知るためにパレート図を使います
P１６
Notes: パレート図は、１８９７年明治３０年に当たりますが、イタリアの経済学者のパレートさんが、
国民の所得の大きさと、所得者の数の関係をあらわしたときに使ったのが始まりとされています。
パレート図とは、「不良や欠点数などの内容を分析し、それらを大きさの順に並べるとともに
累積数を示した図です。よって、パレート図は、どの項目に焦点を当てて行くか、
つまり、どの問題に取り組むべきか、を知る為に使います。重点指向に使うわけです。
次からの演習では、社員食堂の運営を例に見て行きます。
運営には、値段や味、混雑度など、課題が有ります
これらをアンケート調査で、どんな苦情が、どのくらいあるかを調べ、どの課題から
対策をとればいいのかを、パレート図を使って把握して行きます。

## Slide 17
パレート図
◇不良や欠点などの内容を分類し、それらを大きさの順に
並べると共に、累積数を示した図。
◇パレート図は、どの項目に焦点をあてて対策していくのか
を知るために使います。（重点指向）
０
１２０
１００
８０
４０
２０
６０
１００
８０
６０
４０
２０
０
●
●
●
●
●
●
●
（件）
（％）
平成１８年９月分
＝１１０
作成日：10/3
作成者：山田
苦情数
累積比率
混 雑
メニュー少
値段高い
味
空 調
設 備
その他
図１ 食堂利用ｱﾝｹｰﾄの苦情数
n
P１７
Notes: これが、食堂利用アンケートの苦情数をパレート図にしたものです。
苦情数は、全部で１１０件あります。主な項目は、混雑、メニューが少ない、値段が高い、など６項目あり
少ない物はその他10件にまとめてあります、
左の縦軸に苦情数、模擬の縦軸に累積比率となり
誰がいつ作成したかが記入してあります。

## Slide 18
パレート図の使い方 Ｎｏ１
（１）何を問題として取り組むかを決める。（テーマ選定で使います）
１００
８０
６０
４０
２０
０
（％）
混雑
メニュー少
値段高い
味
空調
設備
その他
苦情数
０
２０
４０
６０
８０
１００
１２０
（件）
図 １０ 商品別売れ残り廃却数
n
=110
●
●
●
●
●
●
●
累積比率
テーマ
「食堂の混雑低減」
P１８
Notes: このパレート図の使い方は、テーマ選定に使います。どの苦情が一番多いかが
一目で解ります、この場合、食堂の混雑に対する、苦情か40件、３６％と一番多く、この
項目が一番の重要項目で有ると判断しテーマとしました。

## Slide 19
（２）何に焦点を絞って対策をしたらよいのかを決める。 （対策案検討で使います）
パレート図の使い方 Ｎｏ２
①“食堂が混雑”の特性要因図を書いて
対策すべき原因を２～３項目決める
食堂が混雑
イ
ロ
ハ
図１１
②原因のイ、ロ、ハ それぞれのデータを取って
一番多い要因に絞って取り組む
●
●
●
原因 ロ
原因 イ
原因 ハ
全体の７０％を
占める原因ロの
対策を実施する
この図では
図12
７０
％
P１９
Notes: また、対策をするとき、どの対策が一番効果的かを見るのにも
使えます、たとえば、特性要因図を作り、原因がイロハの三つ出てどれを対策したらいいか
考えるとき、このイロハをさらに調べパレート図にして、一番問題の多い、原因を絞込み、この対策を打つ
こうすれば一番効果的ね対策になります。

## Slide 20
パレート図の使い方 Ｎｏ３
（３）どの位効果があったのかを確認する。 （ 効果確認で使います ）
（注）縦軸（個数）の目盛りの高さは同一にすること
１００
８０
６０
４０
２０
０
％
混雑
メニュー少
値段高い
味
空調
設備
その他
苦情数
０
２０
４０
６０
８０
１００
１２０
（件）
図 １３食堂利用ｱﾝｹｰﾄの苦情数
n
=110
●
●
●
●
●
●
●
累積比率
対策前
累積比率
（％）
対策後
１００
８０
６０
４０
２０
０
メニュー少
値段高い
味
空調
設備
その他
苦情数
０
２０
４０
６０
８０
１００
１２０
（件）
図 １４ 食堂利用ｱﾝｹｰﾄの苦情数
n
= 70
●
●
●
●
●
●
混雑の苦情が０になった
３６％低減
P２０
Notes: また、効果確認でも使います。
対策前後を横に並べ、比較できるようにします。
混雑に関する、苦情が0件になり、３６％の苦情低減が出来たことが
一目で解ります。
注意する事は、縦軸のスケールで、対策前と後を必ず同じにしてください。

## Slide 21
パレート図の作り方
P２１
Notes: 次に実際に作って見ましょう。

## Slide 22
手順１ 目的を決めてﾃﾞｰﾀを取る
この例題の場合は、食堂利用の苦情数を減らすことを目的とします。
従って、どんな種類の苦情がどの位あるのかを調べます。
種類
件 数
メニュー少ない
味が不満
設備が不便
空調が悪い
片付け面倒
判りにくい
混 雑
値段高い
清潔さ不満
２０
６
４０
８
１５
３
４
４
１０
表 １
平成１８年９月の１ヶ月間の苦情数を調べたら表１のようになりました。
P２２
Notes: まず、目的をしっかり決め、データーを取ります。
今回は、食堂の苦情数を減らす事を目的とします、
1ヶ月間調査して、表のような結果となりました。
メニュー、味、設備など９項目の苦情が有りました。

## Slide 23
手順２ パレート図のデータ表をつくる
苦情数の多い順に並び替え、苦情数の多い順に足した累積個数と
全苦情数の比率を計算して、表２のようなデータ表を作ります。
表２ データ表
苦情種類
苦情数
累積件数
片付け
３
１１０
累積比率 ％
３６
５５
６８
７７
８５
９０
９４
混 雑
４０
４０
メニュー少
２０
６０
値段高い
１５
７５
味
１０
８５
空 調
８
９３
設 備
６
９９
清潔さ
４
１０３
判りにくい
４
１０７
９７
１００
（注）“その他”の基準は⇒それらの数を足しても１０％以下のもの
この３つの商品は数が少ないので
“その他”とする
P２３
Notes: 次にパレートようの、データー表を作ります。
苦情数の多い順に種類を並べ替え、累積件数と累積比率を計算した表を作成します
混雑に関する苦情が40件累積比率は３６％、
メニューが少ないが苦情20件累積件数60件、累積比率55パーセント、
このように、すべての項目について計算します。
その他の項目は、なるべく１０パーセント以下に纏めましょう。

## Slide 24
手順３ タテ軸とヨコ軸を書く
②タテ軸には“結果”という特性値を書きます。 この例の場合には“苦情数”になります。
苦情数
（件）
①方眼用紙にタテ軸とヨコ軸を記入する
基軸を“０”としてタテ軸にデータ数と目盛り線を入れる。
（注）タテ軸の目盛りは、全件数（n=110）より
多い数まで目盛って下さい。
０
２０
４０
６０
８０
１００
１２０
③ヨコ軸には“項目”を書きます。 この例の場合は“苦情種類”です。
混 雑
メニュー少
値段高い
味
空 調
設 備
その他
図２ 食堂利用の苦情数
P２４
Notes: 次にパレート図の作成に入ります。
縦軸と横軸を書きます
機軸を０としてタテ軸にデーター数と目盛り線を入れます
メモリは全件数より多い数まで入れてください
縦軸には結果と言う特性値を書きますこの例の場合
は、苦情数となります、データー数が１１０件有りますので
１２０件までのメモリを付けます、
横軸には項目を記入します、この例の場合は苦情の種類になります

## Slide 25
手順４ 棒グラフを書く
苦情数
０
２０
４０
６０
８０
１００
１２０
（件）
図３ 食堂利用の苦情数
n
混 雑
メニュー少
値段高い
味
空 調
設 備
その他
②「その他」の項目の棒グラフは一番右の位置 に書きます。
①数の多い順に棒グラフを書き、間隔を あけないようにして書きます。
③棒グラフの下に項目名を書きます。 ここでは既に項目（種類名）が書かれています。
P２５
Notes: 次に棒グラフを書きます。
項目と項目の間に間隔を明けない様にします、
その他は11件有りますが、一番右に書いてください。
下側に、項目名を書きます。
件数の少ない3項目はその他で纏めました。

## Slide 26
手順５ 累積の折れ線を書く
苦情数
０
２０
４０
６０
８０
１００
１２０
（件）
●
混 雑
メニュー少
値段高い
味
空 調
設 備
その他
図４ 食堂利用の苦情数
●
●
●
●
●
●
①右の図４のように、それぞれの棒グラフを
上方に移動したと仮定して、
②それぞれの右肩に打点し、その打点を
線で結びます。
P２６
Notes: 次に、累積の折れ線グラフを書きます。
混雑の棒の右肩のところに、点を書きます
次に、混雑件数にメニュー少件数を載せた、所に点を入れます
混雑が40件、メニュー少が20件ですので、
60件のところに点を入れます、このようにすべての項目に点を
付けて行き、その点を線で結びます。
棒を全部積んだところが一番最終の点になります
ここが累積比率の１００％になる訳です。

## Slide 27
手順６ 累積比率の目盛り線を書く
（注）累積比率の刻み方にルールは無いが
２０％位が見やすい。
苦情数
①最後の「その他」の打点位置が累積比率１００％
の位置になりますので、それから真下に線を
書きます。
０
２０
４０
６０
８０
１００
１２０
（件）
混 雑
メニュー少
値段高い
味
空 調
設 備
その他
図５ 食堂利用の苦情数
n
=110
●
●
●
●
●
●
●
そうすると図５のようになります。
②２０％刻み位に目盛り線と数字を書き 右に「累積比率」と入れます。
１００
８０
６０
４０
２０
０
（％）
累積比率
P２７
Notes: 次に累積比率の目盛り線を記入します。
一番右のその他の、項目の点が、１００％の位置になります。
ここから下の０点まで線を引き、２０％きざみに目盛り線と
比率を入れます。特に決まりは有りませんがこのくらいが
一番見やすいと思います。

## Slide 28
手順７ 必要事項を記入する
苦情数
０
２０
４０
６０
８０
１００
１２０
（件）
①データ取りの期間、データ数 、作成日 及び作成者を余白に記入すると完成です。
平成１８年９月
＝１１０
n
作成日：10/3
作成者：山田
図 ６ 食堂利用の苦情数
１００
８０
６０
４０
２０
０
（％）
混 雑
メニュー少
値段高い
味
空 調
設 備
その他
●
●
●
●
●
●
●
累積比率
時間と金額は 「合計＝○○○」 その他は 「 ＝○○○」
n
(注）データ数の書き方
P２８
Notes: 最後に、必要事項を記入します。
データー取りの期間、データー数、作成日、作成者を書き入れます
データー数の書き方ですが、時間とか金額は 「合計０００」という書き方で
その他は ｎ＝０００というふうに記入します、
今回は件数ですので、ｎ＝１１０ と記入しました。

## Slide 29
作成にあたっての留意点 Ｎｏ１
平成１８年９月
＝１１０
n
作成日：10/3
作成者：山田
１００
８０
６０
４０
２０
０
（％）
混 雑
メニュー少
値段高い
味
空 調
設 備
その他
苦情数
０
２０
４０
６０
８０
１００
１２０
（件）
図７ 食堂利用の苦情数
●
●
●
●
●
●
●
累積比率
＊数えられるものは→ ｎ と書く
＊金額・時間等は→合計と書く
＊単位は数値の上に書く
＊累積比率の目盛りの間隔は ２０％間隔位が見やすい
＊その他は最後に書く
＊タイトルの位置取り決め 図は下、 表は上
＊データを取った期間、データ数 作成日、作成者等の必要事項を書く
＊０を忘れずに
＊特性を書く
（注）特性とは、結果の ことであり、良く言う “悪さ”のことである
＊目盛り線は内側に書く
１００％の位置はｎ数の高さと同じにする
P２９
Notes: 作成時の留意点をもう一度説明します
（アニメーションの順に説明する）

## Slide 30
作成にあたっての留意点 Ｎｏ２
◇作成する前に、このテーマは何が目的なのかを考えて、データを取る。
・数を減らすことが目的
・損失を減らすことが目的
・疲労度を下げることが目的
・率を下げることが目的
・危険度を下げることが目的
色々な角度からデータを
見て、パレート図を作成
する。
“目的が何か？で、廃却個数だけのパレート図だけでは正しい判断はできない例”
売れ残り個数
おにぎり
惣 菜
果 物
お弁当
ケーキ
パ ン
その他
１００
８０
６０
４０
２０
０
（％）
０
２０
４０
６０
８０
１００
１２０
（個）
●
●
●
●
●
●
●
累積比率
n
＝１１０
図８ 商品別売れ残り廃却数
累積比率
ケーキ
おにぎり
その他
１００
８０
６０
４０
２０
０
（％）
売れ残り金額
０
２０
４０
６０
８０
１００
１２０
（千円）
お弁当
果 物
パ ン
惣 菜
１４０
１６０
合計＝１４３千円
●
●
●
●
●
●
●
図９ 商品別売れ残り金額
目盛り線
P３０
Notes: また、データー取りの時の留意点を説明します
テーマが何の目的かを、考えてデーター取りをして下さい。
たとえば、数を減らすのが目的か率を下げるのが目的かなど色々な
角度から、データーをとり、パレート図を作ってください。
下の図は、コンビニは賞味期限が切れると商品は廃却されます
この売れ残り状況をまとめた図です、
左は、売れ残り個数をまとめました、おにぎりの個数がトップです。
これだけを見ると、おにぎりが問題となりそうですが、右の図の様に
金額でまとめてみると、一個の金額が高い「お弁当」がトップとなります
このように、個数が問題か、金額が問題かをよく考えないと
おにぎりを攻めるのか、弁当を攻めるのか、活動が変わってきてしまいます。

## Slide 31
皆で 復習しましょう
P３１
Notes: みなで復習しましょう。

## Slide 32
◇パレート図 間違い探し
図７ 商品別売れ残り廃却数
合計＝１１０
作成日：10/3
作成者：山田
１００
８０
６０
４０
２０
（％）
おにぎり
お弁当
ケーキ
惣 菜
パ ン
果 物
その他
廃却率
０
２０
４０
６０
８０
１００
１２０
（個）
●
●
●
●
●
●
●
累積件数
正解
廃却数
平成
１８年
９月
n＝１１０
作成日：
10/3
作成者：山田
１００
８０
６０
４０
２０
０
（％）
おにぎり
お弁当
ケーキ
惣 菜
パ ン
果 物
その他
０
２０
４０
６０
８０
１００
１２０
（個）
図７ 商品別売れ残り廃却
数
●
●
●
●
●
●
●
累積比率
P３２
Notes: このパレート図には間違いがあります、さてどこでしょうか？
（時間をおき、何人かに指名し答えてもらう）

## Slide 33
正解
平成１８年９月
＝１１０
n
作成日：10/3
作成者：山田
１００
８０
６０
４０
２０
０
（％）
おにぎり
お弁当
ケーキ
惣 菜
パ ン
果 物
その他
廃却数
０
２０
４０
６０
８０
１００
１２０
（個）
図７ 商品別売れ残り廃却数
●
●
●
●
●
●
●
累積比率
＊数えられるものは→ ｎ と書く
＊金額・時間等は→合計と書く
＊単位は数値の上に書く
＊その他は最後に書く
＊タイトルの位置取り決め 図は下、 表は上
＊特性を書く
＊目盛り線は内側に書く
P３３
Notes: 正解です。
6箇所有りました
その他は一番右、タイトルの図は下側、件数と比率が逆になっています
サンプル数はN＝としましょう。
他 赤字のところが間違っていましたが、皆さんわかりましたか？

## Slide 34
特性要因図
QCサークル静岡地区
２０１１年標準版
P３４
Notes: それでは特性要因図から勉強して行きましょう。

## Slide 35
図１ 「食堂が混雑する」の特性要因図
食堂が混雑する
食堂施設
利用者
調理・配膳者
ｽﾍﾟｰｽ容量が不足
返却口で混む
処理に時間がかかる
入り口付近が混む
並びや通行者がｸﾛｽ
順路設定がまずい
並びがはみ出る
すぐに出てこない
全体ﾚｲｱｳﾄが悪い
全部洗っている
ｸﾞﾙｰﾌﾟで座りたい
仲間と話したい
全体ｽﾍﾟｰｽが不足
利用者のﾆｰｽﾞに合っていない
最短距離でない
外段取りがない
手順が悪い
一度に人が来る
集中する休憩時間設定
流れが止まる
空いても座らない
休憩時間が短い
休憩直後に行く
早く済ませたい
箸等がなくなる
返却が一人づつ
返却口が狭い
返却手順が悪い
運営方法
机・椅子のｻｲｽﾞ形状が不適切
一人用、2人用なし
手際が悪い
教育不足
工数不足
ﾒﾆｭｰにより並びの長さに偏り
ﾒﾆｭｰ別にに長さを想定していない
１．特性要因図とは
特性要因図とは、「問題とする特性とそれに影響を及ぼしていると思われる
要因との関係を整理して、魚の骨のような図に体系的にまとめたもの」である。
P３５
Notes: 皆さんが仕事をすると ①同じように作ったのに良いものと、悪いものが出来た。とか
②予定した数の商品が売れなかった。 と言う結果が出ます。
良い結果が出ればよいのですが、悪い結果が出た場合、これは「問題」です。
なぜそのような結果（特性と言う）になったのか、原因（要因と言う）が色々と考えられます。
特性要因図は、このような結果と原因との関係（つながり）を系統的に整理した図のことです。
この図は「食堂が混雑する」という問題にたいして作成した特性要因図です
関連する要因を魚のほねのように、整理し
大骨から中骨、小骨、孫骨という具合になぜなぜでつなぎ、追求していきます。
魚の骨でも カレイの骨ではなく 孫、ひ孫骨の入った ゴジラの骨であることが必要です。
作り方は後で詳しく勉強します。

## Slide 36
わかり易く言うと！
③一般に職場の問題や品質不良の原因を探す時に用いる。
ねらい
重要要因を探すことである
（真因がわかったと言うことではない）
＜成功例＞ 不良の原因を整理するとわかり
やすいし、説明しやすい
＜失敗例＞ 一つの原因でたくさんの結果を
出そうとすること
どのような時に役立つか
（１）漠然とした問題をはっきりさせたい時
（２） 原因と考えられる要素を整理して
（３） 本質的な原因、真の原因を深く追求
考えをとめる時
したい時
①ＱＣ７つ道具の中でも一番良く使われている手法である。
②仕事の結果（特性）と、その原因（要因）の関係を表した図で、特性に対してどの要因が
どのように関係しているかが体系的にわかる。
◇特性要因図は
要因
要因
要因
要因
要因
要因
（原因）
特性
（結果）
一つの結果には
多くの原因が
あるヨ！
P３６
Notes: 解りやすく言うと
①これは7つ道具では一番良く使われる手法で、②仕事の結果、つまり問題となる特性とその原因、
要因とも言いますが、この関係を体系的に解るようにしたもので、
③一般的には、問題や不良の原因を探すときに使います。
この狙いは、重要要因を探す事であり、真の原因はこのあとさらに調査をして究明する必要が有ります。
この時点ではまだ容疑者であるということを忘れないようにして下さい。

## Slide 37
２．特性要因図の使い方
１．不適合の原因を整理する
原因追求型特性要因図
２．改善の手段を整理する
対策追求型特性要因図
・その作成にかかわるメンバーの固有技術の向上。
・問題発生のメカニズムを明らかにする。
・ベテランの人がもつノウハウを経験の浅い人に伝承する。
見やすい所に掲示しメンテナンスしよう
関係する人たちが集まって作成するので全員の知識の
集積と整理、思想の統一に効果的。
P３７
Notes: 次に特性要因図の使い方について説明します
特性要因図は問題発生のメカニズムを明らかにするために使いますが
他に、作る過程でベテランの持つノウハウを
経験の浅い人に伝承できます、
また、作成に関わるメンバーの能力向上にもつながります。
また、関係する人たちが集まって、作成する為メンバーの
知識の集積と整理、そして考え方の統一にも役立ちます。
使い方の大きい区分として
不適合いわゆる、問題のの原因を整理する「原因追求型陶製要因図」と
改善の手段を整理する、対策追求型陶製要因図の2種類があります。

## Slide 38
１）原因追求型特性要因図
改善の手段を整理する
◇問題を、品質向上、能率向上、原価低減などの目的で取り上げたとき
その改善の手段をを出し合い、特性要因図に整理し対策を検討する。
◇対策案は沢山のアイデアだしが重要、ブレーンストーミングを活用するとよい。
◇この場合「○○を△△にするには」と言う特性に対し
「特性を満足する為にはどうするかを系統だてて追求して行く。
原因とその結果との関係を調べ重要要因をつかむ
◇ある問題（困った事）を解決する場合、「原因は何か」
「何でこうなるのか」と言ったことを考え
不適合の原因を整理する
２）対策追求型特性要因図
P３８
Notes: 原因追求型特性要因図は
不適合（問題）の原因を整理するもので、
問題を解決する場合、「原因は何か」「何でこうなるか」
と言った事を考え、原因とその結果との関係を調べ重要要因を
つかむときに使います。
対策追求型特性要因図は改善の手段を整理する時の使うもので
問題を品質上、能率上、原価低減などの目的で取り上げたとき
その改善の手段を出し合い、整理し対策を検討するものです。
対策案だしはアイデアだしが重要で、ブレーンストーミングを
活用すると効果的です。
この場合、○○を△△するにはと言う特性に対して
特性を満足するためにはどうするかを系統だてて追求して行きます。

## Slide 39: ３．特性要因図の作り方１（原因追求型）
手順１ 問題とする特性を決める
手順２ 特性と背骨を書く
手順３ 大骨を作る
手順４ 特性要因図の形に組み立てる
手順５ 要因に漏れがないかチェックする
手順６ 重要と思われる要因に印をつける
手順７ 関連事項を記入する
P３９
Notes: 原因追求型の特性要因図作り方手順について勉強して行きましょう
7つの手順があります
手順１は問題とする特性を決める 手順２ 特性と背骨を書く
手順３ 大骨を作る 手順４ 特性要因図の形に組み立てる
手順５ 要因に漏れがないかチェックする 手順６ 重要と思われる要因に印をつける
手順７ 関連事項を記入する

## Slide 40
特性の例
品 質
原 価
能率
安全等
寸法、重量、純度、不良数、ｸﾚｰﾑ件数、不良率
材料費、加工費、残業時間、材加不金額、外注部品費、ｴﾈﾙｷﾞｰ費
工数、稼働率､停止時間、生産台数､ｶﾝﾊﾞﾝ枚数
災害発生率、事故件数、ﾋﾔﾘ･ﾊｯﾄ件数、無事故時間、提案件数
モラール
出勤率率、改善提案数、参加率、欠勤者数 、苦情件数 など
手順１ 問題とする特性を決める
仕事をした結果
ﾓﾗﾙ
安全
品質
能率
原価
お客様満足度
問題
特性
P４０
Notes: まず手順１で問題となる陶製を決めます
仕事をした結果、品質、原価、安全、モラル など、職場で問題となっていることを特性とします。
特性としての例ですが、この表のように、品質では、寸法、精度が悪い、原価では、
材料費が高いなどを、問題点として挙げます。
品質では 寸法 重量 不良数など
原価では 材料費 加工費 残業時間などです
能率では 工数 稼働率
安全 災害発生率 ヒヤリ件数などです
モラールでは 出勤率 改善提案数 参加率等があります

## Slide 41
１）特性に“なぜ”とか“のか”の言葉は不要です。
２）特性ごとに幾つもの要因図をつくる
「A製品の不良が多い」と書くと形状不良や材料不良や加工不良の内容が一緒に入ってしまう。 ｢ｷｽﾞ不良が多い」 「寸法誤差が発生」というように不良内容を層別して特性要因図を作ってください。
特性を書くときの注意事項
特性要因図は仕事の結果から、 なぜ、なぜ、なぜを繰り返して要因を追求するものですので特性に「なぜ」 「のか」は不要です。
手順２ 特性と背骨を書く
図２ 「食堂が混雑する」の特性要因図
特性
（なぜ）食堂が混雑する（のか）
図２のように ①右端に特性を書く
背骨
③左から右へ太い背骨を書く
②四角の枠で囲む
P４１
Notes: 特性が決まったら、右端に書いて四角で囲います。必ず右端に書いてください。
「食堂が混雑する」という問題を記入しました、次に背骨を入れてください
特性を書くときの注意点として、「なぜ、～のか」は不要です。
また特性（問題）ごとに作成してください、問題が3つ有る場合は、3つの特性要因図を作ります。

## Slide 42
手順３ 大骨を作る
食堂が混雑する
図３ 「食堂が混雑する」の特性要因図
図３のように要因＊を４つ～８つくらいに分類し四角の枠で囲い 背骨・特性に向い流れるように斜めに大骨を書きます。
調理・配膳者
利用者
大骨
食堂施設
運営方法
ここで要因というのは、特性（仕事の結果）に影響を与えると考えられる大きな要因のことで要因の大分類項目と 考えればよいでしょう。
要因の大分類項目
Man ・・・・・・・・・・・人
Machine ・・・・・・・・機械
Material ・・・・・・・・・材料
Method ・・・・・・・・・・方法
②その他にEｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔ（ 環境 ）
も使われています。
③ただ、４M＋E はよく使われていますが、必 ずこの言葉を使わないといけないと言うこと はありません。 工程別・場面別 等も あります。
①要因の大分類項目には４Mがよく使われます
P４２
Notes: 次に大骨と大分類となる赤字で書いてある要因を記入し四角で囲います。
この大分類の要因は、一般的に、４Mが使われます、４Mは Man は人
machineは機械、materiaはl材料 methodは方法 の頭文字です、またE環境も
使われます、この４Ｍが基本ですが状況に応じてサークルで工夫し決めて
いただいても結構です。

## Slide 43
手順４ 特性要因図の形に組み立てる
図４ 食堂の入口が混雑するの特性要因図
大骨
食堂が混雑する
運営方法
背骨
①大骨を書いたら、次にその要因に関する“事実”を 書きます。これが中骨になります。
入り口付近が混む
中骨
②中骨を書いたら、次に「なぜそうなるのか」と要因を 追求します。これが小骨になります。
並びがはみ出る
小骨
③同様に孫骨、ひ孫骨へと掘り下げて行きます。
ﾒﾆｭｰにより偏り
孫骨
人気を想定した順路設定がない
曾孫骨
留意点
◇中骨 →小骨 →孫骨と “なぜなぜ”を繰り返す。 中骨には“事実”を書く。
◇要因摘出には出来る限り多くの人から、多くの意見
を出してもらう。
◇中骨、小骨、孫骨、ひ孫骨を書く
P４３
Notes: 次に中骨、小骨、孫骨をを書きます。
大骨を掻いたら次にその要因に関する事実を書きます、大分類の運営方法に関して
「入り口付近が混む」、となりこれが中骨になります。
中骨を書いたら、次になぜそうなるのか、と要因を追求します、「並びからはみ出る」
これが小骨になります。「なぜ並びからはみ出るか」を追求するかとなると
「メニューに偏り」となります
このようになぜそうなるかをどんどん追求して行きます。
「最終的には人気を想定した通路設定がない」となります。
ここでの留意点は、
中骨には事実を入れナゼナゼと追求して行きます
あとの細かい部分は、想定、予想でもOKです。
次に、要因はなるべく多くの人の意見を出してもらう、要因に漏れがないかよく確認します
抽象的な表現になっていないか、水準の羅列になっていないか確認します。
良い悪いとか高い低いなど水準の羅列になっていないかです、よくこうしたものが
見受けられますが、これは一見要因が
多くあげられているような錯覚になりますので注意しましょう。
また孫骨から大骨へと系統的に繋がっているか確認します。
真因から逆におって行くと解りやすいと思います。
また要因は「メニューにより偏る」
と言うように、名詞＋動詞で書いてください、これらに留意して作成しましょう。

## Slide 44: 手順５ 要因に漏れがないかチェックする
テーブル
食堂施設
レイアウト
スペース
◇抽象的になっていないか？
水準の羅列になっていないか？ 良い―悪い 高い―低い
良い
悪い
狭い
広い
高い
低い
食堂が混雑する
◇要因は、「名詞＋動詞」で書く。
名詞だけだと見やすいが上司・他部署の人に伝わりにくいので、多少見づらくても「名詞＋動詞」で書いてください
並びが はみ出る
運営方法
④入り口付近が混む
③並びがはみ出る
②ﾒﾆｭｰにより偏り
①人気を想定した順路設定がない
◇書いた要因の“道筋”は通っているか？ 系統的になっているか？
孫骨から小骨へ、小骨から中骨へと話をつなげると “道筋”の正しさが分かる。
P４４

## Slide 45
手順６ 重要と思われる要因に印を付ける
要因を全て書き出したら、特性に与えている影響の大きさと、対策が打てるかどうかと言う
２つの側面から、要因の重み付けをします、それを“主要因”と呼び で囲む等します。
図６ 食堂が混雑するの特性要因図
運営方法
入り口付近が混む
メニューより偏り
並びがはみ出る
ﾒﾆｭｰ別に長さを設定していない
食堂の入口が混雑する
①
重要度の順に番号を付けてください
選び方
・データー解析
・パレート図
・自由討論
・チェックシート
・挙手の数
P４５
Notes: 次に要因の重み付けをします。
要因をすべて書き出したら、主要因を探します。これは「影響の大きさ」と「対策が打てるか」を
検討して決めてください、決まったら、○で囲み 一目で解るようにします。
ここでは、「メニュー別に長さを設定していない」を主要因として、まるで囲いました。

## Slide 46
主要因の決め方
◇主要因は、特性に与える影響の大きいもので、「対策を打ったことが目やデータで 確認できるもの」です。
◇影響の大きさを確認する方法は２通りあります。
書き方
形
ワーク
刃具図が見にくい
種類が多い
方法
２枚ある
裏表を見る
空欄がある
統一されていない
色々ある
主要因を特性にして特性要因図を作り有効対策が打てる要因をみつける
２）データを取って決める
機械
環境
刃具
種類が多い
大きすぎる
特殊品がある
刃具図が見にくい
スペアがない
研磨していない
台車を探す
置き場が一定していない
刃具が２種類ある
刃具取替えは疲れる
つけにくい
マガジンが下向き
書き方がまちまち
刃具取替えに時間がかかる
問題が発生した都度、その要因のところにチェックマークを記入し多くついた要因を主要因とする方法です
1)全員の意見（経験・知識）で決める
機械
環境
刃具
刃具取替えに時間がかかる
刃具図が見にくい
書き方がまちまち
大きすぎる
P４６
Notes: 主要因の決め方で知っておいてほしい事を説明します。
主要因は特性に与える影響の大きいもので、対策結果が、目や、データーで確認
出来るものです。
次に影響の大きさを確認する方法として2つの方法があります。
ひとつは全員の意見を聞き決める方法です
経験者の意見が重要になります、ここで絞り切れない場合は、
さらにもうひとつ突っ込んだ特性要因図を作成します。左下図の様に
「歯具図が見にくい」主要因となりましたがこれでは
まだ対策が見えて来ませんそこでもう一度特性要因図を作成する事により
対策内容が見えてきます。
もうひとつは、データーを取って絞り込む方法です。
右の図の様に、問題が発生した都度チェックし多いものを主要因とします。
こうすれば一目で主要因が解ってきます。
このように色々な方法があります、サークルで工夫するのもいいと思います。

## Slide 47
手順７ 関連事項を記入する
図７ 「食堂の入口が混雑する」の特性要因図
北原冬子
作成者： ○○○サークル
作成日： 平成１８年１０月２１日
余白の部分に特性要因図の名称、作成年月日、作成者など関連事項を記入し完成です。
食堂が混雑する
食堂施設
利用者
調理・配膳者
ｽﾍﾟｰｽ容量が不足
返却口で混む
処理に時間がかかる
入り口付近が混む
並びや通行者がｸﾛｽ
順路設定がまずい
並びがはみ出る
すぐに出てこない
全体ﾚｲｱｳﾄが悪い
全部洗っている
ｸﾞﾙｰﾌﾟで座りたい
仲間と話したい
全体ｽﾍﾟｰｽが不足
利用者のﾆｰｽﾞに合っていない
最短距離でない
外段取りがない
手順が悪い
一度に人が来る
集中する休憩時間設定
流れが止まる
空いても座らない
休憩時間が短い
休憩直後に行く
早く済ませたい
箸等がなくなる
返却が一人づつ
返却口が狭い
返却手順が悪い
運営方法
机・椅子のｻｲｽﾞ形状が不適切
一人用、2人用なし
手際が悪い
教育不足
工数不足
ﾒﾆｭｰにより並びの長さに偏り
ﾒﾆｭｰ別に長さを想定していない
P４７
Notes: 最後に関連事項を記入します。
余白の部分に 名称、作成月日、作成者などを記入します。
これで完成です。しかしこれで終わりでなく
活動期間中には状況の変化や新しい事実など判明してくる事があります
いつもメンバーが見えるようにして、必要に応じてメンテナンスしていってください。

## Slide 48: ４．特性要因図の作り方２（対策追求型）
手順１ 目的とする特性を決める
手順２ 特性と背骨を書く
手順３ 大骨を作る
手順４ 特性要因図の形に組み立てる
手順５ 要因に漏れがないかチェックする
手順６ 重要と思われる要因に印をつける
手順７ 関連事項を記入する
P４８

## Slide 49: 手順１ 目的とする特性を決める
対策案検討
特性の例
品 質
原 価
能率
安全等
寸法、重量、純度、不良数、ｸﾚｰﾑ件数、不良率
材料費、加工費、残業時間、材加不金額、外注部品費、ｴﾈﾙｷﾞｰ費
工数、稼働率､停止時間、生産台数､ｶﾝﾊﾞﾝ枚数
災害発生率、事故件数、ﾋﾔﾘ･ﾊｯﾄ件数、無事故時間、提案件数
モラール
出勤率、改善提案数、参加率、欠勤者数 、苦情件数 など
ﾓﾗﾙ
安全
品質
能率
原価
お客様満足度
目的
特性
○○を△△するためには
P４９

## Slide 50
手順３ 大骨を作る
食堂の混雑を無くすには
◇ 特性に対しての方策の大分類を入れる
運営方法
レイアウト
時間
調理・配膳者
手順４ 特性要因図の形に組み立てる
食堂の混雑を無くすには
運営方法
レイアウト
◇ブレーンストーミングで沢山の
アイデアを出す
◇出来る出来ないは後で考える
◇ 1次2次3次と方策を
掘り下げて行く
トレイを早く出す
盛り付けを事前にする
入り口を広く
メニューを見やすく
P５０

## Slide 51: ５．よい特性要因図のチェックポイント
《特性要因図のチェックポイント １０》
（６）要因の重み付けと解析や対策の優先順位が決まっているか？
（５）特性に関係のない要因が並んでいないか？
（４）要因の大きさが逆になっていないか？
（３）大骨,中骨,小骨が系統だてられて整理されているか？
（２）末端の要因について、具体的な行動（データを取ったり、条件を変え たり出来る）の取れるところまで細かく 抽出されているか ？
（１）要因の摘出に漏れや抜けがないか？
OK
NO
P５１

## Slide 52
（10）関係する多くの人達の意見がもりこまれているか？
（９）特性は、データの取れる具体的な、
誰が見てもわかる表現になっているか？
（８）水準ばかり並べた特性水準図（例えば、“年齢の要因”
として２０代、３０代、４０代、５０代、“寸法の要因”として
長い、普通、短い、“温度の要因”として７００度、８００度、
９００度、１０００度というように水準を羅列したもの）とな
っていないか？
（７）抽象的な表現の要因はないか？
P５２

## Slide 53
(1) 出来るだけ多くの人の意見を集める
６．特性要因図作成上の注意事項
(7) 職場の事実を集める
① データをとって決める
② 話し合いで決める
③ 投票で決める
(6) 重要な要因には印をつけておく
(5) 必要により特性ごとに何枚も作成する
(4) 常に検討を加えて改善する
(3) 特性は出来るだけ数値で表せるものを選ぶ
(2) 全ての要因を洗い出す
P５３

## Slide 54
７． ブレーン・ストーミングによる
特性要因図の作り方
手順 １ 問題とする特性をきめる
手順 ６ 大骨を作る
手順 ７ 特性要因図の形にくみたてる
手順 ８ 要因に漏れがないかチェックする
手順 ９ 重要と思われる要因に印をつける
手順10 関連事項を記入する
手順 ５ カードの分類を行う
手順 ４ ブレーン・ストーミングによって特性に影響を与えて
いると思われる要因を抽出する
手順 ３ カードを用意する
手順 ２ 関係者に集まってもらい、リーダーと書記を決める
P５４

## Slide 55
手順 ２ 関係者に集まってもらい、リーダーと書記を決める
手順 ３ カードを用意する
◇名刺大の紙を１００～２００枚準備
◇このテーマに関係する人に8名～１０名程度集まってもらう
◇サークルメンバーのほかにスタッフ専門家に来てもらう
P５５

## Slide 56
手順 ４ ブレーン・ストーミングによって特性に影響を与えて いると思われる要因を抽出する
例
ある超高層ビルの工事現場では、協力業者１０数社が集まって、朝８時から朝会を行って
いる。最近、遅刻者が増えてきて困っている。
そこで、あなたの職場でも遅刻をしないようにする為の原因を追及する必要に迫られて
きた・・との仮定で「遅刻」を特性にして職場のﾝﾊﾞｰに集まってもらい、ブレーン・ストーミング
を行って特性要因図を作成せよ
二日酔
飲み過ぎ
悩み
不眠
麻雀
夜遊び
食事
ゆっくり
のろい
やる気
自覚
信号
カーブ
踏切
せまい
坂
未舗装道路
事故
片側通行
スピード制限
工事
規制
雨
回り道
凍結
冬
寒い
起きにくい
夏
雪
ノロノロ
霧
台風
騒音
自動車
暑い
のんびり
ルーズ
疲労
病気
参画意識
仕事に行くのがいや
品質意識
同僚
仕事
肉体労働
きつい
無関心
放任
残業
消極的
むずかしい
五月病
協調性
起こし忘れ
雨
事故
追突
エンジントラブル
ガス欠
オイル
点検
自転車置場
パンク
チェーン切れ
転倒
交通違反
置場所
駐車場
相乗り
自家用車
待ち合わせ
距離
歩道
バイク
バス
本数
満員
スト
乗り遅れ
渋滞
道路
車
故障
混雑
ベルのかけ忘れ
故障
電池切れ
速度
寝苦しい
スリップ
飛行機
指導力
並行車線
乗り換え
要因の摘出
P５６

## Slide 57
職 場
環 境
道 路
人
通勤方法
手順 ５ カードの分類を行う
信号
カーブ
踏切
せまい
坂
未舗装道路
事故
片側通行
スピード制限
規制
回り道
凍結
雨
渋 滞
道路状況
工 事
路 面
二日酔
飲み過ぎ
悩み
不眠
麻雀
夜遊び
食事
ゆっくり
のろい
やる気
自覚
のんびり
ルーズ
疲労
病気
参画意識
品質意識
起こし忘れ
速度
性 格
心構え
家 族
体 調
動 作
意 識
雨
冬
寒い
起きにくい
夏
雪
ノロノロ
霧
台風
騒音
自動車
暑い
ベルのかけ忘れ
故障
電池切れ
寝苦しい
スリップ
飛行機
天 候
住 居
季 節
時 計
仕事に行くのがいや
同僚
仕事
肉体労働
きつい
無関心
放任
残業
消極的
むずかしい
五月病
協調性
指導力
人間関係
モラール
上 司
仕事
事故
追突
エンジントラブル
ガス欠
オイル
点検
交通違反
置場所
駐車場
相乗り
待ち合わせ
自家用車
パンク
チェーン切れ
転倒
置場
自転車
徒 歩
パンク
ガス欠
距離
歩道
本数
満員
スト
乗り遅れ
渋滞
道路
車
故障
混雑
並行車線
乗り換え
バ ス
電 車
バイク
P５７

## Slide 58
人
通勤方法
距離
事故
追突
エンジントラブル
ガス欠
オイル
点検
交通
違反
置場所
駐車場
相乗り
待ち
合わせ
自家用車
歩道
徒歩
バイク
パンク
ガス欠
本数
満員
スト
乗り
遅れ
渋滞
道路
車
故障
バス
混雑
並行車線
乗り換え
電車
故障
パンク
チェーン切れ
転倒
置場
自転車
職場
環境
ベルの
かけ忘れ
故障
電池切れ
時計
きつい
残業
むずかしい
仕事
仕事
肉体労働
モラール
低い
仕事に行くのがいや
同僚
五月病
協調性
人間関係
無関心
放任
消極的
指導力
上司
騒音
自動車
暑い
飛行機
住居
狭い
雨
雪
ノロノロ
霧
台風
スリップ
天候
冬
寒い
起きにくい
夏
寝苦しい
季節
食事
のんびり
ルーズ
性格
参画意識
品質意識
意識
疲労
病気
起こし忘れ
家族
やる気
自覚
心構え
ゆっくり
のろい
速度
動作
二日酔
飲み過ぎ
悩み
不眠
麻雀
夜遊び
体調
遅 刻
道路
完成した 特性要因図
P５８

## Slide 59
①１人より多人数の方がアイデアが数多く出る
②アイデアの数は多くなれば、質の高いアイデアが出る可能性が高い
③アイデアは批判されなければ多く出る
８．ブレーン・ストーミングとは
①批判厳禁 ②自由奔放 ③量を求む ④結合改善
《ブレーン・ストーミングの４つの規則》
ｂｒａｉｎ（頭脳） ｓｔｏｒｍｉｎｇ（嵐を起こす）
P５９

## Slide 60
（１） ブレーンストーミングの進め方など説明し、皆の気持ちを和らげておく。
（２） どしどし発言が出るようメンバーを誘導する。
（３） 発言のない人には指名して出してもらう、沢山手が上がったら端から指名する。
（４） 批判をする人が出たら、うまくまとめる。
（５） 同じ要因（又はアイデア）がでても、知らん顔で受け入れる。
（６） 他人のアイデアからの借用、連想、結合を奨励する。
（７） 発言があまり出なくなったら、リーダーは新しい観点を示したりする。
（８） 「なぜでしょう？」「どうしてでしょう？」と疑問を投げかけて、真の要因まで掘り下げる。
（９） 「いま、要因（又はアイデア）が４６まででていますが、５０を突破できるか挑戦してみま
しょう」というように声を掛けて促す。
ブレーン・ストーミングの進め方
１． リーダーがリードしながら、次の様な手順で進めていく。
P６０

## Slide 61
①黒板や壁に大きな模造紙を張り付ける。
②記録用紙の左上にテーマを書く。
③太いフェルトペンを使って、書いた次が良く見えるように出された要因を書き取っていく。
この時、要因は連続番号をつけておくと良い。
④発言どおりでなく、要約する。要因はあまり抽象すぎても良くない。
⑤発言が活発に出る場合は、書記を２名だし、２枚の記録用紙に奇数と偶数に分けて書き
取る。
ブレーン・ストーミングの所要時間は、ふつう２０～４０分位が適当である。これで終わりと
思ったら、リーダーは参加者に終了を告げて、要因（又はアイデア）の整理に移る。
２．書記（記録係）の役割も重要である。書記は、次のようにして記録をとる
P６１

## Slide 62
特性要因図は、武蔵工業大学学長の石川 馨先生（東京
大学名誉教授）が、１９５２年に川崎製鉄㈱葺合工場で品質
管理の指導中に、技術者からでた「問題に対しての原因が
多すぎて、整理できない」という声にこたえて使い始めたの
が、その始まりである。
その後、日本はもちろん外国でも “原因と結果の図”、
“イシカワ・ダイヤグラム”などとよばれ、広く使われている。
９．特性要因図の起源
P６２

## Slide 63
パレート図・特性要因図 終わり
参考図書 ： 日科技連出版社
・QCサークルのための問題解決法 ・すぐに使えるQC手法 ・やさしい新QC七つ道具 他
P６３
Notes: 以上で問題解決の基本手順と、7つ道具の特性要因図とパレート図、ニュー７つ道具の系統図、
勉強をしました。他にも道具は沢山あります。これらをサークルで勉強して、
日常の活動に役立ててください。
いずれも日科技連より、解りやすい参考図書が出ております。サークルで購入などして
勉強して行きましょう。
以上で講義を終わります。

## Slide 64
系統図法
否
５
△
△
○
採
１３
◎
○
◎
採否
得点
実現性
経済性
効果
ＱＣサークル東海支部静岡地区
QCサークル
方策展開型系統図 原因追求型系統図
２０１１年標準版
P６４
Notes: 次に系統図の勉強をしましょう

## Slide 65
３. 系統図の種類
１）方策展開型系統図
３）機能展開型系統図
目的を達成するための手段を系統的に展開する。
製品や業務の持つべき機能を果たすために基本機能～部分機能を展開する。
ＱＣサークル活動を活性化するには
ＱＣサークル活動の意義を管理者が正しく理解する
標準化のうれしさを実感させる
２）原因追求型系統図
系統図における目的を問題に、手段を原因に置き換え要因を追求する。
ＱＣサークル活動が停滞
ＱＣサークル活動の意義を管理者が知らない
標準化のうれしさを実感していない
４）構成要素展開型系統図
ＶＥ活動における機能分析に用いる事が多い。
発火部
ガス噴出部
カバー部
ノズルアセンブリ
発火アセンブリ
バネ
発火石
支柱
ノズル
ライター
新商品を開発する
商品を企画する
商品を設計する
マークティング戦略を設定
商品コンセプトを設計
目標市場を調査
P６５

## Slide 66
４、系統図法（方策展開型）
（１）系統図法（方策展開型）は「目的－手段＝目的－手段」と系統的に
図解展開することにより、問題の全容を明らかにするとともに重点
事項を明確にして、目的を達成するための最適手段・方策を追求して
いく方法です。
図１．系統図（方策展開型）の概念図
そのために何をする（第１次手段）
手段→目的
手段→目的
（第１次手段）
ある事をしたい（基本目的）
基本目的
１次手段を達成するために何をする（第２次手段）
手段→目的
手段→目的
手段→目的
手段→目的
（第２次手段）
２次手段を達成するために何をする（第３次手段）
（第３次手段）
対策案
手段
手段
手段
手段
手段
手段
手段
手段
P６６
Notes: 系統図は問題解決手順に沿ってテーマを解決するときに、対策立案でよく使います。
目的に対してそれを達成する為の手段を1次2次3次と系統的に導き出すのに
使います基本目的に対して、1次手段が2次手段の目的に、
2次手段が3次手段の目的になります。こうして系統だって対策案を検討して行きます。

## Slide 67
（２）なぜ、良く使われるのか
1)対策はひとつだけでなく、数多くあるということを理解できる、確認できる。
［例えば］ 静岡から東京に行く場合、その手段は
新幹線・ＪＲ在来線・高速バス・自家用車・ヘリコプター・ヒッチハイク等色々と考えられます。
“○○部品の誤組付けをなくす”という場合
①部品の表示方法を変える。
②置き場所の変更。
③作業順序の変更。
④組付け指示票の変更。
ゴール
3)上司や関係者に対し、説得力がある。
上記の①、②により理論的に正しい「系統図」が出来るので、よりよい対策案であることの証明になる。
2)メンバー全員で話し合うことにより、ヌケやモレがなくなる。
①色々な角度
②立場
③知識
ヌケ・モレが少なくなる。
P６７
Notes: なぜよく使われるかですが。
問題に対する対策は一つだけでなく、数多くあり、それを確認できるからです。
たとえば静岡から東京へ行く場合、移動手段は、新幹線やバスなど色々考えられます
職場の問題でも、「部品の誤組み付けをなくす」とした場合には、
表示方法の変更や置き場の変更など、色々対策しないと問題は解決しません。
またメンバーで話し合い作成することで、対策もれを無くすことが出来ます。
また、対策を打つときには上司の承認が必要ですが、このときの説明資料として使えば
理論的に実証しているので、説得しやすくなります。

## Slide 68
手順１． テーマの選定（作成する目的を明確にする）
手順２． 基本目的と制約条件の明確化
手順４． ２次手段の抽出
手順３． １次手段の抽出
手順５． ３次・４次手段の抽出
手順６． 目的達成の可能性確認
４－1. 系統図（方策展開型）の作成手順
手順７． 最適手段の選定と結論の要約
P６８

## Slide 69
４－2. 系統図（方策展開型）の作り方
図２． 「混雑しない食堂にする」の系統図
図２のような一般的な系統図を作成する手順について説明します
3次手段
作成者： ○○○サークル
作成日：２０××年 ６月 １日
2次手段
入り口側の流れをｽﾑｰｽﾞにする
一度に人が来ないようにする
休憩時間の時間差設定
人気を想定した順路設定（ｽﾍﾟｰｽ）
返却口の流れをｽﾑｰｽﾞにする
調理・配膳をスピードアップする
混雑しない食堂にする
並びが通路にはみ出ないようにする
流れを止める要因を排除する
クロスしない順路設定
箸等の備品必要数量の把握・設置
返却が複数客出来るようにする
返却に時間をかけない
返却口の改造
返却方式の改善（客は洗わない）
返却手順等の見直し
隣の倉庫を移転する
机・椅子のｻｲｽﾞ見直し
ｶｳﾝﾀｰ、二人用の導入
最短距離化
外段取りの導入
作業要領の標準化と教育
工数の平準化
ｽﾍﾟｰｽを増やす
机・椅子を増やす
ﾆｰｽﾞに合せた備品の採用
最短の手順・経路に見直しする
基本目的
1次手段
制約条件
△△△△
△△△△
ｽﾍﾟｰｽの活用を見直しする
誰でも最適な作業方法でできる
うまく流れる食堂レイアウト見直し
P６９
Notes: この図のような系統図をどう作成するか勉強して行きます。
「混雑しない食堂にする」を基本目的に1次2次3次と対策を検討していきます。
1次で4つの手段が上がり2次で10個の手段となり、3次では１５種の対策案が求められています。

## Slide 70
◇メンバーで話し合う前に全員が何のために系統図を作成するのかを理解して おくとその目的に合った意見が出され”よい系統図“がつくれます。
手順１. テーマの選定
★混雑しない食堂にするには
具体的には
２）制約条件
（例） １．投資額を最小限にする
２．食事時間を変えない
◇最適手段を選定するとき末端手段の実現性を評価 するのに必要。
混雑しない食堂にする
図３．基本目的
２重枠で囲むと他と区別出来るよ
手順２. 基本目的と制約条件を明確にする
①今回取り上げようとしている問題点のことです。
③曖昧な語句や色々な解釈が出来るような表現は
さけてください。
②系統図の要ですので 簡単に明瞭な語句にしてください。
１）基本目的
（例）「○○を△△にする」又は「○○の××を△△する」
P７０
Notes: 実際に作成する手順ですが、手順①ではまずメンバーが話し合い、何の目的で作成するのか理解しあってください。
「現実的に実行できる案」、「理想的にな対策を皆で考える」ためという意識をもってください。
次に基本目的を明確にします、基本目的とは、今回取り上げようとしている問題の事です。
系統図の要です、なるべく解りやすい明瞭簡潔な語句にしましょう。
あいまいな語句はさけ
「○○を△△にする」又は「○○の××を△△するという風に具体的に設定してください
書き方は縦書きでも横でも構いません。
今回は「混雑しない食堂にする」という目的を設定しました。

## Slide 71
３）各人で書くと大きなこと、小さなこと色々と書きます、 そうすると整理に多くの時間が必要となってきます。
１次手段は大分類項目的に考えて書くとよい。
★特性要因図で使う５M（人・設備・方法・材料・測定）別に 一次手段を考えるのも１つの方法です。
★費目別、工程別、立場別、場面別等分け方はいろいろあり ます。抜けがでないようにするのがポイントですので、 「○○を改善する。」⇔ 「○○以外を改善する」 でもOKです。
手順３. １次手段の抽出
図３．一次展開
混雑しない食堂にする
入り口側の流れをｽﾑｰｽﾞにする
返却口の流れをｽﾑｰｽﾞにする
調理・配膳をｽﾋﾟｰﾄﾞｱｯﾌﾟする。
ｽﾍﾟｰｽの活用を見直しする
目的
1次手段
４）１次手段が決まったら、基本目的と1次手段のつながりは、
正しいかどうかチェックして下さい。 「入り口側の流れをスムーズ にする」 ことが出来れば「食堂の混雑がなくなる」のかどうかとい うことです。
１）基本目的が決まったら、次に「それを達成するために どんな事をしたらよいのか」という一次手段を考えます。
２）皆でブレーンストーミングを行い、各人の考えたことを 小さな紙に書いて皆で討議して決める方法が多い。
P７１
Notes: 次に基本目的が決まったら、次に「それを達成するためにどんな事をしたらよいのか」
という一次手段を考えます。
皆でブレーンストーミングを行い、各人の考えたことを小さな紙に書いて皆で討議して決める方法が多い
こうした方が、幅広い対策案が出てきます。
1次手段は、大分類項目的に、挙げてください。５Mで考えるのもいいでしょう。
1次手段が決まったら、目的と手段があっているかチェックしましょう。
手段から目的へと逆に流れを確認しましょう、

## Slide 72
手順４. ２次手段の抽出
１）１次手段を「目的」として２次手段を皆で考えます。
混雑しない食堂にする
入り口側の流れを ｽﾑｰｽﾞにする
図４． 二 次 展 開
並びがはみ出ないようにする
流れを止める要因を排除する
一度に人がこないようにする
目的
手段
（チェック）
２）この場合も「並びがはみ出ない」 ようになれば 「入り口側の流れをスムーズにする」 ことは出 来るのかというチェックをして下さい
図５．系統図の展開の考え方
Ａ
Ｂ１
Ｂ２
Ｃ１
Ｃ２
Ｃ３
Ｃ４
・A を達成するには、B1 ＯＲ B2 を実行する
・B1 ＯＲ B2 を実行すれば、A は達成できる
・B1 を達成するには、C1 ＯＲ C2 を実行する
・C1 ＯＲ C2 を実行すれば、B1 が達成できる
・B2 を達成するには、C3 ＯＲ C4 を実行する
・C3 ＯＲ C4 を実行すれば、B2 が達成できる
系統図における手段系列は、原則として“ＯＲ”回路で二つの手段が有った場合は少なくともどちらかを実施する必要が有る。
P７２
Notes: 次に1次手段を目的におき、2次手段を考えます。
図５の様に1次目的の「入り口の流れをスムースにする」を目的にし、2次手段を考えます。
「並びがはみ出さないようにする」「流れを止める要因を排除する」「一度に
人が来ないようにする」が2次手段となります。
図６の様に、 Aを達成するには、B1 、 B2 を実行する。
次に B1とB2を実行すればAは達成できる、B1を達成するにはC１C2を実行する
同様にC1C2を実行すればB1が達成すると言う具合にして確認しながら
作成して行きます。

## Slide 73
手順５. 3次、4次手段の抽出
１）２次手段を目的として、それを達成するための手段（３次手段）を考えます。
２）３次手段を目的として、それを達成するための手段（４次手段）を考えます。
一体どこまで展開すればよいのか？
具体的な対策がとれる案まで展開
図６． ３ ･４次 展 開
並びがはみ出ないようにする
流れを止める要因を排除する
２次手段
人気を想定した順路（ｽﾍﾟｰｽ）を設定する
各並びと通行人がｸﾛｽしない順路を設定
３次手段
入り口側の流れを ｽﾑｰｽﾞにする
１次手段
混雑しない食堂にする
目 的
４次次手段
ﾒﾆｭｰ別の・・
P７３
Notes: 次に3次４次と展開して行きます。これも同じように
二次手段の「並びがはみ出ないようにする」を目的として、それを達成するための手段人気を
「想定した順路を設定する」を三次手段と考えます
これを続け、具体的な対策が取れる案になるまで展開して行ってください。

## Slide 74
手順６. 目的達成の可能性確認
◇手順５で系統図を作成することが出来たら、下位の手段を実施することで、上位の 目的が本当に達成できるかすべての手段で設問し抜け落ちが無いか確認する。
３次手段
入り口側の流れをｽﾑｰｽﾞにする
一度に人がこないようにする
休憩時間の時間差設定
人気を想定した順路設定（ｽﾍﾟｰｽ）
返却口の流れをｽﾑｰｽﾞにする
混雑しない食堂にする
並びが通路にはみ出ないようにする
流れを止める要因を排除する
クロスしない順路設定
箸等の備品必要数量の把握・設置
返却が複数客出来るようにする
返却に時間をかけない
返却口の改造
返却方式の改善（客は洗わない）
返却手順等の見直し
隣の倉庫を移転する
机・椅子のｻｲｽﾞ見直し
ｶｳﾝﾀｰ、二人用の導入
ｽﾍﾟｰｽを増やす
机・椅子を増やす
ﾆｰｽﾞに合せた備品の採用
基本目的
１次手段
２次手段
ｽﾍﾟｰｽの活用を見直しする
うまく流れる食堂レイアウト見直し
設問
設問
図７． 「混雑しない食堂にする」の系統図①
P７４

## Slide 75
作成者： ○○○サークル
作成日：２０××年 ６月 １日
◇ 最後に①名称 ②作成者 ③作成年月日 ④制約条件など関連事項を記入し完成です。
関連事項を記入する
図８． 「混雑しない食堂にする」の系統図②
２次手段
入り口側の流れをｽﾑｰｽﾞにする
返却口の流れをｽﾑｰｽﾞにする
調理・配膳をスピードアップする
混雑しない食堂にする
基本目的
１次手段
制約条件
△△△△
△△△△
ｽﾍﾟｰｽの活用を見直しする
一度に人がこないようにする
並びが通路にはみ出ないようにする
流れを止める要因を排除する
返却が複数客出来るようにする
返却に時間をかけない
ｽﾍﾟｰｽを増やす
机・椅子を増やす
ﾆｰｽﾞに合せた備品の採用
最短の手順・経路に見直しする
誰でも最適な作業方法でできる
３次手段
休憩時間の時間差設定
人気を想定した順路設定（ｽﾍﾟｰｽ）
クロスしない順路設定
箸等の備品必要数量の把握・設置
返却口の改造
返却方式の改善（客は洗わない）
返却手順等の見直し
隣の倉庫を移転する
机・椅子のｻｲｽﾞ見直し
ｶｳﾝﾀｰ、二人用の導入
最短距離化
外段取りの導入
作業要領の標準化と教育
工数の平準化
うまく流れる食堂レイアウト見直し
P７５

## Slide 76
一度に人が来る
流れが止まる
食堂が混雑する
食堂施設
ｽﾍﾟｰｽ容量が不足
返却口で混む
処理に時間がかかる
入り口付近が混む
並びや通行者がｸﾛｽ
順路設定がまずい
並びがはみ出る
全体ﾚｲｱｳﾄが悪い
全部洗っている
全体ｽﾍﾟｰｽが不足
利用者のﾆｰｽﾞに合っていない
集中する休憩時間設定
箸等がなくなる
返却が一人づつ
返却口が狭い
返却手順が悪い
運営方法
机・椅子のｻｲｽﾞ形状が不適切
一人用、2人用なし
ﾒﾆｭｰにより並びの長さに偏り
ﾒﾆｭｰ別に長さを想定していない
利用者
調理・配膳員
特性要因図の重要要因の系統図を作る場合
図９．特性要因図から系統図へ展開
◇特性要因図で、色々な要因の中から重要要因（攻撃対象）を絞り込んだら 次に具体的な対策案を系統図で決める方法があります。
目的を表現
手段的表現にする
手段的表現にする
（特性）
（目的）
（重要要因②）
混雑しない食堂にする
ﾒﾆｭｰ別に順路設定する
全体ｽﾍﾟｰｽを増やす
２次手段
３次手段
１次手段
（重要要因①）
P７６
Notes: この図は特性要因図と系統図をリンクさせ活用するやり方です、
特性要因図の、特性を系統図の基本目的に入れます、
「混雑しない食堂にする」です、そして
特性要因図の主要因の「メニュー別に長さを想定していない」と
「全体スペースが不足」を１次方策にいれます、そして
２次手段３次手段と対策案を検討して行きます。こうして効率の良い対策案の検討が
出来るようになります。
注意する事は、特性要因図の主要因はこの時点ではまだ容疑者です
しっかり調査して真因であること確認した上で1次手段とすることを
忘れないようにして下さい。
このような使い方も覚えておくと便利です。
以上で系統図の説明は終了です。

## Slide 77
図10．系統図とマトリックス図の組み合わせ
２）複数の実施ﾚﾍﾞﾙの手段を予想効果、実現性などから 評価し、実施事項を決定する。
１）マトリックス図とセットにして最適手段の選定を行う。
手順７. 最適手段の選定と結論の要約
制約条件 １．投資額を最小限にする
２．食事時間を変えない
得点＝①×②×③×④
マトリックス図
評 価 項 目
総合評価
得 点
管理容易さ④
経済性③
予想効果①
実現性②
９
４５
１３５
４５
７５
１５
４５
２７
×
○
◎
○
△
△
◎
△
３
１
３
５
１
３
３
３
１
３
３
１
５
１
３
３
３
３
３
５
３
１
１
１
１
５
５
３
３
５
５
３
混雑しない食堂にする
入り口側の流れをｽﾑｰｽﾞにする
並びが通路にはみ出ないようにする
ｸﾛｽしない順路設定
人気を想定した順路設定
ｽﾍﾟｰｽの活用を見直しする
流れを止める要因を排除する
うまく流れるﾚｲｱｳﾄ見直し
箸等の部品必要量設置
休憩時間の時間差設定
ｽﾍﾟｰｽを増やす
机・椅子を増やす
隣の倉庫を移転
机・椅子のｻｲｽﾞ見直し
ｶｳﾝﾀｰ、二人用の導入
一度に人がこないようにする
ﾆｰｽﾞに合せた備品の採用
P７７
Notes: こうして作成した、系統図は、マトリックス図と合わせて使うのが一般的です。
系統図で、多くの案を出し、その中から、一番効果的な対策を決定するやり方です。
この図の様に、評価項目を決め、点数で評価し、総合点でどの対策を実施するか
を決めています。

## Slide 78: ４－3．系統図（方策展開型）作成上の注意点
１）基本目的である目標値を明確にする
・基本目的である目標値により結果が異なってくる。
２）制約条件を明確にする
３）１次手段を慎重に抽出する
４）系統図における手段はＯＲ回路である
５）最適手段には３要素が必要
６）効果に対する評価の高い手段を大切にする
・最適な解決手段を摘出するとき必要。
・特性要因図や連関図などで根本原因を追究する事が重要。
・二つの二次手段が発想された場合は少なくともどちらかを実施する必要が有る。
・技術・システム・人の三要素に関する改善又は改革を取り上げる必要が有る。
・効果が高いが、実現性・経済性が低いと判断した対策こそ重要。
P７８

## Slide 79
参考図書 ： 日科技連出版社
・QCサークルのための問題解決法 ・すぐに使えるQC手法 ・やさしい新QC七つ道具 他
ありがとうございました
終わり
QCサークル静岡地区
P７９
Notes: 以上で問題解決の基本手順と、7つ道具の特性要因図とパレート図、ニュー７つ道具の系統図、
勉強をしました。他にも道具は沢山あります。これらをサークルで勉強して、
日常の活動に役立ててください。
いずれも日科技連より、解りやすい参考図書が出ております。サークルで購入などして
勉強して行きましょう。
以上で講義を終わります。