## Slide 1: JPWサークル３年間の軌跡 ～ お土産から可能性を拡げて ～
ジヤトコ株式会社
工務部保全技術課 JPWサークル
発表者 小林 俊介
アシスタント 梅澤 龍生
Notes: ただいまより、ジャトコ株式会社 JPWサークルの発表を行います。
テーマは「JPWサークル3年間の軌跡です。
発表者は小林と梅澤です。よろしくお願いします。

## Slide 2
ドライバーの操作や走行シーンに合わせて
エンジンのパワーをタイヤに伝えるものです
会社紹介
本社（静岡県富士市）
国内：静岡県（富士、富士宮）・京都府（八木）
海外：中国（広州、蘇州）、タイ（チョンブリ）、メキシコ（アグアスカリエンテス）、英国（サンダーランド）
生産拠点
Low
適用トルク
High
CVT
HEV
AT
HEV
JF015E
JF020E
JF016E
JF017E
JF018E
JF019E
JR712E
JF414E
JR710E
JR711E
JF613E
JF021E
JR913E
JF022E
JF023E
FF6速AT
FF4速AT
FR7速AT
FR7速AT
FR9速AT
RWD
FWD
ジヤトコ主要ラインナップ
製品
トランスミッションの製造、販売、開発をしています!!
トランスミッション
トランスミッション
トランスミッション
会社紹介
Notes: まず初めに会社紹介です。
私たちジャトコ株式会社は静岡県富士市に本社を置き、国内外に8つの生産拠点を持つ、トランスミッションの製造・販売・開発を行う会社です。

## Slide 3
富士第一地区
設備台数 計1,622台 | 
組立 | 205台
加工 | 855台
熱処理 | 69台
ノンプロ | 493台
壊れ具合を知る
壊れにくくする
壊れたら直す
壊れる前に直す
JPWサークル
熱処理保全班
加工保全班
＋
Ａ班
B班
C班
S班
職場紹介
Notes: 次に職場紹介です。
JPWサークルの活動拠点は富士第一地区で、業務内容は設備保全をしております
設備保全とは、製品を加工する設備が能力を十分発揮できるよう、計画修理や突発修理などのメンテナンスを行う仕事です。

## Slide 4
人材育成
サークル活動評価表
職場の活性化
○サークル紹介
JPWサークルの紹介
サークルのレーダーチャート
メンバー技能評価表
Dランク
Dランク
Dランク
Bランク以上を目指す
チームワーク・
問題解決能力が低い
チームワーク・
問題解決能力が低い
チームワーク・
問題解決能力が低い
職場の
活性化が低い
職場の
活性化が低い
職場の
活性化が低い
Notes: メンバー構成は30代6名、20代4名の計10名です。
レーダーチャートではチームワークと問題解決能力が低く、職場の活性化も低い状態でした。
活動評価はDランクで、Bランク以上を目指すことを目標としました。

## Slide 5
年代 | 2012年～2017年 | 2018年 | 2019年～2022年 | 2023年
出来事 | 全社大会 常連サークルに配属 | 全社大会出場 | JPWサークルに移籍 | QCリーダーに就任
心の声 | QCに出会い 先輩のように大会に 出られるようになりたいと思う | 嬉しい やる気UP | 新しいところで なじめるか不安 | 引っ張っていけるか 不安
氏名
小林 俊介
所属・役割
JPWサークル・リーダー
趣味
年齢・入社
32歳・2012年
銅賞獲得
プロフィール
QC経歴・軌跡
旅行
旅行
旅行
発表者紹介
Notes: 続いて私の紹介です。
小林俊介、32歳。2012年入社です。
入社当時は全社大会常連のサークルに所属し、私自身も全社大会出場経験があります。
2019年にJPWサークルへ異動し、2023年に初めてQCリーダーとなりました。趣味は旅行です。

## Slide 6
2023年
種植えの年
第1章 サークル内改革
Notes: 第一章 サークル内改革

## Slide 7: QCで、ご褒美旅行ッテサイコウナンジャナイカ・・・？
QC全国大会のお土産だよー
つまり…合法的に
会社のお金 で
旅行ができる！？
最近旅行に行けてないなぁ…
QC発表でそんな所に行けるんだ…
俺が全国に連れていきます！
2023年
種植えの年
2024年
芽吹きの年
2025年
開花の年
工長！！QCに力入れていきましょう！
ヤル気すごいな！いいぞもっとやれ
改革任せた！
三年計画で全社トップへ！
三年計画で全社トップへ！
三年計画で全社トップへ！
Notes: ここで今回のテーマのきっかけです。
ある日、SSKTからQC大会のお土産をもらった際、
「QC発表でこんな所に行けるのか…つまり合法的に会社のお金で旅行できる！」
と気づき、私は工長に「QCに力を入れましょう！」と直訴しました。
工長からは「やる気すごいな、もっとやれ！」と後押しされ、
私は「俺が全国に連れていきます！」と宣言。

## Slide 8: 3年後の決意とアクションプラン
三年計画で全社トップへ！
三年計画で全社トップへ！
三年計画で全社トップへ！
2023年
種植えの年
2024年
芽吹きの年
2025年
開花の年
土壌を豊かにする
３つのアクションプラン
土壌を豊かにする
３つのアクションプラン
土壌を豊かにする
３つのアクションプラン
情報共有の定着
技能伝達への道
QCサークルへの情熱
サークル会合の改革
全体最適
巻き込み力向上
2023年
2024年
2025年
旅行
旅行
旅行
旅行
旅行
旅行
旅行
旅行
旅行
旅行
旅行
旅行
旅行
旅行
旅行
サークル目指して
JPWを強くする！
サークル目指して
JPWを強くする！
サークル目指して
JPWを強くする！
3年後全社大会出場（ご褒美旅行）を目指す
Notes: こうして小林とJPWサークルの“ご褒美旅行”を目指す3年計画がスタートしました。

## Slide 9: サークルの現状確認
年 |  | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年
結 果 | 地区大会 | LOSE | LOSE | LOSE | LOSE | LOSE | LOSE | LOSE
 | 工場大会 |  |  |  |  |  |  | 
 | 全社大会 |  |  |  |  |  |  | 
出場できず
JPWサークル 社内QCサークル発表大会
会合での発言
小林
梅澤
望月
田中
テーマ決めの会議
何か取り組みたいテーマとかあります？
……💤
(^^)/
んー…
(腹減った)
発言が少ない
発言が少ない
発言が少ない
近年暗黒期時代
近年暗黒期時代
近年暗黒期時代
QC会合回数
QC会合実施日
第1金曜日 16時～17時
班別のQC会合回数の棒グラフ
会合回数
（回）
期間：2022年4月
～2023年3月
作成者：小林
N=16
会合回数のバラつきがある
会合回数のバラつきがある
会合回数のバラつきがある
Notes: まず現状確認です。☆
社内QC大会では2016年から負け続け、☆
会合回数にもバラツキがあり、☆発言率も低下していました。

## Slide 10: サークルの問題 会合が実施出来てない月がある
参加率が低い理由を調査
B班とQC会合
Chart: QC会合参加率
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
 | 80 | 60 | 40 | 60 | 60 | 40 | 80 | 20 | 80 | 80 | 40 | 60
参加率が半分以下は
実施見送ります
C班とQC会合
B班とQC会合
9月
10月
11月
QC会合実施日
第1金曜日の
16時～17時
A班作業者
３班の人は会合に参加できない時がある
３班の人は会合に参加できない時がある
３班の人は会合に参加できない時がある
参加率が低い理由
故障対応で会合に
時間を割けない
故障対応で会合に
時間を割けない
故障対応で会合に
時間を割けない
作業を中断し、会議室に戻れない
作業を中断し、会議室に戻れない
作業を中断し、会議室に戻れない
勤務によっては参加できない
勤務によっては参加できない
勤務によっては参加できない
Notes: そこで会合参加率を調査したところ、☆半分以上の参加が約7割で、全員参加は一度もありませんでした。☆特に3班は突発業務が多く、16時からの会合に参加できないことが原因でした。☆

## Slide 11: サークル問題 会合が実施出来ていないについての対策
B班とQC会合
C班とQC会合
A班とQC会合
Before
16時～17時
12時半～13時半
休憩中
会合
13時半～14時
小林
梅澤
望月
田中
After
Before
After
・会合回数
月1回→月3回
・会合開始時間
・会合時間
16時→13時半
1時間→30分
みんなが集まってる休憩から
そのままの流れで
会合の時間だ戻らなきゃ
各班月1回は会合できるように
各班月1回は会合できるように
各班月1回は会合できるように
故障対応で会合に
時間を割けない
故障対応で会合に
時間を割けない
故障対応で会合に
時間を割けない
作業を中断し、
会議室に戻れない
作業を中断し、
会議室に戻れない
作業を中断し、
会議室に戻れない
勤務によっては、
参加できない
勤務によっては、
参加できない
勤務によっては、
参加できない
会合回数バラつき問題
Notes: そこで会合時間を変更しました。☆
仕事を中断する16時開催をやめ、☆全員が集まる昼休憩後13時半に実施。☆
さらに1時間会合を30分に短縮し、月1回を班ごとにし月3回へ増やしました。☆
これにより参加率のバラツキを改善しました

## Slide 12: サークルの問題 会合での発言が少ない
熱処理
熱処理
熱処理
加工
加工
加工
テーマ決めの会議
JPWサークルの問題
小林
梅澤
望月
田中
Chart: 個人別発言率のグラフ
| 稲木 | 深澤 | 篠原 | 望月太 | 伊藤 | 石橋 | 牧之瀬 | 梅澤 | 望月追
 | 48.2 | 45.5 | 45.2 | 41.2 | 54.8 | 44.3 | 10.6 | 0 | 10.3
中堅
若手
何か取り組みたいテーマありますか？
熱処理かぁ・・
お互いに心理的壁がある
お互いに心理的壁がある
お互いに心理的壁がある
若手の発言が少ない
若手の発言が少ない
若手の発言が少ない
会話が消極的に・・・
会話が消極的に・・・
会話が消極的に・・・
先輩との壁
先輩との壁
先輩との壁
加工かぁ・・
Notes: 次に☆発言率の低さについて調査しました。☆
若手の発言が少ない、☆先輩との壁、☆担当分野における☆心理的な壁が原因でした。

## Slide 13: 心理的な壁を超える
先輩、業務間での距離感
クロス・見守りチェックの実施
お互いをもっと知る・観る・
接点の少なさ
接点の少なさ
接点の少なさ
本質的な原因は仕事の差ではなく
安全パトロールに着目
安全パトロールに着目
安全パトロールに着目
既存活動を活用
安全パトロールとは・・・
作業者同士が相互チェックで安全に作業が出来ているか現場で確認する
“安全“で相手の作業を見る
“安全“で相手の作業を見る
“安全“で相手の作業を見る
共通のものさし
相互の見守りチェック
相互の見守りチェック
相互の見守りチェック
作業理解が進む
作業理解が進む
作業理解が進む
気付きの共有・声掛け増
気付きの共有・声掛け増
気付きの共有・声掛け増
心理的壁の破壊‼
心理的壁の破壊‼
心理的壁の破壊‼
Notes: そこで☆既存活動の安全パトロールに着目し☆、クロスチェック・見守りチェックを導入。☆
お互いの作業理解が進み、声掛けや気づきの共有が増え、心理的な壁を壊すことに成功しました。

## Slide 14: １年目サークル評価
サークルのレーダーチャート
サークル活動評価表
人材育成
メンバー技能評価表
サークル活動評価表
職場の活性化
参加率の向上
参加率の向上
参加率の向上
コミュ力・発言率UP
コミュ力・発言率UP
コミュ力・発言率UP
チームワーク・
リーダーシップ上昇
チームワーク・
リーダーシップ上昇
チームワーク・
リーダーシップ上昇
D-1ランク
D-1ランク
D-1ランク
1年目活動実績まとめ
会合参加率・発言率上昇
会合参加率・発言率上昇
会合参加率・発言率上昇
Notes: 1年目の活動実績に入ります、☆参加率の向上、コミュ二ケーション・発言率がアップし、☆職場の活性化、リーダーシップが向上することができ、サークル活動評価は☆DランクからD-1ランクに到達することができました。

## Slide 15
第2章 品質改善に挑戦しよう
2024年
芽吹きの年
Notes: 第2章 品質改善に挑戦しよう

## Slide 16
○サークル紹介
組の課題
小林
梅澤
望月
田中
テーマ決めの会議
活動テーマを決めたいと思います
実は改善したいテーマがありまして
テーマ選定のマトリクス図
 | 優先度 | 重要度 | 効果 | 得点 | 順位
旋盤 ｼｰﾌﾞ面振れ発生 | △ | 〇 | △ | 7 | 4
浸炭炉RCファン回転不良による浸炭ムラ発生 | ◎ | ◎ | ◎ | 15 | 1
ホブ盤 歯振れ発生 | 〇 | ◎ | 〇 | 10 | 3
刻印機 刻印不良発生 | 〇 | ◎ | 〇 | 12 | 2
テーマの選定
Notes: まず、品質改善に挑戦するため会議を実施しました。 その中で熱処理担当から「実は浸炭ムラが発生してて困ってるんですよ」という声が上がり、今回の改善テーマにしました

## Slide 17
○サークル紹介
次の会合で
熱処理について教えて？
来週は夜勤だしー
次回のQC会合
どうしますかー？
申し送り確認中
シェアポイント使えるかも
やりましょー
テーマ選定した矢先に・・・ 小林の勤務編成が・・・
熱処理知識不足・・・
熱処理知識不足・・・
熱処理知識不足・・・
C班ですかー
小林C班に入ってくれー
A、B班と顔合わせが出来なくなる
A、B班と顔合わせが出来なくなる
A、B班と顔合わせが出来なくなる
Notes: しかし、熱処理の知識が不足していたため、勉強会を計画しました。☆ ところがその矢先、工長から勤務変更の指示があり、A・B班と顔を合わせる機会がなくなってしまいました。 次のQC会合をどうしようかと悩んでいた時、☆シェアポイントで申し送りをしていると、小林はひらめきました。
「シェアポイントで仮想QCをやってみよう！」

## Slide 18
○サークル紹介
Shere Point
C班：QCリーダー
A班：石橋
B班：望月
２人をサブリーダーに任命します
任せて
OK
各班QC会合
望月
梅澤
稲木
牧之瀬
B班QC会合
QCリーダーに代わって僕が進行するよー
なるほど、これが浸炭ムラか！
シェアポイント活用によって
仮想QC（Share Point）活用
各班の情報が共有できる
各班の情報が共有できる
各班の情報が共有できる
情報を探す手間を省ける
情報を探す手間を省ける
情報を探す手間を省ける
Notes: そこで、まず各班にQCサブリーダーを選任し、☆班ごとにQC会合を実施。☆ 出た内容をシェアポイントに集約し、班を超えて共有する仕組みを作りました。☆ これにより、顔を合わせなくても勉強会が可能となりました。

## Slide 19
１ZON
２ZON
３ZON
４ZON
5 ZON
真空焼入室
油槽
熱処理とは：金属を加熱し冷やすことで金属の性質をｺﾝﾄﾛｰﾙする技術
次工程へ
サイクル
グラフ
浸 炭
300分
焼入
30分
洗浄
50分
脱脂
MYF07003 ローラーハース式ｶﾞｽ浸炭炉
950℃
50℃
LEVEL1
処理前
LEVEL2
LEVEL3
LEVEL4
圧倒的な
耐摩耗性
中心部の
靭性
疲労強度の
向上
860℃
加工
部品
熱処理とは
Notes: 勉強会 ■ 熱処理の基礎学習
熱処理とは、金属を加熱し冷却することで性質をコントロールする技術です。☆ 今回の設備では、脱脂 → 浸炭 → 焼入れ → 洗浄の工程を経て、金属の性質を変化させます。

## Slide 20
○サークル紹介
テーマ選定のマトリクス図
  炉内ｶﾞｽが熱分解し部品表面に炭素の粒が生まれる
ｽﾃｯﾌﾟ1：ガスの分解
  表面に付いた炭素が部品内にじわじわ入り込む
ｽﾃｯﾌﾟ2： 吸着と拡散
  炭素がしみ込んだら一気に油にて冷却
ｽﾃｯﾌﾟ3 焼き入れ
表面硬化層
芯部
高靭性・折れにくさ
高耐摩耗性・疲労強度
浸炭ムラのある部品を使用してしまうと
異常摩耗
異音・振動
割れ・折れ
勉強会 浸炭ムラとは
浸炭処理=外は固く、中は粘り強い状態を作る
浸炭処理=外は固く、中は粘り強い状態になる
浸炭処理=外は固く、中は粘り強い状態を作る
浸炭ムラ=炭素濃度、硬化層深さが不均一になる現象
浸炭ムラ=炭素濃度、硬化層深さが不均一になる現象
浸炭ムラ=炭素濃度、硬化層深さが不均一になる現象
致命的な弱点が生まれトラブルだらけ
致命的な弱点が生まれトラブルだらけ
致命的な弱点が生まれトラブルだらけ
Notes: 次に浸炭ムラについて学びました。 本来、硬度や浸炭深さは均一であるべきですが、浸炭ムラが発生すると場所ごとに硬さが異なり、性能にばらつきが生じます。

## Slide 21
１ZON
２ZON
３ZON
４ZON
5 ZON
真空焼入室
油槽
RCﾌｧﾝ計6ｶ所
・炉内浸炭ガスの対流させ炭素濃度のムラをなくす
・炉内の熱を対流させ温度差を抑える
RCファンの役割
RCファン
炉内図
モーター
Vﾍﾞﾙﾄ
１
９
MYF07003 ローラーハース式ｶﾞｽ浸炭炉
⑤
④
③
②
①
⑥
炉内雰囲気の均一化
温度分布の均一化
勉強会 RCファンとは
Notes: 浸炭ムラの原因として、炉内の温度やガスを対流させる RCファン に着目しました。 RCファンは各ゾーンに6基あり、モーターとベルトで駆動しています。 回転数が低下するとガスが届く場所と届かない場所があり、浸炭ムラの原因となります。
。

## Slide 22
回転正常
回転正常
回転正常
温度・ガス濃度が均一
温度・ガス濃度が均一
温度・ガス濃度が均一
回転低下
回転低下
回転低下
温度・ガス濃度が不均一
温度・ガス濃度が不均一
温度・ガス濃度が不均一
RCファンをシーリングファンに
浸炭ガスを暖かい空気に例えると・・・
RCファンをシーリングファンに
浸炭ガスを暖かい空気に例えると・・・
RCファンをシーリングファンに
浸炭ガスを温かい空気に例えると・・・
勉強会 RCファンの回転数が低下すると
Notes: RCファンをシーリングファン、浸炭ガスを暖かい空気に例えると分かりやすく説明できます。
ファンが正常に回っている時は空気がよく循環し、部屋の温度はどこも均一ですが
ファンの回転が落ちると空気が回らず、暑い所・寒い所ができてしまいます。
それは炉内でも同じで、 RCファンの回転が低下すると温度やガスが均一に回らず、浸炭ムラが発生する という仕組みです。

## Slide 23
○サークル紹介
特報
LIVE
浸炭ムラ製品発見で
約140万円の損失
小林
梅澤
望月
田中
テーマ決めの会議
勉強会
QC会合
回転数がなんで下がるんだろう
以上が熱処理と浸炭ムラについてになります
どれだけの損失が出るの
浸炭された部分
浸炭されていない
速報：浸炭ムラ製品約2000個の発見により損失1,409,436円 不適合品はすべて廃却
テーマの選定の背景 勉強会を終えて
浸炭ムラとなった製品の断面図
浸炭ムラとなった製品の断面図
浸炭ムラとなった製品の断面図
Notes: さらに浸炭ムラが発生するとどうなるか
焼入れ後の切断検査で発見されますが、異常に気付かず処理すると 2000個以上の不良 が発生し、廃却損失は 約140万円 にもなります。

## Slide 24
アラーム表示！
警報
Chart: RCﾌｧﾝ回転異常内訳
| ﾍﾞﾙﾄｽﾘｯﾌﾟ | ﾌｧﾝ過負荷 | ﾓｰﾀｰ過負荷 | ﾍﾞﾙﾄ切れ
RCﾌｧﾝ回転異常 | 30 | 1 | 2 | 4
n=53
ON
OFF
RCファンのﾌﾟｰﾘｰを検出
検知板
近接スイッチ
ﾓｰﾀｰ
Vベルト
回転を検知できないと
攻め所の明確化 RCファン回転の検出
RCファンプーリーの回転を近接SWで検知
RCファンプーリーの回転を近接SWで検知
RCファンプーリーの回転を近接SWで検知
回転異常として異常表示
回転異常として異常表示
回転異常として異常表示
ベルトスリップによる異常が9割
ベルトスリップによる異常が9割
ベルトスリップによる異常が9割
Notes: 攻めどころの明確化
RCファンは、モーターで回転したプーリーが1回転するごとに近接スイッチで検知し、1回転信号となります 正常に検出されないと回転異常として警報が出ます。 回転異常の主な要因は ベルトスリップ です。

## Slide 25
RCﾌｧﾝ
Vﾍﾞﾙﾄ
ﾓｰﾀｰ
ﾓｰﾀｰ
Vﾍﾞﾙﾄ
RCﾌｧﾝ
RCﾌｧﾝ回転数の低下
Vベルト
正常な回転数
600rpm
プーリー350rpm
RCファン正常回転
回転不良時
モーターの回転と連動し回転
モーターと連動していない
Vベルトについて
ベルトの摩耗＝スリップ
浸炭ムラ発生時の回転数
攻め所の明確化 ベルトスリップとは
浸炭ムラ発生時の回転数は350rpm
浸炭ムラ発生時の回転数は350rpm
浸炭ムラ発生時の回転数は350rpm
Notes: ベルトスリップとは、モーターは回っていてもベルト摩耗により滑りが発生し、RCファンの回転数が大きく低下する現象です。 浸炭ムラ発生時の回転数は 350rpm でした。

## Slide 26
浸炭ムラ発生時
警報が鳴らない
RCファンの回転数低下に気付くのが遅くなる
攻め所の明確化 回転低下に気付くのが遅れる
Notes: しかし従来の監視方法では、350rpmでは警報が出ません。 そのため回転低下に気づくのが遅れてしまいます。

## Slide 27
ｶﾊﾞｰを取外さないと出来ない
カバー
検知 ON・OFF 動作良好
稼働中点検チェックシート
時間＝ｔ
RCファン・プーリーベルト点検
RCﾌｧﾝ回転検知動作確認
作 業 者 | 点 検 に つ い て
作 業 者 Ａ | ﾌﾟｰﾘｰが回転していればＯＫ
作 業 者 Ｂ | ﾌﾟｰﾘｰの回転・異音を確認する
作 業 者 Ｃ | ﾌﾟｰﾘｰが回転していればＯＫ
作 業 者 Ｄ | ﾌﾟｰﾘｰの回転・異音を確認する
目視≒人による判断
攻め所の明確化 ４Ｍ分析
人
人
物
物
人
物
熱処理作業編成マップ
朝礼にて担当区割り
MYF07003
Notes: そこで回転低下に気づくのが遅れるの4M分析に入ります
人 回転確認は 目視のみ、人による判断で基準がなく判断に正当性がなく 問題あり
モノ プーリー・ベルトはカバーで覆われており、摩耗点検にはカバーを外す必要があり 問題あり

## Slide 28
RCﾌｧﾝ位置
階段
高さ 約３M
作業エリアから 階段を昇降し
炉上にて回転状態を確認
異変に気付き難い
RCファン設置場所について
１ゾーン～焼入れ室まで
６ヶ所 取付られている
設備
RCﾌｧﾝの設置場所
RCﾌｧﾝの回転確認
日常：足場板の上から回転を目視確認する
①~⑤ １Zoon~５Zoon
迄が 左記の様に
足場板の下に
ＲＣﾌｧﾝカバーが在る
カバー
設備
RCﾌｧﾝ回転の監視について
浸炭ムラ発生時
RCﾌｧﾝ回転数＝1分間350回転
300回転に1度しか
検知していない
スリップ回転だと
回転異常と判定されない
方法
Chart: 
| 正常 | 浸炭ムラ | スリップ
 | 600 | 350 | 300
600rpm
350rpm
300rpm
RCﾌｧﾝ回転数のｸﾞﾗﾌ 作製：梅澤
この間のﾍﾞﾙﾄｽﾘｯﾌﾟ異常検出しない
攻め所の明確化 ４Ｍ分析
Notes: 続いて、設備 ではRCファンは6基とも高所にあり 作業エリアから遠く、カバーで確認しづらい
そのため、回転計測には工数がかかり、安全性も低く、問題あり
方法では 回転監視は300rpmで警報出すが 今回の浸炭ムラは350rpmなので 異常検出できなく問題あり

## Slide 29
人 | 担当者が点検ﾁｪｯｸｼｰﾄにて目視ﾁｪｯｸしているが回転数までは見ておらず人によって違う | ×
物 | 近接ｽｲｯﾁ事態の故障はない | 〇
 | RCﾌｧﾝはｶﾊﾞｰで覆われており目視点検不可 | ×
設備 | 作業ｴﾘｱからRCﾌｧﾝまで距離があり異変に気付きずらい | ×
 | 毎直目視点検をしているが 足場板を取ってもﾌｧﾝｶﾊﾞｰが付いておりﾍﾞﾙﾄやﾌﾟｰﾘｰの点検はできない | ×
方法 | RCﾌｧﾝ回転数計測するには1カ所2名×0.5hの工数がかかり ﾘｽｸﾚﾍﾞﾙⅡ | ×
 | 現状の回転監視条件だとﾍﾞﾙﾄｽﾘｯﾌﾟは異常として拾えない | ×
RCﾌｧﾝの回転数が見れていない
回転数が分かればﾍﾞﾙﾄｽﾘｯﾌﾟも
発見できる
回転数を測るには
工数がかかり安全性も低い
もっと簡単に安全にRCファンの回転数を測りたい
攻め所の明確化 まとめ
Notes: 攻めどころの明確化 まとめは
このようになっており、もっと簡単に、安全に、RCファンの回転数を測りたい！となりました

## Slide 30
項目 |  | ありたい姿 | 現在の姿 | ギャップ | 攻め所の候補 | 期待効果 | 採否
工数かけず安全に 回転数を測るには | RCﾌｧﾝ 稼働中点検 | RCﾌｧﾝの 回転数まで 計測 | ・RCﾌｧﾝ回転目視確認 ・RCﾌｧﾝｶﾊﾞｰで覆われ確認しずらい | 回転数の低下に気付けない | 回転検知 | 回転数を計測 | 〇
 | RCﾌｧﾝ 回転数計測 | 工数をかけず安全に行う | ・2名×0.5ｈ ・ﾘｽｸﾚﾍﾞﾙⅡ | 工数ともに安全性低い |  | 回転計の使用をなくす | 〇
 | RCﾌｧﾝ 回転監視 | 正常と異常の回転数の違いを細かく検知 | ﾍﾞﾙﾄｽﾘｯﾌﾟは 異常拾えない | 回っているに対し回転数の低下を拾えない | 回転監視回路 | ﾍﾞﾙﾄｽﾘｯﾌﾟを検知 | 〇
工数をかけず安全に回転数を測るにはのマトリックス図
攻め所選定ｼｰﾄ
回転計を使用せず回転数を測る
攻め所の明確化 まとめ
Notes: そこで、マトリックス図を用いて検討 「設備上部に登らず、回転計を使用せず、回転数を測る」 という在りたい姿となりました

## Slide 31
何 を
RCファン回転数測定を
いつまでに
２０２３年 ５月３０日までに
どうする
簡略化し管理する
17
項目 | 担当 | 4月 | 5月 | 6月
ﾃｰﾏの選定 | 全員 |  |  | 
攻め所の明確化 |  |  |  | 
目標の設定 |  |  |  | 
方策の立案と成功シナリオの追求 |  |  |  | 
成功シナリオの実施 |  |  |  | 
効果の確認 | 梅澤 |  |  | 
標準化と管理の定着 | 梅澤 |  |  | 
反省と今後の課題 | 全員 |  |  | 
目標の設定
活動の立案
Notes: 目標の設定はこのようにしました。

## Slide 32
RCﾌｧﾝ回転数を
簡単に計測し管理する
対策項目
RCﾌｧﾝｶﾊﾞｰの改造
既存の回転検知で計測
新規ｾﾝｻｰを追加
操作盤をRCﾌｧﾝ近くへ増設
ｻｰﾎﾞﾓｰﾀｰに変え回転を見る
操作盤ﾓﾆﾀｰで回転数表示
評価項目 |  |  |  | 判定
効果 | 実現性 | コスト | 総合点 | ランク
〇 | 〇 | 〇 | 6 | 4
◎ | ◎ | ◎ | 9 | 1
◎ | 〇 | 〇 | ７ | 3
〇 | △ | △ | ４ | 5
〇 | △ | △ | ４ | 5
◎ | ◎ | ◎ | ９ | 1
RCﾌｧﾝ回転数計測の簡略化
RCﾌｧﾝ回転数の見えるか
RCﾌｧﾝ回転数を簡単に計測・見えるようにするにはの系統図・マトリックス図
既存の回転検知で計測しそれを操作盤ﾓﾆﾀｰで表示
方策の立案
評価 ◎=3点 〇=2点 △=1点
Notes: 系統図・マトリックス図で方策を検討した結果、
既存の回転検知で計測
操作盤モニターで回転数表示
この2つを採用しました。

## Slide 33: 回転異常検知の改善
480
回転
回 転 数 | 設 定 値 | 判 定
550rpm | 550PLS | ◎
510rpm | 510PLS | 〇
480rpm | 480PLS | △
27
Chart: 
| 正常 | 浸炭ムラ | スリップ
 | 600 | 350 | 300
600rpm
350rpm
300rpm
RCﾌｧﾝ回転数のｸﾞﾗﾌ 作製：梅澤
RCﾌｧﾝスリップ検出回路のみ直し
この間のﾍﾞﾙﾄｽﾘｯﾌﾟ異常検出しない
電圧＝V
1周期=１パルス
１パルス=１回転 と設定
300RPM→550RPM
設定値を
厳しく
変更
JATCO
製品不良になる前に
ベルトor駆動系を点検
50RPM低下で
スリップを検出!!
Notes: まずその前に、回転異常検知の改善をします
300rpmから550rpmで警報になるよう設定し、浸炭ムラ発生する前で異常検出にしました

## Slide 34: 成功シナリオの追求と実施
モニターに回転数表示させる方法教えて下さい
メンバー最年長：稲木
熱処理のことたくさん教えてくれたから
今度は俺たちが教えるよ
回路と画面を作るんだ！
はい
回路作製
PLCからGOTへ表示
RCﾌｧﾝ回転計測用画面作製
Notes: そして成功シナリオの追求と実施
操作盤モニターに回転数を表示させるため、最年長の稲木さんにアドバイザーを依頼し、見事完成しました。

## Slide 35: 成功シナリオの追求と実施
28
回転検知信号をPLCからGOTへ
PLCへ取り込んだ回転信号を使用し回路作製
PLCから回転信号をGOT画面にて表示
GOT画面でRCファンの回転数測定
リセット
をタッチし０リセットする
測 定
をタッチし回転を測定
RCファン回転数の常時監視
RCファン回転数の常時監視
RCファン回転数の常時監視
RCファン回転数計測の簡略化
RCファン回転数計測の簡略化
RCファン回転数計測の簡略化
Notes: 回転信号をPLCからGOTに取り込み 操作盤モニターで6基のRCファンの回転数を常時監視
回転計測する場合は釦1つで計測ができるように簡略化しました

## Slide 36: 効果の確認
ﾍﾞﾙﾄｽﾘｯﾌﾟ未然に対応可
ﾓｰﾀｰやﾌｧﾝの異常にも未然に気付ける
RCﾌｧﾝが作業ｴﾘｱから遠くても 異変に気付きやすい
回転計測にｶﾊﾞｰの取り外しなく 一人で作業可能
計測の為の工数削減
誰でもいつでも計測可能
有形効果
①点検時の工数
0.5h=￥2,440×0.5×6=￥7,320
②ﾒｰｶｰ見積もり
￥558,000+￥132,000=￥690,000
④改善経費
￥2,440×16ｈ＝￥39,040
ソフト改善・実作業込み経費
諸経費
改善工数
合計金額
①￥7,320+②￥690,000+③￥1,409,436-
￥2,067,716
2142台×￥658=￥1,409,436
③仕損費
ﾜｰｸ単価
総ﾜｰｸ数
④￥39,040=
・設備管理の向上
・RCﾌｧﾝ回転数計測
ﾘｽｸｱｾｽﾒﾝﾄ：レベルⅡ→レベルⅠ
無形効果
Chart: RCﾌｧﾝ回転異常内訳
| ﾍﾞﾙﾄｽﾘｯﾌﾟ | ﾌｧﾝ過負荷 | ﾓｰﾀｰ過負荷 | ﾍﾞﾙﾄ切れ
RCﾌｧﾝ回転異常 | 30 | 1 | 2 | 4
n=53
稼働中点検で気付ける
回転数計測が簡単に目に見えると
Notes: 効果の確認
回転数計測が簡単になり、ベルトスリップによる浸炭ムラの未然防止に成功、有形効果：206万7716円
無形効果：設備管理の向上、リスクレベル2 → 1に安全性向上しました

## Slide 37: 標準化と管理の定着
 | 何を | いつ | どこで | 誰が | なぜ | どうする
1 | 電気図面を | 2023/6/9 | 自職場で | 保全 | 電気回路変更の為 | 図面をﾌｧｲﾘﾝｸﾞし展開した
2 | 今回の変更内容 | 2023/5/30 | 現場で | 保全 | 効果が出たため | 製造に操作説明をした
3 | 今回の変更内容 | 2023/5/13 | 現場で | 保全 | 効果が出たため | 同型機に水平展開する
4 | 稼働中ﾁｪｯｸｼｰﾄ | 2023/6/9 | 現場で | 保全 | 設備管理向上の為 | 書き換え現場に周知した
5 | 今回対策 | 2023/5/13 | 自職場 | 保全 | 新型設備で同じ不具合を起こさない為に | MP情報を発信した
活動の振り返り
・あるもので
回転数計測し管理を達成できた
・現場との意見交換をすることで
作業者目線で便利で安全なリスク
のない改善が出来た
残された課題
・熱処理では見えないもの、状況が
多く存在している為今回の経験を
活かし管理を進める
・見える化したものを作業者だけでなく
離れたところからも監視でき共有できる
よう進めていく
結果：誰でもできるものになった
結果：誰でもできるものになった
結果：誰でもできるものになった
EQ-Connectで確認
EQ-Connectで確認
EQ-Connectで確認
Notes: 標準化と管理の定着はこのようになっており

## Slide 38: 2年目サークル評価
人材育成
サークル活動評価表
職場の活性化
サークルのレーダーチャート
２年目活動実績まとめ
各班QCサブリーダーを設け、QC会合を実施してもらいその内容をシェアポイントで共有
アドバイザーの役割を追加
若手への成長を促すとともにチームでの活動成果
中堅が教えることで意欲の向上を狙う
メンバー技能評価表
チームワーク・
問題解決能力が低い
チームワーク・
問題解決能力が低い
チームワーク・
問題解決能力が低い
チームワーク・向上意欲上昇
チームワーク・向上意欲上昇
チームワーク・向上意欲上昇
Cランク
Cランク
Cランク
2年目活動実績まとめ
QCサブリーダー選出・
仮想QC会合実施
QCサブリーダー選出・
仮想QC会合実施
QCサブリーダー選出・
仮想QC会合実施
アドバイザーから
若手への技能伝承
アドバイザーから
若手への技能伝承
アドバイザーから
若手への技能伝承
主体性・若手の知識上昇
主体性・若手の知識上昇
主体性・若手の知識上昇
Notes: 2年目の活動評価は各班にQCサブリーダーを設け、班ごとにQC会合を実施し、内容をSharePointで共有。 アドバイザー役を追加し、若手の成長促進と中堅による指導で知識・技能・意欲が向上しました。 その結果、サークル活動評価は Cランクへ向上 しました。

## Slide 39: 2年目サークル評価
年 |  | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年
結 果 | 地区大会 | LOSE | LOSE | LOSE | LOSE | LOSE | LOSE | WIN
 | 工場大会 |  |  |  |  |  |  | LOSE
 | 全社大会 |  |  |  |  |  |  | 
情報共有の定着
技能伝達への道
QCサークルへの情熱
サークル会合の改革
2023年
2024年
ご褒美旅行
コミュ力・発言率UP
コミュ力・発言率UP
コミュ力・発言率UP
参加率の向上
参加率の向上
参加率の向上
知識向上・技能伝達
知識向上・技能伝達
知識向上・技能伝達
モチベUP
モチベUP
モチベUP
地区大会突破！！！
地区大会突破！！！
地区大会突破！！！
旅行には行けず
旅行には行けず
旅行には行けず
Notes: 2年目活動実績は地区大会を突破
これまでの活動が実を結びましたが・・・
目標としていた旅行には届かず
涙を流しました。

## Slide 40
第3章 お客様志向で難課題に挑戦
2025年
開花の年
Notes: 第3章 お客様志向で難課題に挑戦

## Slide 41: お客様思考で課題整理-重課題への挑戦
Jatco
ケース
ギア
熱処理
プーリー
お客様思考で 各製造現場の困りごと調査
お客様思考で 各製造現場の困りごと調査
お客様思考で 各製造現場の困りごと調査
再発故障
再発故障
再発故障
重故障
重故障
重故障
品質課題
品質課題
品質課題
顧客影響
大
小
優先領域
再発故障
再発故障
再発故障
改
善
要
求
低
高
重故障
重故障
重故障
品質課題
品質課題
品質課題
これまで
避けてきた品質課題に取り組む！！
Notes: 各製造現場の困りごとを調査し、再発故障・重故障・品質課題を整理しました。 その結果、最も優先すべき領域は「品質」であると判断し、本質的な品質問題に取り組むことを決めました。

## Slide 42: 支え合えるチームへの変化
Before
After
個人依存
個人依存
個人依存
クロスチェック
クロスチェック
クロスチェック
Sharepoint
仮想QC会合
Sharepoint
仮想QC会合
Sharepoint
仮想QC会合
プチQC
プチQC
プチQC
役割分担
役割分担
役割分担
サークル全員で支える意識
サークル全員で支える意識
サークル全員で支える意識
発言者に負荷集中
孤立
継続困難
全員参加
相談・分担・支援
結果にこだわる
孤独な改善からの脱却＿全員で挑む重要課題
Notes: 以前は個人依存で、発言者に負荷が集中し、孤立や継続困難が課題でした。 しかし現在は、☆プチQC・SharePointを活用した仮想QC会合・クロスチェック・役割分担により、☆ 全員参加で相談・分担・支援できるサークルへと変化 しました。

## Slide 43
難しいテーマに
挑戦したいな
トラマンに
悩まされてる
再発故障多いよねぇ
品トラの再発だなぁ
 | 優先度 | 重要度 | 効果 | 製造現場 志向 | 上位方針 | 得点 | 順位
旋盤 ｼｰﾌﾞ面振れ | △ | 〇 | △ | 〇 | △ | 7 | 4
トランスファーマシン 26R STタップ穴加工有効径プラスNG | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 15 | 1
ホブ盤 歯振れ | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | △ | 10 | 3
刻印機 刻印不良 | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | 12 | 2
評価点 △=1点 〇=2点 ◎=3点
評価項目
製造課
テーマ選定のマトリクス図
自組の目標
43
テーマの選定 困りごと調査
トランスファーマシン26RST タップ穴加工有効径プラスNG撲滅
トランスファーマシン26RST タップ穴加工有効径プラスNG撲滅
トランスファーマシン26RST タップ穴加工有効径プラスNG撲滅
Notes: 品質課題の選定
各製造現場の困りごとを抽出し、マトリックス図で評価した結果、 「26RSTタップ穴加工の有効径プラスNG撲滅」 をテーマに選定しました。

## Slide 44
OK
NG
ネジ山拡大図
痩せて尖る
有効径
富士山みたいな
槍ヶ岳みたいな
44
現状把握 タップ穴加工有効径プラスNGとは？
Notes: 有効径とは、ねじ締結時に山と谷が正しくかみ合う径のことで 規格より大きいとねじが緩みやすくなります。 正常品は富士山のような形状ですが、有効径プラスNGは細く尖り、槍ヶ岳のような形状になります。

## Slide 45
現状把握 設備の概要
ドリル工程
タップ工程
フライス工程
ボーリング工程
加工機
自動搬送装置
ケース
トランスファーマシンとは 、、
加工機を複数台、自動搬送装置で連結させた機械
ボーリング工程
フライス工程
ドリル工程
タップ工程
#123タップ穴
26RST
45
品質トラブル
品質トラブル
品質トラブル
Notes: 対象設備はトランスファーマシンで、複数の加工ステーションがあり 品質トラブルは26Rステーションのタップ穴で発生していました。

## Slide 46
現状把握 発生頻度の調査
期間：2024/9/1～9/30
作成者：小林
N=79個
製造リーダー
46
点検項目 | 判定基準
主軸ツールクランプ力 | クランプメーターにて18～28KN
スピンドル振れ | 200mmテストバーにて根元10μ、 先端15μ
軸芯クーラント圧力 | 圧力計で目視にて0.7～1.1Mpa
軸芯クーラント流量 | 流量計で目視にて1.0ℓ以上
各軸バックラッシュ測定 | 静的精度表と対比
設備に不具合があるのかなぁ
調査してみます
Jatco
Jatco
設備点検基準書の項目を点検
（個）
慢性的に発生
慢性的に発生
慢性的に発生
Jatco
調べようトコトン
Notes: 1か月間の有効径プラスNG発生数を調査した結果慢性的に発生しています。

## Slide 47
傾向管理
クランプ力規格 | 測定値 | 判定結果
18～28KN | 22.8KN | OK
圧力規格 | 測定値 | 判定結果
0.7～1.1Mpa | 0.8Mpa | OK
ツールクランプ力
クーラント圧力
悪さが見つからないなぁ
スピンドル振れ
主軸（スピンドル）振れ規格 | 測定値 | 判定結果
先端10μ以下 根元15μ以下 (200mmテストバー) | 先端10μ根元5μ | OK
クーラント流量
流量規格 | 測定値 | 判定結果
1ℓ以上 | 1.3ℓ | OK
 | 規格 | 測定値 | 判定結果
X軸 | 40μ以下 | 5μ | OK
Y軸 | 40μ以下 | 5μ | OK
Z軸 | 40μ以下 | 30μ | OK
各軸バックラッシュ
流量計
圧力計
OK
OK
OK
OK
OK
Jatco
47
要因系問題なし
要因系問題なし
要因系問題なし
現状把握 設備点検基準書に基づく項目調査
Notes: 設備点検基準書に基づき、5項目点検を実施しましたが、 すべて規格内で異常なし。

## Slide 48: □行き詰まりを打開した羨望と視点転換の気づき
停滞の入口
停滞の入口
停滞の入口
どうしたらいいんだろう？
設備悪くなさそうです
全員の意見を集約
全員の意見を集約
全員の意見を集約
何か見るべき項目あるかな
要因系全部見たし・・・
ベテランがいないと聞きづらいね
SSKTはどうしているのかな
SSKT？そっか最強サークルを見に行ってみようか
いいやん
サークル外に学ぶ
サークル外に学ぶ
サークル外に学ぶ
SSKTのQC会合に見学参加
仮想QC【Shere Point】での会合
全員で打開策検討！！
Notes: 停滞を打破するため、SharePointで仮想QC会合を実施し意見を集約。 「設備に異常はない」という共通認識から視点を変え、 最強サークルのQC会合を見学しにいきました

## Slide 49: □SSKTに学んだ巻き込み力
SSKTのQC会合に見学参加
最強の秘訣を見学させてくれ！！
任セロリ！
任セロリ！
任セロリ！
さあ、この問題どうしようか
難しいね、そういうときは・・・
とある会合の日・・・
元職場聞いてくる
メーカーも呼んでみよう
技術も参加させよう！
増えた―‼
増えた―‼
増えた―‼
巻き込みQC
巻き込みQC
巻き込みQC
自職場だけで考えるな！
広げろ改善の輪！
自職場だけで考えるな！
広げろ改善の輪！
自職場だけで考えるな！
広げろ改善の輪！
小さなサークル活動
小さなサークル活動
小さなサークル活動
ベンチマーク
ベンチマーク
ベンチマーク
Notes: SSKTでは、他工場・他サークル・メーカー・ベテランが集まり、 垣根を越えて課題解決に取り組む“巻き込みQC” を実践していました。 この姿勢から大きな学びを得ました。

## Slide 50: 巻き込み力を携えて
JPWサークル
JPWサークル
JPWサークル
Sharepoint
仮想QC会合
Sharepoint
仮想QC会合
Sharepoint
仮想QC会合
他サークル
他サークル
他サークル
ベテラン
ベテラン
ベテラン
メーカー
メーカー
メーカー
他工場
他工場
他工場
何か見るべき項目ありますか？
加工中の動きを目で見たい
見えないと思うよ
とりあえず、やってみます
Sharepoint
仮想QC会合
Sharepoint
仮想QC会合
Sharepoint
仮想QC会合
サークル外より情報吸上げ
サークル外より情報吸上げ
サークル外より情報吸上げ
Notes: その後、私たちも他工場・メーカーを巻き込み、★仮想QCで議論を重ねました。★そこで「加工中の動きを見たい」という意見が

## Slide 51: 巻き込み力を携えて
全然見えませんね
ほら、言ったじゃん
加工中の負荷を見てみたい
加工中の様子
カメラで撮ったけど
全然見えない。
カメラで撮ったけど
全然見えない。
カメラで撮ったけど
全然見えない。
カメラで、撮ったけど・・確認してみ
何かいい方法ありますか？？
もしかしたら、お役に立てるかも
Sharepoint
仮想QC会合
Sharepoint
仮想QC会合
Sharepoint
仮想QC会合
詳しく聞きたいです！！
Notes: カメラで撮影しましたが、よく見えませんでした。★さらに議論が進み 「加工中の負荷を見たい」という意見が
★そこでメーカーへ相談したところ、 「お役に立てるかも」 とのお返事が

## Slide 52
失敗したらどうしよう
使い方わからない
JPWサークル員
QCリーダー：小林
26R
jatco
jatco
jatco
jatco
jatco
jatco
jatco
jatco
FANUC
52
波形診断画面を提案
波形診断画面を提案
波形診断画面を提案
現状把握 メーカーからのアドバイス
Notes: 「波形診断機能で負荷を見れるかも」 という情報が、詳細を確認することにしました。

## Slide 53
FANUCの波形診断機能
第１波形
第２波形
3000
100
1500
50
-1500
-50
-3000
-100
0
0
第３波形
60
30
-30
-60
0
FANUC波形診断画面
26R
53
各軸の速度・偏差量 負荷などを波形で確認できる
各軸の速度・偏差量 負荷などを波形で確認できる
各軸の速度・偏差量 負荷などを波形で確認できる
現状把握 波形診断機能とは
Notes: 波形診断とは、FANUC製CNC装置に搭載された機能で、 各軸の速度・偏差量・負荷を波形で確認できます

## Slide 54
現状把握 OK品加工時とNG品加工時の波形を比較
主軸速度偏差：モーターの速度指令値と
現在の回転速度との差
0
30
60
-30
-60
Chart: OK品加工時の波形
Chart: NG品加工時の波形
約14パルス
約120パルス
54
主軸速度偏差が大きい＝指令通りに回転できていない
主軸速度偏差が大きい＝指令通りに回転できていない
主軸速度偏差が大きい＝指令通りに回転できていない
Notes: 診断の結果、
OK品の主軸速度偏差は 約14パルス
NG品の主軸速度偏差は約120パルス
と大きな差があり、指令通りに回転できていない状態でした

## Slide 55
主軸速度偏差が 大きくなる要因 | 加工負荷が 高くなる要因 | 調査内容
加工負荷が高い | 削り代が多い | 下穴加工とタップ加工位置の調査
 | 切削抵抗が大きい | タップ加工時の軸芯クーラント吐出の調査
主軸速度偏差が大きくなる
加工負荷が高い
加工位置による起因
切削油による起因
事象：下穴とタップ加工位置がズレている
事象：軸芯クーラントが出ていない
FTA解析図
FTA解析の結果
FTA解析の実施
小林
後藤
望月
田中
主軸速度偏差が大きくなる
についてFTA解析
参加
55
現状把握 主軸速度偏差が大きくなるについて要因の洗い出し
Notes: FTA解析を行った結果、要因は 下穴とタップ加工の位置ずれ 軸芯クーラントが出ていない の2点に絞られました。

## Slide 56
タップと下穴の中心位置が一緒か調べよう
タップ中心
主
軸
主
軸
実測値
規格 | ５μ以下
結果 | 最大３μ
下穴中心
0µ
0µ
2µ
3µ
56
問題なし
問題なし
問題なし
下穴とタップ加工位置にズレはない
下穴とタップ加工位置にズレはない
下穴とタップ加工位置にズレはない
現状把握 下穴とタップ加工位置にズレはないか？
Notes: まず位置ずれを点検しましたが、規格5µ以内で問題なし。

## Slide 57
・軸芯クーラントが吐出されていない場合
切粉が刃の間に詰まってしまう
■軸芯クーラントとは？
加工中ツールの先端から出る切削油のことを「軸芯クーラント」と呼びます
軸芯クーラント
ツール
軸芯バルブ
クーラント配管
・軸芯クーラントが吐出されてる場合
クーラントで切粉が排出される
主軸
57
現状把握 タップ加工時に軸芯クーラントは出ているか？
Notes: 次に軸芯クーラントを点検しました。 軸芯クーラントは切粉排出・冷却・潤滑の役割があり、出ないと負荷が増大します。
。

## Slide 58
バルブ指令
流量センサ
タップ加工
波形診断にてタップ加工中の流量センサーを比較する
ON
ON
ON
ON
0.2秒
2秒
2.5秒
軸芯バルブ指令ON
タップ加工開始
吐出していない
タップ加工中に軸芯クーラントが吐出していない
問題あり
58
OK品
OK品
OK品
NG品
NG品
NG品
現状把握 タップ加工時に軸芯クーラントは出ているか？
Notes: カメラで確認しても見えなかったため、 波形診断でバルブONから流量センサONまでの時間を測定したところ、 0.2～2.5秒と大きなばらつき があることが判明しました。
タップ加工開始はバルブONから2秒後になります つまり、2.5秒かかってしまうと 加工中にクーラントが出ていないことになります

## Slide 59
点検内容 | 規格 | 結果 | 判定
下穴とタップ穴の位置ズレ | 5μ以下 | 3μ | 〇
軸芯クーラント吐出タイミング | 2秒以内 | 2秒以上かかる時がある | ×
波形診断結果：OK品に対してNG品は主軸速度偏差が大きい
・主軸速度偏差が大きくなる要因
<
Chart: OK品加工時の波形
Chart: NG品加工時の波形
偏差量（パルス）
偏差量（パルス）
時間（S）
時間（S）
59
現状把握 まとめ
Notes: 現状把握のまとめ
主軸が指令通りに回転できていない要因は、加工中にｸｰﾗﾝﾄが出ていないとわかりました

## Slide 60
何を | いつまでに | どうする
26R 軸芯クーラント吐出遅れを | 2024年11月末までに | 0件にする
ステップ | 主担当 | 副担当 | 10月1日～10月19日 | 10月20日～11月9日 | 11月10日～11月28日
テーマ選定 |  | 石橋 |  |  | 
現状把握 |  | 望月 |  |  | 
要因解析 |  | 芹澤 |  |  | 
対策実施 |  | 篠原 |  |  | 
効果確認 |  | 深澤 |  |  | 
標準化・管理 |  | 石橋 |  |  | 
活動計画
小林
後藤
60
目標の設定
Notes: そこで目標の設定と活動計画をこのように立てました

## Slide 61
要因の解析 特性要因図
軸芯クーラントの吐出タイミングが遅れる
モノ
人
設備
方法
軸芯バルブ
流量点検
補給
シール
高い
軸芯バルブが
内部リークしてる
濃度
ｸｰﾗﾝﾄの戻り
ポンプの吐出流量が
不足している
①
③
しない
頻度
少ない
清掃
不足
汚い
汚れ
摩耗
大きい
配管
ミス
選定
吐出量
ｸｰﾗﾝﾄﾎﾟﾝﾌﾟ
吸上げ高さ
配管からクーラント
が洩れている
径
ｸｰﾗﾝﾄﾎﾟﾝﾌﾟの設置
高い
ｷｬﾋﾞﾃｰｼｮﾝ
発生
吸込み配管
水中
没していない
ｽﾄﾚｰﾅ
切粉
詰まり
プログラム
設計
不備
ｸｰﾗﾝﾄ
低下
量
詰まり
流し受け
作成日:2024/10/19
作成者:小林
「軸芯クーラントの吐出タイミングが遅れる」の特性要因図
②
61
Notes: 要因の解析を進めると
軸芯バルブが内部ﾘｰｸしている
配管からクーラントが漏れている
ポンプの吐出流量が不足している
が出ましたので検証します

## Slide 62
バルブOFF
供給口
バルブON
出口B
（タンク側）
出口A（主軸側）
出口Bからクーラントは出てこない
問題なし
バルブ内部リークなし
62
要因の解析 検証1 軸芯バルブに内部リークはないか？
Notes: 検証1 軸芯バルブに内部リークはなく問題無し

## Slide 63
漏れてなさそうだね
大丈夫そうだ
Jatco
問題なし
配管からクーラント漏れなし
クーラント配管に漏れはなし
63
要因の解析 検証2 配管からクーラントが漏れていないか？
Notes: 検証2 配管からクーラント漏れはなく問題無し

## Slide 64
要因の解析 検証3 ポンプの吐出流量は不足してないか？
設備メーカー
要求流量
330L/min
必要になります
要求流量の330L/minを満たしていない
吐出圧力
1MPa
現行のポンプ
MTR15-14/10 A-W-A-HUUV
図面上のポンプ
MTR15-14/10 A-W-A-HUUV
同じ
ポンプ性能曲線図
吐出流量310L/min
ON
36R
35R
34L
34R
28R
26L
26R
ON
ON
ON
ON
ON
ON
7ステーションの要求流量はどれくらいなの？
問題あり
64
Notes: 検証3 ポンプの吐出流量は毎分310ℓで性能曲線では問題無し しかしメーカー確認では、毎分330ℓ必要で要求流量を満たしていない為問題あり

## Slide 65
追加
ケースA
ケースA
ケースB
実は2015年に製品追加に伴いステーションを増やしてます
技
要求流量の330L/minを満たしていないのはなんで？？
この設備は改造してステーションを増やしたような…
Jatco
作業者
36R
34R
28R
26L
26R
35R
34L
7ステーション
～2015
2015～
5ステーション
65
要因の解析 検証3 ポンプの吐出流量は不足してないか？
Notes: なぜだろうと再度、議論をしたところ、2015年にステーションが5→7へ増設されていたという情報が

## Slide 66
ON
36R
34R
28R
26L
26R
ON
ON
ON
ON
ON
36R
35R
34L
34R
28R
26L
26R
ON
ON
ON
ON
ON
ON
問題なし
310L/min
270L/min
問題あり
310L/min
<
330L/min
5ステーション→270L/min
7ステーション→330L/min
設備メーカー
改造前
改造後
7ステーションだとポンプの吐出流量が不足する
吐出流量はどれくらい必要ですか？
>
ﾒｰｶｰへTEL
66
要因の解析 検証3 ポンプの吐出流量は不足してないか？
Notes: 再度メーカーへ確認７ステーションに増設した為要求流量を満たすことができていないということが判明

## Slide 67
 | 効 果 | 実 現 性 | コ ス ト | 納 期 | 得 点 | 順 位
ポンプを大流量タイプにする | ◎ | ◎ | △ | △ | 8 | 2
配管径を大きくする | 〇 | △ | △ | △ | 5 | 6
センタースルー穴を大きくする | △ | △ | 〇 | 〇 | 6 | 5
ポンプの数を増やす | ◎ | 〇 | △ | △ | 7 | 3
ポンプを各ステーションに設置する | ◎ | 〇 | △ | △ | 7 | 3
軸芯クーラント吐出指令を早くする | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 12 | 1
要因 | 調査結果 | 結果
バルブの内部リークはないか | バルブ内部リークなし | ○
クーラント配管に漏れはないか | クーラント配管に漏れはなし | ○
クーラント流量に不足はないか | ステーション追加によりポンプの能力が足りず 軸芯クーラント吐出のタイミングが遅れる | ×
対策の検討と実施
評価点 △=1点 〇=2点 ◎=3点
クーラント吐出タイミングを
早くする
流量を増やす
吐出を早くする
クーラント吐出指令を早くする | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 12 | 1
ポンプを大流量タイプにする | ◎ | ◎ | △ | △ | 8 | 2
活動後に恒久対策で実施します
早く対策してあげたい
67
要因の解析 検証結果のまとめ
Notes: そこで対策を検討したところ
軸芯クーラント吐出指令を早める
に決定
大流量ポンプへの更新は恒久対策とします

## Slide 68: 加工プログラム 変更
加工位置まで主軸軸移動
軸芯クーラント吐出
加工位置まで主軸移動
軸芯クーラント吐出
タップ加工
タップ加工
ON
ON
対策前
対策後
68
対策の検討と実施 軸芯クーラント吐出指令を早くする
Notes: 対策前は 主軸移動 → クーラント吐出
対策後は クーラント吐出から
の順に変更にしました

## Slide 69: 流量センサーがONしてから加工するよう回路変更をする
回路変更による副作用は無し
ST | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
Lユニット | 52.1 | 50.3 | 40.7 | ― | ― | 35.3 | ― | ― | 60.1 | ― | ―
Rユニット | 58.4 | 42.3 | 53.0 | ― | 34.4 | 36.2 | 52.9 | 32.9 | 59.4 | 53.1 | 57.7
副作用の確認
≪サイクルタイム≫
≪機能チェック≫
サイクル影響なし
動作影響なし
圧力がONしたら加工
圧力と流量がONしたら加工
Before
After
対策の検討と実施 軸芯クーラント吐出指令を早くする
Notes: さらに、条件を変更しクーラントが出るのを確認してから加工するようにしました。
変更後の副作用はありません

## Slide 70
(個)
期間：2024/9/1～11/30
効果金額
仕損費×個数×12か月-改善費
6,000円×79個×12か月-6840円×2時間
作成者：小林
対策後のタップ穴加工有効径プラスNG発生状況
発生なし
5,674,320円
プログラム変更
やったね！！
jatco
jatco
jatco
jatco
jatco
jatco
jatco
jatco
ﾊﾟﾁﾊﾟﾁ
ﾊﾟﾁﾊﾟﾁ
ﾊﾟﾁﾊﾟﾁ
ﾊﾟﾁﾊﾟﾁ
いいぞー
ありがとう
70
効果の確認 有形効果
Notes: 対策後、 タップ穴有効径プラスNGは0件を達成！
効果金額は 567万4,320円。 品質・コストともに大きな改善効果を得ました

## Slide 71
誰が | いつ | どこで | 何を | なぜ | どうする
小林 | 12月末までに | 保全詰所 | 加工PRG | PRG変更箇所 | 修正・保管
後藤 | 12月末までに | 保全詰所 | ワンポイント | 誰でも診断が できるように | 作成
製造 | 12月末までに | 現場 | 設備点検基準書 | T5での流量計 確認 | 修正
石橋 | 12月末までに | 保全詰所 | MP情報 | 再発させない為に | 作成登録
設備点検基準書修正
ワンポイント作成
MP情報作成・登録
維持管理
周知徹底
再発防止
維持管理・周知徹底・再発防止を実施
71
標準化と管理の定着
Notes: 標準化と管理の定着はこのようになっており

## Slide 72
ステップ |  | 良かった点 | 苦労した点 | 今後の課題
P | テーマの選定 | 製造現場志向でチャレンジングな テーマ選定が出来た | 各製造現場と保全双方が納得いく テーマを選定したこと | 品質不良についてはまだ他にもあるので 各製造現場と連携を取っていき 解決していきたい
 | 現状把握 | 波形診断機能を初めて活用し診断の幅が広がった | 4Mをしっかり意識し抜けもれなく 調査したこと | 今回使っていないQC手法も使っていきたい
 | 目標の設定 | 不具合を0件にするという高い 目標設定が出来た | ー | ー
 | 要因解析 | メーカーも巻き込みながら専門的な 解析が出来た | 真の要因までたどり着くのに時間が かかってしまい、リカバリーをしていく 必要があった | 今回得た知識、経験を生かして次は計画遅れなく要因解析をしていく
D | 対策の検討 | 皆で意見を出し合いたくさんの対策案を出せた | 現実可能な対策案が なかなか出なかった | もっと多角的な面から対策案を 出していく必要がある
 | 対策の実施 | 第一段階では短期間で低予算の 対策をすることができた | 7stすべてのプログラムを 変更したこと | 恒久対策に向けた計画を 作っていく
C | 効果の確認 | 目標通りの効果が出たことに、 皆自信を持つことが出来た | ー | ー
A | 標準化と管理の定着 | 誰でも点検内容を共有できるよう MP情報に落とし込みまでできた | 若手でもポンプ点検が出来るよう ワンポイントをわかりやすく作製したこと | ー
メーカーも巻き込みながら専門的な解析が出来た
真の要因までたどり着くのに時間が
かかってしまい、リカバリーをしていく
必要があった
品質不良についてはまだ他にも
あるので各製造現場と連携を
取っていき解決していきたい
反省点と残された課題
Notes: よかった点は、メーカーを巻き込みながら専門的な解析ができたことです

## Slide 73: 3年目集大成活動評価
人材育成
サークルのレーダーチャート
サークル活動評価表
職場の活性化
他部署との連携・
問題解決能力上昇
他部署との連携・
問題解決能力上昇
他部署との連携・
問題解決能力上昇
若手の能力・
職場の活性化が上昇
若手の能力・
職場の活性化が上昇
若手の能力・
職場の活性化が上昇
3年目活動実績まとめ
仮想QCをさらにUpdateさせて
サークル外より情報を吸上げ
仮想QCをさらにUpdateさせて
サークル外より情報を吸上げ
仮想QCをさらにUpdateさせて
サークル外より情報を吸上げ
Ｂランク
Ｂランク
Ｂランク

## Slide 74: 2年目サークル評価
日産グローバル大会
74
社内大会銀賞＆全国大会感動賞！
感動賞受賞！
感動賞受賞！
感動賞受賞！
Notes: 地区大会・工場大会を突破し全社大会へ出場。金賞には届かなかったが銀賞を受賞。さらに日産グローバル大会、QC全国大会in金沢で発表し、見事「感動賞」を受賞しました

## Slide 75: 2年目サークル評価
75
そして、QCリーダーの小林は・・・
次は、どこに行こうかな~
Notes: そして、旅行が趣味の小林は、金沢市内の観光を満喫しました。 しかし心はすでに次の目的地へ。 「次はどこに行こうかな？」 そう考えながら、さらなる挑戦へ

## Slide 76
Notes: ご清聴ありがとうございました。